#### PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Górnej w km 0+080 ÷ 0+198,5

| L. p. | Numer SST. | Nr poz. cenowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym | km | Km 0+080 ÷ 0+198,5 | 0,119 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | 13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km | m³ | 118,5 m x 9,5 m x 0,25 m | 281,40 |
| PODBUDOWA |
| 3 | D.04.02.01 | 12 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm | m² | 118,5 m x 6,5 m | 770,25 |
| 4 | D.04.06.01 | 13 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm | m² | 118,5 m x 6,0 m | 711,00 |
| NAWIERZCHNIA |
| 5 | D.05.03.23 | 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | 118,5 m x 6,0 m | 711,00 |
| ELEMENTY ULIC |
| 6 | D.08.01.01 | 11 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem | m | str. L 118,5 m str. P 118,5 m + 6 m x 3,14 x 0,25 = 123,2 m tył - 6 m | 248 |
| 7 | D.08.03.01 | 11 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | str. L 118,5 m – (2 x 5 m + 6 m) = 102,5 m str. P ( 118,5 m – ( 3 x 5 m + 4 m + 6 m ) = 93,5 m tył 2 x 1,5 m = 3 m | 199 |
| 8 | D.04.02.01 | 11 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy | m² | 118,5 m x 2 x 1,5 m | 355,5 |
| 9 | D.04.04.02 | 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm | m² | str. L[ 118,5m – (2 x 5 m + 6 m) ] x 1,5 m = 153,75 m² str. P [ ( 118,5 m) – ( 3 x 5 m + 4 m + 6 m ] x 1,5 m = 140,25 m² | 294 |
| 10 | D.08.02.02 | 12 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L[ 118,5m – (2 x 5 m + 6 m) ] x 1,5 m = 153,75 m² str. P [ ( 118,5 m) – ( 3 x 5 m + 4 m + 6 m ] x 1,5 m = 140,25 m² | 294 |
| 11 | D.04.06.01 | 12 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach | m² | str. L ( 2 x 5 m + 6 m ) x 3,5 m = 56,0 m² str. P ( 3 x 5 m + 4 m + 6 m ) x 2,0 m = 50,0 m² | 106 |
| 12 | D.08.04.01 | 50 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L ( 2 x 5 m + 6 m ) x 3,5 m = 56,0 m² str. P ( 3 x 5 m + 4 m + 6 m ) x 2,0 m = 50,0 m² | 106 |
| 13 | D.08.01.01 | 23 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu | m | str. L 2 x 5 m + 6 m + 3 x 2 x 1,5 m = 25 m str. P 3 x 5 m + 4 x 6 m = 25 m | 50 |
| 14 | D.03.02.01 | 70 | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej | szt |  | 7 |

#### PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Granicznej w km 0+078 ÷ 0+260

| L. p. | Numer SST. | Nr poz. cenowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym | km | km 0+078 ÷ 0+260 | 0,182 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | 13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km | m³ | 182 m x 9,5 m x 0,4 m = 691,6 m³ | 691,6 |
| PODBUDOWA |
| 3 | D.04.02.01 | 12 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm | m² | Km 0+078 – 0+260 – 182 m x 6,5 m | 1183 |
| 4 | D.04.06.01 | 13 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm | m² | Km 0+078 – 0+260 – 182 m x 6,0 m | 1092 |
| NAWIERZCHNIA |
| 5 | D.05.03.23 | 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | Km 0+078 – 0+260 – 182 m x 6,0 m | 1092 |
| ELEMENTY ULIC |
| 6 | D.08.01.01 | 11 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem | m | Km 0+078 – 0+260 –(182 m x 2) + 4 x 6 m x 0,25 x 3,14 tył – 6 m | 389 |
| 7 | D.08.03.01 | 11 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | str. L km 0+078 – 0+260 – 182 m – ( 2 x 4m + 6 x m ) = 144m str. P km 0+078 – 0+260 – 182 m – ( 6 x 5 m ) = 152 m tył 2 x 1,5 m = 3 m | 299 |
| 8 | D.04.02.01 | 11 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy | m² | 182 m x 1,5 m x 2 | 546 |
| 9 | D.04.04.02 | 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm | m² | str. L [ 182 m – ( 2 x 4 m + 6 x 5 m ) ] x 1,5 m = 216 m² str. P [( 182 m – ( 6 m + 5 m )] x 1,5 m = 256,5 m² | 472,5 |
| 10 | D.08.02.02 | 12 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L [ 182 m – ( 2 x 4 m + 6 x 5 m ) ] x 1,5 m = 216 m² str. P [( 182 m – ( 6 m + 5 m )] x 1,5 m = 256,5 m² | 472,5 |
| 11 | D.04.06.01 | 12 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach | m² | str. L - ( 2 x 4 m + 6 x 5 m ) x 3 m = 114 m² str. P – ( 6 + 5 m ) x 3m = 33 m² | 147 |
| 12 | D.08.04.01 | 50 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L - ( 2 x 4 m + 6 x 5 m ) x 3 m = 114 m² str. P – ( 6 + 5 m ) x 3m = 33 m² | 147 |
| 13 | D.08.01.01 | 23 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu | m | str. L – 2 x 4 m + 6 x 5 m + 8 x 2 x 1,5 m = 62 m str.P – 6 m + 5 m + 2 x 2 m x 1,5 m = | 78 |
| 14 | D.03.02.01 | 70 | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej | szt |  | 8 |

#### PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Granicznej i Górnej ( dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych ) w m. Kołbiel pow. Otwocki

| L. p. | Numer SST. | Nr poz. cenowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym | km |  | 0,301 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | 13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km | m³ |  | 973 |
| PODBUDOWA |
| 3 | D.04.02.01 | 12 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm | m² |  | 1953,25 |
| 4 | D.04.06.01 | 13 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm | m² |  | 1803 |
| NAWIERZCHNIA |
| 5 | D.05.03.23 | 12 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² |  | 1803 |
| ELEMENTY ULIC |
| 6 | D.08.01.01 | 11 | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem | m |  | 637 |
| 7 | D.08.03.01 | 11 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m |  | 498 |
| 8 | D.04.02.01 | 11 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy | m² |  | 901,5 |
| 9 | D.04.04.02 | 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm | m² |  | 766,5 |
| 10 | D.08.02.02 | 12 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² |  | 766,5 |
| 11 | D.04.06.01 | 12 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach | m² |  | 253 |
| 12 | D.08.04.01 | 50 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² |  | 253 |
| 13 | D.08.01.01 | 23 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu | m |  | 128 |
| 14 | D.03.02.01 | 70 | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej | szt |  | 15 |
| OZNAKOWANIE |
| 15 | D.07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt |  | 8 |
| 16 | D.07.02.01 | 44 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt |  | 8 |