#### PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Żwirowej w km 0+000 ÷ 0+170

| L. p. | Numer SST. | Normatyw | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | 01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+170 | 0,17 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | 02.01.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m³ | 170 m x 9 m x 0,4 m = | 612 |
| 3 | 02.01.01 | KSNR 00-01-0204-04-01 | Transport gruntu na dalszy 1 km | m³ | 170 m x 9 m x 0,4 m = | 612 |
| PODBUDOWA |
| 4 | 04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m² | Km 0+000 – 0+150 – 150 m x 6,3 m = 945 m² Km 0+150 – 0+170 – 12 m x 14 m + 5,5 m x 5 m + 2 x 5 m x 0,5 x 3,25 m = 211,75 m² | 1156,75 |
| 5 | 04.02.01 | KNR 02-31-0104-06-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy za dalsze 5 cm | m² | Km 0+000 – 0+150 – 150 m x 6,3 m = 945 m² Km 0+150 – 0+170 – 12 m x 14 m + 5,5 m x 5 m + 2 x 5 m x 0,5 x 3,25 m = 211,75 m² | 1156,75 |
| 6 | 04.06.01 | KNR 02-31-0109-03-00 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 12 cm | m² | Km 0+000 – 0+150 – 150 m x 5,5 m = 825 m² Km 0+150 – 0+170 – 12 m x 14 m + 5,5 m x 5 m + 2 x 5 m x 0,5 x 3,25 m = 211,75 m² | 1036,75 |
| 7 | 04.06.01 | KNR 02-31-0109-04-00 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy za dalsze 3 cm | m² | Km 0+000 – 0+150 – 150 m x 5,5 m = 825 m² Km 0+150 – 0+170 – 12 m x 14 m + 5,5 m x 5 m + 2 x 5 m x 0,5 x 3,25 m = 211,75 m² | 1036,75 |
| NAWIERZCHNIA |
| 8 | 05.03.23 | KNR 02-31-0511-03-00 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | Km 0+000 – 0+150 – 150 m x 5,5 m = 825 m² Km 0+150 – 0+170 – 12 m x 14 m + 5,5 m x 5 m + 2 x 5 m x 0,5 x 3,25 m = 211,75 m² | 1036,75 |
| ELEMENTY ULIC |
| 9 | 08.01.01 | KNR 02-31-0402-04-00 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki | m³ | 354 m x 0,06 m³/m | 21,24 |
| 10 | 08.01.01 | KNR 02-31-0403-03-00 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | str. L - 170 m str. P – 1 70 m tył - 14 m | 354 |
| 11 | 08.03.01 | KNR 02-31-0407-01-00 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | str. L – 170 m – ( 6 x 4 m + 2 x 5 m ) = 141 m str. P – 170 m – ( 5 x 5 m + 2 x 4 m ) = 142 m tył - 14 m – ( 2 x 4 m ) = 6 m | 289 |
| 12 | 04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy | m² | chodnik + zjazdy | 564,5 |
| 13 | 04.04.02 | KNR 02-31-0114-07-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 8 cm | m² | str. L – [ 170 m – ( 6 x 4 m + 2 x 5 m ) ] x 1,5 m = 204 m² str. P - [ 170 m – ( 5 x 5 m + 2 x 4 m ) ] x 1, m = 205,5 m² tył – [ 14 m – ( 2 x 4 m ) ] x 1,5 m = 9 m² | 418,5 |
| 14 | 04.04.02 | KNR 02-31-0114-08-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy za dalsze 2 cm | m² | str. L – [ 170 m – ( 6 x 4 m + 2 x 5 m ) ] x 1,5 m = 204 m² str. P - [ 170 m – ( 5 x 5 m + 2 x 4 m ) ] x 1, m = 205,5 m² tył – [ 14 m – ( 2 x 4 m ) ] x 1,5 m = 9 m² | 418,5 |
| 15 | 08.02.02 | KNR 02-31-0511- 03-01 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm | m² | str. L – [ 170 m – ( 6 x 4 m + 2 x 5 m ) ] x 1,5 m = 204 m² str. P - [ 170 m – ( 5 x 5 m + 2 x 4 m ) ] x 1, m = 205,5 m² tył – [ 14 m – ( 2 x 4 m ) ] x 1,5 m = 9 m² | 418,5 |
| 16 | 04.06.01 | KNR 02-31-0109- 03-00 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 12 cm na zjazdach | m² | str. L - ( 6 x 4 m + 2 x 5 m ) x 2 m = 68 m² str. P – ( 5 x 5 m + 2 x 4 m ) x 2 m = 66 m² tył – ( 2 x 4 m ) x 1,5 m = 12 m² | 146 |
| 17 | 04.06.01 | KNR 02-31-0109- 04-00 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy za dalsze 3 cm na zjazdach | m² | str. L - ( 6 x 4 m + 2 x 5 m ) x 2 m = 68 m² str. P – ( 5 x 5 m + 2 x 4 m ) x 2 m = 66 m² tył – ( 2 x 4 m ) x 1,5 m = 12 m² | 146 |
| 18 | 08.04.01 | KNR 02-31-0511- 03-00 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – pisk. gr 3 cm | m² | str. L - ( 6 x 4 m + 2 x 5 m ) x 2 m = 68 m² str. P – ( 5 x 5 m + 2 x 4 m ) x 2 m = 66 m² tył – ( 2 x 4 m ) x 1,5 m = 12 m² | 146 |
| 19 | 08.01.01 | KNR 02-31-0402- 03-00 | Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod krawężniki | m³ | 980 nm x 0,02 m³/m | 1,8 |
| 20 | 08.01.01 | KNR 02-31-0403- 03-00 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | str. L 6 x 4 m + 2 x 5 m + 8 x 2 x 0,5 m = 42 m² str. P – 5 x 5 m + 2 x 4 m + 7 x 2 x 0,5 m = 40 m² tył – 2 x 4 m = 8 m | 90 |
| 21 | 03.02.01 | KNR 02-31-1406- 03-00 | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej | szt |  | 8 |
| 22 | 03.02.01 | KNR 02-31-1406- 04-00 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | szt |  | 26 |
| OZNAKOWANIE |
| 23 | 07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt | Projekt oznakowania | 2 |
| 24 | 07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych z folii II generacji do gotowych słupków | szt | Projekt oznakowania | 2 |