PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont drogi   droga krajowa Nr 17 – Nowa Wieś

w km 0+020 ÷ 0+740 w gm. Kołbiel pow. Otwock

| L .p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |
| 1 | D.01.01.01 | KNR 02-01- 0119-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | km 0+020 ÷ 0+740 | 0,72 |
| 2 | D.01.02.04 | KNR 02-31- 0816-01-00 | Rozebranie przepustów betonowych rurowych Ø 40 cm | m | przepust w km 0+735,80 | 7 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 3 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0208-02-00 | Roboty ziemne poprzeczne ( bez transportu ) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III | m³ | km 0+200 – 0+250 – 50 m x ( 0,0 m + 0,2 m ) : 2 x 5,3 m = 26,5 m3 km 0+250 ÷ 0+300 – 50 m x ( 0,2 m + 0,0 m ) : 2 x 5,3 m = 26,5 m³ | 53 |
| ODWODNIENIE |
| 4 | D.03.01.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych | m | przepust w km 0+385,0 – L = 8,0 m przepust w km 0+735,8 – L = 7,0 m | 15 |
| 5 | D.06.02.01 | KNR 02-31 0605-03-00 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu Ø 40 | szt | 2 ścianki x 2 | 4 |
| PODBUDOWA |
| 6 | D.04.01.01 | KNR 02-31-010304-00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II | m² | km 0+020 ÷ 0+740 – 720 m x 5,3 m | 3816 |
| 7 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 20 cm | m2 | km 0+020 ÷ 0+740 – 720 m x 5,3 m | 3816 |
| 8 | D.04.03.01 | KNR 02-31-1004-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową | m² | km 0+020 ÷ 0+740 – 720 m x 5,1 m | 3672 |
| NAWIERZCHNIA |
| 9 | D.05.03.05 | KNR 02-31-0311-01-00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-1 | m² | km 0+020 ÷ 0+740 – 720 m x 5,1 m | 3672 |
| 10 | D.05.03.05 | KNR 02-31-0311-05-00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-1 | m² | km 0+020 ÷ 0+740 – 720 m x 5,0 m | 3600 |
| ZJAZDY |
| 11 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m² | Km 0+565 strl; 0+596 str.L; 0+643 str. L; 0+450 str.P; 0+535 str.P; 0+580 str.P; 0+595 str.P; 0+645 str.P; 8 szt x 5 m x 1,5 m = | 60 |
| 12 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. w-wy 15 cm | m² | Km 0+565 strl; 0+596 str.L; 0+643 str. L; 0+450 str.P; 0+535 str.P; 0+580 str.P; 0+595 str.P; 0+645 str.P; 8 szt x 5 m x 1,5 m = | 60 |
| POBOCZA |
| 13 | D.06.03.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykopywane koparkami z transportem gruntu kat. III na pobocza. | m³ | 720 m x 2 x 0,75 m x 0,2 m | 216 |
| 14 | D.06.03.01 | KSNR 00-01-0204-02-01 | Transport gruntu na dalsze 4 km | m³ | 720 m x 2 x 0,75 m x 0,2 m | 216 |
| 15 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 , śr. gr. 10 cm | m² | 720 m x 2 x 0,5 m | 720 |
| OZNAKOWANIE |
| 16 | D.07.02.01 | KNR 02-31-0702-01-00 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | Plan sytuacyjny | 3 |
| 17 | D.07.02.01 | KNR 02-31-0703-02-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | Plan sytuacyjny | 6 |