| TEMAT DZIAŁKA FAZA PROJ. INWESTOR | PRZEDSZKOLE SZEŚCIOODDZIAŁOWE PRZY UL. SZKOLNEJ W KOŁBIELI NR EWID.Kołbiel 141705_2 277/1, 668/5, 668/8, 669/1, 276/5 OBRĘB 0013 PROJEKT BUDOWLANY URZĄD GMINY KOŁBIEL, UL.SZKOLNA 1, 05-340 KOŁBIEL, POWIAT OTWOCK |
| --- | --- |
| ARCHITEKTURA Projektant Sprawdzający KONSTRUKCJA Projektant Sprawdzający INSTALACJE SANITARNE Projektant Sprawdzający INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektant Sprawdzający | Mgr inż. arch. Janusz Targowski Nr upr. St-558/73 Mgr inż. arch. Barbara Targowska Nr upr. 184/75 Mgr inż. Jan Kołakowski Nr upr. 172/Wa/71 Mgr inż. Mariusz Kołakowski Mgr inż. Przemysław Konwicki St-120/76 Mgr inż. Piotr Borysewicz Nr upr. St-19/87 Mgr inż. Wojciech Niernsee Nr upr. St-589/81 Mgr inż. Barbara Kropacz Nr upr. St-657/88 Mgr inż. Anna Bramson Nr upr. St-53/85 |

Warszawa, 20  .12.2012 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Nr strony

Strona tytułowa								1

Zawartość opracowania							2-4

Załączniki:

- Wypis nr 246/12 z miejscowego planu zagospod.

przestrzennego wsi Kołbiel – I etap 				5-6

2)  Opinia geotechniczna OLCZK GEOL				7-12

3)  Warunki techniczne projektowania i wykonania

przyłącza wod-kan							13-15

4)  Warunki przyłączenia energii elektrycznej			16

5)  Warunki przyłączenia do sieci gazowej				17-19

Część 1

Projekt zagospodarowania terenu

Strona tytułowa								20

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego				21-22

Zaświadczenie z Izby proj.i sprawdzającego				23-24

Oświadczenie proj. i sprawdzającego					25

Opis techniczny								26-29

Rysunki:

Nr 1 Projekt zagospodarowania terenu				30

Część 2

Projekt architektoniczno – budowlany

Strona tytułowa								31

Opis techniczny								32-41

Rysunki:

Nr 2   Rzut parteru								42

Nr 3   Rzut piętra i poddasza						43

Nr 4   Rzut poddasza							44

Nr 5   Rzut dachu								45

Nr 6   Przekrój A-A							46

Nr 7   Przekrój B-B							47

Nr 8   Przekrój C-C							48

Nr 9   Przekrój D-D							49

Nr 10 Elewacja południowa i północna				50

Nr 11 Elewacja zachodnia i wschodnia				51

Nr 12 Elewacja południowa i północna – kolorystyka		52

Nr 13 Elewacja zachodnia i wschodnia – kolorystyka		53

Nr 14 Wykaz stolarki drzwiowej					54

Nr 15 Wykaz stolarki okiennej						55

D-1    Sufit podwieszony – parter					56

D-2    Sufit podwieszony – piętro					57

D-3   Osłony grzejników							58

D-4   Rozwinięcia ścian łazienek dzieci				59

D-5   Balustrada klatki schodowej					60

D-6   Balustrada pochylni przy wejściu W2				61

D-7   Balustrada pochylni na wejściu W3				62

Część 3

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Strona tytułowa								63

Opis										64-65

Część 4

Konstrukcja

Strona tytułowa								66

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego				67-68

Zaświadczenie z Izby proj. i sprawdz.					69-70

Oświadczenie proj. i sprawdz.						71

Opis techniczny								72-74

Obliczenia statyczne							75-100

Rysunki:

K-01   Rzut fundamentów						101

K-02   Rzut stropu nad parterem					102

K-03   Rzut stropu nad parterem					103

K-04   Rzut stropu nad parterem					104

K-05   Rzut stropu nad parterem					105

K-06   Rzut stropu nad piętrem						106

K-07   Rzut więźby dachowej						107

K-08   Rzut stropu nad parterem					108

Część 5

Instalacje sanitarne

Strona tytułowa								109

Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 				110-111

Zaświadczenie z Izby projekt. i sprawdzającego			112-113

Oświadczenie								114

Opis techniczny								115-128

Wykazy materiałów							129-154

Rysunki:

S-01 Kanalizacja sanitarna i tłuszczowa- rzut parteru		155

S-02 Kanalizacja sanitarna i tłuszczowa –rzut piętra		156

S-03 Kanalizacja sanitarna i tłuszczowa – rzut dachu		157

S-04 Kanalizacja sanitarna –rozwinięcie 1				158

S-05 Kanalizacja sanitarna – rozwinięcie 2				159

S-06 Kanalizacja sanitarna – rozwinięcie 3				160

S-07 Instalacja wodociągowa i p.poż. – rzut parteru		161

S-08 Instalacja wodociągowa i  p.poż.- rzut piętra			162

S-09  Instal. wodociągowa i p.poż. – rozwinięcie 1		163

S-10  Instal.  wodociągowa i p.poż. – rozwinięcie 2		164

S-11 Instal.CO. , CT. i gazowa – rzut parteru			165

S-12 Instal. CO i CT – rzut piętra					166

S-13 Instal. CO i CT – rozwinięcie					167

S-14 Instalacja wentylacyjna – rzut parteru				168

S-15 Instalacja wentylacyjna – rzut piętra				169

S-16 Instalacja wentylacyjna – rzut dachu				170

S-17 Instalacja glikolowa – schemat					171

Część 6

Instalacje elektryczne

Strona tytułowa								172

Uprawnienie projekt. i sprawdzającego				173-174

Zaświadczenie z Izby projektanta i sprawdzaj.			175-176

Oświadczenie projektanta						177

Oświadczenie sprawdzającego						178

Opis techniczny 								179-186

Obliczenia									187

Warunki przyłączenia							188

Rysunki:

E-01  Plan sytuacyjny							189

E-02  Schemat ideowy zasilania					190

E-03.1 Rzut parteru – instalacja oświetleniowa			191

E-03.2 Rzut parteru – instalacja gniazd wtykowych		192

E-04.1 Rzut piętra – instalacja oświetleniowa			193

E-04.2 Rzut piętra – instalacja gniazd wtykowych			194

E-05	Rzut strychu							195

E-06  Rzut dachu – instalacja odgromowa				196

E-07  Rozdzielnica RG poż.						197

E-08  Tablica T1								198

E-09  Tablica T2								199

E-10  Tablica TK								200

E-11  Rozdzielnica Rw							201

E-12  Tablica RK								202

E-13  Rozdzielnica RG-	odbiory własne				203

E-14  Rozdzielnia RG widok						204

Część 7

Inwentaryzacja drzew

Strona tytułowa								205

Opis techniczny								206-207

Plan działki									208

Część 8

Charakterystyka energetyczna					209 - 214

CZĘŚĆ 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Urząd Gminy Kołbiel

ul. Szkolna 1, 05 – 340 Kołbiel

Autor: Mgr inż. arch. Janusz Targowski

Nr upr. St – 558/73

Sprawdzający: Mgr inż. arch. Barbara Targowska

Nr upr. St – 184/75

Warszawa, 20.12.2012 r.

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Przedmiot inwestycji

- Stan istniejący zagospodarowania terenu

- Projekt zagospodarowania działki

- Zestawienie powierzchni działki

- Informacja o wpisie do rejestru zabytków i ochronie konserwatorskiej

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Informacja na temat zagrożeń dla środowiska

- Inne dane

- Podstawa opracowania

  - Umowa nr 42/2012 z dn. 16.11.2012 r.

  - Wypis Nr 246/12 z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kołbiel I etap.

  - Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500, wykonana przez geodetę Zbigniewa Gałązkę z 15.11.2012 r.

  - Opinia geotechniczna dla budynku przedszkola z listopada 2012 r. wykonana przez OLCZAK GEOL.

  - Warunki przyłączenia do sieci gazowej Maz. Spółki Gaz. Nr MTRR/W/1222/WP/1/2013 z dn. 7.02.2013 r.

  - Warunki techniczne projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego z 15 listopada 2012 r., wydane przez Gminę Kołbiel.

  - Warunki techniczne

  - Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

  - Wytyczne i ustalenia z Inwestorem

  - Obowiązujące normy i przepisy ogólnobudowlane.

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola 6 – oddziałowego

dla 150  dzieci , na działce przy ul. Szkolnej 1, na której obecnie

znajduje się czynne przedszkole.

Budynek istniejącego przedszkola był projektowany na inne cele

(handel) i w związku z tym nie jest funkcjonalny.

Przede wszystkim , w trakcie kilkudziesięcioletniej eksploatacji uległ

degradacji technicznej.

Po wybudowaniu nowego budynku przewiduje się rozbiórkę

istniejącego oraz zagospodarowanie działki na ogród dziecięcy z

placykami dla urządzeń do zabaw ruchowych i piaskownic.

Przewiduje się zachowanie części rosnących na działce drzew i

dosadzenie nowych  oraz krzewów ozdobnych i żywopłotu od strony

działek sąsiednich.

- Stan istniejący zagospodarowania terenu

Działka przedszkola ograniczona jest od północy ulicą Strażacką, od wschodu ulicą Szkolną, od południa ulicą Piaskową i od zachodu posesjami prywatnymi. (Granice A- B-  C-  D- E- F –A)

Cały teren działki jest ogrodzony.

Murowany, parterowy, podpiwniczony budynek położony jest bliżej ul. Strażackiej, południowa część działki jest wolna od zabudowy i stanowi ogród dzieci.

Teren jest płaski, częściowo zadrzewiony.

W ulicach okalających działkę znajduje się uzbrojenie miejskie: wodociąg ø40, kanalizacja sanitarna ø400, kanalizacja deszczowa oraz gazociąg D40.

Przez teren działki przebiega ukośnie rura kanalizacyjna ø400 oraz kabel elektryczny.

Obie te instalacje przed przystąpieniem do budowy należy przełożyć.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia budynku.

Woda gruntowa jest wysoko i z tego względu w nowym obiekcie nie przewiduje się podpiwniczenia. Badania gruntu – w załączeniu.

- Projekt zagospodarowania działki

Działka w granicach A-B-C-D-E-F-A  pozostaje bez zmian.

Nowy budynek zaprojektowano „na przedłużeniu” istniejącego zachowując linię zabudowy ulicy Szkolnej.

Takie usytuowanie wymusza położenie ogrodu dziecięcego po północnej stronie budynku, tj. od strony ul. Strażackiej.

Nie będzie to jednak niekorzystne z punktu możliwego zacieniania ogrodu , z uwagi na fakt, że nowy budynek w większości będzie parterowy.

Przewiduje się dwa podjazdy do budynku:

- od ul. Szkolnej – zatoka uliczna przy wejściu głównym do

Przedszkola

- od ul. Piaskowej – do zaplecza kuchni.

W ogrodzie dzieci przewiduje się wykonanie piaskownic i placyków z

urządzeniami do zabaw ruchowych oraz zieleni niskiej.

Ogrodzenie istniejące pozostanie  z niewielkimi korektami przy

podjazdach.

Parking dla przedszkola zaprojektowano w sąsiedztwie, przy ul.

Piaskowej na działce nr 276/5 w granicach G – H – I – J – G,

stanowiącej własność Urzędu Gminy.

Zaprojektowano 16 stanowisk dla samochodów osobowych.

Po zrealizowaniu budynku nowego przedszkola i rozbiórce istniejącego

można będzie przystąpić do zagospodarowania terenu.

Na działce zaprojektowano ciąg chodnikowy , przy którym znajdą się okrągłe placyki,  na których staną zabawki : huśtawki, ślizgi, przeplotnie itp. Przewiduje się wykorzystanie istniejących , będących w dobrym stanie urządzeń.

Warstwy chodnikowe:

-  kostka betonowa czerwona grub. 6 cm

-  podsypka piaskowa grub. 5 cm

-  pospółka grubości 25 cm

-  grunt rodzimy ( po zdjęciu humusu)

Szerokość chodnika , w obrzeżach chodnikowych, 200 cm łącznie z

obrzeżami.

W ogrodzie dzieci zaprojektowano również 2 nowe piaskownice (2 adaptowane) z obrzeżem z 2 drewnianych , połączonych bali o przekroju 20 x 16 cm, ułożonych jeden na drugim. Bale zabezpieczone preparatem p. wodnym ( np. Sadolin).

Piasek do piaskownic winien być czysty, zmieniany 2 x do roku. Wymiary piaskownicy 400 x 400 cm ( wewnątrz).

- Zestawienie powierzchni działki

  - Powierzchnia terenu przedszkola:

Działki  nr   277/1 	-	0,0483 ha

668/5 -	0,0419 ha

669/8 -	0,2573 ha

669/1 -	0,0432 ha

Razem 		-	0,3907 ha

5.2.   Powierzchnie budynku nowego:

Powierzchnia zabudowy 	 	-	1 076,96 m²

Powierzchnia użytkowa 		-	1 140,54 m²

Powierzchnia całkowita 		-	1 352,32 m²

5.3.   Kubatura 				-	7 160,00 m³

5.4.   Parking na 16 stanowisk na działce nr 276/5 o pow.          550m²

5.5.   Powierzchnia utwardzona (dojazdy, chodniki, placyki) 	 880m²

5.6.   Powierzchnia zieleni					        1 950 m²

5.7.   Ilość dzieci					150

5.8.   Ilość personelu				20

- Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Budynek istniejącego przedszkola jak i działka nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej.

- Informacja na temat wpływu eksploatacji górniczej

Teren nie leży w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej.

- Informacja na temat przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Warunki ochrony środowiska przy realizacji inwestycji wynikają z ustawy „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001 r. Dz.U. Nr 62 z 2001 r, poz. 627.

Inwestycja nie jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

- Inne dane

Zaprojektowano ,od strony wjazdu gospodarczego do kuchni, wbudowane pomieszczenie na odpady oraz adaptowano istniejący śmietnik wolnostojący .

Zagospodarowanie mas ziemnych – masy ziemne z wykopów pod budynek nowy będą wykorzystane do zasypania piwnic po rozbiórce budynku istniejącego. Humus będzie użyty na miejscu.

CZĘŚĆ 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Inwestor: Urząd Gminy Kołbiel

ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel

Projektant : Mgr inż. arch. Janusz Targowski

Upr . Nr St- 558/73

Sprawdzający: Mgr inż. arch. Barbara Targowska

Upr. nr St – 184/75

Warszawa, dn.20.12.2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Spis treści

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

- Dane cyfrowe obiektu

- Forma architektoniczna i funkcja obiektu

- Konstrukcja i materiały

- Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

- Warunki ochrony p.poż

- Rozwiązania instalacyjne

  - założone parametry klimatu wewnętrznego

  - dobór parametrów technicznych urządzeń

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Budynek przedszkola przeznaczony jest dla 150 dzieci w sześciu grupach, w tym 2 grupy 3 – latków, 2 grupy 4 – latków i 2 5/6 – latków. Każda z  grup będzie miała własną salę z sanitariatem, magazynkiem na leżaki lub materace.

W przedszkolu będzie pełne zaplecze gastronomiczne, pomieszczenia dla personelu pomocniczego ( na parterze), personelu dydaktycznego

( na piętrze) i sala wielofunkcyjna ( na piętrze).

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych budynek będzie niepodpiwniczony.

PROGRAM UŻYTKOWY

| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa m² |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 1 | PARTER Wiatrołap Korytarz Gabinet dyrektora Pokój administracyjny Magazyn porządkowy Pomieszczenie na leżaki Sala dzieci WC dla niepełnosprawnych Łazienka dzieci Łazienka dzieci Sala dzieci Pomieszczenie na leżaki Pomieszczenie na leżaki 2 | 3,74 80,30 13,28 11,90 4,79 5,82 56,24 6,25 11,90 11,86 56,21 5,82 5,82 3 |
| 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 | Sala dzieci Klatka schodowa Szatnia personelu Korytarz Pomieszczenie porządkowe WC personelu Łazienka dzieci Łazienka dzieci Wiatrołap Pomieszczenie na leżaki Sala dzieci Łazienka dzieci Łazienka dzieci Sala dzieci Pomieszczenie na leżaki Łazienka dzieci Pomieszczenie na leżaki Sala dzieci Korytarz Pomieszczenie na odpadki kuchenne Pokój kierownika kuchni Kotłownia Wiatrołap Wiatrołap Łazienka personelu kuchni Pokój socjalny personelu kuchni Przechowywanie i dezynfekcja jaj Magazyn warzyw Przedsionek Przygotowalnia warzyw Pomieszczenie urządzeń chłodniczych Magazyn produktów suchych Mycie wózków Zmywalnia Przygotowalnia warzyw Przygotowalnia mięsa i drobiu Korytarz Ekspedycja Kuchnia Szatnia dzieci | 56,21 24,20 13,71 43,77 3,51 3,77 12,37 7,14 3,23 4,00 57,47 11,47 11,47 57,47 4,00 11,51 4,86 64,56 15,95 2,37 8,03 10,03 3,22 8,41 4,65 6,99 6,80 3,40 1,43 7,35 11,20 6,42 8,37 10,78 7,02 7,26 17,95 5,58 45,77 71,06 |
| 1 | RAZEM PARTER 2 | 938,69 3 |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. | PIĘTRO Klatka schodowa WC dzieci WC męski Kuchenka Pokój socjalny personelu dydaktyczn. Korytarz Sala wielofunkcyjna Magazyn | 24,20 11,50 12,10 8,15 14,04 33,92 81,97 15,97 |
|  | RAZEM PIĘTRO | 201,85 |

Ogółem powierzchnia użytkowa 1 140, 54 m²

- Dane cyfrowe

Powierzchnia zabudowy 			1 076,96 m²

Powierzchnia całkowita 			1 352,32 m²

Powierzchnia użytkowa 			1 140,54 m²

Wymiary budynku: 		-	szerokość 36,85 m

-	długość    37,15 m

-	wysokość 10,48 m

- Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek w przeważającej części będzie parterowy, niepodpiwniczony, w kształcie litery „L”.

W partii środkowej przewiduje się drugą kondygnację.

Wszystkie sześć sal dla dzieci przewidziano na parterze.

Na parterze również zaprojektowano kuchnię z zapleczem z osobnym wejściem od ul. Piaskowej.

Każda z sal dziecięcych będzie zaopatrzona w zaplecze sanitarne i podręczny magazyn leżaków do wypoczynku dzieci.

W dziecięcych sanitariatach będą przybory o wymiarach przystosowanych dla dzieci , a więc o mniejszych gabarytach.

Główne wejście zaprojektowano od strony ul. Szkolnej do hallu, z którego można będzie wejść do szatni dziecięcej , do gabinetu dyrektora oraz sanitariatu dla dorosłych.

Na piętrze usytuowano salę wielofunkcyjną, w której dzieci będą miały ćwiczenia gimnastyczne, taneczne lub muzyczne.

Sala będzie też mogła służyć jako miejsce spotkań z rodzicami  lub uroczystości i różnego typu imprez ( np. teatrzyk dziecięcy).

Na piętrze znalazły się też sanitariaty, pokój logopedy, psychologa i pielęgniarki (osoby te będą działać wymiennie) oraz magazynki na rekwizyty , stroje, meble ruchome.

Na piętrze znajdzie się również pokój personelu dydaktycznego z szatnią.

W przestrzeni dachowej znalazły się centrale i przewody wentylacji mechanicznej.

Budynek będzie miał dach stromy, z odprowadzeniem wód opadowych na zewnątrz.

Pokrycie dachu z blachy powlekanej dachówkowej.

Przekrycie dachem stromym a także kolorystyka budynku będzie nawiązywała do okolicznej zabudowy w Kołbieli, gdzie tego typu dach przeważa, a kolory dachu i elewacji będą harmonizowały z sąsiednim budynkiem szkolnym.

- Konstrukcja i materiały

Przyjęto układ konstrukcyjny ścianowy ze stropami gęstożebrowymi.

Fundamenty – ławy żelbetowe wg. projektu konstrukcyjnego.

Rozstaw osi ścian nośnych  - 600 i 300 cm oraz 390,600 i 630 w zapleczu kuchennym.

Ściany konstrukcyjne wewnętrzne  - grubości 25 cm z pustaków ceramicznych porotherm na zaprawie cementowo- wapiennej M5

( co najmniej R 60).

Ściany zewnętrzne  -  grub. 25 cm z pustaków ceramicznych porotherm, na zaprawie cementowo – wapiennej M5 (EI 120), ocieplone od zewnątrz styropianem odmiany EPS 70040 Fasada –

grubości 15 cm.

Ścianki działowe  - wewnętrzne murowane z pustaków grubości 12 i 6 cm (EI 15, EI 30)) na zaprawie cementowo – wapiennej M 5.

W przestrzeni poddasza nieużytkowego o wysokości 2 m więźba i słupy drewniane Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkiem ogniochronnym do granicy niezapalności (NRO).

Ścianki i drzwi sanitariatów dzieci – z płyt laminowanych , trudno zapalnych,  w konstrukcji stalowej.

Nadproża nad oknami – szerokimi – żelbetowe, wylewane.

Nadproża nad oknami wąskimi ( do szerokości 180 cm) – prefabrykowane belki typu L 19.

Klatka schodowa – ściany z pustaków porotherm grubości 25 cm,

( co najmniej REI  60) biegi, podesty i spoczniki – żelbetowe, wylewane (R 60).

Stropy – nad parterem i piętrem system stropowy RECTOBETON,  (REI 60) ,który składa się z :

-  belek stropowych z betonu sprężonego

-  pustaków stropowych z betonu wibroprasowanego

-  nadbetonu zbrojonego siatką stalową.

Strop pozwala przekrywać rozpiętości do 10 m . W projektowanym

przedszkolu największa rozpiętość to 8m ( szatnia), której

niesprzężone stropy gęstożebrowe nie są w stanie przekryć.

Strop jest tańszy od stropów gęstożebrowych gdyż nie ma w nim

konieczności stosowania żeber rozdzielczych, a co za tym idzie

deskowania, stempli i dodatkowej robocizny.

Montaż stropu jest ręczny – nie wymaga dźwigu.

Więźba dachowa :

zabezpieczona środkiem ogniochronnym do granicy niezapalności (NRO),

klasa odporności ogniowej R15

- krokwie -	 		 10 x 20 cm

- krokwie krawędziowe – 12 x 24 cm

- słupki		        -  14 x 14 i 16 x 16 cm

- płatwie		        -  14 x 18 i 16 x 16 cm

Izolacje przeciw wodne

Na pionowych ściankach fundamentowych , na ławach i stopach

betonowych – smarowanie dysterbitem R + P , następnie płyty styroduru

grubości 10 cm , na nich masa bitumiczna płynna na siatce z tworzywa.

Na płaszczyźnie poziomej ścianki , nad ziemią – 2 x papa izolacyjna z

przesmarowaniem zakładów.

Izolacje termiczne

Posadzka na gruncie izolowana styropianem grubości 10 cm.

Ściana fundamentowa izolowana styrodurem grubości 10 cm

Strop nad parterem wyłożony wełną mineralną półtwardą, grubości 15 cm

na kleju.

Wentylacja

W całym budynku, z wyjątkiem kotłowni, wentylacja mechaniczna.

Komin kotłowni – stalowy , obudowany od poziomu stropu cegłą

klinkierową , ciemnobrązową.

Wentylacja grawitacyjna kotłowni – 2 rury ø16 (spiro).

Stolarka okienna – z tworzywa.

Profile ocieplone o podwyższonej sztywności z wbudowanymi

wzmocnieniami stalowymi.

Szklenie trzyszybowe ( zestaw dwukomorowy z argonem) US<1,0W/m²k.

Szyba zewnętrzna pokryta powłoką niskoemisyjną.

Izolacyjność akustyczna zestawu trzyszybowego (45 dB.

Okno oddymiające w klatce schodowej D+H z owiewkami,

powierzchnia czynna 5% rzutu klatki schodowej).

Okucia obwiedniowe, stopniowanie uchyłu skrzydła, mikrowentylcja –

nawiewnikami higrosterowanymi ( np. aereco).

W salach dzieci, sali wielofunkcyjnej i pomieszczeniach personelu –

lamele okienne.

Stolarka drzwiowa – wewnętrzne drzwi drewniane, zewnętrzne z

tworzywa.Drzwi wewnętrzne płytowe, gładkie, ościeżnice drewniane.

Okucia drzwiowe dobrej jakości , w kolorze złotym.

Drzwi zewnętrzne szklone, zaopatrzone w potrójne zawiasy.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Balustrada klatki schodowej i balustrady pochylni przy wejściach – ze

stali nierdzewnej.

Posadzki na parterze , na gruncie.

W salach dzieci , na korytarzach, w szatni dzieci, pokojach

administracyjnych i szatni personelu warstwy od góry:

-  rulon PCV typu tarkett grubości 0,5 cm (trudno zapalny)

-  szlichta cementowa zbrojona , grubości 6 cm

-  folia PE

-  styropian ekstrudowany grubości 10 cm

-  papa termozgrzewalna

-  beton B 15 grubości 15 cm.

W sanitariatach i pomieszczeniach zaplecza kuchennego – warstwy jak

wyżej, ale zamiast PCV terakota nienasiąkliwa – płytki szkliwione gładkie

o wymiarach 30 x 30 cm, fuga szer. 3 mm, ciemniejsza od płytek.

Na piętrze , w sali wielofunkcyjnej , na korytarzu, w magazynie i w

pokoju  socjalnym warstwy od góry:

-  rulon PCV tarkett , grub. 0,5 cm (trudno zapalny)

-  szlichta cementowa zbrojona grub. 5 cm

-  folia PE

-  styropian grubości 5 cm

-  płyta stropu RECTOBETON

W kuchence i sanitariatach – terakota – płytki 30 x 30 cm szkliwione

gładkie, fuga 3 mm.

Na klatce schodowej i w kotłowni  - płytki gresowe niepoślizgowe.

Warstwy na poddaszu na stropie:

-  szlichta cementowa zbrojona 6 cm

-  styropian twardy grubości 20 cm

-  paraizolacja z folii

-  strop RECTOBETON

Uwaga! Na poddaszu szlichtę cementową oddylatować od ścian paskami 		   papy.

Wykładziny ścian

W sanitariatach ,dla dzieci i dorosłych, glazura do wysokości drzwi

(2,10m).

W zapleczu kuchennym, w pomieszczeniach nr 043, 040, 044, 046, 047,

048, 049, 051, 052 – glazura do sufitu.

W pomieszczeniach nr 05, 018, 0,33, 038 – glazura do wysokości 2,10m.	Parapety wewnętrzne  - z płyty MDF , grubości 4 cm, fazowane,

laminowane na kolor jasno szary.

Parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki.	Osłony grzejników – z płyt KRONOPLAN grub. 6 mm.

Tynki wewnętrzne – na ścianach murowanych kategorii drugiej, zatarte 	gładzią gipsową.

Malowanie

Na parterze i piętrze ( z wyjątkiem zaplecza kuchennego) malowanie

dwukrotne farbą na bazie krzemianu CAPAROL.

Farba charakteryzuje się następującymi cechami:

-  jest ekologiczna ( bezrozpuszczalnikowa)

-  odporna na zmywanie

-  o dużej dyfuzyjności

-  rozcieńczana wodą

-  bezzapachowa

-  o fakturze matowej.

Kolory wg. tabeli wnętrz.

Wszystkie sufity, poza podwieszonymi, które są zlokalizowane w

korytarzach, sanitariatach i pomieszczeniach administracyjnych,

malowane na biało.

Opaska zewnętrzna – z płyt chodnikowych, betonowych 50 x 50 cm,

barwionych ( czerwień, brąz).

- Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych w kondygnacji parteru, na którym mieszczą się wszystkie sale dzieci wraz z sanitariatami oraz zaplecze kuchenne.

Przy wejściach do budynku od strony ulic i przy wyjściu do ogrodu zaprojektowano pochylnie.

Na parterze znajduje się WC dla osób niepełnosprawnych.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

  - Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa budynku 1 140 m²

Wysokość budynku 	             10, 58 m

Liczba kondygnacji - 2 + poddasze techniczne o wysokości 2 m.

Odległości od budynków sąsiednich : 8,50m do ściany bezokiennej budynku gospodarczego na działce sąsiedniej, i 13,50 m.

Budynek niepodpiwniczony.

  - Kwalifikacja pożarowa budynku

Kategoria zagrożenia ludzi – ZL II

Klasa odporności pożarowej „C”.

Zagrożenie pomieszczeń wybuchem nie występuje.

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej

przyjmuje się Qd < 1000 [ MJ/m²].

6.3.	Klasa odporności pożarowej elementów budynku

- główna konstrukcja nośna co najmniej   R 60

- konstrukcja dachu 		R 15

- stropy 				REI 60

- ściana zewnętrzna 		EI 60 ( co najmniej)

- ściany wewnętrzne		EI 15 i EI 30

- przekrycie dachu 		NRO

Klasa odporności  ogniowej pomieszczenia kotłowni na paliwo

gazowe:

- ściany wewnętrzne		EI 60

- strop				REI 60

- drzwi				EI 30

6.4.	Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej wynosi dla budynku

ZL II – 5000 m².

Omawiany budynek przedszkola mieści się w jednej strefie

pożarowej.

6.5.	Drogi ewakuacyjne

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi w

budynku 2,45 i 2,75 m (1,40m (dopuszczalne).

Wysokość  wynosi 3 m (2,20 m ( dopuszczalne).

Klatka schodowa  obudowana , zamykana drzwiami EI 30 i

wyposażona w klapę oddymiającą uruchamianą samoczynnie za

pomocą czujki dymowej w momencie zagrożenia pożarowego.

Napowietrzanie klatki przez wentylację mechaniczną.

Wyjście z klatki schodowej na strych, stanowiący w całości

przestrzeń wentylatorni – jest zabezpieczone drzwiami EI 30.

Długość drogi ewakuacyjnej na parterze od wyjścia z

pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz wynosi przy dwóch

wyjściach poniżej 40 m.	Długość drogi ewakuacyjnej przy jednym

wyjściu ( do klatki schodowej ) wynosi 10 m ( dopuszczalne 10m).

Drogi ewakuacyjne będą zaopatrzone w oświetlenie awaryjne i

oznakowane znakami bezpieczeństwa , zgodnie z

PN-92/N01256/02.

  - Obiekt wyposażony będzie w 2 hydranty wewnętrzne ø25,

przeciwpożarowy wyłącznik prądu, sprzęt gaśniczy –

gaśnice proszkowe 6 kg z proszkiem ABC, sztuk 3, instalację odgromową i przeciwprzepięciową.

  - Drogę pożarową wzdłuż elewacji dłuższej stanowi ulica Szkolna o

szerokości 5,5 m , w odległości 9 m, wyposażona w hydranty zewnętrzne na ulicznym wodociągu, zapewniające wydajność wody do zewnętrznego gaszenia pożaru .

Hydranty w odległości 7 m od ścian zewnętrznych projektowanego budynku.

7.Rozwiązania instalacyjne

a) Założone parametry 	 klimatu wewnętrznego

Zapotrzebowanie ciepła – dla ogrzewania grzejnikami – 44,5 kW, dla

ciepła technologicznego – 85,6 kW.

Instalacja c.o. – wodna, pompowa, w układzie zamkniętym , o

parametrach 70/50ºC.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Parametry powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych :

zima t = +20º, lato t = 24ºC.

Minimalna ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń stałego

przebywania ludzi – 15 m³/h na jedno dziecko.

Dla pomieszczeń sanitarnych : 50 m³/h dla WC i natrysku, 30 m³/h dla

pisuaru.

b)Dobór parametrów technicznych urządzeń

Przewiduje się niezależne systemy wentylacyjne dla następujących

grup pomieszczeń:

-  nawiew i wywiew dla sal dzieci i łazienek na parterze

-  nawiew i wyciąg dla kuchni z zapleczem na parterze

-  nawiew i wyciąg dla pomieszczeń na piętrze

-  nawiew dla klatki schodowej.

Czerpnie powietrza – na dachu.

Wyrzutnie powietrza – na dachu.

7.1.Rozwiązania instalacyjne sanitarne

W budynku projektuje się wykonanie następujących instalacji:

-   kanalizacji sanitarnej

-   kanalizacji tłuszczowej

-   wodociągowej

-   wodociągowej p.poż. z hydrantami wewnętrznymi ø25

-   ogrzewania grzejnikowego

-   ciepła technologicznego

-   wentylacji mechanicznej.

Projektowany budynek będzie zaopatrzony w wodę z sieci miejskiej.

Źródłem ciepła do podgrzania wody i ogrzania budynku będzie

kotłownia gazowa na parterze , zasilana z sieci miejskiej.

Odprowadzenie ścieków – do sieci miejskiej.

7.2. Instalacja elektryczna

Budynek zasilony będzie z sieci miejskiej kablem wyprowadzonym

ze stacji trafo nr 0973.

W ogrodzeniu zaprojektowano złącze z układem pomiarowym.

Na parterze w korytarzu przewidziano zainstalowanie rozdzielni

głównej RG.

Wymagane poziomy natężenia , zgodnie z normą PN – EN 12464-1

wynoszą:

-	sale zabaw dzieci 			-	300 luxów

-	magazyny, korytarze	 	-	100 luxów

-	pomieszczenia sanitarne, szatnie -	200 luxów

-	biura, zaplecze kuchenne		-	500 luxów.

Oprócz oświetlenia standardowego przewidziano oświetlenie

awaryjne ciągów ewakuacyjnych .

Zaprojektowano także instalację gniazd wtykowych, instalację

siłową, zasilanie wentylacji, instalację oddymiania klatki schodowej

z centralą , sterowaną czujką dymową optyczną i klapę

oddymiającą oraz wentylatorem wyciągowym.

Przewidziano też instalację odgromową , przeciwporażeniową i

przepięciową oraz wyłączniki prądu p.poż. przy wejściach do

budynku, a także instalację alarmową detekcji gazu.

CZĘŚĆ 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(BIOZ)

Inwestor : Urząd Gminy Kołbiel

ul. Szkolna 1, 05 -340 Kołbiel

Opracował : mgr inż. arch. Janusz Targowski

Warszawa 20.12.2012 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

- Zakres robót

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa przedszkola w Kołbieli przy ul. Szkolnej.

- Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. dla niniejszej inwestycji nie występuje obowiązek

wykonania przez wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia.

- Obszary budowy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi :

  - Obszary pracy dźwigów budowlanych lub żurawia, w zależności od przyjętej przez wykonawcę technologii montażu.

  - Rozdzielnie elektryczne

  - Kable elektryczne zasilające rozdzielnie i oświetlenie placu budowy

  - Kolizje ruchu pieszego i ruchu pojazdów budowy z ruchem sprzętu operującego na terenie.

- Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót

budowlanych z uwzględnieniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich występowania:

-	roboty ziemne , ręczne i mechaniczne, stwarzające możliwość

przygniecenia i uderzenia pracowników koparką , ze skutkiem

śmiertelnym lub lżejszym;

-    uderzenia, przygniecenia pracowników przez przedmioty spadające

z góry, ze skutkiem śmiertelnym lub lżejszym;

-	roboty murarskie stwarzające możliwość upadku pracownika z

wysokości ze skutkiem śmiertelnym lub lżejszym, zaprószenia,

zachlapania oczu ze skutkiem utraty wzroku lub lżejszym,

porażenia pracownika prądem elektrycznym;

-	roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie, stwarzające

możliwość upadku pracownika ze skutkiem śmiertelnym lub

lżejszym, poparzenia pracownika płomieniem przy podgrzewaniu

izolacji ;

-	roboty spawalnicze, stwarzające możliwość oparzenia pracownika

płomieniem i naświetlenia oczu pracownika , urazu ciała

pracownika , porażenia prądem elektrycznym.

- Miejsca prowadzenia robót budowlanych stwarzające zagrożenia dla

zdrowia bądź życia pracowników należy oznakować znakami bezpieczeństwa wygrodzić barierkami ochronnymi.

- Na terenie budowy należy ograniczyć składowanie materiałów ,

substancji i wyrobów niebezpiecznych.

- W trakcie budowy należy przewidzieć środki techniczne i

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót:

-    Prowadzenie pomiarów sprawdzających aktualny stan ochrony

przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych.

-	Stosowanie sprzętu ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

-    Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczególnych robót

i stanowisk pracy.

-	Stosowanie oznakowań BHP i ogrodzeń miejsc niebezpiecznych na

budowie.

-	Stosowanie zakazu wstępu w strefy niebezpieczne osobom

postronnym.

-	Zapewnienie stałego i bezpośredniego nadzoru nad pracą ludzi na

budowie.

-	Zapewnienie szkoleń BHP pracowników wszystkich szczebli.

-	Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia miejsc pracy.

-	Zapewnienie podręcznego sprzętu p.poż. w postaci gaśnic i koców

gaśniczych.

-	Zapewnienie odpowiednich dróg komunikacji samochodowej i

pieszej na budowie.

-	Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.

# Text boxes

ARCHITEKCI

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE

BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

01-875 Warszawa  ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21  tel./fax (22) 40-321-32

www.aba-architekci.pl    e-mail: biuro@aba-architekci..pl