# OBLICZENIA STATYCZNE

## Zestawienie obciążeń

### Połać dachowa

obc.char.	(f	obc.obl.									[kN/m2]		[kN/m2]

| Blacha dachówkowa | 0,06 | 1,2 | 0,072 |
| --- | --- | --- | --- |
| łaty + kontrłaty 0,04·0,04·6,5/0,8+0,04·0,04·6,5/0,4 | 0,04 | 1,2 | 0,042 |
| 2xpapa podkładowa | 0,08 | 1,2 | 0,10 |
| deski 2,5cm 0,025·6,5 | 0,16 | 1,2 | 0,19 |
| wełna mineralna 20cm 0,2·1,50 | 0,30 | 1,2 | 0,36 |
| krokwie 8x20 co 80cm 0,08·0,2·6,5/0,8 | 0,11 | 1,1 | 0,11 |
|  | 0,75 | 1,17 | 0,874 |

Śnieg (I strefa) dla połaci 120

| wariant 1 0,37·3,0·0,8 | 0,888 | 1,5 | 1,33 |
| --- | --- | --- | --- |
| worek śnieżny 0,37·3,0·2,5 | 2,775 | 1,5 | 4,16 |
| worek śnieżny 0,37·3,0·1,59 | 1,76 | 1,5 | 2,64 |

Wiatr (I strefa) w kierunku na połać 120

| parcie 0,25·1,1·(-0,9)·1,8 | -0,45 | 1,3 | -0,58 |
| --- | --- | --- | --- |
| ssanie od zawietrznej 0,25·1,1·(-0,4)·1,8 | -0,20 | 1,3 | -0,26 |

Wiatr (I strefa) w kierunku na ścianę

| parcie 0,25·1,1·0,7·1,8 | 0,35 | 1,3 | 0,45 |
| --- | --- | --- | --- |
| ssanie od zawietrznej 0,25·1,1·(-0,3)·1,8 | -0,15 | 1,3 | -0,19 |

### 1.2. Strop nad piętrem i parterem poddasze nieużytkowe

obc.char.	γf	obc.obl.									[kN/m2]		[kN/m2]

| szlichta 6cm 0,06·24,0 | 1,44 | 1,3 | 1,872 |
| --- | --- | --- | --- |
| styropian 20cm 0,2·0,5 | 0,1 | 1,2 | 0,12 |
| strop | 3,84 | 1,1 | 4,22 |
| instalacje | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
| sufit podwieszony | 0,72 | 1,2 | 0,86 |
| Warstwa wyrównawcza 0,01·22,0 | 0,22 | 1,3 | 0,286 |
| tynk 0,015·19,0 | 0,29 | 1,3 | 0,38 |
|  | 7,11 | 1,16 | 8,25 |
| obciążenie użytkowe poddasze nieużytkowe | 1,2 | 1,4 | 1,68 |
| obciążenie użytkowe poddasze niużytkowe | 0,5 | 1,4 | 0,7 |
| obciążenie zastępcze od urządzeń | 1,5 | 1,4 | 2,1 |

### 1.3. Strop nad parterem

obc.char.	γf	obc.obl.									[kN/m2]		[kN/m2]

| gres 2cm 0,02·22,0 | 0,44 | 1,2 | 0,528 |
| --- | --- | --- | --- |
| szlichta 6cm 0,06·24,0 | 1,44 | 1,3 | 1,872 |
| styropian 20cm 0,2·0,5 | 0,1 | 1,2 | 0,12 |
| strop | 3,84 | 1,1 | 4,22 |
| instalacje | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
| sufit podwieszony | 0,72 | 1,2 | 0,86 |
| warstwa wyrównawcza 0,01·22,0 | 0,22 | 1,3 | 0,286 |
| tynk 0,015·19,0 | 0,29 | 1,3 | 0,38 |
|  | 7,55 | 1,16 | 8,87 |
| obciążenie użytkowe | 2,0 | 1,4 | 2,8 |
| obciążenie użytkowe komunikacja | 2,5 | 1,4 | 3,5 |
| obciążenie zastępcze od ścianek działowych | 1,65 | 1,4 | 2,1 |

### 1.4. Ściana zewnętrzna

| pustaki ceramiczne 25cm 0,25·14,5 | 3,63 | 1,1 | 3,99 |
| --- | --- | --- | --- |
| styropian 14cm 0,14·0,45 | 0,06 | 1,2 | 0,07 |
| obustronny tynk 0,03·19 | 0,57 | 1,3 | 0,74 |
|  | 4,26 | 1,13 | 4,80 |

### 1.5. Ściana fundamentowa

| bloczki betonowe 25cm 0,25·22,0 | 5,50 | 1,1 | 6,05 |
| --- | --- | --- | --- |
| styropian 11cm 0,11·0,45 | 0,05 | 1,2 | 0,06 |
|  | 5,55 | 1,10 | 6,11 |

### 1.6. Ściana wewnętrzna

| pustaki ceramiczne 25cm 0,25·14,5 | 3,63 | 1,1 | 3,99 |
| --- | --- | --- | --- |
| obustronny tynk 0,03·19 | 0,57 | 1,3 | 0,74 |
|  | 4,20 | 1,13 | 4,73 |

### 1.7. Ściana działowa

| pustaki ceramiczne 12cm 0,12·14,5 | 1,74 | 1,1 | 1,91 |
| --- | --- | --- | --- |
| obustronny tynk 0,03·19 | 0,57 | 1,3 | 0,74 |
|  | 2,31 | 1,13 | 2,65 |

### 1.8.Schody żelbetowe

Stopnie bxh=15,0x30cm  tgα=15,0/30=0,5	α=26,570	cosα=0,894

Płyta biegowa

obc.char.	γf	obc.obl.									[kN/m2]		[kN/m2]

| Gres (0,02+0,01·0,15/0,30)·22 | 0,55 | 1,2 | 0,66 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stopnie 0,5·0,15·22 | 1,65 | 1,2 | 1,98 |
| tynk 0,015·19 | 0,29 | 1,3 | 0,38 |
|  | 2,49 | 1,21 | 3,02 |
| płyta biegowa 16cm 0,16·25 | 4,00 | 1,1 | 4,40 |
| obciążenie użytkowe | 4,00 | 1,3 | 5,20 |

płyta spocznikowa

obc.char.	γf	obc.obl.									[kN/m2]		[kN/m2]

| Gres 0,02·22 | 0,44 | 1,2 | 0,53 |
| --- | --- | --- | --- |
| tynk 0,015·19 | 0,29 | 1,3 | 0,38 |
|  | 0,73 | 1,25 | 0,91 |
| płyta spocznikowa 16cm 0,16·25 | 4,00 | 1,1 | 4,40 |
| obciążenie użytkowe | 4,00 | 1,3 | 5,20 |

## Obliczenie elementów konstrukcji budynku

2.1. Wiązar krokwiowy- krokiew 1

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=0,8·0,75=0,6kN/m	(1,20)

s1k=0,8·0,888=0,71kN/m	(1,50)

w1k=0,8·(-0,45)=-0,36kN/m	(1,30)

w2k=0,8·(-0,20)=-0,16kN/m   (1,30)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "wyk"                         Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       0,600     0,600     0,00    1,25

2    Liniowe       0,0       0,600     0,600     0,00    3,88

3    Liniowe       0,0       0,600     0,600     0,00    3,17

Grupa:  B  "śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       0,710     0,710     0,00    1,25

2    Liniowe-Y     0,0       0,710     0,710     0,00    3,88

3    Liniowe-Y     0,0       0,710     0,710     0,00    3,17

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

Pręt nr 2

Zadanie(  krokiew1

Sprawdzenie nośności pręta nr 2

Nośność na rozciąganie(

Wyniki dla  xa=3,88 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AB”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 162,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 0,8 / 162,00 ×10 = 0,0 < 6,46 = f t,0,d

Nośność na ściskanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,88 m, przy obciążeniach “AB”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 0,7 / 162,00 ×10 = 0,0 < 1,40 = 0,145×9,69 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=1,70 m; xb=2,19 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,270 < 1

= 0,190 < 1

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=3,88 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 2,5 / 486,00 ×103 = 5,1 < 11,1 = 1,000×11,08 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,88 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,5 < 1

= 0,3 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,70 m; xb=2,19 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,3 < 1

= 0,2 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=3,40 m; xb=0,49 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,3 < 1,2 = 1,000×1,15 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=1,94 m; xb=1,94 m, przy obciążeniach “AB”.

u z,fin = -2,0 + -2,1 = 4,1 < 25,9 = u net,fin

2.2. Wiązar krokwiowy- krokiew 2

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=0,8·0,75=0,6kN/m	(1,20)

s1k=0,8·2,775=2,22kN/m	(1,50)

w1k=0,8·(-0,45)=-0,36kN/m	(1,30)

w2k=0,8·(-0,20)=-0,16kN/m   (1,30)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "wyk"                         Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       0,600     0,600     0,00    1,25

2    Liniowe       0,0       0,600     0,600     0,00    2,66

3    Liniowe       0,0       0,600     0,600     0,00    2,66

4    Liniowe       0,0       0,600     0,600     0,00    2,66

Grupa:  B  "śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       2,220     2,220     0,00    1,25

2    Liniowe-Y     0,0       2,220     2,220     0,00    2,66

3    Liniowe-Y     0,0       2,220     2,220     0,00    2,66

4    Liniowe-Y     0,0       2,220     2,220     0,00    2,66

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

Pręt nr 4

Zadanie(  krokiew2

Sprawdzenie nośności pręta nr 4

Nośność na rozciąganie(

Wyniki dla  xa=2,66 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AB”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 0,9 / 160,00 ×10 = 0,1 < 6,46 = f t,0,d

Nośność na ściskanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,66 m, przy obciążeniach “AB”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 1,4 / 160,00 ×10 = 0,1 < 2,31 = 0,239×9,69 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=2,66 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,518 < 1

= 0,393 < 1

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=2,66 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 3,0 / 533,33 ×103 = 5,6 < 11,1 = 1,000×11,08 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,66 m; xb=1,00 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,4 < 1

= 0,3 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=2,66 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,5 < 1

= 0,4 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=0,50 m; xb=2,16 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,4 < 1,2 = 1,000×1,15 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=1,50 m; xb=1,16 m, przy obciążeniach “AB”.

u z,fin = -0,6 + -2,1 = 2,7 < 17,7 = u net,fin

2.3. Wiązar krokwiowy- krokiew 3

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=0,8·0,75=0,6kN/m	(1,20)

s1k=0,8·2,775=2,22kN/m	(1,50)

w1k=0,8·(-0,45)=-0,36kN/m	(1,30)

w2k=0,8·(-0,20)=-0,16kN/m   (1,30)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "wyk"                         Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       0,675     0,675     0,00    1,25

2    Liniowe       0,0       0,675     0,675     0,00    3,07

3    Liniowe       0,0       0,675     0,675     0,00    3,07

4    Liniowe       0,0       0,675     0,675     0,00    3,37

5    Liniowe       0,0       0,675     0,675     0,00    2,45

Grupa:  B  "śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe-Y     0,0       2,220     2,220     0,00    1,25

2    Liniowe-Y     0,0       2,220     2,220     0,00    3,07

3    Liniowe-Y     0,0       2,220     2,220     0,00    3,07

4    Liniowe-Y     0,0       2,220     2,220     0,00    3,37

5    Liniowe-Y     0,0       2,220     2,220     0,00    2,45

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

Pręt nr 4

Zadanie(  krokiew3bb

Sprawdzenie nośności pręta nr 4

Nośność na rozciąganie(

Wyniki dla  xa=3,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AB”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 160,00 cm2.

σ t,0,d = N / An = 1,4 / 160,00 ×10 = 0,1 < 6,46 = f t,0,d

Nośność na ściskanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,37 m, przy obciążeniach “AB”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 1,5 / 160,00 ×10 = 0,1 < 1,47 = 0,151×9,69 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=0,00 m; xb=3,37 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,623 < 1

= 0,491 < 1

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=3,37 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 3,6 / 533,33 ×103 = 6,8 < 11,1 = 1,000×11,08 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=3,37 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,6 < 1

= 0,4 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=0,00 m; xb=3,37 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,6 < 1

= 0,4 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=0,42 m; xb=2,95 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,5 < 1,2 = 1,000×1,15 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=1,69 m; xb=1,69 m, przy obciążeniach “AB”.

u z,fin = -0,9 + -2,6 = 3,5 < 22,5 = u net,fin

2.4. Płatew

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=0,75kN/m		(1,20)

s1k=0,888kN/m	(1,50)

w1k=-0,45kN/m	(1,30)

w2k=-0,20kN/m  	 (1,30)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "wyk"                         Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       3,500     3,500     0,00    2,00

2    Liniowe       0,0       3,500     3,500     0,00    2,00

3    Liniowe       0,0       3,500     3,500     0,00    1,00

4    Liniowe       0,0       3,500     3,500     0,00    1,50

Grupa:  B  "śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,625     3,625     0,00    2,00

2    Liniowe       0,0       3,625     3,625     0,00    2,00

3    Liniowe       0,0       3,625     3,625     0,00    1,00

4    Liniowe       0,0       3,625     3,625     0,00    1,50

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

Pręt nr 2

Zadanie(  płatew1a

Sprawdzenie nośności pręta nr 2

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=2,00 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 4,2 / 597,33 ×103 = 7,0 < 11,1 = 1,000×11,08 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,00 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,6 < 1

= 0,4 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=1,63 m; xb=0,38 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,5 < 1,2 = 1,000×1,15 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=0,88 m; xb=1,13 m, przy obciążeniach “AB”.

u z,fin = -1,3 + -1,3 = 2,5 < 8,0 = u net,fin

2.5. Krokiew narożna

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=0,75kN/m		(1,20)

s1k=0,888kN/m	(1,50)

w1k=-0,45kN/m	(1,30)

w2k=-0,20kN/m  	 (1,30)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "wyk"                         Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       0,000     1,275     0,00    0,85

1    Liniowe       0,0       1,275     0,000     0,85    3,39

2    Liniowe       0,0       0,000     1,755     0,00    1,17

2    Liniowe       0,0       1,755     0,000     1,17    4,67

3    Liniowe       0,0       0,000     1,590     0,00    1,06

3    Liniowe       0,0       1,590     0,000     1,06    4,24

4    Liniowe       0,0       0,000     1,590     0,00    1,06

4    Liniowe       0,0       1,590     0,000     1,06    4,24

5    Liniowe       0,0       0,000     1,140     0,00    0,76

5    Liniowe       0,0       1,140     0,000     0,76    1,52

Grupa:  B  "ś"                           Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe       0,0       0,000     4,717     0,00    0,85

1    Liniowe       0,0       4,717     0,000     0,85    3,39

2    Liniowe       0,0       0,000     6,493     0,00    1,17

2    Liniowe       0,0       6,493     0,000     1,17    4,67

3    Liniowe       0,0       0,000     5,831     0,00    1,06

3    Liniowe       0,0       5,831     0,000     1,06    4,24

4    Liniowe       0,0       0,000     5,830     0,00    1,06

4    Liniowe       0,0       5,830     0,000     1,06    4,24

5    Liniowe       0,0       0,000     4,218     0,00    0,76

5    Liniowe       0,0       4,218     0,000     0,76    1,52

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

Pręt nr 2

Zadanie(  krokiew nar4

Sprawdzenie nośności pręta nr 2

Nośność na zginanie(

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=4,67 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 11,5 / 1152,00 ×103 = 10,0 < 11,1 = 1,000×11,08 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=0,00 m; xb=4,67 m, przy obciążeniach “AB”:

= 0,9 = 1

= 0,6 < 1

Nośność na ścinanie(

Wyniki dla  xa=0,51 m; xb=4,15 m, przy obciążeniach “AB”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,8 < 1,2 = 1,000×1,15 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania(

Wyniki dla xa=2,26 m; xb=2,40 m, przy obciążeniach “AB”.

u z,fin = -2,4 + -8,1 = 10,5 < 31,1 = u net,fin

2.6. Nadproże N1 w stropie nad parterem

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=4,3/0,8=5,375kN		(1,36)

- z poz.1.1.		g1k=14,4/2,1=6,86kN  	(1,36)

- z poz.1.2.		g2k=8,0·6,0/2=24,0kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=1,5·6,0/2=4,5kN	             (1,40)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "więźba"                      Stałe      f= 1,36

1    Liniowe       0,0       5,400     5,400     0,00    3,78

1    Liniowe       0,0       6,860     6,860     0,00    3,78

Grupa:  B  "strop"                       Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0      24,000    24,000     0,00    3,78

Grupa:  C  "u"                           Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0       4,500     4,500     0,00    3,78

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

Cechy przekroju:

zadanie n1, pręt nr 1, przekrój: xa=1,89 m, xb=1,89 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=78,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/(c=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1950 cm2,  Jcx=988650 cm4,  Jcy=101563 cm4

STAL: A-IIIN (RB 500)

fyk=500 MPa, (s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=6,28 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×6,28/1950=0,32 %,

Jsx=8040 cm4, Jsy=540 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: n1, pręt nr 1, przekrój: xa=1,89 m, xb=1,89 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABC

Momenty zginające: 	Mx = -101,7 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 0,0 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie n1, pręt nr 1, przekrój: xa=1,89 m, xb=1,89 m)

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-101,72+0,02) =101,7 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane ((s1=10,00 ‰):

As1=3,38 cm2 ( (2(16 = 4,02 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=3,38 cm2, (=100(As/Ac= 100(3,38/1950=0,17 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=78,0,  d=74,7,  x=8,5 ((=0,113),

a1=3,3, ac=3,0, zc=71,7,  Acc=212 cm2,

(c=-1,28 ‰, (s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -141,8, Fs1 = 141,8,

Mc= 51,0, Ms1 = 50,6,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-141,8+(141,8)=-0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1=51,0+(50,6)=101,7 kNm (MSd=101,7 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie n1, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy (=6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

(w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00072

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 47,2 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×747 = 560   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 31,6 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (31,6×25,0×1,000) = 0,00072

(w = 0,00072 < 0,00072 = (w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 47,2   xb = 189,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×747 = 560   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 40,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (40,0×25,0×1,000) = 0,00057

(w = 0,00057 < 0,00072 = (w min

Strefa nr 3

Początek i koniec strefy:	xa = 189,0   xb = 310,8 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×747 = 560   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 40,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (40,0×25,0×1,000) = 0,00057

(w = 0,00057 < 0,00072 = (w min

Strefa nr 4

Początek i koniec strefy:	xa = 310,8   xb = 378,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×747 = 560   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 31,6 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (31,6×25,0×1,000) = 0,00072

(w = 0,00072 < 0,00072 = (w min

2.7. Nadproże N2 w stropie nad parterem

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=4,3/0,8=5,375kN		(1,36)

- z poz.1.4.		g1k=4,26·0,5=2,13kN  	(1,13)

- z poz.1.2.		g2k=8,0·0,6=4,8kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=1,5·0,6=0,9kN	             (1,40)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "więźba"                      Stałe      f= 1,36

1    Liniowe       0,0       5,400     5,400     0,00    5,46

Grupa:  B  "strop"                       Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       4,800     4,800     0,00    5,46

Grupa:  C  "u"                           Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    5,46

Grupa:  D  "ściana"                      Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       2,130     2,130     0,00    5,46

MOMENTY:

TNĄCE:

Cechy przekroju:

zadanie n2, pręt nr 1, przekrój: xa=2,73 m, xb=2,73 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=78,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/(c=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1950 cm2,  Jcx=988650 cm4,  Jcy=101563 cm4

STAL: A-IIIN (RB 500)

fyk=500 MPa, (s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=6,28 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×6,28/1950=0,32 %,

Jsx=8040 cm4, Jsy=540 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: n2, pręt nr 1, przekrój: xa=2,73 m, xb=2,73 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCD

Momenty zginające: 	Mx = -82,2 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 0,0 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie n2, pręt nr 1, przekrój: xa=2,73 m, xb=2,73 m)

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-82,22+0,02) =82,2 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane ((s1=10,00 ‰):

As1=2,72 cm2 < min As1=2,80 cm2, przyjęto As1=2,80 cm2,  ( (2(16 = 4,02 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=2,72 cm2, (=100(As/Ac= 100(2,72/1950=0,14 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=78,0,  d=74,7,  x=7,5 ((=0,101),

a1=3,3, ac=2,7, zc=72,0,  Acc=188 cm2,

(c=-1,12 ‰, (s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -114,1, Fs1 = 114,1,

Mc= 41,5, Ms1 = 40,7,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-114,1+(114,1)=-0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1=41,5+(40,7)=82,2 kNm (MSd=82,2 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie n2, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy (=6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

(w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00072

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 68,2 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×747 = 560   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 31,6 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (31,6×25,0×1,000) = 0,00072

(w = 0,00072 < 0,00072 = (w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 68,2   xb = 273,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×747 = 560   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 40,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (40,0×25,0×1,000) = 0,00057

(w = 0,00057 < 0,00072 = (w min

Strefa nr 3

Początek i koniec strefy:	xa = 273,0   xb = 448,9 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×747 = 560   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 40,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (40,0×25,0×1,000) = 0,00057

(w = 0,00057 < 0,00072 = (w min

Strefa nr 4

Początek i koniec strefy:	xa = 448,9   xb = 546,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×747 = 560   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 31,6 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (31,6×25,0×1,000) = 0,00072

(w = 0,00072 < 0,00072 = (w min

2.8. Nadproże N3 w stropie nad parterem

Obciążenia :

- z poz.1.2.		g2k=8,0·6,3/2=25,2kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=2,0·6,3/2=6,3kN	             (1,40)

- z poz.1.4.		g1k=4,26·5,08=21,64kN  	(1,13)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  B  "strop"                       Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0      25,200    25,200     0,00    7,56

Grupa:  C  "u"                           Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0       6,300     6,300     0,00    7,56

Grupa:  D  "ściana"                      Stałe      f= 1,13

1    Liniowe       0,0      21,640    21,640     0,00    7,56

MOMENTY:

TNĄCE:

Cechy przekroju:

zadanie n3a, pręt nr 1, przekrój: xa=3,78 m, xb=3,78 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=78,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/(c=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1950 cm2,  Jcx=988650 cm4,  Jcy=101563 cm4

STAL: A-IIIN (RB 500)

fyk=500 MPa, (s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=24,25 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×24,25/1950=1,24 %,

Jsx=25439 cm4, Jsy=1558 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: n3a, pręt nr 1, przekrój: xa=3,78 m, xb=3,78 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: BCD

Momenty zginające: 	Mx = -490,5 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -0,0 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie n3a, pręt nr 1, przekrój: xa=3,78 m, xb=3,78 m)

Obliczenia wykonano:

- przy założeniu maksymalnego wykorzystania nośności strefy ściskanej betonu ((lim=0,625).

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-490,52+0,02) =490,5 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane ((s1=5,42 ‰):

As1=18,73 cm2 ( (6(20 = 18,85 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=18,73 cm2, (=100(As/Ac= 100(18,73/1950=0,96 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=78,0,  d=74,5,  x=29,2 ((=0,392),

a1=3,5, ac=12,2, zc=62,3,  Acc=731 cm2,

(c=-3,50 ‰, (s1=5,42 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -786,9, Fs1 = 786,9,

Mc= 211,2, Ms1 = 279,3,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-786,9+(786,9)=0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1=211,2+(279,3)=490,5 kNm (MSd=490,5 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie n3a, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy (=6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

(w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00072

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 163,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 12,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (12,0×25,0×1,000) = 0,00377

(w = 0,00377 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 163,0   xb = 259,9 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

(w = 0,00302 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 3

Początek i koniec strefy:	xa = 259,9   xb = 378,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

(w = 0,00302 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 4

Początek i koniec strefy:	xa = 378,0   xb = 496,1 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

(w = 0,00302 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 5

Początek i koniec strefy:	xa = 496,1   xb = 593,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

(w = 0,00302 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 6

Początek i koniec strefy:	xa = 593,0   xb = 756,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 12,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (12,0×25,0×1,000) = 0,00377

(w = 0,00377 > 0,00072 = (w min

2.9. Nadproże N4 w stropie nad parterem

Obciążenia :

- z poz.1.2.		g2k=8,0·12/2=48,0kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=1,5·12/2=9,0kN	             (1,40)

- z poz.1.1.		g1k=(78,9/3,15)/2=12,52kN	(1,36)

- z poz.1.6.		q1k=4,2 ·1,45=6,09kN	             (1,2)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "więźba"                      Stałe      f= 1,36

1    Liniowe       0,0      12,520    12,520     0,00    5,25

Grupa:  B  "strop"                       Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0      48,000    48,000     0,00    5,25

Grupa:  C  "u"                           Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0       9,000     9,000     0,00    5,25

Grupa:  D  "ściana"                      Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       6,090     6,090     0,00    5,25

MOMENTY:

TNĄCE:

Cechy przekroju:

zadanie n4a, pręt nr 1, przekrój: xa=2,62 m, xb=2,63 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=78,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/(c=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1950 cm2,  Jcx=988650 cm4,  Jcy=101563 cm4

STAL: A-IIIN (RB 500)

fyk=500 MPa, (s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=17,97 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×17,97/1950=0,92 %,

Jsx=19204 cm4, Jsy=1049 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: n4a, pręt nr 1, przekrój: xa=2,62 m, xb=2,63 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCD

Momenty zginające: 	Mx = -343,4 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 0,0 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie n4a, pręt nr 1, przekrój: xa=2,62 m, xb=2,63 m)

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-343,42+0,02) =343,4 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane ((s1=10,00 ‰):

As1=12,29 cm2 ( (4(20 = 12,57 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=12,29 cm2, (=100(As/Ac= 100(12,29/1950=0,63 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=78,0,  d=74,5,  x=19,2 ((=0,258),

a1=3,5, ac=8,0, zc=66,5,  Acc=480 cm2,

(c=-3,48 ‰, (s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -516,3, Fs1 = 516,3,

Mc= 160,1, Ms1 = 183,3,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-516,3+(516,3)=0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1=160,1+(183,3)=343,4 kNm (MSd=343,4 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie n4a, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy (=6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

(w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00072

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 93,5 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×719 = 539   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 12,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (12,0×25,0×1,000) = 0,00377

(w = 0,00377 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 93,5   xb = 180,5 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×719 = 539   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

(w = 0,00302 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 3

Początek i koniec strefy:	xa = 180,5   xb = 262,5 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×719 = 539   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

(w = 0,00302 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 4

Początek i koniec strefy:	xa = 262,5   xb = 344,5 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×719 = 539   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

(w = 0,00302 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 5

Początek i koniec strefy:	xa = 344,5   xb = 424,3 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×719 = 539   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

(w = 0,00302 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 6

Początek i koniec strefy:	xa = 424,3   xb = 525,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×719 = 539   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 12,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (12,0×25,0×1,000) = 0,00377

(w = 0,00377 > 0,00072 = (w min

2.10. Podciąg P1 w stropie nad parterem

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=4,3/0,8=5,375kN		(1,36)

- z poz.1.4.		g1k=4,26·0,57=2,42kN  	(1,13)

- z poz.1.2.		g2k=8,0·0,6=4,8kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=1,5·0,6=0,9kN	             (1,40)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "więźba"                      Stałe      f= 1,36

1    Liniowe       0,0       5,400     5,400     0,00    6,04

Grupa:  B  "strop"                       Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       4,800     4,800     0,00    6,04

Grupa:  C  "u"                           Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0       0,900     0,900     0,00    6,04

Grupa:  D  "ściana"                      Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       2,420     2,130     0,00    6,04

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

Cechy przekroju:

zadanie p1, pręt nr 1, przekrój: xa=3,02 m, xb=3,02 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=40,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/(c=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1000 cm2,  Jcx=133333 cm4,  Jcy=52083 cm4

STAL: A-IIIN (RB 500)

fyk=500 MPa, (s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=10,30 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×10,30/1000=1,03 %,

Jsx=2889 cm4, Jsy=578 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: p1, pręt nr 1, przekrój: xa=3,02 m, xb=3,02 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCD

Momenty zginające: 	Mx = -90,8 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -0,0 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie p1, pręt nr 1, przekrój: xa=3,02 m, xb=3,02 m)

Obliczenia wykonano:

- przy założeniu maksymalnego wykorzystania nośności strefy ściskanej betonu ((lim=0,625).

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-90,82+0,02) =90,8 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane ((s1=8,83 ‰):

As1=6,68 cm2 ( (4(16 = 8,04 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=6,68 cm2, (=100(As/Ac= 100(6,68/1000=0,67 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=40,0,  d=36,7,  x=10,4 ((=0,284),

a1=3,3, ac=4,3, zc=32,4,  Acc=261 cm2,

(c=-3,50 ‰, (s1=8,83 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -280,5, Fs1 = 280,5,

Mc= 43,9, Ms1 = 46,8,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-280,5+(280,5)=0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1=43,9+(46,8)=90,8 kNm (MSd=90,8 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie p1, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy (=6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

(w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00072

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 302,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×367 = 275   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 275 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 27,5 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (27,5×25,0×1,000) = 0,00082

(w = 0,00082 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 302,0   xb = 604,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×367 = 275   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 275 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 27,5 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (27,5×25,0×1,000) = 0,00082

(w = 0,00082 > 0,00072 = (w min

2.11. Podciąg P2 w stropie nad parterem

Obciążenia :

- z poz.1.2.		g2k=8,0·(6,0/2+0,6)=28,8kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=1,5·(6,0/2+0,6)=5,4kN	             (1,40)

- z poz.1.1.		g1k=(25,7/3,15)/2=4,08kN		(1,36)

- z poz.1.6.		q1k=4,2 ·1,45=6,09kN	             	(1,2)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "więźba"                      Stałe      f= 1,36

1    Liniowe       0,0       4,080     4,080     0,00    5,41

1    Skupione      0,0      14,700               3,30

Grupa:  B  "strop"                       Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0      28,800    28,800     0,00    5,41

Grupa:  C  "u"                           Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0       5,400     5,400     0,00    5,41

Grupa:  D  "ściana"                      Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0       6,090     6,090     0,00    5,41

MOMENTY:

TNĄCE:

Cechy przekroju:

zadanie p2, pręt nr 1, przekrój: xa=2,86 m, xb=2,55 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=78,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/(c=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1950 cm2,  Jcx=988650 cm4,  Jcy=101563 cm4

STAL: A-IIIN (RB 500)

fyk=500 MPa, (s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=15,46 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×15,46/1950=0,79 %,

Jsx=16180 cm4, Jsy=909 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: p2, pręt nr 1, przekrój: xa=2,86 m, xb=2,55 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCD

Momenty zginające: 	Mx = -241,5 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -1,5 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie p2, pręt nr 1, przekrój: xa=2,86 m, xb=2,55 m)

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-241,52+0,02) =241,5 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane ((s1=10,00 ‰):

As1=8,33 cm2 ( (5(16 = 10,05 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=8,33 cm2, (=100(As/Ac= 100(8,33/1950=0,43 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=78,0,  d=74,7,  x=14,5 ((=0,195),

a1=3,3, ac=5,6, zc=69,1,  Acc=363 cm2,

(c=-2,41 ‰, (s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -349,8, Fs1 = 349,8,

Mc= 116,7, Ms1 = 124,9,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-349,8+(349,8)=-0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1=116,7+(124,9)=241,5 kNm (MSd=241,5 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie p2, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy (=6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

(w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00072

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 144,4 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 10,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (10,0×25,0×1,000) = 0,00226

(w = 0,00226 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 2

Początek i koniec strefy:	xa = 144,4   xb = 288,7 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00151

(w = 0,00151 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 3

Początek i koniec strefy:	xa = 288,7   xb = 395,9 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00151

(w = 0,00151 > 0,00072 = (w min

Strefa nr 4

Początek i koniec strefy:	xa = 395,9   xb = 541,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×715 = 536   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 10,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 0,57 / (10,0×25,0×1,000) = 0,00226

(w = 0,00226 > 0,00072 = (w min

2.12. Nadproże N5 w stropie nad piętrem

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=4,1/0,8=5,125kN		(1,36)

- z poz.1.2.		g2k=8,0·6,3/2=25,2kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=0,5·6,3/2=1,58kN	             (1,40)

WĘZŁY:

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "więźba"                      Stałe      f= 1,36

1    Liniowe       0,0       5,125     5,125     0,00    7,56

Grupa:  B  "strop"                       Stałe      f= 1,20

1    Liniowe       0,0      25,200    25,200     0,00    7,56

Grupa:  C  "u"                           Zmienne    f= 1,40

1    Liniowe       0,0       1,580     1,580     0,00    7,56

Grupa:  D  "reakcja z więźby"            Stałe      f= 1,36

1    Skupione      0,0      20,700               0,55

1    Skupione      0,0      20,700               7,00

1    Skupione      0,0      18,200               2,55

1    Skupione      0,0      18,200               5,01

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

Cechy przekroju:

zadanie n3, pręt nr 1, przekrój: xa=3,78 m, xb=3,78 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=91,0,  b=25,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B25

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/(c=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=2275 cm2,  Jcx=1569940 cm4,  Jcy=118490 cm4

STAL: A-IIIN (RB 500)

fyk=500 MPa, (s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=17,47 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×17,47/2275=0,77 %,

Jsx=26180 cm4, Jsy=960 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: n3, pręt nr 1, przekrój: xa=3,78 m, xb=3,78 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: ABCD

Momenty zginające: 	Mx = -403,3 kNm, 	My = 0,0 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 0,0 kN,	Vx = 0,0 kN,

Siła osiowa:	N = 0,0 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie n3, pręt nr 1, przekrój: xa=3,78 m, xb=3,78 m)

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,0 kN,

MSd=((MSdx2+ MSdy2) = ((-403,32+0,02) =403,3 kNm

fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane ((s1=10,00 ‰):

As1=12,04 cm2 ( (6(16 = 12,06 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=12,04 cm2, (=100(As/Ac= 100(12,04/2275=0,53 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=91,0,  d=87,7,  x=19,7 ((=0,225),

a1=3,3, ac=7,9, zc=79,8,  Acc=493 cm2,

(c=-2,90 ‰, (s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -505,7, Fs1 = 505,6,

Mc= 189,9, Ms1 = 213,4,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-505,7+(505,6)=-0,0 kN (NSd=0,0 kN)

Mc+Ms1=189,9+(213,4)=403,3 kNm (MSd=403,3 kNm)

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

zadanie n5, pręt nr 1

Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy (=6 mm ze stali A-0, dla której  f ywd = 190 MPa.

Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie:

(w,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00072

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Początek i koniec strefy:	xa = 0,0   xb = 205,0 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

smax = 0,75 d = 0,75×845 = 634   smax ( 400 mm

przyjęto smax = 400 mm.

Ze względu na pręty ściskane  smax = 15 ( = 15×10,0 = 150,0 mm.

Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 15,0 cm, dla których stopień zbrojenia na ścinanie wynosi:

(w = Asw /(s bw sin () = 1,13 / (15,0×25,0×1,000) = 0,00302

(w = 0,00302 > 0,00072 = (w min

3.1. Ława fundamentowa pod ściany zewnętrzne

Obciążenia :

- z poz.1.1.		g1k=4,3/0,8=5,375kN		(1,36)

- z poz.1.1.		g2k=14,4/2,1=6,86kN  	(1,36)

- z poz.1.2.		g3k=8,0·6,0/2=24,0kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=1,5·6,0/2=4,5kN	             (1,40)

- z poz.1.4.		g4=4,9·4,4+6,11·1,25=29,2kN

- RAZEM				     q=81,0kN/m

Rodzaj gruntu     Piasek gruby lub średni

Grubość warstwy                             h =      4.00 m

Charakterystyczna gęstość objętościowa     Rn =      1.70 t/m3

Charakterystyczny stopień zagęszczenia     ID =      0.60

Proponowana szerokość ławy                  B =     0.70 m

Głębokość posadowienia od

poziomu terenu          D =     1.00 m

najniższego poziomu terenu       Dmin =     1.00 m

Charakterystyczna średnia gęstość objętościowa

gruntów powyżej badanego poziomu podłoża  Rnd =     2.10 t/m3

Współczynnik odprężenia gruntu

w czasie robót     lambda =     1.00

Obliczeniowa siła pionowa                   N =    81.00 kN

Obliczeniowy moment zginający              MB =     0.00 kNm

Dopuszczalne całkowite osiadanie grunu   sdop =     2.00 cm

_____ Wyniki obliczeń ______________________________________

Obliczona szerokość ławy                        B =     0.70 m

Całkowite osiadanie fundamentu                  S =     0.08 cm

Głębokość oddziaływania fundamentu              Z =     2.50 m

Obciążenie gruntu

Obliczeniowe obciążenie podłoża maksymalne  q0max =   138.81 kPa

minimalne  q0min =   138.81 kPa

średnie   q0sr =   138.81 kPa

Obliczeniowy opór podłoża   maksymalny   1,2*m*qf =   547.51 kPa

jednostkowy       m*qf =   456.26 kPa

3.2. Ława fundamentowa pod ściany zewnętrzne	część dwukondygnacyjna

Obciążenia :

- z poz.1.2.		g2k=8,0·6,3/2=25,2kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=2,0·6,3/2=6,3kN	             (1,40)

- z poz.1.1.		g1k=4,1/0,8=5,125kN		(1,36)

- z poz.1.2.		g2k=8,0·6,3/2=25,2kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=0,5·6,3/2=1,58kN	             (1,40)

- z poz.1.4.		g4=4,9·8,31+6,11·1,25=48,4kN

- RAZEM				     q=126,88kN/m

Rodzaj gruntu     Piasek gruby lub średni

Grubość warstwy                             h =      4.00 m

Charakterystyczna gęstość objętościowa     Rn =      1.70 t/m3

Charakterystyczny stopień zagęszczenia     ID =      0.60

Proponowana szerokość ławy                  B =     1.00 m

Głębokość posadowienia od

poziomu terenu          D =     1.40 m

najniższego poziomu terenu       Dmin =     1.00 m

Charakterystyczna średnia gęstość objętościowa

gruntów powyżej badanego poziomu podłoża  Rnd =     2.10 t/m3

Współczynnik odprężenia gruntu

w czasie robót     lambda =     1.00

Obliczeniowa siła pionowa                   N =   130.00 kN

Obliczeniowy moment zginający              MB =     0.00 kNm

Dopuszczalne całkowite osiadanie grunu   sdop =     2.00 cm

_____ Wyniki obliczeń ______________________________________

Obliczona szerokość ławy                        B =     1.00 m

Całkowite osiadanie fundamentu                  S =     0.12 cm

Głębokość oddziaływania fundamentu              Z =     3.00 m

Obciążenie gruntu

Obliczeniowe obciążenie podłoża maksymalne  q0max =   157.72 kPa

minimalne  q0min =   157.72 kPa

średnie   q0sr =   157.72 kPa

Obliczeniowy opór podłoża   maksymalny   1,2*m*qf =   597.76 kPa

jednostkowy       m*qf =   498.14 kPa

3.3. Ława fundamentowa pod ścianę wew. w osi9	i 11,8

Obciążenia :

- z poz.1.2.		g2k=7,61·14,1/2=53,65kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q2k·=1,5·14,1/2=10,575kN	             (1,40)

- z poz.1.1.		g3=15,85kN

- z poz.1.4.		g4=4,73·3,59+6,11·1,25=24,62kN

- RAZEM				     q=119,7kN/m

Rodzaj gruntu     Piasek gruby lub średni

Grubość warstwy                             h =      4.00 m

Charakterystyczna gęstość objętościowa     Rn =      1.70 t/m3

Charakterystyczny stopień zagęszczenia     ID =      0.60

Proponowana szerokość ławy                  B =     1.00 m

Głębokość posadowienia od

poziomu terenu          D =     1.40 m

najniższego poziomu terenu       Dmin =     1.40 m

Charakterystyczna średnia gęstość objętościowa

gruntów powyżej badanego poziomu podłoża  Rnd =     2.10 t/m3

Współczynnik odprężenia gruntu

w czasie robót     lambda =     1.00

Obliczeniowa siła pionowa                   N =   125.00 kN

Obliczeniowy moment zginający              MB =     0.00 kNm

Dopuszczalne całkowite osiadanie grunu   sdop =     2.00 cm

_____ Wyniki obliczeń ______________________________________

Obliczona szerokość ławy                        B =     1.00 m

Całkowite osiadanie fundamentu                  S =     0.11 cm

Głębokość oddziaływania fundamentu              Z =     2.50 m

Obciążenie gruntu

Obliczeniowe obciążenie podłoża maksymalne  q0max =   157.34 kPa

minimalne  q0min =   157.34 kPa

średnie   q0sr =   157.34 kPa

Obliczeniowy opór podłoża   maksymalny   1,2*m*qf =   769.87 kPa

jednostkowy       m*qf =   641.56 kPa

3.4. Ława fundamentowa pod ścianę wew. w osi6	i 11

Obciążenia :

- z poz.1.2.		g2k=8,0·9,3/2=37,2kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q2k·=1,5·9,3/2=6,975kN	 (1,40)

- z poz.1.1.		g3=17,88kN

- z poz.1.4.		g4=4,73·3,59+6,11·1,25=24,62kN

- RAZEM				     q=97,0kN/m

Rodzaj gruntu     Piasek gruby lub średni

Grubość warstwy                             h =      4.00 m

Charakterystyczna gęstość objętościowa     Rn =      1.70 t/m3

Charakterystyczny stopień zagęszczenia     ID =      0.60

Proponowana szerokość ławy                  B =     0.80 m

Głębokość posadowienia od

poziomu terenu          D =     1.40 m

najniższego poziomu terenu       Dmin =     1.40 m

Charakterystyczna średnia gęstość objętościowa

gruntów powyżej badanego poziomu podłoża  Rnd =     2.10 t/m3

Współczynnik odprężenia gruntu

w czasie robót     lambda =     1.00

Obliczeniowa siła pionowa                   N =   100.00 kN

Obliczeniowy moment zginający              MB =     0.00 kNm

Dopuszczalne całkowite osiadanie grunu   sdop =     2.00 cm

_____ Wyniki obliczeń ______________________________________

Obliczona szerokość ławy                        B =     0.80 m

Całkowite osiadanie fundamentu                  S =     0.10 cm

Głębokość oddziaływania fundamentu              Z =     2.50 m

Obciążenie gruntu

Obliczeniowe obciążenie podłoża maksymalne  q0max =   157.34 kPa

minimalne  q0min =   157.34 kPa

średnie   q0sr =   157.34 kPa

Obliczeniowy opór podłoża   maksymalny   1,2*m*qf =   736.37 kPa

jednostkowy       m*qf =   613.64 kPa

3.5. Ława fundamentowa pod ścianę wew. w osi6	część bud. dwukondygnacyjna

Obciążenia :

- z poz.1.2.		g2k=7,11·12,3/2=43,73kN          	(1,20)

- z poz.1.2.		q2k·=1,5·6,0/2+0,5·6,3/2=6,08kN	 (1,40)

- z poz.1.1.		g3=17,88kN

- z poz.1.2.		g2k=7,55·6,3/2=23,79kN	             (1,20)

- z poz.1.2.		q1k=(2,0+1,65)·6,3/2=11,5kN	             (1,40)

- z poz.1.1.		g1k=4,1/0,8=5,125kN			(1,36)

- z poz.1.4.		g4=4,9·8,31+6,11·1,25=48,4kN

- RAZEM				     q=178,88kN/m

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu     Piasek gruby lub średni

Grubość warstwy                             h =      4.00 m

Charakterystyczna gęstość objętościowa     Rn =      1.70 t/m3

Charakterystyczny stopień zagęszczenia     ID =      0.60

Proponowana szerokość ławy                  B =     1.40 m

Głębokość posadowienia od

poziomu terenu          D =     1.40 m

najniższego poziomu terenu       Dmin =     1.40 m

Charakterystyczna średnia gęstość objętościowa

gruntów powyżej badanego poziomu podłoża  Rnd =     2.10 t/m3

Współczynnik odprężenia gruntu

w czasie robót     lambda =     1.00

Obliczeniowa siła pionowa                   N =   180.00 kN

Obliczeniowy moment zginający              MB =     0.00 kNm

Dopuszczalne całkowite osiadanie grunu   sdop =     2.00 cm

_____ Wyniki obliczeń ______________________________________

Obliczona szerokość ławy                        B =     1.40 m

Całkowite osiadanie fundamentu                  S =     0.17 cm

Głębokość oddziaływania fundamentu              Z =     3.50 m

Obciążenie gruntu

Obliczeniowe obciążenie podłoża maksymalne  q0max =   160.91 kPa

minimalne  q0min =   160.91 kPa

średnie   q0sr =   160.91 kPa

Obliczeniowy opór podłoża   maksymalny   1,2*m*qf =   836.87 kPa

jednostkowy       m*qf =   697.39 kPa

3.6. Ława fundamentowa pod ścianę wew. w osi6	część bud. dwukondygnacyjna

Obciążenia :

- z poz.1.2.		g2k=7,11·9,3/2=33,1kN          	(1,20)

- z poz.1.2.		q2k·=0,5·9,3/2=2,33kN	 (1,40)

- z poz.1.1.		g3=12,55kN

- z poz.1.4.		g4=4,9·4,4+6,11·1,25=29,2kN

- RAZEM				     q=85,0kN/m

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu     Piasek gruby lub średni

Grubość warstwy                             h =      4.00 m

Charakterystyczna gęstość objętościowa     Rn =      1.70 t/m3

Charakterystyczny stopień zagęszczenia     ID =      0.60

Proponowana szerokość ławy                  B =     0.80 m

Głębokość posadowienia od

poziomu terenu          D =     1.40 m

najniższego poziomu terenu       Dmin =     1.40 m

Charakterystyczna średnia gęstość objętościowa

gruntów powyżej badanego poziomu podłoża  Rnd =     2.10 t/m3

Współczynnik odprężenia gruntu

w czasie robót     lambda =     1.00

Obliczeniowa siła pionowa                   N =    85.00 kN

Obliczeniowy moment zginający              MB =     0.00 kNm

Dopuszczalne całkowite osiadanie grunu   sdop =     2.00 cm

_____ Wyniki obliczeń ______________________________________

Obliczona szerokość ławy                        B =     0.80 m

Całkowite osiadanie fundamentu                  S =     0.08 cm

Głębokość oddziaływania fundamentu              Z =     2.00 m

Obciążenie gruntu

Obliczeniowe obciążenie podłoża maksymalne  q0max =   138.59 kPa

minimalne  q0min =   138.59 kPa

średnie   q0sr =   138.59 kPa

Obliczeniowy opór podłoża   maksymalny   1,2*m*qf =   736.37 kPa

jednostkowy       m*qf =   613.64 kPa

3.7. Stopa fundamentowa pod trzpień żelbetowy

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu     Piasek gruby lub średni

Grubość warstwy                             h =      4.00 m

Charakterystyczna gęstość objętościowa     Rn =      1.70 t/m3

Charakterystyczny stopień zagęszczenia     ID =      0.60

Proponowana szerokość stopy                 B =     1.60 m

Proponowana długość stopy                   L =     1.60 m

Głębokość posadowienia od

poziomu terenu          D =     1.40 m

najniższego poziomu terenu       Dmin =     1.40 m

Charakterystyczna średnia gęstość objętościowa

gruntów powyżej badanego poziomu podłoża  Rnd =     2.10 t/m3

Współczynnik odprężenia gruntu

w czasie robót     lambda =     1.00

Obliczeniowa siła pionowa                   N =   506.00 kN

Obliczeniowy moment zginający              ML =     0.00 kNm

Dopuszczalne całkowite osiadanie grunu   sdop =     2.00 cm

_____ Wyniki obliczeń ______________________________________

Obliczona szerokość stopy                       B =     1.60 m

Obliczona   dlugość stopy                       L =     1.60 m

Całkowite osiadanie fundamentu                  S =     0.16 cm

Głębokość oddziaływania fundamentu              Z =     3.00 m

Obciążenie gruntu

Obliczeniowe obciążenie podłoża maksymalne  q0max =   230.00 kPa

minimalne  q0min =   230.00 kPa

średnie   q0sr =   230.00 kPa

Obliczeniowy opór podłoża   maksymalny   1,2*m*qf =  1358.21 kPa

jednostkowy       m*qf =  1131.84 kPa

3.8. Stopa fundamentowa pod trzpień żelbetowy

Rodzaj gruntu     Piasek gruby lub średni

Grubość warstwy                             h =      4.00 m

Charakterystyczna gęstość objętościowa     Rn =      1.70 t/m3

Charakterystyczny stopień zagęszczenia     ID =      0.60

Proponowana szerokość stopy                 B =     1.40 m

Proponowana długość stopy                   L =     1.40 m

Głębokość posadowienia od

poziomu terenu          D =     1.40 m

najniższego poziomu terenu       Dmin =     1.40 m

Charakterystyczna średnia gęstość objętościowa

gruntów powyżej badanego poziomu podłoża  Rnd =     2.10 t/m3

Współczynnik odprężenia gruntu

w czasie robót     lambda =     1.00

Obliczeniowa siła pionowa                   N =   280.00 kN

Obliczeniowy moment zginający              ML =     0.00 kNm

Dopuszczalne całkowite osiadanie grunu   sdop =     2.00 cm

_____ Wyniki obliczeń ______________________________________

Obliczona szerokość stopy                       B =     1.40 m

Obliczona   dlugość stopy                       L =     1.40 m

Całkowite osiadanie fundamentu                  S =     0.10 cm

Głębokość oddziaływania fundamentu              Z =     2.50 m

Obciążenie gruntu

Obliczeniowe obciążenie podłoża maksymalne  q0max =   175.20 kPa

minimalne  q0min =   175.20 kPa

średnie   q0sr =   175.20 kPa

Obliczeniowy opór podłoża   maksymalny   1,2*m*qf =  1340.70 kPa

jednostkowy       m*qf =  1117.25 kPa