OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

I N W E S T Y C J A:		BUDOWA PRZEDSZKOLA

# KOŁBIEL UL. SZKOLNA 1, działki nr 277/1, 668/5, 669/1,

# obręb Kołbiel 0013

- Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branży konstrukcyjnej przedszkola przy ul. Szkolnej 1 w Kołbieli

- Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny budynku,

- Uzgodnienia z projektantem architektury,

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Olczak Geol.

- Warunki gruntowe i posadowienie budynku

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Olczak Geol w listopadzie 2012r. można stwierdzić, że pod warstwą humusu do głębokości 1,5m p.p.t. zalegają piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID=0,6. Poniżej do głębokości 4,0m p.p.t. znajdują się piaski średnie o stopniu zagęszczenia ID=0,65.

Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej –1,75 do –1,95 p.p.t..

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126, poz.839) projektowany

obiekt należy do drugiej kategorii geotechnicznej, w podłożu spotykamy proste

warunki gruntowo-wodne.

Budynek posadowiono na monolitycznych żelbetowych ławach i stopach fundamentowych na rzędnej –1,40m względem „0” budynku. Grubość ław i stóp wynosi 40cm. Wymiary w planie według rysunków rzutu fundamentów. Beton C20/25, stal zbrojeniowa AIII, A0.

- Ściany nośne

Ściany nośne z pustaków ceramicznych 25cm klasy 20 MPa na zaprawie 5 MPa. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych grubości 25cm. Ściany zostały lokalnie wzmocnione trzpieniami żelbetowymi.

- Stropy

Zaprojektowano stropy gęstożebrowe z belkami sprężonymi typu RECTOR oparte na ścianach nośnych za pośrednictwem wieńców. Wysokość konstrukcyjna stropu nad parterem 25 i 27cm, stropu nad piętrem 24cm. Strop obciążony jest słupami więźby dachowej oraz urządzeniami instalacyjnymi zlokalizowanymi w przestrzeni nieużytkowego poddasza. Przyjęte dopuszczalne obciążenie od urządzeń wynosi 1,5kN/m2. Urządzenia należy stawiać na ramach rozkładających obciążenie na belki stropowe.  Nadproża okienne i drzwiowe zaprojektowano w różnych wariantach: prefabrykowane nadproża L19, zintegrowane nadproża żelbetowe z wieńcem stropowym, niezależne nadproża żelbetowe. Beton C25/30, zbrojenie AIII(34GS), A0(St0S)

- Więźba dachowa

Więźba dachowa w konstrukcji płatwiowo krokwiowej. Słupy więźby obciążają stropy. W wiązarach pełnych zastosowano stężenie układem kleszczy. Krokwie o wymiarach 8x20cm, płatwie 16x16cm, słupy więźby 16x16cm, kleszcze 2x(5x10)cm. Więżba oparta jest za pośrednictwem murłat 14x14cm na ściankach kolankowych wzmocnionych trzpieniami żelbetowymi. W trzpieniach zabetonować kotwy M16 do mocowania murłaty. Drewno C24. Elementy drewniane zabezpieczyć preparatami anty grzybicznymi i powodującymi trudnozapalność.

- Schody

Schody monolityczne płytowe z płytą żelbetową grubości 18cm oparte na ścianach nośnych wewnętrznych.

- Obciążenia

- Sale przedszkolne szkolne		2,0kN/m2

- Przestrzenie komunikacyjne		2,5kN/m2

- Klatki schodowe			4,0kN/m2

- Poddasze nieużytkowe 		1,2kN/m2

- Przestrzenie instalacyjne		1,5kN/m2

- Materiały

- Beton C20/25 fundamenty

- Beton C25/30 stropy, wieńce

- Stal zbrojeniowa AIII(34GS), A0(St0S)

- Drewno C24

- Wykaz norm

Obciążenia budowli:

- Obciążenie wiatrem PN-77/B-02011

- Obciążenie śniegiem PN-80/B-02010

- Zasady ustalania wartości PN-82/B-02004

- Obciążenia stałe PN-82/B-02001

- Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-82/B-02003

- Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264:2002

- Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03150:2000

- Grunty budowlane-Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne 
i projektowanie PN-81/B-03020.

Projektant:						Sprawdzający:

mgr inż. Jan Kołakowski				inż. Przemysław Konwicki

upr. 172/Wa/71					upr. St-120/76