PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi  wewnętrznej ul. Henryka Dąbrowskiego w m. Kołbiel w km 0+000 ÷ 0+120

| L .p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KNR 02-01- 0119-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 09+120 | 0,120 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | KNR 02-31-0202-05-01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m³ | zał. tabela robót ziemnych | 165,05 |
| ELEMENTY ULIC ( KRAWĘŻNIK CHODNIKI, ZJAZDY ) |
| 3 | D.08.01.01 | KSNR 00-06-04-03-00 | Ułstawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem | m | str. L km 0+012,5 ÷ 0+074,5 – 62 m str. L km 0+074,5 ÷ 0+080,0 – 5,5 m str.P km 0+051 ÷ 0+078 – 27,0m przekrój 3-3 – 10 m + 17 m + 7,5 m + 12,5 m = 47,0 m przekrój 4-4 – km 0+096,3 ÷ 0+120 – 23,7 m x 2 = 47,4 m | 188,9 |
| 4 | D.08.03.01 | KNR 02-31-0407-05-00 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m | km 0+012,5 ÷ 0+065 – 52,5 m str. L km 0+015 ÷ 0+051 – 36,0 m str.P | 88,5 |
| 5 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm pod chodnik i zjazdy | m² | Km 0+012,5 ÷ 0+049,5 – 37 m – 2 x 5,0 m 27 m x 1,2 m = 32,4 m² Zjazdy 10 m x 1,3 m = 13 m² | 45,4 |
| 6 | D.08.02.02 | KNR 02-31-0511-03-00 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m² | 27 m x 1,2 m | 32,4 |
| 7 | D.08.04.01 | KNR 02-31-0511-03-01 | Wykonanie wjazdów i wyjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m² | 10 m x 1,3 m | 13 |
| PODBUDOWA |
| 8 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. w-wy 10 cm | m² | km 0+042 ÷ 0+074,5- 32,5 m x ( 4,72 m + 2,72 m ) : 2 = 121 m² km 0+074,5 ÷ 0+078,85- 4,35 m x ( 3,0 m + 5,0 m ) : 2 = 17,4 m² przekrój 3-3 - 17 m x 10 m = 170 m² przekrój 4-4 km 0+096,3 ÷ 0+109,5 – 13,2 m x 3,22 m = 42,50 m² km 0+109,5 ÷ 0+120,0 – 10,5 m x 3,72 m = 39,06 m² | 389,96 |
| 9 | D.04.04.04 | KNR 02-31-0117-03-00 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym śr gr. 5 cm | m² | km 0+012,5 ÷0+042 – 29,5 m x ( 5,72m + 4,72 m ) : 2 | 154 |
| 10 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 20 cm | m2 | km 0+042 ÷ 0+074,5- 32,5 m x ( 4,72 m + 2,72 m ) : 2 = 121 m² km 0+074,5 ÷ 0+078,85- 4,35 m x ( 3,0 m + 5,0 m ) : 2 = 17,4 m² | 138,4 |
| 11 | D.04.06.01 | KSNR 00-06-0109-02-00 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm | m² | przekrój 3-3 - 17 m x 10 m = 170 m² przekrój 4-4 km 0+096,3 ÷ 0+109,5 – 13,2 m x 3,22 m = 42,50 m² km 0+109,5 ÷ 0+120,0 – 10,5 m x 3,72 m = 39,06 m² | 251,56 |
| NAWIERZCHNIA |
| 12 | D.05.03.05 | KSNR 00-06-0308-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-1 | m² | km 0+012,5 ÷0+049,5 – 37 m x ( 5,72m + 4,72 m ) : 2 = 193,14m² km 0+049,5 ÷ 0+074,5- 25 m x ( 4,72 m + 2,72 m ) : 2 = 93 m² km 0+074,5 ÷ 0+078,85- 4,35 m x ( 3,0 m + 5,0 m ) : 2 = 17,4 m² | 303,54 |
| 13 | D.05.03.05 | KSNR 00-06-0309-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-1 | m² | km 0+012,5 ÷0+049,5 – 37 m x ( 5,72m + 4,72 m ) : 2 = 193,14m² km 0+049,5 ÷ 0+074,5- 25 m x ( 4,72 m + 2,72 m ) : 2 = 93 m² km 0+074,5 ÷ 0+078,85- 4,35 m x ( 3,0 m + 5,0 m ) : 2 = 17,4 m² | 303,54 |
| 14 | D.05.03.23 | KSNR 00-06-0109-02-00 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm | m² | przekrój 3-3 - 17 m x 10 m = 170 m² przekrój 4-4 km 0+096,3 ÷ 0+109,5 – 13,2 m x 3,22 m = 42,50 m² km 0+109,5 ÷ 0+120,0 – 10,5 m x 3,72 m = 39,06 m² | 251,56 |
| ODWODNIENIE |
| 15 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0625-02-00 | Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem | szt | km 0+055 str. L | 1 |
| 16 | D.03.04.01 | KNR 02-31-0604-05-00 | Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 160 cm z włazem żeliwnym | szt |  | 2 |
| 17 | D.03.02.01 | KNR 02-18 – 0621-03-00 | Ustawienie płyty żelbetowej o średnicy 1500 mm z włazem żeliwnym typ cięzki | szt |  | 2 |
| 18 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0511-01-00 | Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm | m |  | 5 |
| 19 | D.04.06.01 | KSNR 00-06 – 0109-03-00 | Wykonanie ławy betonowej gr. 20 cm pod ściek z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm | m² | str. L km 0+012,5 ÷ 0+074,5 – 62 m x 0,25 m = 15,5 m² przek. 4-4 33 m x 0,25 m = 8,25 m² | 23,75 |
| 20 | D.08.05.02 | KNR 02-31-0607-04-00 | Ułożenie ścieków z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na ławie betonowej gr. 20 cm | m | str. L km 0+012,5 ÷ 0+074,5 – 62 m przek. 4-4 33 m | 95 |
| POBOCZE |
| 21 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104 – 05 -00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. w-wy 10 cm | m² | str.L km 0+049,5 ÷ 0+065 – 15,5 m x 2,5 m = 38,75 m² str. P km 0+015 ÷ 0+051 – 36,0 m x 1,75 m = 63,0 m² | 101,75 |
| 22 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm | m² | str.L km 0+049,5 ÷ 0+065 – 15,5 m x 2,5 m = 38,75 m² str. P km 0+015 ÷ 0+051 – 36,0 m x 1,75 m = 63,0 m² | 101,75 |
| 23 | D.06.01.01 | KNR 02-11-0411-01-00 | Umocnione pobocze płytami betonowymi 40 x 60 x 8 | m² | str.L km 0+049,5 ÷ 0+065 – 15,5 m x 2,5 m = 38,75 m² str. P km 0+015 ÷ 0+051 – 36,0 m x 1,75 m = 63,0 m² | 101,75 |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 24 | D.03.02.01 | KNR 02-31-0702-01-00 | Regulacja zaworów wodociągowych | szt |  | 5 |
| 25 | D.03.02.01 | KNR 02-31-0703-02-00 | Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej | szt |  | 4 |
| OZNAKOWANIE |
| 26 | D.07.02.01 | KNR 02-31-0702-01-00 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. |  | 4 |
| 27 | D.07.02.01 | KNR 02-31-0703-02-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. |  | 5 |