PRZEDMIAR  ROBÓT

Remontu drogi  ul. Krótka w m. Kołbiel

w km 0+000 ÷ 0+064

| L .p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KNR 02-01- 0119-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+064 | 0,064 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m³ | Zał. tabela robót ziemnych | 133,83 |
| ELEMENTY ULIC ( KRAWĘŻNIK I ŚCIEK ) |
| 3 | D.08.01.01 | KSNR 00-06 – 0403-03-00 | Ułstawienie oporników betonowych wtopionych o wym. 12 x 25 na ławie betonowej z oporem | m | 59 m + 2,5 m + 4,0 m + 5,5 m + 62 m | 133 |
| PODBUDOWA |
| 4 | D.04.02.01 | KNR 02-31 – 0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m² | (6,2 m + 5,2 m) : 2 x 32m = 182,4 m² (5,2 m + 3,7 m) : 2 x 30m = 133,5 m² 10,0 m² - rozjazd | 325,9 |
| 5 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 20 cm | m2 | (5,5 m + 4,5 m) : 2 x 32m = 160,0 m² (4,5 m + 3,0 m) : 2 x 30m = 112,5 m² 9,5 m² - rozjazd | 282 |
| 6 | D.04.03.01 | KNR 02-31-1004-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową | m² | (5,5 m + 4,5 m) : 2 x 32m = 160,0 m² (4,5 m + 3,0 m) : 2 x 30m = 112,5 m² 9,5 m² - rozjazd | 282 |
| NAWIERZCHNIA |
| 7 | D.05.03.05 | KNR 02-31-0311-01-00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-1 | m² | (5,5 m + 4,5 m) : 2 x 32m = 160,0 m² (4,5 m + 3,0 m) : 2 x 30m = 112,5 m² 9,5 m² - rozjazd | 282 |
| 8 | D.05.03.05 | KNR 02-31-0311-05-00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-1 | m² | (5,5 m + 4,5 m) : 2 x 32m = 160,0 m² (4,5 m + 3,0 m) : 2 x 30m = 112,5 m² 9,5 m² - rozjazd | 282 |
| POBOCZA |
| 9 | D.06.03.01 | KSNR00-06-0113-05-00 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm | m² | 62 m x 2 x 0,4 m | 49,6 |
| OZNAKOWANIE |
| 10 | D.07.02.01 | KNR 02-31-0702-01-00 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | Plan sytuacyjny | 2 |
| 11 | D.07.02.01 | KNR 02-31-0703-02-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | Plan sytuacyjny | 2 |