PRZEDMIAR  ROBÓT

"Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w Świetlicy w miejscowości Sufczyn” .

| lLp. | Podstawa wyceny | Opis zadania | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR-2-15 0304/01 | Montaż instalacji gazu z rur stalowych łączonych przez spawanie , mocowanych do ścian budynku | m | 49. |
| 2. | KNR-2-19 0216/05 | Przejście przewodu instalacji przez ścianę budynku z dwóch cegieł DN 25 mm | szt. | 4. |
| 3. | KNR-2-15 0310/01 | Montaż zaworu kulowego o połączeniu gwintowanym | szt. | 7. |
| 4. | KNR -2-19 0220/02 | Przedmuchanie instalacji gazu sprężonym powietrzem | m. | 49. |
| 5. | KNR-2-19 0220/02 | Próba szczelności instalacji gazu pod ciśnieniem 0,1 MPa. | m. | 49. |
| 6. | KNR-7-12 0101/4 | Czyszczenie rur za pomocą szczotek przed pomalowaniem | m2 | 4,6 |
| 7. | KNR-7-12 0204/4 | Malowanie pędzlem farbą do gruntowania | m2 | 4,6 |
| 8. | KNR-7-12 0213/04 | Malowanie pędzlem farbą nawierzchniową | m2 | 4,6 |
| 9. | KNR-2-15 0311/03 | Podłączenie kuchni wężem elastycznym | szt. | 2. |
| 10. | KNR-2-19 210/04 | Przebudowa punktu redukcyjno-pomiarowego na ścianie budynku –przepustowość poniżej 10m3/h | szt. | 1. |
| 11. | KNR-2-15 0310/08 | Montaż głowicy samosterującej MAG-3 | szt. | \ 1. |
| 12. | KNR-2-25 0618/02 | Ułożenie kabla impulsowego | m. | 80. |
| 13. | KNR-2-25 0708/02 | Montaż detektora i modułu sterującego | szt. | 4. |
| 14. | KNR-2-15 0312/02 | Montaż kotła c.o. w pomieszczeniu socjalnym | szt. | 1. |
| 15. | KSNR-4 0412 | Montaż nagrzewnic do ogrzewania pomieszczeń, typ GAZELLE TECHNO CLASIC typ. 5000 – 1 szt., typ 7000 – 3 szt.. | szt. | 4. |
| 16. | KNR-2-15 0310/08 | Ułożenie kabla impulsowego do nagrzewnic i kotła C.O.. | m. | 50. |
| 17. | Kalkulacja indywidualna | Montaż systemu kominkowego kotła dla nagrzewnic i kotła c.o. | szt. | 5. |
| 18. | KNR-4-01 | Wykonanie prac porządkowych po montażu, L=20m, L = 30 i 20 m2 | m. m2 | 50. 20. |