PRZEDMIAR  ROBÓT

remontu drogi gminnej przez wieś Radachówka

w km 0+675 ÷ 1+090

| L. p. | Numer SST. | Nr poz. cenowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | km 0+675 ÷ 1+090 – 0,415 km | 0,415 |
| PODBUDOWA |
| 2 | D.04.04.02 | KNR 02-31-0114-07- 00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 8 cm | m² | km 0+675 ÷ 1+090 – 415 m x 4,3 m = 1784,50 m² pp km 0+708,26 ÷0+738,26 – 30 m x 2 x 1 m x 0,5 = 30,0 m² PSK km 0+738,26 ÷ 0+762,00 – 23,74 m x 2 x 1,0 m = 47,48 m² pp km 0+762,00 ÷ 0+792,00 – 30 m x 2 x 1 m x 0,5 = 30,0 m² skrz. w km 0+903 - 2 x 10 m x 4 m = 80 m² 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ) = 6,88 m² 2 x ( 5 mx 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 10,74 m² skrz. w km 1+034,5 - 10 m x 4,0 m = 40 m² 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 = 3,44 m² 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,37 m² KT w km 1+090 7,0 m x 7,0 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 = 10,53 m² 6,0 m x 6,0 m – 3,14 x 6,0 m x 6,0 m x 0,25 = 7,74 m² | 2056,68 |
| 3 | D.04.04.02 | KNR 02-31-0114-08- 00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, za dalsze 7 cm grubości | m² | j.w. | 2056,68 |
| NAWIERZCHNIA |
| 4 | D.04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m² | km 0+675 ÷ 1+090 – 415 m x 4,1 m = 1701,50 m² pp km 0+708,26 ÷0+738,26 – 30 m x 2 x 1 m x 0,5 = 30,0 m² PSK km 0+738,26 ÷ 0+762,00 – 23,74 m x 2 x 1,0 m = 47,48 m² pp km 0+762,00 ÷ 0+792,00 – 30 m x 2 x 1 m x 0,5 = 30,0 m² skrz. w km 0+903 - 2 x 10 m x 4 m = 80 m² 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ) = 6,88 m² 2 x ( 5 mx 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 10,74 m² skrz. w km 1+034,5 - 10 m x 4,0 m = 40 m² 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 = 3,44 m² 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,37 m² KT w km 1+090 7,0 m x 7,0 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 = 10,53 m² 6,0 m x 6,0 m – 3,14 x 6,0 m x 6,0 m x 0,25 = 7,74 m² | 1973,68 |
| 5 | D.05.03.05 | 11 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m² | km 0+675 ÷ 1+090 – 415 m x 4,1 m = 1701,50 m² pp km 0+708,26 ÷0+738,26 – 30 m x 2 x 1 m x 0,5 = 30,0 m² PSK km 0+738,26 ÷ 0+762,00 – 23,74 m x 2 x 1,0 m = 47,48 m² pp km 0+762,00 ÷ 0+792,00 – 30 m x 2 x 1 m x 0,5 = 30,0 m² skrz. w km 0+903 - 2 x 10 m x 4 m = 80 m² 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ) = 6,88 m² 2 x ( 5 mx 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 10,74 m² skrz. w km 1+034,5 - 10 m x 4,0 m = 40 m² 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 = 3,44 m² 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,37 m² KT w km 1+090 7,0 m x 7,0 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 = 10,53 m² 6,0 m x 6,0 m – 3,14 x 6,0 m x 6,0 m x 0,25 = 7,74 m² | 1973,68 |
| 6 | D.05.03.05 | 23 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 | m² | km 0+675 ÷ 1+090 – 415 m x 4,0 m = 1660,0 m² pp km 0+708,26 ÷0+738,26 – 30 m x 2 x 1 m x 0,5 = 30,0 m² PSK km 0+738,26 ÷ 0+762,00 – 23,74 m x 2 x 1,0 m = 47,48 m² pp km 0+762,00 ÷ 0+792,00 – 30 m x 2 x 1 m x 0,5 = 30,0 m² skrz. w km 0+903 - 2 x 10 m x 4 m = 80 m² 2 x ( 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 ) = 6,88 m² 2 x ( 5 mx 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 10,74 m² skrz. w km 1+034,5 - 10 m x 4,0 m = 40 m² 4 m x 4 m – 3,14 x 4 m x 4 m x 0,25 = 3,44 m² 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,37 m² KT w km 1+090 7,0 m x 7,0 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 = 10,53 m² 6,0 m x 6,0 m – 3,14 x 6,0 m x 6,0 m x 0,25 = 7,74 m² | 1932,18 |
| POBOCZA |
| 7 | D.06.03.01 | 32 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym ( kliniec frakcji 0/31,5), śr. gr. 10 cm | m² | 415 m x 2 x 0,75 m | 622,5 |
| OZNAKOWANIE |
| 8 | D.07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt | Plan oznakowania | 12 |
| 9 | D.07.02.01 | 44 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków Typu A – 4 szt Typu B – 2 szt Typu D – 2 szt Typu E – 1 szt Typy T – 3 szt Typu U – 2 szt | szt | Plan oznakowania | 14 |