PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont drogi w m. Władzin odc. II

w km 0+000 ÷ 0+745 w gm. Kołbiel pow. Otwock

| L .p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KNR 02-01- 0119-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | km 0+000 – 0+745 | 0,745 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | KSNR 00-01 – 0201-08-01 | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp na odl. do 0,5 km | m³ | km 0+280 ÷ 0+300 – 20 m x ( 0 m + 0,53 m) : 2 x 5,5 m = 29,15 m³ km 0+300 ÷ 0+370 – 70 m x ( 0,53 m + 0 m) : 2 x 5,5 m = 102,02 m³ km 0+625,0 ÷ 0+650,0 – 25,0 m x ( 0 m + 0,29 m) : 2 x 5,5 m = 19,94m³ km 0+650,0 ÷ 0+735 – 85,0 m x ( 0,29m + 0 m) : 2 x 5,5 m = 67,79 m³ | 218,9 |
| 3 | D.02.01.01 | KSNR 00-01 – 0201-08-01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km | m³ | km 0+200 ÷ 0+250 – 50,0 m x ( 0 m + 1,14 m) : 2 x 5,5 m = 156,75 m³ km 0+250 ÷ 0+280 – 30 m x ( 1,14m + 0 m) : 2 x 5,5 m = 94,05 m³ km 0+430 ÷ 0+490 – 60 m x ( 0 m + 0,8 m) : 2 x 5,5 m = 132 m³ km 0+490 ÷ 0+520 – 30 m x ( 0,8 m + 0 m) : 2 x 5,5 m = 66 m³ Razem – 448,8 m³ Ogółem = 448,8 m³ -218,9 m³ = 229,9 m³ | 229,9 |
| PODBUDOWA |
| 4 | D.04.01.01 | KNR 02-31-010304-00 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II | m² | 745 m x 4,4 m | 3278 |
| 5 | D.04.04.02 | KSNR 00-06 -0113-02-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 20 cm | m2 | 745 m x 4,4 m | 3278 |
| 6 | D.04.03.01 | KNR 02-31-1004-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową | m² | 745 m x 4,0 m | 2980 |
| NAWIERZCHNIA |
| 7 | D.05.03.05 | KNR 02-31-0311-01-00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-1 | m² | 745 m x 4,0 m | 2980 |
| 8 | D.05.03.05 | KNR 02-31-0311-05-00 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-1 | m² | 745 m x 4,0 m | 2980 |

| POBOCZA |
| --- |
| 9 | D.06.03.01 | KSNR 00-01 -0201-08-01 | Roboty ziemne wykopywane koparkami z transportem gruntu kat. III na pobocza. | m³ | 745 m x 2 x 0,75 m x 0,13 m | 145,28 |
| 10 | D.06.03.01 | KSNR 00-06 – 0113-05-02 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 , śr. gr. 10 cm | m² | 745 m x 2 x 0,5 m | 745 |
| OZNAKOWANIE |
| 11 | D.07.02.01 | KNR 02-31-0702-01-00 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm | szt. | Plan sytuacyjny | 15 |
| 12 | D.07.02.01 | KNR 02-31-0703-02-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | Plan sytuacyjny | 16 |