PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Starowiejska w m. Kołbiel w km 0+000 ÷ 0+275

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KNR 02-01-0119-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+275 | 0,275 |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE |
| 2 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0813-04-00 | Rozebranie krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | str. L – 150 m str. P – 230 m | 380 |
| 3 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0803-03-00 | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm | m2 | str. L 151 m – 12 m = 139 m 139 m x 0,5 m = 69,5 m2 str. P 36 m x 0,5 m = 18 m2 | 87,5 |
| 4 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0801-03-00 | Rozebranie podbudowy betonowej gr. 12 cm | m2 | j.w. | 87,5 |
| 5 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0801-04-00 | Rozebranie podbudowy betonowej, za dalsze 3 cm grubości | m2 | j.w. | 87,5 |
| 6 | D.05.03.11 | ANALIZA WŁASNA | Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni asfaltowej na zimno, śr. gr. 5 cm | m2 | km 0+012 ÷ 0+030 – 18 m x 5 m | 90 |
| 7 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0816-01-00 | Rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych Ø40 | m | 15 m + 79 m | 94 |
| 8 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0815-01-00 | Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm | m2 | 20 m x 1,5 m | 30 |
| 9 | D.01.02.04 | KNR 04-01-0108-18-00 | Załadunek i wywiezienie gruzu na odl. do 1 km | m3 | krawężnik (380 m – 227 m) x 0,3 m x 0,2 m = 9,18 m3 mieszanka min.-bit. 87,5 m2 x 0,03 m = 2,62 m3 podbudowa betonowa 87,5 m2 x 0,15 m = 13,12 m3 mieszanka bit. z frezowania 90 m2 x 0,05 m = 4,5 m3 przepust Ø40 (3,14 x 0,46 m x 0,46 m – 3,14 x 0,4 m x 0,4 m) x 94 m = 15,23 m3 chodnik z kostki 30 m2 x 0,08 m = 2,4 m3 | 47,05 |

| ELEMENTY ULIC |
| --- |
| 10 | D.04.01.01 | KSNR 00-06-0101-03-00 | Wykonanie koryta mechanicznie gr. 30 cm w gr. kat. III pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | m2 | str. L km 0+000 ÷ 0+048 – 48 m x 1,73 m = 83,04 m2 str. P km 0+042,5 ÷ 0+275 – [232,5 m – (11 m x 5 m) – 6 m] x 1,33 m = 228,10 m2 | 311,14 |
| 11 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m2 | str. L km 0+000 ÷ 0+048 – 48 m x 1,5 m = 72 m2 str. P km 0+042,5 ÷ 0+275 – [232,5 m – (11x5 m) – 6 m] x 0,95 = 162,93 m2 | 234,93 |
| 12 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamnego, gr. w-wy 12 cm | m2 | j.w. | 234,93 |
| 13 | D.08.02.02 | KNR 02-31-0511-03-00 | Ułożenie kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | j.w. | 234,93 |
| 14 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-03-00 KNR 02-31-0402-04-00 | Ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | str. L km 0+000 ÷ 0+048 – 48 m str. P km 0+000 ÷ 0+042,5 – 42,5 m | 90,5 |
| 15 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-03-00 KNR 02-31-0402-04-00 | Ułożenie krawężnika betonowego na płask o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | str. P km 0+042,5 ÷ 0+275 - 232,5 m | 232,5 |
| 16 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-04-00 KNR 02-31-0402-04-00 | Ułożenie krawężnika betonowego wtopionego o wymiarach 20x30 cm (krawężnik z odzysku) na ławie betonowej z oporem | m | str. L km 0+048 ÷ 0+275 - 227 m | 227 |
| 17 | D.08.03.01 | KNR 02-31-0407-05-00 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m | str. L km 0+000 ÷ 0+042,5 – 42,5 m + 2 x 1,5 m = 45 m str. P km 0+042,5 ÷ 0+275 – (232,5 m – 61 m) + 2 x 1 m = 173,5 m | 218,5 |
| ZJAZDY PRZEZ CHODNIK I GOSPODARCZE |
| 18 | D.06.02.01 | KNR 02-18-0511-04-00 | Ułożenie przepustów Ø40 z rur PE pod zjazdami na ławie tłuczniowej gr. 15 cm | m | Załącznik – wykaz zjazdów przez chodnik i gospodarcze | 79 |
| 19 | D.04.01.01 | KSNR 00-06-0101-02-00 | Wykonanie koryta gł. 40 cm w gr. kat. III pod zjazdy | m2 | Załącznik – wykaz zjazdów przez chodnik i gospodarcze | 335,95 |
| 20 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod zjazdy | m2 | Załącznik – wykaz zjazdów Załącznik – wykaz zjazdów | 335,95 |
| 21 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15 cm pod zjazdy | m2 | Załącznik – wykaz zjazdów przez chodnik i gospodarcze | 335,95 |
| 22 | D.08.04.01 | KNR 02-31-0511-03-01 | Ułożenie kostki brukowej betonowej, kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | Załącznik – wykaz zjazdów przez chodnik i gospodarcze | 335,95 |
| 23 | D.08.01.01 | KNR 02-31-0403-03-00 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | m | Załącznik – wykaz zjazdów przez chodnik i gospodarcze | 245 |
| PODBUDOWA |
| 24 | D.04.01.01 | KSNR 00-06-0101-02-01 | Wykonanie koryta mechanicznie gr. 50 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | m2 | km 0+048 ÷ 0+163 – 115 m x 1,4 m = 161 m2 km 0+163 ÷ 0+199,5 – 36 m x 5 m = 180 m2 km 0+199,5 ÷ 0+275 – 77,5 m x 5 m = 377,5 m2 | 718,5 |
| 25 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 20 cm | m2 | j.w. | 718,5 |
| 26 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-03-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamnego, gr. w-wy 25 cm | m2 | j.w. | 718,5 |
| NAWIERZCHNIA |
| 27 | D.04.03.01 | KNR 02-31-1004-04-00 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | km 0+012 ÷ 0+048 – 36 m x 5 m = 180 m2 km 0+048 ÷ 0+163 – 115 m x 3,6 m = 414 m2 | 594 |
| 28 | D.04.03.01 | KNR 02-31-1004-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | km 0+012 ÷ 0+275 – 263 m x 5 m | 1315 |
| 29 | D.05.03.05b | KNR 02-31-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2 | Mg | km 0+030 ÷ 0+042,5 – 12,5 m x 5 m = 62,5 m2 km 0+042,5 ÷ 0+048 – 5,5 m x 5 m = 27,5 m2 km 0+048 ÷ 0+163 – 115 m x 3,6 m = 414 m2 504 m2 x 0,05 Mg/m2 | 25,2 |
| 30 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m2 | km 0+048 ÷ 0+163 – 115 m x 1,4 m = 161 m2 km 0+163 ÷ 0+199,5 – 36,5 m x 5 m = 182,5 m2 km 0+199,5 ÷ 0+275 – 75,5 m x 5 m = 377,5 m2 | 721 |
| 31 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-2 | m2 | km 0+012 ÷ 0+275 – 263 m x 5 m | 1315 |
| ODWODNIENIE |
| 32 | D.02.01.01 | D.02.01.01 | Wykonanie renowacji rowu (roboty ziemne w gr. kat. III z tr. urobku na odkład na odl. do 1 km) | m3 | km 0+030 ÷ 0+150 – 120 m x (0,5 m +1,4 m)/2 x 0,6 m = 68,4 m3 km 0+150 ÷ 0+199,5 – 49,5 m x (0,5 m +2 m)/2 x 1 m = 61,9 m3 | 130,3 |
| 33 | D.06.01.01 | D.06.01.01 | Umocnienie dna rowu płytkami chodnikowymi o wymiarach 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | km 0+030 ÷ 0+199,5 – [169,5 m – (13 x 5 m zjazdy)] x 0,5 m | 52,25 |
| 34 | D.06.01.01 | KNR 02-11-0411-01-00 | Umocnienie skarp rowu płytami EKO o wymiarach 40x60 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | km 0+030 ÷ 0+150 – [120 m – (9 x 5 m zjazdy)] x 0,6 m x 2 = 90 m2 km 0+150 ÷ 0+199,5 – [49,5 m – (4 x 5 m zjazdy)] x 1 m x 2 = 59 m2 | 149 |
| 35 | D.06.01.01 | KSNR 00-06-0606-03-00 | Wykonanie ścieku skarpowego z elementów korytkowych betonowych o wymiarach 50x60x15 cm | m | str. L km 0+051,5 – 2 m x 2 = 4 m km 0+078,5 – 2 m x 2 = 4 m km 0+134 – 2 m x 2 = 4 m km 0+172– 2 m x 2 = 4 m | 16 |
| 36 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0625-02-00 | Wykonanie studzienek ściekowych | szt. | km 0+087 – 1 szt. km 0+174 – 2 szt. | 3 |
| 37 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0511-01-00 | Wykonanie przykanalika z rur PVC Ø200 na ławie tłuczniowej gr. 15 cm | m | 6 m + 6 m + 3 m | 15 |
| 38 | D.03.01.01 | KNR 02-18-0511-06-01 | Wykonanie przepustu Ø60 z rur PE z wykonaniem robót ziemnych (wykop w ilości 15 m3 oraz zasypanie gr. kat. II w ilości 12 m3) | m |  | 15 |
| 39 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-04-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe | szt |  | 21 |
| OZNAKOWANIE |
| 40 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | plan sytuacyjny | 4 |
| 41 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt. | plan sytuacyjny | 4 |
| 42 | D.07.01.01 | KSNR 00-06-0705-05-00 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie na przejściach | m2 | 4 m x 5 m x 0,5 m | 10 |
| 43 | D.07.06.02 | KNR 02-31-0701-01-00 | Ustawienie balustawienie balustrady U-11a | m | wg planu sytuacyjnego | 9 |