Opis techniczny

do projektu budowlanego przebudowy drogi – ulicy Słonecznej w m. Kąty, gm. Kołbiel 
w km 0+000 ÷ 0+434,50

## Podstawa opracowania

  - zlecenie Wójta Gminy Kołbiel

  - mapy sytuacyjno – wysokościowe 1:500

  - mapa ewidencyjna podziału geodezyjnego

  - bezpośrednie pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

  - ustalenia wstępne z Wójtem Gminy Kołbiel i mieszkańcami przyległych posesji do ul. Słonecznej co do zakresu robót i proponowanej technologii 
ich realizacji

  - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43

# Stan istniejący

Przewidywana do przebudowy ulica Słoneczna zlokalizowana jest na działkach 
o numerze ewidencyjnym 1109, 1163, 1164, 1165 przy uregulowanej szerokości pasa drogowego 7,0 – 8,0 m. Stan omawianej ulicy Słonecznej w km 0+000 ÷ 0+434,50 to droga gruntowa wzmocniona kruszywem kamiennym i destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni bitumicznej o zmiennej grubości 5 ÷ 7 cm i szerokości 2,5 ÷ 3,0 m. Umocniona powierzchnia nawierzchni nie jest ułożona symetrycznie do istniejącego pasa drogowego. 
Z uwagi na lokalizację omawianej drogi na niewielkim zboczu terenowym po jej lewej stronie istnieje rów odprowadzający wody opadowe za pomocą dwóch przepustów z rur betonowych Ø300, tj. km 0+005 i 0+200 oraz dwóch przepustów Ø300 w km 0+357 i 0+392, które 
są w złym stanie technicznym i wymagać będą przebudowy. Od km 0+000 
tj. za skrzyżowaniem z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej po stronie lewej 
do km 0+136 i 0+330 do 0+434 istnieje jednostronna zabudowa. Natomiast po jej prawej stronie zagospodarowanie terenu obejmuje jedynie cztery działki w tym dwie użytkowane sezonowo. W planie omawiana ulica Słoneczna posiada jedno załamanie wyokrąglone łukiem kołowym o R – 90,0 m.

Do celów niniejszego opracowania założono reper roboczy na studni drenarskiej przyległych pól po stronie lewej co pokazano w planie zagospodarowania. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa, gazociągowa oraz linia telefoniczna
i energetyczna.

# Stan projektowany

Z uwagi na ograniczoną szerokość uregulowanego pasa drogowego i braku możliwości jego poszerzenia oraz lokalny charakter tej drogi – parametry projektowe dostosowano dla klasy L, tj. szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej 4,0 m i obustronne pobocze szerokości 0,75 m umocnione kruszywem łamanym szerokości 0,5 m i grubości warstwy 15 cm. Utrzymuje się dotychczasową dostępność do przedmiotowej drogi poprzez dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów do posesji będących w dobrym stanie technicznym oraz przebudowę zjazdów będących w złym stanie.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcji projektowanej podbudowy i nawierzchni przedstawiono w przekrojach normalnych projektu. Usytuowanie wysokości niwelety ustalono o niwelację własną uwzględniając w projekcie istniejące wysokości niwelety a także wysokości zjazdów do posesji. Zdecydowano uwzględnić już wcześniej część jezdni 
w nowym opracowaniu, tj. o jej wzmocnienie kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 
i gr. 18 cm. W granicach zwartej zabudowy po jej lewej stronie przewidziano utrzymać rów otwarty z uwagi na ograniczoną szerokość, a także odwodnienie jezdni i przyległego terenu przewidziano do umocnienia: dno płytami betonowymi o wymiarach 50x50x7 cm, a skarpy płytami betonowymi „EKO”. Rozwiązanie to także jest niezbędne by chronić ogrodzenia posesji zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rowu.

Projektowane zjazdy do posesji umocnić w granicach pasa drogowego kruszywem łamanym gr. 15 cm. W organizacji ruchu nie dokonano żadnych zmian. Przebudowana ulica Słoneczna podporządkowana będzie w ruchu drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej 
w km 0+000. Projekt stałej organizacji ruchu przedstawia jej oznakowanie znakami pionowymi.

Wskazówki technologiczne:

przed rozpoczęciem robót dokonać wznowienia pasa drogowego w oparciu o załączony podział geodezyjny tak aby nie naruszono interesu prawnego osób trzecich. Ponadto należy dokonać lokalizacji urządzeń podziemnych i ich zaworów, a w szczególności gazociągu przed wprowadzeniem urządzeń mechanicznych (koparki).

Brak rzędnych ich posadowienia obliguje wykonawcę robót do zwrócenia szczególnej uwagi na urządzenia obce w pasie drogowym aby nie uległy uszkodzeniu, w tym celu można też wykorzystać wiedzę o ich istnieniu właścicieli przyległych posesji.