PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi – ul. Słoneczna w m. Kąty w km 0+000 ÷ 0+434,5

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+434,5 | 0,4345 |
| ODWODNIENIE |
| 2 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0816-01-00 | Rozebranie przepustów Ø30 z rur betonowych | m | km 0+005 – 8 m km 0+200 – 4 m km 0+357 – 7 m km 0+392 – 7 m | 26 |
| 3 | D.03.01.01 | KNR 02-18-0511-03-00 | Ułożenie przepustów Ø30 PE na podbudowie z tłucznia gr. 20 cm | m | km 0+357 – 7 m km 0+392 – 7 m | 14 |
| 4 | D.03.01.01 | KNR 02-18-0508-05-00 | Ułożenie przepustów 2Ø30 PE na podbudowie z tłucznia gr. 20 cm | m | km 0+005 – 8 m | 8 |
| 5 | D.03.01.01 | KNR 02-18-0508-06-00 | Ułożenie przepustów 4Ø30 PE na podbudowie z tłucznia gr. 20 cm | m | km 0+195 – 7 m | 7 |
| 6 | D.03.03.01 | KNR 02-31-1406-04-00 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt. |  | 10 |
| PODBUDOWA |
| 7 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryta, gł. 20 cm, kat. gruntu III | m2 | str. P km 0+000 ÷ 0+150 – 150 m x 2,2 m = 330 m2 str. P km 0+150 ÷ 0+434,5 – 284,5 m x 2,7 m = 768,15 m2 | 1098,15 |
| 8 | D.04.01.01 | KNR 02-01-0202-05-01 | Załadunek i transport gruntu kat. III na odkład na odl. do 1 km | m3 | 1098,15 m2 x 0,2 m | 219,63 |
| 9 | D.04.02.01 | KSNR 00-06-0104-02-01 | Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechaniczne przy grubości warswty po zagęszczeniu 20 cm | m2 | str. P km 0+000 ÷ 0+150 – 150 m x 2,2 m = 330 m2 str. P km 0+150 ÷ 0+434,5 – 284,5 m x 2,7 m = 768,15 m2 | 1098,15 |
| 10 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamnych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | j.w. | 1098,15 |
| 11 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 18 cm (wsp. 1,8) | m2 | str. L km 0+000 ÷ 0+150 – 150 m x 2,2 m = 330 m2 str. L km 0+150 ÷ 0+434,5 – 284,5 m x 1,7 m = 483,65 m2 | 813,65 |

| NAWIERZCHNIA |
| --- |
| 12 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m2 | km 0+000 ÷ 0+434,5 – 434,5 m x 4 m | 1738 |
| 13 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-03 | Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | j.w. | 1738 |
| 14 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | j.w. | 1738 |
| POBOCZA |
| 15 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0112-06-00 | Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 15 cm | m2 | str. P km 0+000 ÷ 0+434,5 – 434,5 m x 0,5 m | 217,5 |
| 16 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm | m2 | str. L i str. P km 0+000 ÷ 0+434,5 – 434,5 m x 2 x 0,5 m | 434,5 |
| OZNAKOWANIE |
| 17 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | Zał. wykaz oznakowania | 8 |
| 18 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | szt. | Zał. wykaz oznakowania | 13 |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 19 | D.06.02.01 | KNR 02-18-0511-01-00 | Ułożenie przepustów Ø30 PE pod zjazdami gospodarczymi na ławie tłuczniowej gr. 15 cm | m | str. L km 0+079 – 11,5 m str. L km 0+102 – 6 m str. L km 0+125 – 10 m | 27,5 |
| 20 | D.06.02.01 | KNR 02-18-0511-04-00 | Ułożenie przepustów Ø40 PE pod zjazdami gospodarczymi na ławie tłuczniowej gr. 15 cm | m | str. L km 0+185 – 6 m str. L km 0+248 – 6 m str. L km 0+262 – 6 m str. L km 0+330 – 6 m | 24 |
| 21 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm na zjazdach gospodarczych | m2 | km 0+042, km 0+065, km 0+079, km 0+102, km 0+125, km 0+156, km 0+185, km 0+248, km 0+262, km 0+330, km 0+350, km 0+375, km 0+392, km 0+426 14 szt x 23,4 m2 | 327,6 |
| 22 |  | KNR 02-31-0511-03-00 | Przełożenie na zjazdach kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, szarej, układanej na podsypce cem.-piask. | m2 | 23,4 m x 5 szt. | 117 |

| ROWY |
| --- |
| 23 | D.06.01.01 | KNR 02-01-0516-02-00 | Umocnienie dna rowu płytami chodnikowymi o wym. 35x35x5 cm na podsypce cem.-piask. | m2 | str. L km 0+002 ÷ 0+038,5 – 36,5 m str. L km 0+047 ÷ 0+060 – 13 m str. L km 0+070 ÷ 0+073,5 – 3,5 m str. L km 0+085 ÷ 0+099 – 14 m str. L km 0+105 ÷ 0+120 – 15 m str. L km 0+130 ÷ 0+136 – 6 m dno – 88 m x 0,35 m | 30,8 |
| 24 | D.06.01.01 | KNR 02-01-0520-01-00 | Umocnienie skarp rowu płytami EKO na podsypce cementowo – piaskowej | m2 | str. L km 0+002 ÷ 0+038,5 – 36,5 m str. L km 0+047 ÷ 0+060 – 13 m str. L km 0+070 ÷ 0+073,5 – 3,5 m str. L km 0+085 ÷ 0+099 – 14 m str. L km 0+105 ÷ 0+120 – 15 m str. L km 0+130 ÷ 0+136 – 6 m skarpy – 88 m x 2 x 0,6 m | 105,6 |