PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi w m. Lubice II w km 0+730 ÷ 1+450

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościo-wych w terenie równinnym | km | km 0+730 ÷1+450 | 0,72 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1 | D.02.03.01 | KSNR 00-01-0201-07-01 | Wykonanie nasypów w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km | m3 | Zał. tabela robót ziemnych | 503 |
| 2.2 | D.02.03.01 | KSNR 00-01-0204-01-01 | Nakłady uzupełniające (transport gruntu kat. II na nasyp na dalsze 4 km) | m3 | Zał. tabela robót ziemnych | 503 |
| PODBUDOWA |
| 3.1 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm | m2 | km 0+730 ÷ 1+450 – 720 m x 4,3 m = 3096 m2 | 3096 |
| NAWIERZCHNIA |
| 4.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | km 0+730 ÷ 1+450 – 720 m x 4,1 m = 2952 m2 | 2952 |
| 4.2 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m2 | km 0+730 ÷ 1+450 – 720 m x 4,1 m = 2952 m2 | 2952 |
| 4.3 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. 3 cm, KR-2 | m2 | km 0+730 ÷ 1+450 – 720 m x 4,0 m = 2880 m2 | 2880 |
| POBOCZA |
| 5.1 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm | m2 | 720 m x 2 x 0,5 m | 720 |
| ROWY |
| 6.1 | D.06.04.01 | KNR 02-31-1403-05-00 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr. namułu 20 cm | m | km 0+750 ÷ 1+450 str. P | 700 |
| 6.2 | D.06.04.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Transport gruntu z renowacji rowu na odkład na odl. do 1 km | m³ | 700 m x 0,4 m x 0,3 m | 84 |

| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| --- |
| 7.1 | D.06.02.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami o średnicy 40 cm | m | 7 szt x 6 m | 42 |
| 7.3 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m2 | 7 szt x 23,4 m² | 163,8 |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 8.1 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-04-00 | Regulacja pionowa zaworów wodociągo-wych i gazowych | szt. |  | 4 |
| OZNAKOWANIE |
| 9.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | Zał. wykaz znaków | 2 |
| 9.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt. | Zał. wykaz znaków | 2 |