Opis techniczny

do projektu budowlanego przebudowy drogi w m. Lubice II w km 0+000 ÷ 2+250

## Podstawa opracowania

  - umowa z Gminą Kołbiel

  - mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych 1:1000

  - bezpośrednie pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

  - uzgodnienia wstępne z Wójtem Gminy dotyczące zakresu i technologii wykonania

  - warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43

# Stan istniejący

Przewidywany do przebudowy odcinek drogi posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem łamanym oraz pospółką o zmiennej szerokości i grubości, a także uregulowaną szerokość pasa drogowego 7 ÷ 10 m.

Omawiana droga ma lokalny charakter  i służy do obsługi terenów rolnych przy luźnej zabudowie gospodarstw rolnych. Z uwagi na usytuowanie drogi na gruntach gliniastych przy niewielkim poprzecznym pochyleniu terenu w km 0+800 ÷ 1+900 po jej prawej stronie zlokalizowany jest rów przydrożny zbierający wodę z pól i odprowadzający je do rowów melioracyjnych.

Stan przepustów pod drogą jest dobry i nie wymagają przebudowy. Niweleta omawianego odcinka drogi jest wyniesiona w stosunku do przyległego terenu od kilku 
do kilkunastu centymetrów. Odwodnienie drogi na odcinku gdzie brak jest rowów przydrożnych odbywa się w przyległy teren (łąki i pola).

# Stan projektowany

Z uwagi na ograniczenie szerokości pasa drogowego parametry drogi i konstrukcję przewidziano tak aby spełniały wymogi dla klasy L, tj. szerokość jezdni bitumicznej 
na podbudowie z kruszywa łamanego szerokości 4,0 m i obustronnych poboczach po 0,75 m umocnione kruszywem kamiennym gr. 15 cm o szerokości 0,5 m każde.

Załamanie trasy w km 1+818 o kącie zwrotu α – 1050 wyokrąglona łukiem kołowym 
o R – 9,0 m z uwagi na ograniczenia szerokości pasa drogowego i brak możliwości jego pozyskania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom przedmiotowej drogi wprowadzono ograniczenia prędkości oraz przewidziano ustawienie barier ochronnych.

Szczegółowe rozwiązania zastosowanych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego pokazano w projekcie zagospodarowania pasa drogowego i projekcie stałej organizacji ruchu.

Planowana przebudowa drogi z uwagi na ograniczone środki finansowe Wójt Gminy przewiduje realizację inwestycji w trzech etapach, tj. etap I w km 0+000 ÷ 0+718, etap II 
w km 0+707 ÷ 1+450 i etap III w m 1+450 ÷ 2+250.

Rzędne niwelety ustalono wykonując własną niwelację dowiązaną do punktów 
o rzędnych niwelacji państwowej (patrz projekt zagospodarowania pasa drogowego).

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociąg, a jego zawory wymagać będą regulacji wysokościowej. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać wznowienia pasa drogowego tak aby nie naruszyć interesu prawnego osób trzecich. Projektowana przebudowa drogi nie jest zlokalizowana na obszarach chronionych prawem. Zjazdy do posesji 
w granicach pasa drogowego należy umocnić kruszywem łamanym.