PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi w m. Lubice II w km 1+450 ÷ 2+250

| w | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1.1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km | km 1+450 ÷ 2+250 | 0,80 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1 | D.02.03.01 | KSNR 00-01-0208-02-00 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, przy pojemności zgarniaka 0,60 m³, grunt kategorii III-IV ( roboty ziemne poprzeczne bez transportu ). | m³ | zał. tabela robót ziemnych | 54,5 |
| 2.2 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii I-II, samochodami samowyładowczymi 5-10t (wykop w nasyp) | m³ | zał. tabela robót ziemnych | 5,5 |
| 2.3 | D.02.03.01 | KSNR 00-01-0201-07-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii I-II, samochodami samowyładowczymi 5-10t ( wykonanie nasypu uzyskanego z dokopu ). | m3 | zał. tabela robót ziemnych | 341,5 |
| 2.4 | D.02.03.01 | KSNR 00-01-0204-01-01 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi 5-10t, kategoria gruntu I – II ( wsp. 4,0 ) | m3 | zał. tabela robót ziemnych | 341,5 |
| PODBUDOWA |
| 3.1 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | km 1+450 ÷ 1+760 – 319 m x 4,31 m = 1371,7 m² km 1+769 ÷ 1+809 – 40 m x ( 4,3 m + 5,3 m ) : 2 = 192 m² km 1+809 ÷ 1+827 – 18 m x 5,3 m = 95,4 m² km 1+827 ÷ 1+867 – 40 m x ( 5,3 m + 4,3 m ) : 2 = 192 m² km 1+867÷2+250 – 383 m x 4,3 m = 1646,9 m² PK-7 skrzyżowanie w km 1+818 – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 5m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) + ( 10 m x 5,3 m ) = 66,12 m² Skrz. z dr. gruntową w km 2+160 – 10 m x 4,3 m + 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,5 ) = 53,75 m² | 3617,87 |
| NAWIERZCHNIA |
| 4.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m2 | km 1+450 ÷ 1+760 – 319 m x 4,1 m = 1307,9 m² km 1+769 ÷ 1+809 – 40 m x ( 4,1 m + 5,1 m ) : 2 = 184 m² km 1+809 ÷ 1+827 – 18 m x 5,1 m = 91,8 m² km 1+827 ÷ 1+867 – 40 m x ( 5,1 m + 4,1 m ) : 2 = 184 m² km 1+867÷2+250 – 383 m x 4,1 m = 1570,3 m² PK-7 skrzyżowanie w km 1+818 – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 5m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) + ( 10 m x 5,1 m ) = 64,12 m² Skrz. z dr. gruntową w km 2+160 – 10 m x 4,1 m + 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,5 ) = 51,75 m² | 3453,87 |
| 4.2 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, KR-2 | m2 | km 1+450 ÷ 1+760 – 319 m x 4,1 m = 1307,9 m² km 1+769 ÷ 1+809 – 40 m x ( 4,1 m + 5,1 m ) : 2 = 184 m² km 1+809 ÷ 1+827 – 18 m x 5,1 m = 91,8 m² km 1+827 ÷ 1+867 – 40 m x ( 5,1 m + 4,1 m ) : 2 = 184 m² km 1+867÷2+250 – 383 m x 4,1 m = 1570,3 m² PK-7 skrzyżowanie w km 1+818 – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 5m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) + ( 10 m x 5,1 m ) = 64,12 m² Skrz. z dr. gruntową w km 2+160 – 10 m x 4,1 m + 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,5 ) = 51,75 m² | 3453,87 |
| 4.3 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. | m2 | km 1+450 ÷ 1+760 – 319 m x 4,0 m = 1276 m² km 1+769 ÷ 1+809 – 40 m x ( 4,0 m + 5,0 m ) : 2 = 180 m² km 1+809 ÷ 1+827 – 18 m x 5,0 m = 90,0 m² km 1+827 ÷ 1+867 – 40 m x ( 5,0 m + 4,0 m ) : 2 = 180 m² km 1+867÷2+250 – 383 m x 4,0 m = 1532 m² PK-7 skrzyżowanie w km 1+818 – ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 ) + ( 5m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) + ( 10 m x 5,0 m ) = 63,12 m² Skrz. z dr. gruntową w km 2+160 – 10 m x 4,0 m + 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,5 ) = 50,75 m² | 3371,87 |
| POBOCZA |
| 5.1 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-06-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 800 m x 2 x 0,5 m | 800 |
| ROWY |
| 6.1 | D.06.04.01 | KNR 02-31-1403-05-00 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, gr. namułu 20 cm | m | Km 1+450 ÷ 1+930 str. P | 480 |
| 6.2 | D.06.04.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m³ z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III – IV ( transport gruntu z renowacji rowu ) | m³ | 480 m x 0,4 m x 0.,3 m | 38,4 |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 7.1 | D.06.02.01 | KNR 02-31-0605-06-00 | Przepustu rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm | m | 3 szt x 6 m + 10 m | 28 |
| 7.2 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-02-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 3 szt x 23,4 m²² | 70,2 |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 8.1 | D.03.02.01 | KNR 02-31-1406-04-00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowe i gazowych | szt. |  | 3 |
| OZNAKOWANIE |
| 9.1 | D.07.05.02 | KSNR 00-06-0703-01-00 | Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24 kg | m | Plan sytuacyjny | 140 |
| 9.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych | szt. | Zał. wykaz znaków | 9 |
| 9.3 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt. | Zał. wykaz znaków | 14 |