PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr 270415W w m. Skorupy w km 0+000 ÷ 0+550

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PZYGOTOWAWCZE |
| 1.1. | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym | km |  | 0,55 |
| PRZEPUSTY |
| 2.1 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0816-03-00 | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o średnicy 60 cm z zał. i wywiezieniem na odl. do 2 km | m | km 0+358 | 8 |
| 2.2 | D.03.01.01 | KNR 02-33-0601-01-01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, część przelotowa przepustu z rur o średncy 60 cm na ławie z kruszywa łamanego gr. 20 cm | m | km 0+358 | 9 |
| 2.3 | D.03.01.01 | KNR 02-33-06-06-01-01 | Obudowy wlotów ( wylotów ) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zastosowaniem emulsji asfaltowej | m³ |  | 1,96 |
| 2.4 | D.07.05.01 | KSNR 00-06-0703-02-00 | Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 39 kg ( SP-09 ) | m | 2 x 16 m | 32 |
| PODBUDOWA |
| 3.1 | D.04.01.01 | KSNR 00-06-0103-03-00 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II. | m² | km 0+010 ÷ 0+550 – 540 m x 5,3 m = 2862 m² skrz. w km 0+492 – 8 m x 3 m + ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6m x 0,25 ) + ( 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 ) = 53,24 m² | 2915,24 |
| 3.2 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 12 cm ( wsp. 1,2 ) | m² | km 0+010 ÷ 0+550 – 540 m x 5,3 m = 2862 m² skrz. w km 0+492 – 8 m x 3 m + ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6m x 0,25 ) + ( 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 ) = 53,24 m² | 2915,24 |
| 3.3 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-04-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m² | km 0+010 ÷ 0+550 – 540 m x 5,3 m = 2862 m² skrz. w km 0+492 – 8 m x 3 m + ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6m x 0,25 ) + ( 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 ) = 53,24 m² | 2915,24 |
| NAWIERZCHNIA |
| 4.1 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m² | km 0+010 ÷ 0+550 – 540 m x 5,1 m = 2754 m² skrz. w km 0+492 – 8 m x 3 m + ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6m x 0,25 ) + ( 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 ) = 53,24 m² | 2807,24 |
| 4.2 | D.05.03.05 b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | km 0+010 ÷ 0+550 – 540 m x 5,1 m = 2754 m² skrz. w km 0+492 – 8 m x 3 m + ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6m x 0,25 ) + ( 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 ) = 53,24 m² | 2807,24 |
| 4.3 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-1, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m² | km 0+010 ÷ 0+550 – 540 m x 5,0 m = 2700 m² skrz. w km 0+492 – 8 m x 3 m + ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6m x 0,25 ) + ( 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 ) = 53,24 m² | 2753,24 |
| POBOCZA |
| 5.1 | D.06.03.01 | KNR 02-01-0202-05-01 | Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5 – 10 t na odległość do 1 km | m³ | 2 x 540 m x 0,5 m x 0,2 m = 106 m³ 2 x 540 m x 0,5 m x 0,3 m = 162 m³ | 268 |
| 5.2 | D.06.03.01 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Pobocza z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | 2 x 540 m x 0,5 m | 540 |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 6.1 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Warstwa odsączajaca z piasku, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² | (5 x 5 m x 2,3 m) + (4 m x 2,3 m)+ (3 m x 3,3 m) + ( 7 x 2 x 0,5 m x 1 m x 1 m ) | 83,6 |
| 6.2 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113 – 06-00 | Podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² | (5 x 5 m x 2,3 m) + (4 m x 2,3 m)+ (3 m x 3,3 m) + ( 7 x 2 x 0,5 m x 1 m x 1 m ) | 83,6 |
| 6.3 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Warstwa wiążąca nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m² | (5 x 5 m x 2 m) + (4 m x 2 m)+ (3 m x 3 m) + (7 x 2 x 0,5 m x 1 m x 1 m) | 74 |
| 6.4 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-1, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m² | (5 x 5 m x 2 m) + (4 m x 2 m)+ (3 m x 3 m) + (7 x 2 x 0,5 m x 1 m x 1 m) | 74 |
| OZNAKOWANIE |
| 7.1 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 12 |
| 7.2 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków ( znaki średniej wielkości, folia II generacji ) | szt | Projekt stałej organizacji ruchu | 15 |