PRZEDMIAR  ROBÓT

Remontu drogi gminnej Nr 270415W Stara Wieś Druga – Skorupy

w km 0+000 ÷ 1+010

| L. p. | Numer SST. | Nr poz. cenowej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | Plan sytuacyjny | 1,01 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | 11 | Roboty ziemne poprzeczne ( bez transportu ) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III | m³ | Zał. nr 1a i 1b – tabela robót ziemnych | 10 |
| 3 | D.02.01.01 | 12 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km | m³ | Zał. nr 1a i 1b – tabela robót ziemnych | 15 |
| 4 | D.02.03.01 | 13 | Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. II z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 6 – 15 km | m³ | Zał. nr 1a i 1b – tabela robót ziemnych | 416 |
| PODBUDOWA |
| 5 | D.04.02.01 | 22 | Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. w-wy 5 cm | m² | 825 m x 6,0 m | 4950 |
| 6 | D.04.02.01 | 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm | m² | 1010 m x 5,3 m = 5353 m³ PT rozjazd ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 10,54 m² ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) = 13,76 m² | 5377,3 |
| NAWIERZCHNIA |
| 7 | D.04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m² | 1010 m x 5,1 m = 5151m³ PT rozjazd ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 10,54 m² ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) = 13,76 m² | 5175,3 |
| 8 | D.05.03.05 | 11 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m² | 1010 m x 5,1 m = 551m³ PT rozjazd ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 10,54 m² ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) = 13,76 m² | 5175,3 |
| 9 | D.05.03.05 | 23 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 | m² | 1010m x 5,0 m = 5050m³ PT rozjazd ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 10,54 m² ( 8 m x 8 m – 3,14 x 8 m x 8 m x 0,25 ) = 13,76 m² | 5074,3 |
| POBOCZA |
| 10 | D.06.03.01 | 32 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym ( kliniec frakcji 0/31,5), śr. g. 10 cm | m² | 1010 m x 2 x 0,75 m | 1515 |
| ZJAZDY GOSPODARCZE |
| 11 | D.05.02.01 | 12 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 12 cm | m² | 21 szt x 5 m x 1,5 m | 157,5 |
| OZNAKOWANIE |
| 12 | D.07.02.01 | 41 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt | Plan oznakowania | 12 |
| 13 | D.07.02.01 | 44 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków Typu A – 4 szt Typu E – 4 szt Typu D – 4 szt Typy T – 1 szt | szt | Plan oznakowania | 13 |