Charakterystyka planowanego zamierzenia

pod nazwą „Remont drogi gminnej”

w m. Radachówka  w gm. Kołbiel

km 0+000 ÷ 0+675

- Stan istniejący

Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej przebiega przez zwartą zabudowę wsi Radachówka przy zmiennej szerokości pasa drogowego 6 ÷ 10 m. Część jezdna jest ulepszona pospółką o zmiennej grubości 8 – 12 cm i szerokości 4,5 – 5,0 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo w przyległy teren. Początek omawianego odcinka zlokalizowany jest na krawędzi drogi powiatowej Nr 2739W Stara Wieś – Gadka – Radachówka – Wólka Dłużewska, a koniec projektowanego zamierzenia na krańcu zwartej zabudowy siedliskowej wsi.

- Stan projektowany

Z uwagi na lokalny charakter drogi, ograniczenia terenowe i uzgodnienia 
z inwestorem ( Wójtem Gminy ) przyjęto parametry dla klasy „D”

- szerokość jezdni bitumicznej 4,0 m

- obustronne pobocze szer. 0,75 m ulepszone kruszywem łamanym gr. 10 cm

- założona prędkość projektowa 40 km/h

- odwodnienie powierzchniowe w przyległy teren.

Z uwagi na usytuowanie słupa energetycznego w km 0+491 str. Lewa zachodzi konieczność zwężenia jezdni do 3,5 m poprzez wprowadzone oznakowanie pionowe.

Wieś Radachówka znajduje się w granicach obszaru zabudowanego wprowadzonego na drodze powiatowej. Utrzymuje się dotychczasową dostępność omawianej drogi, 
a przedmiotowa droga będzie drogą podporządkowaną w ruchu drodze powiatowej.