Charakterystyka planowanego zamierzenia

pod nazwą remont drogi gminnej Nr 270415W

Stara Wieś Druga – Skorupy w gm. Kołbiel

km 0+000 ÷ 1+010

- Stan istniejący

Przewidziany do remontu odcinek drogi gminnej rozpoczyna się na krawędzi naw. bitumicznej drogi powiatowej Nr 2714W Celestynów – Dębówka – dr. krajowa Nr 17. Szerokość pasa drogowego jest ustabilizowana i wynosi 8,0 m. Droga posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żużlem paleniskowym i pospółką o gr. 7 – 10 cm. Niweleta drogi usytuowana jest w stosunku do przyległego terenu około 30 cm. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo w przyległy teren z uwagi na znaczny spadek podłużny, brak rowów gdyż 
w poboczu i odl. około 1,0 m od ogrodzeń zlokalizowany jest wodociąg i sieć gazowa.

- Stan projektowany

Warunki lokalne oraz przeznaczenie drogi pozwala na utrzymanie parametrów drogi klasy „L” tj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m, obustronne pobocza szer. 1,0 m ulepszone kruszywem o szer. 0,75 m i gr. 10 cm.

Odwodnienie odbywać się będzie jak obecnie – powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych. Zjazdy do posesji będą umocnione kruszywem kamiennym łamanym ( zjazdy z przelewem ) ze względu na brak możliwości wykonania rowów przydrożnych o pełnych wymiarach, lecz jedynie tylko śladowy ich zarys ( gazociąg 
i wodociąg w linii rowów ). Utrzymuje się dotychczasową dostępność do omawianej drogi, 
a droga gminna będzie podporządkowana w ruchu drodze powiatowej.