OPIS TECHNICZNY

do  projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi w m. Sufczyn gm. Kołbiel w km 0+746 ÷ 1+450

- Podstawa opracowania

- zlecenie Wójta Gminy Kołbiel

- uzgodnienia wstępne z Wójtem Gminy co do zakresu robót i technologii ich realizacji

- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych

- bezpośredni pomiar sytuacyjno – wysokościowy w terenie (uzupełniający)

- warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Dz. U. Nr 43 z 1999 r. z późniejszymi zmianami

- Stan istniejący

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi w km 0+746 ÷ 1+450 będzie drugim etapem realizacji przebudowy drogi łączącym zwartą zabudowę wsi Sufczyn z odcinkiem wcześniej wykazanym . Omawiany odcinek posiada uregulowaną szerokość pasa drogowego szer. 10 m do km 0+915, o od km 0+915÷ 1+450 uregulowana szerokość wynosi 7,0 m. W pasie przedmiotowej drogi zlokalizowany jest wodociąg i linia energetyczna. W km 1+184 znajduje się przepust drogowy w dobrym stanie technicznym. Grunty na których zlokalizowana jest omawiana droga zaliczane są do gruntów przepuszczalnych G-1. Rzędne istniejącej drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym i kamiennym o zmiennych grubościach ustalono o niwelacje własną przy założeniach  Rp roboczych jak pokazano w planie zagospodarowania pasa drogowego. Odwodnienie drogi odbywa się bezpośrednio 
w przyległy teren z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego, a przyległe działki posiadające  zabudowę mieszkalną posiadają zjazdy umocnione ( ulepszone w granicach swojej działki ).

- Stan projektowany

Z uwagi na kontynuację realizacji zamierzenia w ciągu drogowego przyjęto dotychczasową kategorię drogi tj. klasy „D” i kategorii ruchu KR-1. Planowana szerokość jezdni 5,0 m i obustronne pobocza szer. 0,75 m przy ich wzmocnieniu kruszywem na szerokości 0,5 m. Parametry przekroju poprzecznego ( przekroju normalnego ) wynikają z ograniczonej uregulowanej szerokości pasa drogowego. Rzędne niwelety ustalono tak aby zapewnić odcinkowi drogi pełne odwodnienie w przyległy teren i wykorzystać istniejący profil podłużny. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać reprofilacji koryta drogi pod podbudowę po jej uprzednim wyznaczeniu przez uprawnionego geodetę aby nie naruszyć interesu prawnego osób trzecich. Istniejący przepust drogowy w km 1+184 służy do przeprowadzenia wód opadowych z przyległych pól uprawnych. Załamanie w planie sytuacyjnym w km 0+929,0 wyokrąglono łukiem kołowym o R – 100,0, a jego parametry pokazano w projekcie zagospodarowania  pasa drogowego i profilu podłużnym.

Przed przystąpieniem do robót drogowych ich wykonawca zobowiązany oprócz wyznaczenia geodezyjnego ustalić lokalizacje i rzędne posadowienia sieci wodociągowej 
i linii energetycznej zapobiegając uszkodzenia przy robotach ziemnych. Zlokalizowane zawory wodociągowe należy ustawić dostosowując ich do rzędnych niwelety drogi 
i przekroju poprzecznego. Roboty drogowe wykonawca może rozpocząć pop przejęciu pasa drogowego od inwestora protokolarnie i oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robót. Realizacja robót zgodnie z niniejszym projektem obliguje wykonawcę robót do wprowadzenia oznakowania pionowego pokazanego w projekcie  ( planie zagospodarowania pasa drogowego ).

Zakres planowanych robót ( ich zakres rzeczowy ) nie wprowadza zmian w środowisku przyrodniczym, a materiały do budowy muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty dopuszczające ich do stosowania w budownictwie drogowym.