ZP.0341/ 4 /07

Ko³biel dn. 23.04.2007r.

Wed³ug  rozdzielnika

Dotyczy:

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dla przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania  "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni œcieków grawitacyjnych i ruroci¹gu t³ocznego PE 160 w miejscowoœci Ko³biel i miejscowoœci Gadka  gm.Ko³biel"

W za³¹czeniu przesy³am: " Przedmiar robót ruroci¹g t³oczny z przepompowni¹ œcieków grawitacyjnych  - dokoñczenie",  niezbêdny do prawid³owego okreœlenia kosztów wykonania przedmiotu przetargu  i sporz¹dzenia oferty.

Za³¹czniki:

1. Przedmiar robót ruroci¹g t³oczny

z przepompowni¹ œcieków grawitacyjnych

dokoñczenie,

Otrzymuj¹;

1. Uczestnicy postêpowania,

2. a/a.

ZP.0341/ 4 /07

Ko³biel dn. 23.04.2007r.

Wed³ug  rozdzielnika

Dotyczy:

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dla przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania  "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , przepompowni œcieków grawitacyjnych i ruroci¹gu t³ocznego PE 160 w miejscowoœci Ko³biel i miejscowoœci Gadka  gm.Ko³biel"

Zapytanie:

1. W projekcie  zastosowano odwodnienie  za pomoc¹ ig³ofiltrów i rur kamionkowych - czy

mo¿na zastosowaæ  odwodnienie za pomoc¹ iglostudni; lub w inny sposób?

2. Na pewnym odcinku  od studni S 32 -:- S43  ruroci¹g posadowiony jest na g³êbokoœci  do

6,0m  -  wykonuj¹c wykopy nale¿y wyci¹æ  pas drzew na szerokoœci do 6,0 m.  Czy bêdzie

na wycinkê pozwolenie?      I  kto poniesie op³aty z tym zwi¹zane?.

3. Jaki procent  robót zwi¹zany jest z infrastruktur¹ budownictwa mieszkaniowego?. Jest to

potrzebne przy okreœleniu  wysokoœci podatku VAT.

OdpowiedŸ na na zapytanie:

Ad.1.Projektant przewidzia³, i¿ ruroci¹gi kanalizacyjne nale¿y montowaæ w wykopach o œcianach pionowych, szczelnie umocnionych, odwodnionych. W projekcie podano natomiast sposób odwodnienia za pomoc¹ ig³ofiltrów i rur drena¿owych.

Zamawiaj¹cy dopuszcza odwodnienie wykopów innymi sposobami, np za pomoc¹ ig³ostudni . Jedynym wymaganiem jest,  by ruroci¹gi uk³adane by³y w wykopie suchym na ustabilizowanej, wyprofilowanej podbudowie.

Ad.2.W projekcie przewidziano  wykonanie wykopów o œcianach pionowych, ze szczelnymi  ich umocnieniami. Szerokoœæ wykopu (zgodnie z norm¹ PN-EN 1610) przy g³êbokoœci do 6,0m  i dla rury dz 350 mm wynosi 1,0m. W zwi¹zku z powy¿szym nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

Ad. 3 Z infrastruktur¹ budownictwa mieszkaniowego  zwi¹zane  jest  98% robót budowlanych.

Otrzymuj¹:

1. Uczestnicy postêpowania

2.  a/a