KOSZTORYS

## Dla: Gminy Kołbiel

ul.Szkolna 1

### 00-340   Kołbiel

Rodzaj robót:    Przebudowa drogi gminnej

Zakres robót:     km  0 + 000   –   km  1 +  740

Lokalizacja robót:   Siwianka

#### Wartość robót: …………………………………….

Słownie:   …………………………………………………………………

………………………………………………………………….

Sporządził:

Przedmiar/obmiar robót

| Lp. | Normatyw | Opis | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY ZIEMNE |  |
| 1. d.1. | KNNR 9 0901 - 07 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustrojów - demontaż słupów telefonicznych Krotność = 0.8 | 13 |
|  |  | Jm. szt | Razem: | 13 |
| 2. d.1. | KNR 2-01 0119 - 03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym .Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór pogłębienie rowów melioracyjnych | 1,740 |
|  |  | Jm. km | Razem: | 1,740 |
| 3. d.1. | KNR 2-01 0228 – 05 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III | 2624,000 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 2624,000 |
| 4. d.1. | KNR 2 – 01 0229 - 05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III – dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 | 2624,00 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 2624,00 |
| 5. d.1. | KNR 2-01 0235 – 02 z sz.2.5.2. 9907 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III- IV wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | 696,500 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 696,500 |
| 6. d.1. | KNR 2-01 0314 - 05 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr. III - IV) | 298,500 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 298,500 |
| 7. d.1. | KNR 2-01 0211-05 0214-04 | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 2 km | 1629,000 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 1629,000 |
| 8. d.1. | KNR 2-31 0103 – 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża p0od warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I – IV | 9145,800 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9145,800 |
| 9. d.1. | KNR 2-31 0103 - 02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III – IV - zjazdy | 402,750 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 402,750 |
| 10. d.1. | KNR 2 -01 0506 - 07 | Plantowanie skarp i korony nasypów kat. gr. I - III | 9564,500 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9564,500 |
| 11. d.1. | KNR 2-31 1403 - 06 | Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | 740.000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 740.000 |
| 12. d.1. | KNR 2 -31 1404 - 01 | Oczyszczenie przepustów śr. 0,4 m z namułu | 7.500 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 7.500 |
| 2. | Roboty drogowe |  |
| 13. d.2. | KNR 2 - 31 0402 – 04 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | 13,600 |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 13,600 |
| 14. d.2. | KNR 2 - 31 0403 - 03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15 x 30 cm na podsypce cem -piaskowej | 340,000 |
|  |  | Jm. m | Razem: | 340,000 |
| 15. d.2. | KNR 2-31 0114 - 01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz.20 cm grubości 25 cm | 9145,800 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9145,800 |
| 16, d.2. | KNR 2 - 31 0114 - 07 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 8 cm | 9145,800 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9145,800 |

Przedmiar/obmiar robót

| 17. d.2. | KNR 2 - 31 1004 - 07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | 945,800 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9145,800 |
| 18. d.2. | KNR 2 - 31 0310 - 01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm - grubości 6 cm | 8971,900 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 8971,900 |
| 19. d.2. | KNR 2 - 31 0310 - 05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszczeniu 3 cm - grub. 5,0 cm | 8798,000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 8798,000 |
| 20. d.2. | KNR 2- 31 0114 - 01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pod wjazdy - grubość 10 cm) | 397,500 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 397,500 |
| 21. d.2. | KNR 2- 31 0114 - 07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm - grubość 15 cm | 355,500 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 355,500 |
| 22. d.2. | KNR 2 – 31 0109 - 03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub warstwy po zagęszczeniu 12 cm - grubość 15 cm | 42,000 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 42.000 |
| 23 d.2. | KNR 2 – 31 0202 - 03 | Nawierzchnia żwirowa – górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - grubość 10 cm | 4347,500 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 4347,500 |
| 24 d.2. | KNR 2 – 31 0511 - 03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 345,500 |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 345,500 |
| 3. | Roboty różne |  |
| 25 d.3. | KNR 2 – 31 0702 - 02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | 4,000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 4,000 |
| 26 d.3. | KNR 2 – 31 0703 - 01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych informacyjnych pow. do 0.3 m2 | 6,000 |
|  |  | Jm. szt. | Razem: | 6,000 |

Kosztorys

| Lp. | Normatyw | Opis | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1. d.1. | KNNR 9 0901 - 07 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustrojów - demontaż słupów telefonicznych Krotność = 0.8 | 13 |  |  |
|  |  | Jm. Szt | Razem: | 13 |  |  |
| 2. d.1. | KNR 2-01 0119 - 03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym .Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór pogłębienie rowów melioracyjnych | 1,740 |  |  |
|  |  | Jm. km | Razem: | 1,740 |  |  |
| 3. d.1. | KNR 2-01 0228 – 05 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III | 2624,000 |  |  |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 2624,000 |  |  |
| 4. d.1. | KNR 2 – 01 0229 - 05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III – dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 | 2624,00 |  |  |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 2624,00 |  |  |
| 5. d.1. | KNR 2-01 0235 – 02 z sz.2.5.2. 9907 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III- IV wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 | 696,500 |  |  |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 696,500 |  |  |
| 6. d.1. | KNR 2-01 0314 - 05 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr. III - IV) | 298,500 |  |  |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 298,500 |  |  |
| 7. d.1. | KNR 2-01 0211-05 0214-04 | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 2 km | 1629,000 |  |  |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 1629,000 |  |  |
| 8. d.1. | KNR 2-31 0103 – 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I – IV | 9145,800 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9145,800 |  |  |
| 9. d.1. | KNR 2-31 0103 - 02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III – IV - zjazdy | 402,750 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 402,750 |  |  |
| 10. d.1. | KNR 2 -01 0506 - 07 | Plantowanie skarp i korony nasypów kat. gr. I - III | 9564,500 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9564,500 |  |  |
| 11. d.1. | KNR 2-31 1403 - 06 | Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | 740,000 |  |  |
|  |  | Jm. m | Razem: | 740,000 |  |  |
| 12. d.1. | KNR 2 -31 1404 - 01 | Oczyszczenie przepustów śr. 0,4 m z namułu | 7,500 |  |  |
|  |  | Jm. m | Razem: | 7,500 |  |  |
|  | Roboty ziemne razem |
| 2. | Roboty drogowe |  |  |
| 13. d.2. | KNR 2 - 31 0402 – 04 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem | 13,600 |  |  |
|  |  | Jm. m3 | Razem: | 13,600 |  |  |
| 14. d.2. | KNR 2 - 31 0403 - 03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15 x 30 cm na podsypce cem -piaskowej | 340,000 |  |  |
|  |  | Jm. m | Razem: | 340,000 |  |  |
| 15. d.2. | KNR 2-31 0114 - 01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz.20 cm grubości 25 cm | 9145,800 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9145,800 |  |  |
| 16, d.2. | KNR 2 - 31 0114 - 07 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 8 cm | 9145,800 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9145,800 |  |  |

Kosztorys

| Lp. | Normatyw | Opis | Ilość | Cena jed. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. d.2. | KNNR2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | 9145,80 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem: | 9145,80 |  |  |
| 18. d.2. | KNR 2-31 0310 - 01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszczeniu 4 cm – grub. 6 cm | 8971,900 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem | 8971,90 |  |  |
| 19. d.2 | KNR 2-31 0310 - 05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszczeniu 3 cm – grub. 5 cm | 8798,00 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem | 8798,00 |  |  |
| 20. d.2. | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pod wjazdy –grub. 10 cm) | 397,50 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem | 397,50 |  |  |
| 21. d.2. | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub.po zagęszczeniu 8 cm – grub 15,0 cm | 355,500 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem | 355,500 |  |  |
| 22. d.2. | KNR 2-31 0109 - 03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji – grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm - grub. 15,0cm | 42,000 |  |  |
|  |  | Jm.m2 | Razem | 42,000 |  |  |
| 23. d.2. | KNR 2-31 0202 - 03 | Nawierzchnia żwirowa – górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub. po zagęszczeniu 8 cm – grub. 10,0 cm | 4347,500 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem | 4347,500 |  |  |
| 24. d.2. | KNR 2-31 0511 - 03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 345,50 |  |  |
|  |  | Jm. m2 | Razem | 345,50 |  |  |
|  | Roboty drogowe razem |
|  | Roboty różne |  |
| 25. d.3. | KNR 2-31 0702 - 02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | 4,0 |  |  |
|  |  | Jm. szt. | Razem | 4,0 |  |  |
| 26. d.3. | KNR 2-31 0703 - 01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu ostrzegawczych, informacyjnych pow. do 0,3 | 6,0 |  |  |
|  |  | Jm. szt. | Razem | 6,0 |  |  |
|  | Roboty różne razem |
|  | Razem wartość kosztorysowa |