Kołbiel dn. 26.03.2008 r.

ZP.0341/ 3 /2008

Uczestnicy postępowania

Wszyscy

Dotyczy:  zapytania  wykonawcy  w przetargu nieograniczonym  na  "Budowę  kanalizacji  sanitarnej w miejscowościach  Gadka i Kołbiel  gmina Kołbiel"

Pytanie  Nr 1.

Brak rysunku Nr 5 a pod jego nazwą zamieszczony jest rysunek Nr 4, który występuje  podwójnie.

Pytanie Nr 2.

Prosimy o naniesienie na planie ogólnym kanalizacji przejścia rurociągu tłocznego przez rzekę  Świder.

Pytanie  Nr 3.

Prosimy o zamieszczenie w Internecie dokumentacji dla studni SR2 i SR3 w celu ustalenia ich średnic i uzbrojenia, ponieważ w trzech różnych dokumentacjach są trzy różne wymiary.

Odpowiedz na zapytania.

Ad.1.

Zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołbiel materiały,  dotyczące przetargu i jego przedmiotu, zawierają  rysunki od nr 1 do nr 5 włącznie.

Ad.2 Zamawiający zamieszcza  schemat ogólny  z naniesioną lokalizacją  przejścia pod dnem rzeki Świder.

.

Ad.3.

WYKAZ ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Inwestor i użytkownik

4. Warunki gruntowo-wodne

5. Opis projektowanego rozwiązania

6. Próba szczelności rurociągu tłocznego

7. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów

8. Ogólne zasady BHP przy prowadzeniu robót

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Plan zagospodarowania terenu w miejscu

projektowanego przejścia Rys. 1

2. Profil podłużny  przejścia rurociągu tłocznego

pod dnem rz. Świder Rys. 2

3. Szczegół studzienki rewizyjnej SR2 i SR3 Rys. 3

4. Szczegół posadowienia przewodów Rys. 4

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem – Gminą Kołbiel

Koncepcja programowo-przestrzenna skanalizowania gminy Kołbiel

Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 i 1:500 z inwentaryzacją istniejącego

uzbrojenia nadziemnego i podziemnego

Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia kanalizacji podciśnieniowej na

terenie gminy Kołbiel, autor opracowania mgr Andrzej Kłys, upr. CUG 060061, maj 2005r.

Warunki techniczne projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej w systemie

podciśnieniowym w m. Kołbiel i Gadka, wydane przez Gminę Kołbiel, znak WTK-01/06, z

dnia 14.07.2006r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel nr 54/05 z

dnia 17.05.2006, wydany przez Urząd Gminy Kołbiel

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak

AiOŚ.7624/d ś//3/06 z dnia 31.08.2006r. wydana przez Wójta Gminy Kołbiel

Decyzja Ministra Środowiska, znak DOPoch-412-172/05/dp z dnia 28.07.2005r.

zezwalająca na budowę  odcinka rurociągu tłocznego na terenie rezerwatu przyrody „Świder”

Opinia nr 7441/414/06 z dnia 11.09.2006r. Zespołu Ds. Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy Starostwie Powiatowym w Otwocku

1.10.Pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,

Oddział w Warszawie, Inspektorat w Otwocku uzgadniające projekt trasy kanalizacji

sanitarnej na terenie wsi Kołbiel i Gadka, gm. Kołbiel znak IWOT 4105/T-

2/476/163/06 z dnia 06.07.2006r.

1.11.Warunki techniczne na przekroczenie rzeki Świder, wydane przez RZGW Warszawa,

znak TE-210-115-2005 z dnia 28.06.2005r.

1.12.Obowiązujące normy, normatywy, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest budowa rurociągu tłocznego od projektowanej

pompowni próżniowo- tłocznej SP2 w m. Gadka do projektowanej oczyszczalni

ścieków w Kołbieli, w zakresie przekroczenia rzeki Świder.

Projektowany rurociąg tłoczny w przyszłości będzie przejmował także ścieki

ze stacji próżniowo-tłocznej, która będzie zlokalizowana w m. Kąty.

Opracowanie obejmuje wykonanie przejścia przewiertem sterowanym pod

dnem rzeki Świder rurociągiem tłocznym PE200 w rurze osłonowej PE315.

Długość przejścia L=38,0 m.

Uzbrojenie rurociągu tłocznego w rejonie przejścia stanowić będą dwie studnie

rewizyjne SR2 i SR3. Szczegóły w/w studni zamieszczono w części graficznej

opracowania (rys. 3)

3. Inwestor i użytkownik.

Inwestorem i użytkownikiem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Kołbiel.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Pod względem geomorfologicznej budowy obszar leży w zasięgu wysoczyzny

polodowcowej, w granicach Niziny Mazowieckiej Podlaskiej.

Warunki hydrogeologiczne są zróżnicowane, warstwa wodonośna na obszarze w

granicach doliny Świdra występuje na głębokości około 0,4-1,8m ppt. Analizując

głębokość ułożenia rurociągu tłocznego, stwierdzono, że na całej długości  rurociąg

posadowiono w warstwie geotechnicznej IIIb, tj. w piaskach drobnych i pylastych,

średniozagęszczonych o parametrach: Id= 0,40, Wn= 24%.

Na przeważającej długości trasy rurociągu tłocznego wymagane będzie odwodnienie

wykopów na czas budowy. Odwodnienie wykopów możliwe będzie przy

zastosowaniu igłofiltrów. Do odwodnienia wykopów należy przyjąć zestaw 18-20 szt.

igłofiltrów. Igłofiltry długości 4,0m można wpłukać w grunt w odległości około 1,0m

od linii wykopów po zewnętrznej stronie od poziomu wody gruntowej. Wymagana

wydajność agregatu pompowego Q= 25-30 m3/h. Wody odpompowywać należy do

istniejących rowów odwodnieniowych poprzez  osadnik piasków.

5. Opis projektowanego rozwiązania.

Trasę rurociągu w zakresie przejścia pod rzeką Świder przedstawiono na planie

sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 (rys. 1). Rurociąg tłoczny zaprojektowano

z rur PE-HD, PE80, SDR 13,6, PN10 o średnicy Dz 200x14,7mm, łączonych na

zgrzew doczołowy.

Długość całkowita rurociągu w rejonie przejścia , L= 38,0 mb

Ułożenie rurociągu tłocznego przedstawiono na profilu podłużnym (rys. 2)

Przejście pod dnem rzeki Świder wykonane zostanie przewiertem sterowanym w rurze

osłonowej PE315, SDR 176, L=38,0 m.

Przykrycie wierzchu rury osłonowej pod dnem rzeki wynosi 3,04 m.

Po obu końcach przewiertu zlokalizowane zostaną dwie studzienki rewizyjne z

kręgów betonowych o średnicy 1,2m z zaślepionym trójnikiem rewizyjnym.

Szczegół wykonania studzienek przedstawiono na rysunku nr 3.

6. Próba szczelności rurociągu tłocznego.

Dla sprawdzenia szczelności złącz  rurociągu z PE należy przeprowadzić próbę

ciśnieniowo-hydrauliczną. Próbę przeprowadza się  po ułożeniu przewodu i wykonaniu

warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym dla

zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte

dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Próbę hydrauliczną przewodów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN/B-10725

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” p.8 wraz z

Instrukcją nr 5 „Gamrat” w Jaśle dotyczącej projektowania , wykonania i odbioru

instalacji rurociągowych z polietylenu.

7. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów.

7.1.Wykopy.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić  (oznaczyć)  repery  robocze.

Trasa przewodów winna być wytyczona na gruncie przez uprawnionego geodetę.

Przewiduje się ręczne i mechaniczne wykonywanie wykopów.

Roboty ziemne należy rozpocząć od:

- ręcznego zdjęcia warstwy humusowej gruntu na terenach zielonych

Następnie w obecności przedstawiciela użytkownika należy dokonać ręcznego odkrycia

istniejącego uzbrojenia podziemnego krzyżującego się z projektowanymi rurociągami i

zabezpieczyć zgodnie z częścią opisową i rysunkową projektu oraz zgodnie z

wymaganiami użytkownika uzbrojenia.

Na całej długości trasy przewodów roboty ziemne wykonywane będą  sprzętem

mechanicznym. W rejonie istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać należy ręcznie.

Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umacnianych.

Umacnianie ścian należy wykonywać sukcesywnie, w miarę pogłębiania wykopów.

Ze względu na wykorzystanie piasku z wykopu do wykonania obsypki rur, piasek należy

składać oddzielnie od pozostałego gruntu z wykopu.

Drabiny do zejścia z wykopu należy ustawić nie rzadziej jak co 20m od chwili, kiedy

głębokość  wykopu przekroczy 1m.

Urobek z wykopu należy składować na odkład. W miejscach, gdzie urobek składany

będzie wzdłuż wykopów , pas do komunikacji wzdłuż wykopów winien mieć szerokość

min. 1,0m.

Na czas budowy, wykopy należy ogrodzić i oznakować dla ruchu pieszego .

7.2.Umocnienia  ścian  wykopów

Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odeskowanych i

rozpartych. Do umacniania ścian wykopów należy stosować bale drewniane grubości

63mm (lub wypraski stalowe) i stemple drewniane.

Umocnienia ścian należy wykonać jako pełne poziome. Elementy umocnień winny być

zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych przez zaimpregnowanie.

Głębokość wykopu , jaką można wykonać bez deskowania wynosi 1,0m. Szalowanie

wykopów należy wykonać sukcesywnie, w miarę pogłębiania wykopu.

Umocnienia winny wystawać minimum 15 cm powyżej terenu i szczelnie do terenu

przylegać.

7.3.Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopów na czas budowy wykonać należy zgodnie z opisem

zamieszczonym w pkt. 4 opisu technicznego.

7.4.Podłoża pod przewody

Z analizy gruntów występujących w poziomie posadowienia przewodów tłocznych

wynika,  że rury układać można bezpośrednio na gruntach rodzimych.

W przypadku przebrania wykopu lub na odcinkach występowania wód gruntowych

Podłoże  wykonać z piasku dowiezionego, nienormowanego, grubość  warstwy 10 cm.

7.5.Warstwa ochronna zasypu

Zgodnie z normami PN-92/B-10735 i PN-B-10736:1999 grubość warstwy ochronnej

zasypu strefy niebezpiecznej, winna sięgać 0,5m ponad wierzch rury.

Na zasyp w obrębie strefy niebezpiecznej, zgodnie z normą PN-86/B-02480 p.3 można

stosować grunt nieskalisty, bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio

ziarnisty.

Występujący w profilu wykopów piasek drobnoziarnisty umożliwia wykonanie warstwy

ochronnej zasypu piaskiem uprzednio wydobytym z wykopu.

Zagęszczenia materiału w obrębie strefy niebezpiecznej należy dokonać po obu stronach

przewodu, za pomocą lekkiego sprzętu, zgodnie z technologią producenta rur.

Zagęszczenie w strefie ochronnej rury do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Na głębokości ok. 0,3m nad rurą należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z wtopioną

wkładką identyfikacyjną stalową.

7.6.Zasypka wykopów

Zasypkę wykopów należy wykonywać:

- ręcznie w miejscach, gdzie wykopy wykonywane były ręcznie

- mechanicznie tam, gdzie wykopy wykonywane były mechanicznie

Zasypkę należy wykonywać warstwami. Grubość warstwy zasypki powinna być taka, aby

po jej zagęszczeniu nie wynosiła więcej jak:

- 15 cm dla piasków

- 10 cm dla gruntów spoistych

przy zastosowaniu wibratora płaszczyznowego 50-100 kg o rozdzielanej płycie.

W trakcie zasypki wykopów należy sukcesywnie demontować umocnienia  ścian

wykopów.

8. Ogólne zasady BHP przy prowadzeniu robót

Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami z zakresu wykonawstwa i „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano-montażowych cz. II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Wykopy pod kanały i przewody powinny być prowadzone zgodnie z przepisami

zawartymi w normie PN-B-10736 marzec 1999 „Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  6.02.2003r.  (Dz. U. Nr 47, poz. 41) w

sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Opis wykonał

mgr inż. Lidia Trawińska

Otrzymują;

1.Uczestnicy postępowania,

2.a/a