ZP. 341-03/2010

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

określająca parametry techniczno – użytkowe oraz okres gwarancji

I. Rodzaj pojazdu 				fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 lub 2010

Liczba miejsc 	- (19+1)  1 dla kierowcy + 19 pasażerów w fotelach, z możliwością przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim po demontażu  kilku siedzeń dla pasażerów.

Kolor 		- Kolor niemetalizowany dowolny z wyłączeniem białego, żółtego, czerwonego i czarnego

Tapicerka					- ciemna do uzgodnienia z zamawiającym

# II. Silnik

Typ						- 5 - cylindrowy  diesel

Paliwo						- olej napędowy

Pojemność skokowa (cm3)			- min. 2400 cm3

Moc kW(KM)					- min. 160 KM

Norma emisji spalin				- EURO 4 lub wyżej

Rozstaw osi                                                     	- min. 4000mm

Wysokość  w przedziale pasażerskim                 - min. 1900mm

Długość przedziału pasażerskiego                      - min. 4600mm

III. Konstrukcja napędu

Rodzaj napędu				- napęd na tylnią oś

Skrzynia biegów 				- manualna 6 biegowa – tachograf elektroniczny

V. Systemy bezpieczeństwa:

- Przednia poduszka powietrzna dla kierowcy

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy

- Kontrola trakcji

VI. Charakterystyka zabudowy pojazdu:

- podjazd umożliwiający wjazd wózków inwalidzkich do autobusu,

- uchwyty do mocowania wózków inwalidzkich,

- trójpunktowe pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne w wózku inwalidzkim,

- trójpunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele pasażerów i kierowcy,

- fotele z regulowanymi na wysokość zagłówkami (lub fotele posiadające zintegrowane zagłówki, pod warunkiem, że są one na tyle wysokie, że chronią kark osoby siedzącej) oraz z regulacją kąta nachylenia oparcia,

wyposażone w zewnętrzne podłokietniki,

- uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych,

- poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych,

- pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego,

- 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy,

- wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych,

- izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego,

- wyłożenie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką,

- podłoga wzmocniona sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową,

VII. Wyposażenie zewnętrzne i wewnętrzne:

- wspomaganie układu kierownicy,

- urządzenie zapobiegające blokowaniu kół (ABS, ASR)

- wszystkie szyby termoizolacyjne,

- tylne światło przeciwmgielne,

- regulacja wysokości świateł,

- siedzenie kierowcy z regulacjami: wzdłużna, wysokości, pochylenia oparcia,

- immobiliser,

- autoalarm,

- lusterko wewnętrzne,

- lusterka zewnętrzne elektryczne regulowane i ogrzewane

- zasłonki przeciwsłoneczne w oknach,

- dodatkowo komplet opon zimowych z felgami lub z oponami letnimi jeśli w pojeździe są zamontowane opony zimowe

- radio z odtwarzaczem CD

VIII. Wyposażenie dodatkowe autobusu:

- niezależne od pracy silnika ogrzewanie pojazdu,

- koło zapasowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa

- klucze do kół i podnośnik,

- dodatkowa gaśnica o wadze 2 kg,

- klimatyzacja min. 13 kW, (kierowca i przedział pasażerski)

- wyłącznik główny akumulatora

# IX. Obsługa serwisowo-gwarancyjna

Okres gwarancji 		- mechaniczna min. 2 lata bez limitu kilometrów

- na  perforację min. 12 lat

- na lakier min. 3 lata

Przeglądy techniczne	 	- min. co 20 tys. km

Sieć stacji serwisowych 	- ASO  Lublin i okolice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------