Załącznik Nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP.271.6.2011

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZACEGO:

# PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z  FUNKCJĄ RATOWNICTWA CHEMICZNO – EKOLOGICZNEGO I NAPĘDEM UTERENOWIONYM 4X4

- Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 z 2003 r., poz. 515 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 26 lutego 2003 r., poz. 262 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji (lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji). ). Pojazd musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin.

- Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia  2008r.

- Musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z dnia 8 sierpnia 2007r.).

- Pojazd ma spełniać ogólne wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz szczegółowe wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, zawarte  w/w rozporządzeniu oraz posiadać świadectwo dopuszczenia wydane w trybie przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z dnia 8 sierpnia 2007r.).

- W celu potwierdzenia spełnienia wymagań, wykonawca musi wypełnić prawą stronę poniższej tabeli  wpisując słowo „spełnia”.

UWAGA!!

W przypadku wierszy zawierających parametry techniczno – użytkowe określone  w kolumnie „UWAGI”, należy wpisać zamiast słowa „spełnia” konkretne wartości proponowanego rozwiązania.

# Minimalne wymagania zamawiającego dotyczące pojazdu:

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY/ UWAGI DOT. SPEŁNIANIA WYMAGAŃ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |
| 1.1 | Pojazd ma spełniać ogólne wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz szczegółowe wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego; |  |  |
| 1.2 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14.000 kg. |  |  |
| 1.3 | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %) |  |  |
| 1.4 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym.", a także wymagania aktualnych przepisów prawa w zakresie czystości spalin. |  |  |
| 1.5 | Kolor pojazdu: - elementy podwozia – czarne, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000 - drzwi żaluzjowe (skrytki) w kolorze naturalnego aluminium |  |  |
| 1.6 | Silnik: - o zapłonie samoczynnym, spełniający aktualnie obowiązującą normę „EURO” - może być przystosowany do zasilania biopaliwami; - o mocy min. 270 KM - powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp.) w czasie postoju | min. 4 godziny |  |
| 1.7 | Zsynchronizowaną skrzynia biegów umożliwiająca osiągnięcie maksymalnej prędkości na najwyższym biegu: | nie mniejsza niż 90 km/h (zdjęta blokada prędkości maksymalnej pojazdu) |  |
| 1.8 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne; urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Z przodu pojazdu belka sygnałowa zespolona. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu i z tyłu pojazdu w górnej części zabudowy lampa sygnałowa niebieska. Dodatkowy sygnał pneumatyczny, uruchamiany dodatkowym włącznikiem z miejsca dowódcy. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową., umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami ( osłona siatkowa ). |  |  |
| 1.9 | Układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym. |  |  |
| 1.10 | Wymiary pojazdu: - maksymalna wysokość całkowita (z uwzględnieniem działka i drabiny) - maksymalna szerokość - maksymalna długość - maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż: Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Minimalny prześwit podwozia: Uwaga!! Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższych punktów podwozia. Kąt natarcia –należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu – nie mniejszy min 23(. Kąt zejścia nie mniejszy min 23( - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. | - 3200 mm - 2550 mm - 8000 mm - nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów – min. 200 mm |  |
| 1.11 | Napęd 4 x 4 – dopuszcza się następujące rozwiązania: -możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej i dołączania przedniego napędu (uterenowiony) - napęd stały 4x4; - napęd stały 4x4 z mechanizmem różnicowym międzyosiowym; |  |  |
| 1.12 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, , w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w : latarki elektryczne indywidualne , akumulatorowe z ładowarkami /zamontowanymi i podłączonymi/ w wykonaniu EX (przeciwwybuchowe) - 4 szt., indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, Na zewnątrz prawej strony (przód) kabiny zamocowany reflektor (szperacz) do oświetlenia numerów budynków sterowany ręcznie z wnętrza kabiny. |  |  |
| 1.13 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie; - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki; - przednie fotele z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |  |
| 1.14 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego, - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V, - w układzie ładowania radiotelefonów i latarek zamontowane zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów pojazdu. |  |  |
| 1.15 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych ( nie odłączający urządzeń wymagających stałego zasilania ). |  |  |
| 1.16 | Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów i instalacji pneumatycznej ze źródeł zewnętrznych (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Złącze samorozłączalne – w momencie rozruchu silnika. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Uwaga!! Umieszczenie gniazda uzgodnić w trakcie zabudowy z zamawiającym. |  |  |
| 1.17 | W kabinie kierowcy: - zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1- 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, ilość kanałów min. 250; - instalacja antenowa do zamontowanego radiotelefonu; - wyprowadzona instalacja elektryczna do podłączenia systemu ładowania radiotelefonów nasobnych. |  |  |
| 1.18 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, oraz sygnalizator zbliżania się do przeszkody tyłem przy cofaniu. Wskaźnik zamontowany w kabinie, w polu widzenia kierowcy. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |  |
| 1.19 | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu | min. 3% |  |
| 1.20 | Instalacja pneumatyczna pojazdu (z zaworem zwrotnym, zakończona szybko-złączką do uzupełniania zewnętrznego źródła powietrza w układzie pneumatycznym) zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |  |
| 1.21 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, musi być wyprowadzany na lewą stronę pojazdu w celu umożliwienia przyłączenia urządzenia odprowadzającego spaliny wg wskazań zamawiającego |  |  |
| 1.22 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach | od - 25(C do + 50 ( C |  |
| 1.23 | Pojemność zbiornika paliwa pojazdu | min. 120 litrów |  |
| 1.24 | Ogumienie uniwersalne, wielosezonowe szosowe umożliwiające pokonywanie krawężników oraz jazdę po drogach z uszkodzoną nawierzchnią |  |  |
| 1.25 | Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia na pojeździe. Wyklucza się możliwość przewożenia na dachu pojazdu. Uwaga!! Umieszczenie zapasowego koła uzgodnić w trakcie zabudowy z zamawiającym. |  |  |
| 1.26 | Pojazd wyposażony w zaczepy do holowania pojazdu z tyłu i z przodu. Zaczep tylny ma służyć również do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy. |  |  |
| 1.27 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |  |
| 1.28 | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS lub równoważny. |  |  |
| 1.29 | Pojazd wyposażony w lusterka zewnętrzne wsteczne szerokokątne oraz w lusterko prawe krawężnikowe. Lusterka elektrycznie podgrzewane. |  |  |
| 1.30 | Wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu obsługiwana sterownikiem przewodowym o minimalnej sile uciągu min. 60 kN i długości liny minimum 30 m, wyposażona w hamulec i zabezpieczenie przeciążeniowe; w komplecie winna znaleźć się szekla do mocowania liny. |  |  |
| 1.31 | Kabina załogi wyposażona w mocowania do aparatów powietrznych jednobutlowych o pojemności 6 litrów: cztery dla ratowników (umiejscowione w oparciach siedzeń plus jeden dla dowódcy umiejscowiony za oparciem fotela dowódcy. |  |  |
| 1.32 | Samochód przekazany zostaje zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa i naklejonymi przez wykonawcę numerami operacyjnymi wskazanymi przez zamawiającego. |  |  |
| 2 | Zabudowa pożarnicza: |
| 2.1 | Wykonana z materiałów kompozytowych lub odpornych na korozję |  |  |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z płynną regulacją strumienia wodnego i wydajności w zakresie min. 800-1600 l/min. Możliwość łatwego montażu i demontażu działka wodno – pianowego. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia min. dwoma strażakami ( 180 kg ) i ciężarem przewożonego sprzętu. |  |  |
| 2.3 | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie oraz przedział autopompy zamykane żaluzjami wodno- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |  |
| 2.5 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. |  |  |
| 2.6 | System mocowania półek w przedziałach sprzętowych umożliwiający płynną regulację wysokości. |  |  |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 2.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 2.12 | Zbiornik wody o nadciśnieniu testowym 20 kPa: - wykonany z materiału kompozytowego, aluminium lub materiałów odpornych na korozję, - wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - z włazem rewizyjnym. | - pojemność min. 2,5 m³ |  |
| 2.13 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa: -wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację; Uwaga!! Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |  |
| 2.14 | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasada winna być zlokalizowana z prawej strony pojazdu. |  |  |
| 3. | Autopompa: |
| 3.1 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział ogrzewany nagrzewnicą spalinową niezależną od pracy silnika samochodu, zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25(C. Sterowanie ogrzewaniem z pulpitu w kabinie kierowcy. W instalacji zamontowane zawory umożliwiające zamknięcie podgrzewania w okresie letnim. System ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy. |  |  |
| 3.2 | Autopompa dwuzakresowa z możliwością odłączenia stopnia wysokiego ciśnienia. Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min. : Q = 200 l/min. przy ciśn. 4 MPa | - o wydajności min. 2000 l/min - przy ciśnieniu 10 MPa - głębokości ssania 1.5 m |  |
| 3.3 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min: -dwóch nasad tłocznych wielkości 75 z zaworami zlokalizowanych symetrycznie po bokach z tyłu pojazdu (1x1) - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. - działka wodno-pianowego (również podczas jazdy). |  |  |
| 3.4 | Autopompa musi być wyposażona w nasadę ssawną Ø 110 umożliwiający pobór wody umożliwiać z zewnętrznego źródła zasilania. Parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m |  |  |
| 3.5 | Autopompa musi być fabrycznie wyposażona przez producenta autopompy w urządzenie odpowietrzające -tłokową pompę próżniową napędzaną z wału autopompy umożliwiające zassanie wody. Urządzenie odpowietrzające z możliwością sterowania napędem. | z głębokości 1,5m w czasie do 30 s, z głębokości 7,5m w czasie do 60 s |  |
| 3.6 | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |  |
| 3.7 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju silnika, załączenia napędu autopompy, wskaźnik temperatury układu chłodzenia. Schemat układu wodno-pianowego. |  |  |
| 3.8 | Autopompa wyposażona w elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% , w całym zakresie pracy autopompy. |  |  |
| 3.9 | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| 3.10 | Układ wodno-pianowy: - wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, i modyfikatorów. - konstrukcja powinna umożliwić całkowite odwodnienie układu przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |  |
| 3.11 | Samochód musi być wyposażony, w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia (z prawej strony pojazdu) o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z przystawką o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. |  |  |
| 3.12 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, - zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd bębna zwijadła elektryczny lub pneumatyczny, dodatkowo wyposażone w korbę umożliwiającą awaryjne ręczne zwijanie węża. |  |  |
| 3.13 | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2 x 1000W lub najaśnicami o równoważnym natężeniu oświetlenia. Wysokość min. 6.5 m od podłoża z możliwością sterowania /sterowanie elektryczne/ najaśnicami w pionie i poziomie. Podłączenie elektryczne do agregatu prądotwórczego. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika - (pilota) na przewodzie o dł. min. 200 cm |  |  |
| 3.14 | Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o min. mocy od 4,5 kVA, 220/400 V z silnikiem 4-suwowym. Wbudowana tablica rozdzielcza z gniazdami zasilającymi (min. 2x230V i min. 1x400V). Stopień ochrony IP 54. Agregat wyposażony dodatkowo w system zewnętrznego zasilania paliwem z karnistra 20 litrów poprzez zaciskowy wąż elastyczny. Spaliny odprowadzane wężem o dł. min. 1,5 m. Agregat wyposażony w licznik motogodzin, zabezpieczenia termiczne i przeciążeniowe generatora, zabezpieczenia różnicowoprądowe, zabezpieczenie przed brakiem smarowania oraz układ uziemiający. Rozruch rewersyjny lub elektroniczny. Uwaga!! Tablica kontrolno – sterująca agregatu i masztu oświetleniowego umieszczona w pierwszej skrytce za kierowcą. |  |  |
| 3.15 | Sposób mocowania uchwytów na sprzęt przewidziany do zamocowania na pojeździe zgodny ze wskazaniami odbiorcy. |  |  |