WIGP.271.3.2011.ZP				                                       Krobia, dnia 18 marca 2010

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „ROZBUDOWĘ ZSPIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE - ETAP I  ROBOTY BUDOWLANE”

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ROZBUDOWA ZSPIG PUDLISZKI WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA W NOWOCZESNY SPRZĘT I POMOCE DYDAKTYCZNE - ETAP I  ROBOTY BUDOWLANE”.

Pytanie nr 1:

W kosztorysie budowlanym w poz. 167 jest właz dymowy. W zestawieniu materiałów brak klapy dymowej.

Odpowiedź:

Klapa dymowa - pozycja 181: „Przegroda dymowa stropodachu” – 1 m²  zestawienia materiałów przedmiaru robót budowlanych.

Pytanie nr 2:

Jak układać przewód zasilający YDY 5x10 w korytkach na tynku, czy w bruździe pod tynkiem. Jeżeli w bruździe, czy należy doliczyć prace malarskie.

Odpowiedź:

Zasilanie nowobudowanego obiektu prowadzić przewodem YDYżo 5x10mm² poprowadzonym w rurce lub korytku ochronnym PVC natynkowo.

Pytanie nr 3:

Proszę podać schemat lub wyposażenie szafki krosowej dla instalacji telefonicznej i logicznej.

Odpowiedź:

Zastosować szafkę typu "domNET" Krone lub podobną. Do szafki dochodzi 14 przewodów UTP4x2x0,5 kat. 5e oraz przewód od istniejącej centrali szkolnej. Zastosować dwa panele rozdzielcze kat. 5e minimum 9xRJ45 - jeden pod telefony drugi pod logikę. Nie istnieje potrzeba rozrysowywania takiego  rozwiązania.

Pytanie nr 4:

W zestawieniu materiałów kosztorysu elektrycznego brak gniazd sieci dedykowanej DATA z kluczem – czy należy je doliczyć do kosztorysu?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na etapie projektowym w klasach nie występuje wydzielona sieć zasilająca dedykowana. Aparaty telefoniczne takiej sieci nie potrzebują a komputery będą wykorzystywane tylko okazjonalnie. Do kosztorysu nie należy doliczać gniazd typu "Data" z kluczem.

Burmistrz Krobi

/-/ Sebastian Czwojda