Mstów dnia 2.08.2017 r

Zamawiający : Gmina Mstów

z siedzibą: 42-244 Mstów, ul. 16 Stycznia 14

tel. 34 3284-005

Nr spr. IZO.271.45.BSU.2017.TM

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniżej 30 tys. euro

W oparciu o art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:

„Remont drogi dojazdowej w Małusach Małych na odcinku 400mb”

1. Zakres przedmiotu zamówieniem obejmuje:

Remont drogi dojazdowej jako gospodarczej o szer. 3,0 mb.

Długość remontowanej drogi L = 400,00 mb.

Odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi na przyległy teren.

Zakres robót do wykonania:

a) Geodezyjne wytyczenie punktów głównych trasy w osi drogi po uprzednim geodezyjnym wyznaczeniu pasa drogowego - (oś według osi współrzędnych)	-	0,4km.

b) Oczyścić teren poprzez karczowanie i usunięcie drzewek, krzewów, korzeni ( samosiejki ) ze spaleniem lub transportem na odległość 2 km	-	100m2.

c) Wykonanie koryta drogi na głębokość 20cm	-	1200m2

d) Wywóz urobku z koryta na odległość do 5 km	-	240m3.

e) Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	-	1200m2

f) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5/63 mm		-	1200m2

g) Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 5cm po zagęszczeniu z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm		-	1200m2

h) Wykonanie przepustu fi 500 mm z murkami czołowymi na długości L = 10,0 mb wraz z oczyszczeniem rowu i wyprofilowaniem skarp na dł. 2*5,00 mb po obu stronach przepustu, wlot i wylot umocnić płytami ażurowymi 2*2,4m2.

i) Plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi.

2. Termin realizacji zamówienia

1) Termin rozpoczęcia prac 	- po podpisaniu umowy

2) Termin zakończenia prac - do 20.10.2017r.

3. Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Mstów  ul. 16-go Stycznia , 42-244 Mstów , sekretariat do dnia 9.08.2017r do godz. 1000.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Mstów

ul. 16 Stycznia 14, 42-244 Mstów

„ Oferta na „Remont drogi dojazdowej w Małusach Małych na odcinku 400mb” nr sprawy: IZO.271.45.BSU.2017.TM”

„Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 9.08.2017 o godz. 1015"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym według załącznika nr 1.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

4.Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty, która winna obejmować koszt robót budowlano-montażowych uwzględniających zakres przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty (np. zajęcie pasa drogowego itp.) związane z realizacją i odbiorem przedmiotu zamówienia.

Zaleca się wykonawcom sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.08.2017r o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy Mstów ul. 16-go Stycznia 14 , sala konferencyjna.

6. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem -  cena ofertowa  100 %.

7. Zawarcie umowy.

Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złoży ofertę odpowiadającą wymaganiom  określonym w niniejszym zaproszeniu i przedłoży  ofertę z najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający unieważni postępowanie gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

8. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki:

1. Zał. nr 1 Druk” OFERTA CENOWA”

2. Zał. nr 2 Projekt umowy