Załącznik nr 3

HARMONOGRAM PRAC PROMU SAMOCHODOWO-OSOBOWEGO NIESZAWA W MIEJSCOWOŚCI NIESZAWA

W CELU ODNOWIENIA ŚWIADECTWA KLASY

| Lp. | Rodzaj usługi | 2014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Maj 2014 | Czerwiec 2014 | Lipiec 2014 | Sierpień 2014 | Wrzesień 2014 | Październik 2014 | Listopad 2014 |
| 1. | Wymontowanie silnika WSW Andrychów SW-400 (N 54), transport do firmy remontowej, remont kapitalny silnika, transport z firmy remontowej, zamontowanie po remoncie | X |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Oczyszczenie i malowanie farbami antyporostowymi części nadwodnej kadłuba. Malowanie wszystkich znaków i nazw na kadłubie | X |  |  |  |  | X | X |
| 3. | Przegląd, naprawa i remont systemu hydraulicznego służącego do opuszczania i podnoszenia klap wjazdowych oraz remont klap wraz z wymianą uszkodzonych belek drewnianych | X |  |  |  |  | X | X |
| 4. | Remont i malowanie barierek ochronnych na pokładzie | X |  |  |  |  | X | X |
| 5. | Transport promu z portu macierzystego w Nieszawie do doku (pochylni) i po dokonaniu remontu z miejsca dokowania do portu macierzystego w Nieszawie |  |  |  |  |  | X |  |
| 6. | Wymiana blach poszycia dna i burt promu |  |  |  |  |  | X | X |
| 7. | Remont kół napędowych i zadaszeń nad kołami wraz z malowaniem zadaszeń farbą okrętową podkładową, farbą nawierzchniową i antyporostową | X |  |  |  |  | X | X |
| 9. | Przegląd, naprawa i konserwacja systemu ostrzegania, nawigacji i instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  | X | X |
| 10. | Po wymianie dna i burt konserwacja części wymienionych farbą podkładową, nawierzchniową okrętową, antyporostową |  |  |  |  |  | X | X |

Terminy określone w harmonogramie za zgodą zamawiającego mogą być zmienione pod warunkiem, że nie wpłyną na termin końcowy realizacji remontu.