### INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZORY

87-840 LUBIEŃ KUJ.   UL.SZKOLNA 11

NIP  888-165-3863  TEL 054-2 843 030

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk

## PROJEKT  BUDOWLANY

NR 1

OBIEKT:                        BUDOWA  INFRASTRUKTURY  KOMUNALNEJ

DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH

PRZY ULICY STODÓLNEJ I SZKOLNEJ WRAZ Z REMONTEM

DROGI  W  NIESZAWIE

BRANŻA:                  DROGOWA

LOKALIZACJA:        MIASTO NIESZAWA

ULICA STODÓLNA  OD KM 0+000 DO KM 0+405.77

DZ. NR 432dr.pow. 612 dr.pow.  766/7  766/6  593/8  603/3  715  611/2

ULICA SZKOLNA OD KM 0+000  DO KM 0+157.22

i  OD KM 0+157.22 DO KM 0+204.22   DZ.NR 715  725

ULICA  14KD-D   OD KM 0+000  DO KM 0+340.55   DZ. NR 765/3

ULICA  15KX  OD KM 0+000  DO KM  0+093.15          DZ.NR 715

INWESTOR:                                            URZĄD  MIASTA NIESZAWA

UL. 3 MAJA 2    87-730 NIESZAWA

PROJEKTANT :                         INŻ. JAN  SZELĄGOWSKI

UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/

DNIA  2010. 06. 15

9

OPIS  TECHNICZNY

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

- umowa  z    Inwestorem

- zaktualizowany  podkład  sytuacyjno – wysokościowy w  skali 1:500 i  1:1000

- ustalenia  z  Inwestorem

- plan zagospodarowania i uchwała w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nieszawy z dn. 01.03.2010

- koncepcja zagospodarowania osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego przy ulicy Stodólnej

- projekt bloku mieszkalnego wraz z planem zagospodarowania

- uzgodnienia z zarządcami mediów

- wizja i  pomiary uzupełniające  w  terenie

- normatywy  i  katalogi  techniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje remont dróg gminnych -  ulicy Stodólnej i Szkolnej  w Nieszawie oraz ulic nr

14KD – D,  15KX,  odcinek ulicy Stodólnej od ulicy Mickiewicza do ulicy Szkolnej, objętych planem

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nieszawy. W zakresie ujęto:

-  w przypadku dróg objętych planem zagospodarowania – budowę nowych konstrukcji dróg z ciągami

dla   pieszych

- w przypadku remontów ulic Szkolnej i  Stodólnej w zakresie poza planem zagospodarowania –

wzmocnienie konstrukcji dróg

Odwodnienie, oświetlenie nie jest tematem tego opracowania. Powyższe branże objęte są odrębnymi op-

cowaniami.

Wartość robót drogowych została wyceniona w oparciu katalogi SEKOCENDBUD

3. DROGI W UKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM – WŁĄCZENIE W DROGI POWIATOWE

Projektowny układ dróg włączony jest w układ komunikacyjny miasta ulicą Stodólną w drogi powiato-

we:

- w drogę powiatową nr 2603  Ciechocinek – Siutkowo (ul. Mickiewicza) – promienie włączenia

R- 8m

b)  w drogę powiatową nr 2652 - ulica Zjazd – promienie właczenia R – 6m i  R-4.m, istniejąca zabudowa, stany prawne uniemożliwiają zastosowanie innych parametrów.

W celu uniemożliwienia spływu wód opadowych na drogi powiatowe w obrębie skrzyżowania na drodze gminnej zaprojektowano obustronne wpusty uliczne włączone do kanalizacji deszczowej

Niweleta ulicy Stodólnej  nawiązuje  wysokościowo do istniejących  rzędnych niwelety dróg  powiato-

wych i  nie  wymaga  ich korekty.

Zaprojektowane drogi są zakwalifikowane jako:

-droga gminna - ulica Stodólna  - L  - dla ruchu katergorii KR2

-droga gminna - ulica Szkolna – D dojazdowa – dla ruchu kategorii KR1

-droga gminna - ulica 14 KD-D – D dojazdowa – dla ruchu kategorii KR1

-droga gminna - ulica 15 KX – D dojazdowa – dla ruchu kategorii KR1

w celu uniemożliwienia spływu wód opadowych na drogi powiatowe w obrębie skrzyżowania na drodze gminnej zaprojektowano obustronne wpusty uliczne włączone do kanalizacji deszczowej

4. UZASADNIENIE REALIZACJI  INWESTYCJI

Przyjęty zakres prac podyktowany jest  wykonaniem nowych ciągów drogowych na powstającym osiedlu, jak również remontem istniejącej infrastruktury drogowej dostosowanej do powstających potrzeb komunikacyjnych na tym obszarze, z włączeniem  tych dróg do istniejącego układu komunikacyjnego miasta.

10

5.KONSTRUKCJE

Przy projektowaniu  wzięto pod uwagę obecny przekrój poprzeczny ulicy, parametry pasa drogowego, odwodnienie, lokalizację mediów. Zaprojektowano następujące konstrukcje i parametry dla dróg:

droga gminna – ulica Stodólna

odcinek od km 0+000 do km 0+348

szerokość jezdni z obustronnymi krawężnikami betonowymi 15x30cm normalnymi, lewostronnym chodnikiem szerokości 200cm zakończonym obrzeżem betonowym 8x30cm , poboczem prawo-stronnym gruntowym szerokości 125cm

odcinek od km0+348 do km 0+405.77

szerokość jezdni 550cm z obustronnymi krawężnikami betonowymi 15x30cm normalny-mi, lewostronnym chodnikiem szerokości 200cm, prawostronnym poboczem gruntowym szerokości 75cm. istniejącą na wierzchnię jezdni z trylinki, lewostronny chodnik  na tym odcinku należy rozebrać i wykonać nowe o konstrukcji

j e z d n i a

dla całej ulicy Stodólnej od km 0+000 do km 0+405.77

- warstwa ścieralna gr.4cm z BA

- warstwa wiążąca gr.4cm z BA

- górna warstwy podbudowy grubości 8cm z kamienia twardego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem

- dolna warstwa podbudowy grubości 20cm z kamienia twardego 0/63mm

- warstwa odsączająca gr.15cm z piasku

- podłoże winno być wyprofilowane i zagęszczone, o wskaźniku zagęszczenia 1.00

Wykonać międzywarstwowe oczyszczenia i skropienia bitumem.

droga gminna 14KD-D

odcinek ulicy od km 0+000 do km 0+340.35

szerokość jezdni 500cm z obustronnym krawężnikiem wtopionym obustronnym, na całej długości  z nawierzchnią z kostki betonowej Starobruk od przejścia dla pieszych przy ul. Stodólnej km 0+009 do przejścia dla pieszych przy ulicy Stoddólnej w km 0+331.35. Chodnik szerokości 150cm prawostronny na odcinku odkm 0+000 do km 0+297.80 na pozostałym obustronny. Pas chodnika przy krawężniku szerokości 50cm wzmocnić warstwą gr.10cm z podsypki cem-piaskowej. Lewostronne pobocze gruntowe szerokości 100cm.

j e z d n i a

- kostka betonowa gr.8cm szara typ Starobruk

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa betonowa gr. 20cm z betonu B-9

- warstwa odcinająca gr.15cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe o wskaźniku zagęszczenia 1.00

na odcinku włączeniowym – skrzyżowania z ulicą Stodólną tj do przejść dla pieszych włącznie

tj od km 0+000 do km i od km 0+ do km 0+340.55  konstrukcja jezdni jak w ulicy Stodólnej

droga gminna 15KX

odcinek ulicy szerokości 350cm z obustronnym krawężnikiem wtopionym, prawostronnym chodnikiem szerokości 150cm wzmocnionym pasem przykrawęznikowym na szerokości 50cm warstwą podsypki cem-piaskowej gr. 10cm. Lewostronne pobocze gruntowe szerokości 100cm

j e z d n i a

- kostka betonowa gr.8cm szara typ Starobruk

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa betonowa gr. 20cm z betonu B-9

- warstwa odcinająca gr.15cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe o wskaźniku zagęszczenia 1.00

konstrukcja dotyczy również placu manewrowego na zakończeniu  ulicy

11

droga gminna – ulica Szkolna

istniejącą nawierzchnię z trylinki, krawężniki, chodnik należy rozebrać i wykonać konstrukcję

od km 0+007.5 do km 0+204.22

j e z d n i a

- kostka betonowa gr.8cm szara typ Starobruk

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa betonowa gr. 20cm z betonu B-9

- warstwa odcinająca gr.15cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe o wskaźniku zagęszczenia 1.00

Place manewrowe w km 0+158 i w  km 0+204.22 wykonać o takiej samej konstrukcji jak ul. Szkolna.

Na odcinku od  km 0+000 do km 0+007.5 należy wykonać konstrukcję jak ulicy Stodólnej.

c h o d  n  i  k

- kostka betonowa gr.6cm

- podsypka cem-piaskowa gr.5cm

- warstwa odcinajaca gr.5cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoze gruntowe

w chodniku przylegającym do krawężnika wtopionego należy na szerokości 50cm wykonać podsypkę cem-piaskową gr.10cm ułóżoną na warstwie podsypki piaskowej gr.5cm

z  j a z d y   d o  p o s e s j i

- kostka betonowa szara Starobruk gr.8cm

- podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z betonu B-9 gr.17cm

- warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoze gruntowe

zjazdy zakończyć opornikiem wtopionym 12x30cm na ławie z oporem. W części zjazdu przyległej do

chodnika nie ustawiać obrzeży betonowych. Przy krawężniku wykonać skosy najazdowe o wymiarach

100x75cm.

k r a w ę ż  n i  k i , oporniki, obrzeża

należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-10, obrzeża betonowe 30x8cm -  B-9 (wym.25x15cm)

ławę betonową krawężników oporników należy ustawić na warstwie odcinającej  gr.5cm z piasku.

6) ODWODNIENIE

Zapewniają spadki podłużne i poprzeczne jezdni oraz projektowana  kanalizacja deszczowa  z  wpustami

ulicznymi (odrębne opracowanie).

W tym  opracowaniu ujęto wyłącznie regulacje wysokościowe urządzeń projektowanych (studnie,

wpusty)  i  istniejących. Wykonanie wpustów, studni  rewizyjnych, przykanaliki wykazane są w projek-

cie branżowym.

7. ZIELEŃ

Nie jest tematem tego opracownia, prace te sprowadzają się do plantowania skarp nasypów i wykopów

8. OZNAKOWANIE

objęte jest oddzielnym opracowaniem, oznakowanie na czas realizacji budowy winien opracować i

uzgodnić  wykonawca.

9.UWAGI  KOŃCOWE

Wszystkie  urządzenia znajdujące  się  w  pasie  robót  dostosować  wysokościowo  do wykonanych

elementów  drogowych.    Prace   w  obrębie  mediów  wykonywać  po  poprzedzającym  realizację,

zawiadomieniu  właściciela  mediów,  uzgodnieniu  sposobu  wykonywania  prac   w  ich  obrębie .  Nie

przewidziano  kolizji   z  mediami. Przestawienie słupów energetycznych znajdujacych się w pasie

drogowym ujęte sa w opracowaniu  branzowym.

Sporządził:

12

OBLICZENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW DROGOWYCH

ULICA STODÓLNA OD KM 0+000 DO KM 0+405.77

-warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa, koryto

ciąg główny od km 0+000 do km 0+348

6.00x348.00=2088.00

od km 0+348 do km 0+405.77

57.77x5.50=317.74

włączenie w ul. Mickiewicza

2x0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=27.52

włączenie w ulicę 14 KD-D

7.50x5.00+2x0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)=65.02

włączenie (wylot) z ulicy 14KD-D

9.00x5.00+2x0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)=72.52

włączenie w ulicę Stodólną

7.50x5.00+2x0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)=65.02

włączenie w ulicę Zjazd

0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)+0.25x(8.00x8.00-3.14x4.00x4.00)=21.50

razem: 2088.00+317.44+27.52+65.02+72.52+65.02+21.50=2657.02                      2657.02m2

ULICA 14KD-D OD KM 0+000 DO KM 0+340.35

część bitumiczna ujęta jest w ulicy Stodólnej

- nawierzchnia z kostki betonowej, koryto, podbudowa

od km 0+0+007.50 do km 0+331.35

323.85x5.00=1619.25

łuki w załamaniach

0.25x3x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=41.28

plac manewrowy z łącznikiem

(32.00+12.50-2.50)x5.00+12.50x(11.00-5.00)+0.5x6.00x6.00=210.00+75.00+18.00=303.00

razem:  1619.25+41.28+ 303.00=1963.53                                                               1963.53m2

ULICA 15KX  OD KM 0+000 DO KM 0+093.14

ciąg główny – nawierzchnia, podbudowa, koryto

93.14x3.50=325.99

włączenia w drogę 14KD-D,  Szkolną

4x0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)=30.96

razem:  325.99+30.96=356.95                                                                                  356.95m2

ULICA SZKOLNA OD KM 0+000 DO KM 0+204.22  Z   PLACAMI

część bitumiczna wliczona jest w ulicę Stodólną

ciąg główny od km 0+007.5 do km 0+158

150.50x5.00=752.50

od km 0+157.22 do km 0+204.22

3.00x47.00=141.00

plac w km 0+158

(7.00+14.90-1.25)x0.5x27.05=279.29

plac w km 0+204.22

0.5x(10.25+7.75)x13.75=123.75

razem:  752.50+141.00+279.29+123.75=1296.54                                                  1296.54m2

13

OBLICZENIE POWIERZCHNI CHODNIKÓW

ULICA STODÓLNA

ulica Stodólna z ujęciem częsci chodnika ul 14KD-D, Szklonej do przejścia dla pieszych (włącznie)

lewostronny – (57.00+9.00+8.00+120.00+71.00+10.00+13.00+83.00+9.00+11.00+33.00+22.00+5.00)x2.00-

-(6.00+5x4.00+5.00)x2.00-6.00=902.00-62.00-6.00=834.00m2

ULICA SZKOLNA

strona prawa 2.00x(9.00+12.50+8.50+20.00+4.00+8.00+17.50+10.50+10.00)=200.00m2

strona lewa  1.25x(21.00+24.00+9.00+7.00+7.00+7.00)=93.75m2

razem:  200.00+93.75=293.75m2

DROGA GMINNA -  ULICA  15KX

strona prawa z odcinkiem przyległym do ul. Szkolnej

(94.00+12.00)x1.50=159.00m2

DROGA  GMINNA - ULICA  14KD-D

chodnik prawostronny na odcinku od przejścia do przejścia  dla pieszych przy ulicy Stodólnej

(47.00+8.00+32.00+35.00+27.00+37.00+16.00+62.00)x1.50+2x(7.00+5.00)x0.5x2.50=426.00m2

chodnik prawostronny   27.00x1.50=40.50m2

razem:  426.00+40.50=466.50m2

OPIS  TECHNICZNY DO KOSZTORYSU

Dokumentacja obejmuje remont dróg gminnych -  ulicy Stodólnej i Szkolnej  w Nieszawie oraz ulic nr

14KD – D,  15KX,  odcinek ulicy Stodólnej od ulicy Mickiewicza do ulicy Szkolnej, objętych planem

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nieszawy. W zakresie ujęto:

-  w przypadku dróg objętych planem zagospodarowania – budowę nowych konstrukcji dróg z ciągami

dla   pieszych

- w przypadku remontów ulic Szkolnej i  Stodólnej w zakresie poza planem zagospodarowania –

wzmocnienie konstrukcji dróg.  Projektowny układ dróg włączony jest w układ komunikacyjny miasta

ulicą Stodólną w drogi powiatowe:

- w drogę powiatową nr 2603  Ciechocinek – Siutkowo (ul. Mickiewicza) – promienie włączenia

R- 8m

b)  w drogę powiatową nr 2652 - ulica Zjazd – promienie właczenia R – 6m i  R-4.m, istniejąca zabudowa, stany prawne uniemożliwiają zastosowanie innych parametrów.

W celu uniemożliwienia spływu wód opadowych na drogi powiatowe w obrębie skrzyżowania na drodze gminnej zaprojektowano obustronne wpusty uliczne włączone do kanalizacji deszczowej. Niweleta ulicy Stodólnej  nawiązuje  wysokościowo do istniejących  rzędnych niwelety dróg  powiato-

wych i  nie  wymaga  ich korekty.

Zaprojektowane drogi są zakwalifikowane jako:

-droga gminna - ulica Stodólna  - L  - dla ruchu katergorii KR2

-droga gminna - ulica Szkolna – D dojazdowa – dla ruchu kategorii KR1

-droga gminna - ulica 14 KD-D – D dojazdowa – dla ruchu kategorii KR1

-droga gminna - ulica 15 KX – D dojazdowa – dla ruchu kategorii KR1

w celu uniemożliwienia spływu wód opadowych na drogi powiatowe w obrębie skrzyżowania na drodze gminnej zaprojektowano obustronne wpusty uliczne włączone do kanalizacji deszczowe

Przy projektowaniu  wzięto pod uwagę obecny przekrój poprzeczny ulicy, parametry pasa drogowego, odwodnienie, lokalizację mediów. Zaprojektowano następujące konstrukcje i parametry dla dróg:

droga gminna – ulica Stodólna

odcinek od km 0+000 do km 0+348

szerokość jezdni 600cm z obustronnymi krawężnikami betonowymi 15x30cm normalnymi, lewostronnym chodnikiem szerokości 200cm zakończonym obrzeżem betonowym 8x30cm , poboczem prawo-stronnym gruntowym szerokości 125cm

odcinek od km0+348 do km 0+405.77

szerokość jezdni 550cm z obustronnymi krawężnikami betonowymi 15x30cm normalnymi, lewostronnym chodnikiem szerokości 200cm, prawostronnym poboczem gruntowym szerokości 75cm. istniejącą na wierzchnię jezdni z trylinki, lewostronny chodnik  na tym odcinku należy rozebrać i wykonać nowe o konstrukcji

j e z d n i a

dla całej ulicy Stodólnej od km 0+000 do km 0+405.77

- warstwa ścieralna gr.4cm z BA

- warstwa wiążąca gr.4cm z BA

- górna warstwy podbudowy grubości 8cm z kamienia twardego 0/32mm z zaklinowaniem i zamiałowaniem

- dolna warstwa podbudowy grubości 20cm z kamienia twardego 0/63mm

- warstwa odsączająca gr.15cm z piasku

- podłoże winno być wyprofilowane i zagęszczone, o wskaźniku zagęszczenia 1.00

Wykonać międzywarstwowe oczyszczenia i skropienia bitumem.

droga gminna – ulica Szkolna

istniejącą nawierzchnię z trylinki, krawężniki, chodnik należy rozebrać i wykonać konstrukcję

od km 0+007.5 do km 0+204.22

j e z d n i a

- kostka betonowa gr.8cm szara typ Starobruk szerokości jezdni  500cm i  300cm

- podsypka cem-piaskowa gr.3cm

- podbudowa betonowa gr. 20cm z betonu B-9

- warstwa odcinająca gr.15cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe o wskaźniku zagęszczenia 1.00

Place manewrowe w km 0+158 i w  km 0+204.22 wykonać o takiej samej konstrukcji jak ul. Szkolna.

Na odcinku od  km 0+000 do km 0+007.5 należy wykonać konstrukcję jak ulicy Stodólnej.

c h o d  n  i  k

o szerokości 200cm i  125cm zakończony obrzeżem betonowym 30x8cm

- kostka betonowa gr.6cm

- podsypka cem-piaskowa gr.5cm

- warstwa odcinajaca gr.5cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoze gruntowe

w chodniku przylegającym do krawężnika wtopionego należy na szerokości 50cm wykonać podsypkę cem-piaskową gr.10cm ułóżoną na warstwie podsypki piaskowej gr.5cm

z  j a z d y   d o  p o s e s j i

- kostka betonowa szara Starobruk gr.8cm

- podsypka cem-piaskowa gr. 3cm

- podbudowa z betonu B-9 gr.17cm

- warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku

- profilowane, zagęszczone podłoze gruntowe

zjazdy zakończyć opornikiem wtopionym 12x30cm na ławie z oporem. W części zjazdu przyległej do

chodnika nie ustawiać obrzeży betonowych. Przy krawężniku wykonać skosy najazdowe o wymiarach

100x75cm.

k r a w ę ż  n i  k i , oporniki, obrzeża

należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-10, obrzeża betonowe 30x8cm -  B-9 (wym.25x15cm)

ławę  betonową  krawężników  oporników  należy  ustawić  na warstwie  odcinającej  gr.5cm  z  piasku.

Wszystkie  urządzenia  znajdujące  się  w  pasie  robót  dostosować  wysokościowo  do   wykonanych

elementów  drogowych.    Prace   w  obrębie  mediów  wykonywać  po  poprzedzającym  realizację,

zawiadomieniu  właściciela  mediów,  uzgodnieniu  sposobu  wykonywania  prac   w  ich  obrębie .

OBLICZENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW DROGOWYCH

ULICA STODÓLNA OD KM 0+000 DO KM 0+405.77

-warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa, koryto

ciąg główny od km 0+000 do km 0+348

6.00x348.00=2088.00

od km 0+348 do km 0+405.77

57.77x5.50=317.74

włączenie w ul. Mickiewicza

2x0.25x(16.00x16.00-3.14x8.00x8.00)=27.52

włączenie w ulicę 14 KD-D

7.50x5.00+2x0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)=65.02

włączenie (wylot) z ulicy 14KD-D

9.00x5.00+2x0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)=72.52

włączenie w ulicę Stodólną

7.50x5.00+2x0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)=65.02

włączenie w ulicę Zjazd

0.25x(12.00x12.00-3.14x6.00x6.00)+0.25x(8.00x8.00-3.14x4.00x4.00)=21.50

razem: 2088.00+317.44+27.52+65.02+72.52+65.02+21.50=2657.02                      2657.02m2

ULICA SZKOLNA OD KM 0+000 DO KM 0+204.22  Z   PLACAMI

część bitumiczna wliczona jest w ulicę Stodólną

ciąg główny od km 0+007.5 do km 0+158

150.50x5.00=752.50

od km 0+157.22 do km 0+204.22

3.00x47.00=141.00

plac w km 0+158

(7.00+14.90-1.25)x0.5x27.05=279.29

plac w km 0+204.22

0.5x(10.25+7.75)x13.75=123.75

razem:  752.50+141.00+279.29+123.75=1296.54                                                  1296.54m2

OBLICZENIE POWIERZCHNI CHODNIKÓW

ULICA STODÓLNA

ulica Stodólna z ujęciem częsci chodnika ul 14KD-D, Szklonej do przejścia dla pieszych (włącznie)

lewostronny – (57.00+9.00+8.00+120.00+71.00+10.00+13.00+83.00+9.00+11.00+33.00+22.00+5.00)x2.00-

-(6.00+5x4.00+5.00)x2.00-6.00=902.00-62.00-6.00=834.00m2

ULICA SZKOLNA

strona prawa 2.00x(9.00+12.50+8.50+20.00+4.00+8.00+17.50+10.50+10.00)=200.00m2

strona lewa  1.25x(21.00+24.00+9.00+7.00+7.00+7.00)=93.75m2

razem:  200.00+93.75=293.75m2

Sporządził:

WYKAZ ZJAZDÓW – ULICA STODÓLNA                                  31

| LP | Lokalizacja km | długość m | szerokość m | powierzch. m2 | promienie skosy najazd./ łuki | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lewa | prawa |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+020 |  | 6.00 | 2.50 | 15.00 | 8.06 | do proj. bloku R 5.00 |
| 2 | 0+090 |  | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 0.75 | do proj.bud |
| 3 | 0+118 |  | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 0.75 | do proj.bud |
| 4 | 0+160 |  | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 0.75 | do proj.bud |
| 5 | 0+193 |  | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 0.75 | do proj.bud |
| 6 |  | 0+226 | 6.00 | 6.00 | 36.00 | 0.75 | do proj.bud |
| 7 | 0+230 |  | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 0.75 | do proj.bud |
| 8 |  | 0+267 | 6.00 | 6.50 | 39.00 | 0.75 | do proj.bud |
| 9 |  | 0+307 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 6.88 | proj.drog doj R4.00 |
| 10 |  | 0+355 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 0.75 | do ist. bud |
| 11 |  | 0+376 | 8.00 | 2.00 | 16.00 | 0.75 | podwójny ist. budynki |
| 12 | 0+382 |  | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 0.75 | do ist. bloku |
|  | razem |  | 60.00 |  | 201.50 | 22.44 |  |

razem powierzchnia zjazdów :   201.50+22.44=223.94m2

ilość opornika – 12x0.5x2+60.00=72.00m

ilość krawężnika wtopionego  - 60.00+2x12.00x1.00=72.00m

WYKAZ   ZJAZDÓW – ULICA SZKOLNA

| LP | Lokalizacja km | długość m | szerokość m | powierzch. m2 | promienie skosy najazd. | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lewa | prawa |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0+012 | 8.00 | 2.20 | 17.60 | 0.75 | podwój-poses |
| 2 |  | 0+030 | 8.00 | 2.20 | 17.60 | 0.75 | podwój-poses |
| 3 |  | 0+046 | 4.00 | 2.20 | 8.80 | 0.75 | do posesji |
| 4 |  | 0+082 | 4.00 | 5.00 | 20.00 | 0.75 | do poses/skos |
| 5 |  | 0+087 | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 0.75 | do posesji |
| 6 |  | 0+097 | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 0.75 | do posesji |
| 7 |  | 0+120 | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 0.75 | do posesji |
| 8 |  | 0+133 | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 0.75 | do posesji |
| 9 | przy placu |  | 4.00 | 1.20 | 4.80 | 0.75 | do posesji |
| 10 | 0+172 |  | 4.00 | 1.50 | 6.00 | 0.75 | do posesji |
| 11 | 0+185 |  | 4.00 | 1.50 | 6.00 | 0.75 | do posesji |
| 12 | 0+196 |  | 4.00 | 1.50 | 6.00 | 0.75 | do posesji |
| 13 | przy placu |  | 4.00 | 1.50 | 6.00 | 0.75 | do posesji |
|  | razem |  | 60.00 |  | 132.80 | 9.75 |  |

razem powierzchnia zjazdów – 132.80+9.75=142.55m2

razem opornik – 60.00+4x2x0.20+4x2x0.50+4x2x0.30=68.00m

WYKAZ ZJAZDÓW –  ULICA 14KD –D                                                     32

| LP | Lokalizacja km | długość m | szerokość m | powierzch. m2 | promienie skosy najazdowe | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lewa | prawa |  |  |  |  |  |
| 1 | 0+084 |  | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 2 |  | 0+084 | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 3 | 0+119 |  | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 4 |  | 0+119 | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 5 | 0+148 |  | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 6 |  | 0+158 | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 7 | 0+178 |  | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 8 |  | 0+189 | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 9 | 0+207 |  | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 10 | 0+230 |  | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
| 11 |  | 0+230 | 4.00 | 1.80 | 7.20 | 0.75 | proj. budynek |
|  | razem |  | 44.00 |  | 79.20 | 8.25 |  |

wszystkie nawierzchnie zjazdów wykonane z kostki betonowej STAROBRUK – 79.20+8.25=87.45m2

opornik betonowy  -  44.00+2x0.30x11=50.60m

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

###### DROGA  GMINNA  - ULICA  STODÓLNA – NIESZAWA                                       33

| Km | Hm | Powierzchnia | Średnia powierzchnia | Odleg | Objętość | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości | Suma algebraiczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |
|  |  | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0 | 000 | 3.06 | 0.20 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 025 | 2.50 | - | 2.78 | 0.10 | 25 | 69.50 | 2.50 | 2.50 | 67.00 | - | 67.00 | - |
|  | 060 | 2.76 | 0.20 | 2.63 | 0.10 | 35 | 92.05 | 3.50 | 3.50 | 88.55 | - | 88.55 | - |
|  | 080 | 2.56 | - | 2.66 | 0.10 | 20 | 53.20 | 2.00 | 2.00 | 51.20 | - | 51.20 | - |
|  | 100 | 2.52 | 1.00 | 2.54 | 0.50 | 20 | 50.80 | 10.00 | 10.00 | 40.80 | - | 40.80 | - |
|  | 135 | 1.92 | 0.80 | 2.22 | 0.90 | 35 | 77.70 | 31.50 | 31.50 | 46.20 | - | 46.20 | - |
|  | 180 | 1.20 | 1.00 | 1.56 | 0.90 | 45 | 70.20 | 40.50 | 40.50 | 29.70 | - | 29.70 | - |
|  | 200 | 2.64 | 0.60 | 1.92 | 0.80 | 40 | 76.80 | 32.00 | 32.00 | 44.80 | - | 44.80 | - |
|  | 257 | 1.56 | 0.20 | 2.10 | 0.40 | 57 | 84.00 | 22.80 | 22.80 | 61.20 | - | 61.20 | - |
|  | 300 | 1.74 | 0.30 | 1.65 | 0.25 | 43 | 70.95 | 10.75 | 10.75 | 60.20 | - | 60.20 | - |
|  | 325 | 2.86 | 0.80 | 2.30 | 0.55 | 25 | 57.50 | 13.75 | 13.75 | 43.75 | - | 43.75 | - |
|  | 348 | 2.80 | 0.10 | 2.83 | 0.45 | 23 | 65.09 | 10.35 | 10.35 | 54.74 | - | 54.74 | - |
|  | 405 | 2.80 | 0.20 | 2.80 | 0.15 | 57 | 159.60 | 8.55 | 8.55 | 151..05 | - | 151..05 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 927.39 | 188.20 | 188.20 | 739.19 | - | 739.19 | - |

Spr.   927.39-188.20=739.19

W ROBOTACH ZIEMNYCH UJĘTO RÓWNIEŻ ILOŚCI  NA WYKONANIE POBOCZY GRUNTOWYCH

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

###### DROGA  GMINNA  - ULICA 14KD-D - NIESZAWA

| Km | Hm | Powierzchnia | Średnia powierzchnia | Odleg | Objętość | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości | Suma algebraiczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |
|  |  | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0 | 000 | 2.10 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 065 | - | 6.45 | 1.05 | 3.22 | 65 | 68.25 | 209..62 | 68.25 | - | 141..37 | - | 141..37 |
|  | 100 | 2.30 | - | 1.15 | 3.22 | 35 | 40.25 | 112..70 | 40.25 | - | 72.45 | - | 213.82 |
|  | 150 | 5.20 | - | 3.75 | - | 50 | 187.50 | - | - | 187.50 | - | - | 26.32 |
|  | 200 | 1.02 | 0.40 | 3.11 | 0.20 | 50 | 155.50 | 10.00 | 10.00 | 145.50 | - | 119.18 |  |
|  | 258 | - | 7.20 | 0.51 | 3.80 | 58 | 29.58 | 220.40 | 29.58 | - | 190.82 | - | 71.64 |
|  | 300 | 1.80 | 0.60 | 0.90 | 3.90 | 42 | 37.80 | 163.80 | 37.80 | - | 126.00 | - | 197.64 |
|  | 340 | 1.56 | 0.80 | 1.68 | 0.70 | 40 | 67.20 | 28.00 | 28.00 | 39.20 | - | - | 158.44 |
|  |  |  |  |  |  |  | 586.08 | 744.52 | 213.88 | 372.20 | 530.64 |  |  |

Spr.                       530.64-372.20=158.44

744.52-586.08=158.44

PLAC MANEWROWY Z ODCINKIEM DROGI

nasypy    426..00x2.40=1022.40

W  ROBOTACH ZIEMNYCH  UJĘTO RÓWNIEŻ  ILOŚCI  NA WYKONANIE POBOCZY GRUNTOWYCH

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH                                                        34

###### DROGA  GMINNA  - ULICA 15 KX – NIESZAWA

| Km | Hm | Powierzchnia | Średnia powierzchnia | Odleg | Objętość | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości | Suma algebraiczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |
|  |  | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0 | 000 | 0.98 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 055 | 2.20 | 0.10 | 1.59 | 0.15 | 55 | 87.45 | 8.25 | 8.25 | 79.20 | - | 79.20 |  |
|  | 070 | 2.16 | - | 2.18 | 0.05 | 25 | 54.50 | 1.25 | 1.25 | 53.25 | - | 53.25 |  |
|  | 093 | 1.62 | 0.20 | 1.89 | 0.10 | 23 | 43.47 | 2.30 | 2.30 | 41.17 | - | 41.17 |  |
|  |  | razem |  |  |  |  | 185.42 | 11.80 | 11.80 | 173.62 |  | 173.62 |  |

Spr.                        185.42-173.62=11.80

W ROBOTACH ZIEMNYCH UJĘTO RÓWNIEŻ ILOŚCI  NA WYKONANIE POBOCZY GRUNTOWYCH

OBLICZENIE  ROBÓT  ZIEMNYCH

###### DROGA  GMINNA  - ULICA  SZKOLNA – NIESZAWA

| Km | Hm | Powierzchnia | Średnia powierzchnia | Odleg | Objętość | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości | Suma algebraiczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp |  | wykop | nasyp | wykop | nasyp |
|  |  | m2 | m2 | m | m3 | m3 | m3 | m3 |
| 0 | 000 | 1.88 | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | 060 | 1.64 | - | 1.76 | - | 60 | 105.60 | - | - | 105.60 | - | 105.60 | - |
|  | 100 | 1.64 | - | 1.64 | - | 40 | 65.60 | - | - | 65.60 | - | 65.60 | - |
|  | 158 | 1.64 | - | 1.64 | - | 58 | 95.12 | - | - | 95.12 | - | 95.12 | - |
|  | 158 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 205 | 1.23 | - | 1.23 | - | 47 | 57.81 | - | - | 57.81 | - | 57.81 | - |
|  |  | razem |  |  | - |  | 324.13 | - | - | 324.13 | - | 324.13 | - |

OBLICZENIE   ROBÓT  PLACU  MANEWROWEGO

km 0+158        wykop    279.29x0.41+26.00x2.00x0.62=114.51+32.24=146.75m3

km 0+204.22   wykop    123.75x0.41=50.74m3

nasyp      15.00x3.00x1.90=85.50m3

W ROBOTACH ZIEMNYCH UJĘTO RÓWNIEŻ ILOŚCI  NA WYKONANIE POBOCZY GRUNTOWYCH

# OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP                           35

## DROGA GMINNA – ULICA STODÓLNA

#### WYKOP                                                                                 NASYP

| km | hm | szerokość m | średnia szerokość m | odledłość m | powierz-chnia m2 | Szerokośc m | Średnia szerokość m | Powie- rzchnia m2 | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | 1.50 |  | - |  | 1.70 |  |  |  |
|  | 025 | 1.50 | 1.50 | 25 | 37.50 |  | 0.85 | 21.25 |  |
|  | 060 | 1.50 | 1.50 | 35 | 52.50 | 0.50 | 0.25 | 8.75 |  |
|  | 080 | - | - | 20 | - | 3.00 | 1.75 | 35.00 |  |
|  | 100 | - | - | 20 | - | 2.25 | 2.62 | 52.50 |  |
|  | 135 | - | - | 35 | - | 2.00 | 2.12 | 74.37 |  |
|  | 180 | - | - | 45 | - | 2.20 | 2.10 | 94.50 |  |
|  | 200 | - | - | 40 | - | 1.80 | 2.00 | 80.00 |  |
|  | 257 | - | - | 57 | - | 2.20 | 2.00 | 114.00 |  |
|  | 300 | - | - | 43 | - | 2.40 | 2.30 | 98.90 |  |
|  | 325 | - | - | 25 | - | 3.00 | 2.70 | 67.50 |  |
|  | 348 | - | - | 23 | - | 1.50 | 2.25 | 51.75 |  |
|  | 405 | - | - | 57 | - | 1.70 | 1.60 | 91.20 |  |
|  |  |  |  |  | 90.00 |  |  | 789.72 |  |

W pozycji  plantowanie  powierzchni  skarp  ujęto  również  plantowanie  poboczy

# OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP

## DROGA GMINNA    –    ULICA 14 KD-D

#### WYKOP                                                                                NASYP

| km | hm | szerokość m | średnia szerokość m | odledłość m | powierz-chnia m2 | Szerokośc m | Średnia szerokość m | Powie- rzchnia m2 | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | - | - | - | - | 1.50 |  |  |  |
|  | 065 | - | - | 65 | - | 4.50 | 3.00 | 195.00 |  |
|  | 100 | 1.70 | 0.85 | 35 | 29.75 | 1.70 | 3.10 | 108.50 |  |
|  | 150 | 2.00 | 1.85 | 50 | 92.50 | 1.70 | 1.70 | 85.00 |  |
|  | 200 | - | - | 50 | - | 2.40 | 2.05 | 102.50 |  |
|  | 258 | - | - | 58 | - | 3.80 | 3.10 | 179.80 |  |
|  | 300 | - | - | 42 | - | 2.40 | 3.10 | 130.20 |  |
|  | 340 | - | - | 40 | - | 2.40 | 2.40 | 96.00 |  |
|  |  |  |  |  | 122.25 |  |  | 897.00 |  |

Pobocza i skarpy przy placach manewrowych – 35.00x4.00+32.00x2x(1.00+1.50)=300.00m2

# OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP                      36

## DROGA GMINNA    –    ULICA 15 KX

#### WYKOP                                                                          NASYP

| km | hm | szerokość m | średnia szerokość m | odledłość m | powierz-chnia m2 | Szerokośc m | Średnia szerokość m | Powie- rzchnia m2 | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | - |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
|  | 055 | - |  | 55 |  | 1.50 | 1.50 | 82.50 |  |
|  | 070 | - |  | 15 |  | 1.50 | 1.50 | 22.50 |  |
|  | 093 | - |  | 23 |  | 1.50 | 1.50 | 34.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 139.50 |  |

# OBLICZENIE  POWIERZCHNI  SKARP

## DROGA GMINNA    –    ULICA SZKOLNA

#### WYKOP                                                                                  NASYP

| km | hm | szerokość m | średnia szerokość m | odledłość m | powierz-chnia m2 | Szerokośc m | Średnia szerokość m | Powie- rzchnia m2 | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | - | - |  | - | 1.20 |  |  |  |
|  | 060 | - | - | 60 | - | 1.20 | 1.20 | 72.00 |  |
|  | 100 | - | - | 40 | - | 1.20 | 1.20 | 48.00 |  |
|  | 158 | - | - | 58 | - | 1.30 | 1.25 | 72.50 |  |
|  | 205 | - | - | 53 | - | 1.30 | 1.30 | 68.90 |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  | 261.40 |  |