Załącznik Nr 2
do SIWZ

Zakres robót dla:

„Zakup, dostawa i montaż oraz serwis, dozór i konserwacja w okresie gwarancyjnym windy dla osób niepełnosprawnych w postaci ruchomej platformy służącej do pochyłego transportu osób wewnątrz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. 1 Maja 1”

- Opis elementów projektowych:
Warunki realizacji platformy do pochyłego transportu osób niepełnosprawnych powinny spełniać założenia j.n. :

  - Tor jazdy krzywoliniowy wzdłuż krawędzi wewnętrznej biegów schodowych.

  - Mocowanie konstrukcji wsporczej toru jezdnego do konstrukcji żelbetowej
schodów.

  - Najazd na podest platformy na poziomie dolnego przystanku: najazd na wprost;

  - Zatrzymywanie platformy na poziomie dolnego przystanku: pod kątem 180° do biegu schodów;

  - Wymiar podestu platformy dostosowane do konfiguracji biegów schodowych - pożądane wymiary nie mniejsze niż: 800 x 900 mm (szer. x dł.),

  - Udźwig; nie mniej niż 250kg

  - Sposób składania i rozkładania podestu platformy: ręczny lub automatyczny;

  - Opis toru jazdy: dolny przystanek pod  kątem 180°do biegu schodów, 8 schodów, zakręt 90°, 9 schodów, zakręt 90°, 11 schodów, górny przystanek do poziomu podestu;

  - Prędkość jazdy: do 0,15 m/s;

  - Ilość przystanków: 2;

  - Długość toru jazdy: ~ 9,5m;

  - Zasilanie: 230 VAC, 16A, 3x2,5mm* sterowanie 24V,

  - Wyposażenie platformy w pełny pakiet bezpieczeństwa.

- OPIS ROBÓT

- Wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywać dokładnie w sposób maksymalnie nieuciążliwy dla użytkowników obiektu.

- Należy zdemontować pochwyt usytuowany w połowie wysokości balustrady (pozostałość po żłobku)

- Kotwienie konstrukcji nośnej platformy wykonać w sposób możliwie maksymalnie ograniczający uszkodzenia posadzek, okładzin schodów i ścian.

- Kotwienie ustroju nośnego platformy do podłoża stanowi element montażu urządzenia.

- W przypadku kolizji aktualnie zamocowanej balustrady schodowej z konstrukcją toru jezdnego platformy zmienić położenie balustrady w sposób niekolidujący. Ewentualne przełożenie balustrady również stanowi element robot montażowych urządzenia.

- Wszystkie prace wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi realizacji robót, instrukcjami i sztuką budowlaną

- Zakres robót:

  - Roboty rozbiórkowe.

  - Roboty ciesielskie.

  - Roboty murarskie.

  - Tynkarskie.

  - Pozostałe roboty towrzyszące.