PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

NA LATA 2005 -2010

OSTRORÓG, 2005

PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA MIASTA I GMINY OSTRORÓG

NA LATA 2005 -2010

Zespół Autorski:

dr hab. Krzysztof KASPRZAK*

- biegły Wojewody Wielkopolskiego (wg przepisów Wojewody Wielkopolskiego –

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. Nr 14, poz. 246; Dz. Urz. Woj.

Poznańskiego z 1986 r. Nr 4, poz. 38)

- rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych nr 1511

- ekspert Polskiej Izby Ekologii nr 77/2003

dr Beata RASZKA*

- biegły Wojewody Wielkopolskiego nr 003/2000 w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko

- rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych nr 1954/98 w specjalności ochrona powierzchni Ziemi w

zakresie prac studialno-badawczych

- ekspert Polskiej Izby Ekologii 78/2003

mgr Krzysztof SZOSTAK**

* EKO-GEO-GRAF s.c. Biuro Projektowania i Doradztwa – Ochrona Środowiska i Zasobów Przyrody w Poznaniu (ul. Ignacego Kaczmarka 41)

** Centrum Badań Marketingowych w Koszalinie (ul. Krzyżanowskiego 23/8)

1.	WSTĘP	5

1.1.	Podstawa prawna opracowania	5

1.2.	Ogólna charakterystyka miasta i gminy	5

1.2.1.	Podstawowe dane geodezyjne i ludnościowe	5

1.2.2.	Uwarunkowania wynikające z położenia gminy Ostroróg	5

1.2.3.	Uwarunkowania wynikające z cech środowiska przyrodniczego	6

1.2.4.	Degradacja i zagrożenia środowiska przyrodniczego	11

1.2.5.	Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów szczególnych	11

1.2.6.	Program Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Miasta i Gminy Ostroróg	14

1.2.6.1. Infrastruktura wodociągowa	14

1.2.6.2. Gospodarka ściekowa	15

1.2.6.2.1. Ogólna charakterystyka	15

1.2.6.2.2. Ilość ścieków	16

1.2.6.2.3. Ogólna koncepcja gospodarki ściekami w m. Ostroróg wraz z wioskami	16

1.2.6.2.4. Odbiornik ścieków oczyszczonych	16

1.2.6.2.5. Ogólna koncepcja gospodarki ściekami w gminie	16

1.2.6.3.	Najważniejsze zadania w ramach modernizacji i rozbudowy komunalnej infrastruktury 	technicznej	17

1.2.6.4. Budowle piętrzące	17

1.2.7.	Uwarunkowania wynikające z pozostałej infrastruktury technicznej	18

1.3.	Koncepcja Programu i metodyka prac	19

2.	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU	20

2.1.	Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z polityki ekologicznej państwa	20

2.2.	Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" i "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego"	21

2.3.	Wojewódzkie priorytety „Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2003-2010”	23

2.3.1.	Główne zagrożenia środowiska w województwie wielkopolskim	23

2.3.2.	Wojewódzkie priorytety programu ochrony środowiska	24

2.3.3.	Wojewódzkie limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska	25

3.	STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2010 ROKU	27

3.1.	Wprowadzenie	27

3.2.	Nadrzędny cel „Programu ...”	27

3.3.	Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego	28

3.3.1.	Jakość wód	28

3.3.1.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku	28

3.3.1.2.	Kierunki działań do 2010 roku	28

3.3.2.	Gospodarowanie odpadami	31

3.3.3.	Jakość powietrza	31

3.3.3.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku	31

3.3.3.2.	Kierunki działań do 2010 roku	31

3.3.4.	Hałas i pola elektromagnetyczne	33

3.3.4.1.	Hałas	34

3.3.4.1.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku	   34

3.3.4.2.	Pola elektromagnetyczne	35

3.3.4.2.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku	35

3.3.5.	Awarie przemysłowe	36

3.3.5.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku	36

3.3.5.2.	Kierunki działań do 2010 roku	36

3.4.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody	37

3.4.1.	Przyroda i krajobraz	37

3.4.1.1.	Cele średniookresowe do 2010 roku	37

3.4.1.2.	Kierunki działań do 2010 roku	37

3.4.2.	Lasy	38

3.4.3.	Ochrona gleb	38

3.4.3.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku	38

3.4.3.2.	Kierunki działań do 2010 roku	39

3.5.	Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii	39

3.5.1.	Wodochłonność i energochłonność gospodarki	39

3.5.1.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku	39

3.5.1.2.	Kierunki działań do 2010 roku	39

3.5.2.	Wykorzystanie energii odnawialnej	40

3.5.2.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku	40

3.5.2.2.	Kierunki działań do 2010 roku	40

3.5.3.	Ochrona przed powodzią	41

3.6.	Zagadnienia systemowe	41

3.6.1.	Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych	41

3.6.2.	Przyszłościowy rozwój miast w aspekcie ochrony środowiska	42

3.6.2.1.	System transportowy	42

3.6.3.	Turystyka i rekreacja	42

3.6.4.	Energetyka zawodowa i przemysł	43

3.6.5.	Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska	45

3.6.6.	Edukacja ekologiczna	45

3.6.6.1.	Edukacja ekologiczna w formalnym systemie kształcenia	45

3.6.6.1.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku	46

3.6.6.1.2.	Kierunki działań do 2010 roku	47

3.6.6.2.	Pozaszkolna edukacja ekologiczna	47

3.7.	Prognozowany stan środowiska w 2010 roku	48

3.7.1.	Wprowadzenie	48

3.7.2.	Zasoby wodne	49

3.7.3.	Powietrze atmosferyczne i hałas	49

3.7.4.	Powierzchnia ziemi	49

4.	PLAN OPERACYJNY NA LATA 2004 - 2006	50

4.1.	Priorytety ekologiczne	50

4.2. 	Plan operacyjny	51

4.2.1.	Zadania inwestycyjne miasta i gminy Ostroróg	51

4.2.1.1.	Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	51

4.2.1.2.	Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2005-2006	52

5.	OCENA REALIZACJI PROGRAMU	53

5.1.	Instrumenty zarządzania środowiskiem	53

5.1.1.	Instrumenty prawne	53

5.1.2.	Instrumenty finansowe	54

5.1.3.	Instrumenty społeczne	54

5.1.4.	Instrumenty planistyczne	55

5.2.	Zarządzanie Programem	55

5.2.1.	Uczestnicy wdrażania Programu	55

5.2.2.	Struktura zarządzania Programem	55

5.2.3.	Monitoring wdrażania Programu	55

5.2.4.	Harmonogram wdrażania Programu	58

5.2.5.	Główne działania w ramach zarządzania środowiskiem	58

6.	ASPEKTY FINANSOWE WDRAŻANIA PROGRAMU	60

6.1.	Koszty realizacji Programu w latach 2005 - 20010	60

6.2.	Struktura finansowania Programu	60

1.	WSTĘP

1.1.	Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)  (art. 17.1) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) (art. 14.) obligują Zarząd Miasta i Gminy do sporządzenia programu ochrony środowiska, którego częścią składową jest plan gospodarki odpadami.

Zamówienie na opracowanie projektu „Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2005 – 2010”, zostało zrealizowane w postaci dwóch osobnych dokumentów. Są to:

- Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2005 -2010

- Plan gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2005 – 2010.

1.2.	Ogólna charakterystyka miasta i gminy

1.2.1.	Podstawowe dane geodezyjne i ludnościowe

Powierzchnia gminy (z miastem) -   84,99 km2 ( 8499,0 ha). Liczba mieszkańców gminy (z miastem) - 4868  (31.12.1998 r.) Powierzchnia gminy wynosi (bez miasta) - 83,73 km2 ( 8373,0 ha). Liczba mieszkańców gminy (bez miasta ) - 2850   (31.12.1998 r.) Powierzchnia miasta wynosi 1,26 km2 ( 126,0 ha). Liczba mieszkańców miasta - 2018   (wg stanu na 31.12.1998 r.)

Gmina Ostroróg położona jest na Pojezierzu Poznańskim nad rzeką Ostrorogą (Ostrożanką), lewym dopływem Warty, w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie szamotulskim. Graniczy w nim z gminami Obrzycko, Wronki, Pniewy i Szamotuły. Miasto Ostroróg leży na północno-zachodnim brzegu jeziora Wielkiego przy drodze wojewódzkiej Wronki - Przeźmierowo i nieczynnej linii kolejowej Szamotuły -Międzychód.

Północna część gminy to tereny rolnicze na dobrych glebach a południowa to obszary leśne, głównie na glebach płowych, brunatnych. W uprawach przeważają żyto i buraki cukrowe. W hodowli zwierząt - trzoda chlewna i drób.

Gmina Ostroróg położona jest w śląsko-wielkopolskim regionie charakteryzującym się przewagą wpływów oceanicznych z amplitudami temperatur mniejszymi od przeciętnych, z wiosną i latem wczesnymi, długimi i ciepłymi, krótką i łagodną zimą oraz opadami malejącymi ku środkowi kraju.

W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Bielejewo, Binino, Bobulczyn, Oporowo, Dobrojewo, Wiełonek, Rudki, Rudki, Huby, Szczepankowo, Kluczewo i Kluczewo-Huby.

1.2.2.	Uwarunkowania wynikające z położenia gminy Ostroróg

Z uwagi na położenie geograficzne jak i administracyjne, niektóre uwarunkowania wpływają w mniej lub bardziej znaczący sposób na funkcjonowanie gminy i jej rozwój. Podstawowe czynniki dające się wyodrębnić w gminie Ostroróg to:

I. czynniki korzystne (pozytywne ):

•  położenie południowej i zachodniej części gminy w obrębie stosunkowo dużego powierzchniowo kompleksu leśnego o łącznej powierzchni około 2200 ha co stwarza możliwość organizowania aktywnego wypoczynku, turystycznych tras pieszych, rowerowych, miejsc pod obozy, biwaki, kempingi itp.

•  położenie na terenie gminy i miasta jezior o łącznej powierzchni około 64 ha, które mogą być wykorzystane dla celów turystyki i wypoczynku,

•  dobre połączenia drogowe z miastem powiatowym oraz wojewódzkim (droga wojewódzka nr 184 Wronki - Przeźmierowo),

•  stosunkowo dobre połączenia drogowe w kierunku zachodnim i południowym od gminy, w tym szczególnie z węzłem drogowym w Pniewach (kierunek Świecko - zachodnia granica państwa, kierunek Szczecin, kierunek Zielona Góra - Jelenia Góra - południowa granica państwa),

•  wykorzystanie tendencji dynamicznego wzrostu liczby osób, szczególnie z dużych aglomeracji, pragnących mieszkać na stałe w małych miejscowościach i dojeżdżać do pracy nawet z odległości 50 -60 km, jak również chcących posiadać domek letniskowy, również do całorocznego użytkowania,

•  bardzo korzystne warunki do rozwoju agroturystyki szczególnie w takich miejscowościach jak Zapust i Wielonek, w gospodarstwach położonych w pobliżu lasów i jezior,

•  czyste powietrze i cisza z uwagi na brak znaczących źródeł zanieczyszczeń i uciążliwych dla środowiska zakładów produkcyjnych,

•  dość korzystne usytuowanie gminy pod względem zasilania w energię elektryczną,

•  przebiegający przez gminę rurociąg gazowniczy w/c DN = 250 mm Binino - Wronki - Szamotuły umożliwiający korzystanie z gazu po realizacji stacji redukcyjnej,

II. czynniki niekorzystne (negatywne):

•  stosunkowo znaczna odległość od głównych dróg krajowych i nieczynna linia kolejowa,

• ogólnie trudna sytuacja rolnictwa w skali kraju,

• me zaspokojone, szczególnie w terenach wiejskich, zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne,

•  niskiej jakości piaszczyste gleby oraz brak właściwego nawodnienia kompleksów leśnych

Gminę Ostroróg z sąsiednimi obszarami łączą naturalne formy przyrodnicze oraz elementy zainwestowania. Środkowa i południowa część gminy znajduje się, w projektowanym systemie obszarów chronionych, a mianowicie w projektowanym obszarze chronionego krajobrazu: „Lasy Lipnicko - Kaźmierzowskie „. Wg Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET- PL jest to otulina „ Międzyrzeckiego obszaru” stanowiącego biocentrum o znaczeniu międzynarodowym.

Formy przyrodnicze obejmujące nie tylko gminę Ostroróg, ale również sąsiadujące z nią tereny to:

• pagórki morenowe strefy marginalnej tzw. Pagórki Międzyrzecko-Pniewskie (część zachodnia gminy),

• wysoczyzna morenowa rozcięta rynną lodowcowa jeziora Wielkiego i jeziora Mormin oraz dolinami cieków: Ostrorogi, Strugi z Binina i Kanału Kluczewskiego,

• równina sandrowa na znacznej powierzchni porośnięta lasem (południowa część).

1.2.3.	Uwarunkowania wynikające z cech środowiska przyrodniczego

1) Rzeźba terenu

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną J. Kondrackiego gmina Ostroróg leży w makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego (315.5) i w mezoregionie Pojezierza Poznańskiego (315.51). Natomiast według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego gmina Ostroróg leży w regionie Wysoczyzny Poznańskiej (VIII) w obrębie subregionów i Równiny Szamotulskiej (VIII 7) i Pagórków Międzychodzko-Pniewskich (VIII 1). W części zachodniej gminy rozciągają się pagórki morenowe strefy marginalnej jednej z oscylacji fazy poznańskiej, do których od północy przylega wysoczyzna morenowa falista. Na wschód i północny-wschód od miasta Ostroroga występuje wysoczyzna morenowa płaska związana z równiną Szamotulską, stanowiąca niższy poziom wysoczyznowy około 72,0 m. n.p.m. Natomiast na południe od równoleżnikowo przebiegającej rynny rozciąga się równina sandrowa. Obszar wysoczyzny morenowej porozcinany jest dolinami i rynnami o przebiegu NW-SE. W dość głęboko wciętej rynnie lodowcowej występuje Jeż. Mormin oraz Jeż. Wielkie. Na południe od Ostroroga rynna kończy się u podnóża stożka sandrowego. Jest to obszar źródliskowy rzeki Ostrorogi. Dna dolin roztopowych oprócz jezior charakteryzują się występowaniem tzw. równin zastoiskowych oraz torfowisk.

Znaczne powierzchnie równiny sandrowej pokryte są lasem. Często spotyka się wydmy. Spadki terenu na obszarze wysoczyzny morenowej oraz równiny sandrowej wynoszą poniżej 5 % . Natomiast na zboczach rynny lodowcowej i pagórków morenowych oraz wydm spadki przekraczają często 10 %.

2) Budowa geologiczna

Obszar gminy. Ostroróg leży w obrębie Synklinarium Szczecińsko - Łódzkiego w jego północno-wschodniej części zwanej Szczecińsko - Szamotulską. Nieckę Szczecińsko - Szamotulską wypełniają osady kredy górnej. Miąższość osadów miocenu waha się w granicach 50-150 m. Są to głównie piaski, mułki, iły, węgle brunatne. Piaski mioceńskie są drobnoziarniste, przeważnie kwarcowe . Mułki i iły spotyka się w stropie i w spągu węgli brunatnych, które są przeważnie zanieczyszczone piaskami i iłami; występują w 1-3 pokładach o niewielkiej miąższości. Miąższość pliocenu w granicach gminy wynosi od 15-50 m.

W plejstocenie obszar gminy został kilkakrotnie przykryty lądolodem . Pozostałością tego okresu jest seria osadów lodowcowych. Zlodowacenie środkowopolskie zostawiło na terenie gminy największą serię osadów, które zalegają bezpośrednio na utworach trzeciorzędu a lokalnie na osadach zlodowacenia południowopolskiego . Osady zlodowacenia środkowopolskiego to głównie gliny zwałowe szare oraz osady mterstadialne wykształcone w postaci piasków, żwirów, otoczaków i mułków. Osady zlodowacenia północnopolskiego fazy poznańskiej to gliny zwałowe, piaski i żwiry akumulacji wodnolodowcowej, piaski terasów akumulacyjnych, piaski akumulacji jeziornej oraz piaski wydmowe.

Glina zwałowa od powierzchni występuje na obszarze wysoczyzny falistej w północno-wschodniej części gminy. Gliny bałtyckie są zapiaszczone oraz zmarglone. Na pozostałej części wysoczyzny glina zwałowa przykryta jest wielką serią osadów piaszczystych w dużej części zaglinionych. W części tej stwierdzono występowanie osadów zastoiskowo-wodnolodowcowych związanych z Równiną Szamotulską, stanowiącą niższy poziom wysoczyzny około 72 m. n.p.m. Są to piaski drobne i pylaste oraz mułki.

W południowej części gminy występuje fragment sandru Lipnickiego usypanego u wylotu bramy lodowcowej doliny Jez. Mormin i Wielkiego. Sandr zbudowany jest generalnie z piasków drobnych. Pola piasków eolicznych oraz wydmy związane są z poziomem sandrowym. Wydmy zbudowane są z warstwowych piasków drobnoziarnistych o dobrym obtoczeniu.

Dno dolin - rynien jeziornych i rzecznych wypełnione są od powierzchni osadami halocenu typu organicznego, zastoiskowego. Dna młodych cieków wypełnione są mułkami piaszczystymi i piaskami humusowymi.

3) Surowce mineralne

Gmina jest dobrze rozpoznana pod względem występowania i jakości kopalin miejscowych. Badania poszukiwawcze za kruszywem naturalnym w rejonie Ostroroga i Wielonka dały wyniki negatywne. Na północ od Ostroroga rozpoznano obszar surowców ilastych przydatnych do celów produkcji ceramiki budowlanej. Przeprowadzone badania pod kątem przydatności surowca ilastego do produkcji glinoporytu zakończyły się opracowaniem dokumentacji geologicznej w kat. C2. Złoże budują gliny zwałowe, piaski gliniaste oraz ił szary. Wykonane badania laboratoryjne wykazały przydatność udokumentowanych surowców ilastych do produkcji glinoporytu. Na razie eksploatacji nie podjęto.

Piaski i pospółki eksploatowane z odkrywek o nieudokumentowanych złożach wykorzystywane są przez drogownictwo jako podsypki do modernizacji dróg oraz przez okoliczną ludność do celów budowlanych. Eksploatacja ta prowadzona jest bezplanowo, sporadycznie i w małych ilościach. Dla obszaru gminy wykonano również dwie dokumentacje geologiczne torfowisk (rejon Szczepankowo - Wielonek - Ostrolesie). Miąższość torfu jest bardzo zmienna - od kilku cm do 2 m. Torfowiska wykorzystywane są w przeważającej części jako łąki leśne, baza paszowa dla bydła.

Na terenie gminy znajdują się również odkrywki kruszywa nieczynne z uwagi na jakość surowca. Część uległa zrekultywowaniu a część powinna być zrekultywowana.

Wytypowano dwa  rejony perspektywiczne dla zagospodarowania złóż kopalin:

• rejon Dobrojewa

Istniejąca czynna odkrywka wykazała występowanie piasków drobnych i grubych. Istnieją perspektywy eksploatacji surowca w kierunku zachodnim i południowo - zachodnim. Obszar złoża występuje na polach uprawnych o słabych glebach. Pod względem sozologicznej kwalifikacji, złoże można uznać jako niekolizyjne do eksploatacji bez ograniczeń.

• rejon Wielonka

Badania wykazały występowanie kruszywa naturalnego w postaci piasków drobnych. Obszar złoża to pola uprawne otoczone od południa i zachodu lasami wchodzącymi w projektowany obszar chronionego krajobrazu. Wyznaczone złoże jest niekolizyjne; do eksploatacji bez ograniczeń.

Złoża kruszywa naturalnego na obszarze sandru pokrytego lasem nie uwzględnia się w planach perspektywicznych do eksploatacji. W obrębie grupy surowców ilastych udokumentowane złoża gliny w rejonie Ostroroga uważa się za surowce przydatne do produkcji glinoporytu metodą spiekania na ruszcie. Obszar złoża zakwalifikowano jako niekolizyjny do eksploatacji.

Złoża eksploatacji kruszywa naturalnego nie wykazują większych perspektyw eksploatacji ze względu na jakość surowca. Winny być one zrekultywowane. Odkrywki zlokalizowane na stokach dolin należy poddać rekultywacji rolnej a ściany wyrobisk umocnić biologicznie. Dzikie wysypiska zlokalizowane w wyrobiskach poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego należy poddać rekultywacji leśnej.

4) Wody powierzchniowe

Zgodnie z Atlasem Hydrograficznym Polski gmina Ostroróg leży w zlewni rzeki Ostrorogi oraz zlewni rzeki Samy. Niewielki fragment zachodniej części gminy w zlewni Oszczynicy. Głównym ciekiem jest rzeka Ostroroga ( Ostrożanka), która odwadnia przeważającą część gminy w kierunku zachodnim. W części południowej i środkowej gminy rzeka ma przebieg południkowy, natomiast w części pomocnej zmienia bieg w kierunku zachodnim. Część wschodnia gminy odwadniana jest przez Kanał Kluczewski – dopływ rzeki Samy. Natomiast część zachodnią odwadnia Struga z Binina, dopływ Oszczynicy. Rzeka Ostroroga (Ostrożanka) zwana tez Strumieniem lub Strugą z Ostroroga jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Warty, uchodzącym do niej w km 162,4 poniżej miejscowości Wronki. Całkowita długość omawianego cieku wynosi 32,8 km a powierzchnia zlewni 109,0 km2. Źródła rzeki znajdują się na terenie gminy Szamotuły, około l km na południe od wsi Koźle i 6 km na południowy zachód od Ostroroga. Po ok. 21 km biegu, rzeka wpływa na teren gm. Wronki, gdzie w miejscowości Wartosław uchodzi do Warty.

Górną część zlewni budują utwory łatwo przepuszczalne, piaski i żwiry akumulacji wodno-lodowcowej i lodowcowej. W środkowej części duży obszar zajmują osady zastoiskowe (iły i mułki), w dolnej części gliny zwałowe. Jak wynika z typów infiltracyjnych M. Żurawskiego (1975), górna część zlewni zaliczana jest do obszarów korzystnych pod względem infiltracyjnym. Stanowi on obszar alimentacyjny dla wód podziemnych, co może wiązać się z podjęciem szczególnych działań w celu zapobieżenia ewentualnym zanieczyszczeniom tych wód. Obszar środkowej i dolnej części zlewni zalicza, się do bardzo niekorzystnych pod względem infiltracyjnym. Przewaga gruntów ornych w strukturze użytkowania powierzchni zlewni nakazuje ostrożność w stosowaniu środków ochrony roślin.

5) Stan czystości Ostrorogi

Ocena przeprowadzona metodą stężeń charakterystycznych na podstawie badań z lat 1996 i 1997 (PIOŚ Poznań) wykazała ponadnormatywne zanieczyszczenie wód rzeki. Najwyższe przekroczenia wystąpiły w grupie biogenów i przy ocenie poziomu sanitarnego wód.

Stężenia charakterystyczne badanych wskaźników zanieczyszczenia dla wymienionych dwóch grup utrzymywały się w porównywalnych okresach na zbliżonym poziomie. Wzrosło natomiast zasolenie z klasy I do n oraz ilość zawiesin ogólnych. Spadły stężenia charakterystyczne substancji organicznych. Zaobserwowano nieznaczny wzrost średnich rocznych stężeń zanieczyszczeń, a mianowicie wskaźnika BZT5, zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego i miana Coli. Są to zmiany niewielkie i poza mianem Coli nie zmieniające klasy czystości.

W analizowanym okresie odnotowano spadek objętości średniego rocznego przepływu z 0,305 m3/s do 0,181 m3/s, co zmniejszyło zdolność rzeki do rozcieńczania zanieczyszczeń i samooczyszczenia. Na jakość wód Strugi z Ostroroga oddziaływują głównie spływy powierzchniowe z pól oraz ścieki komunalne z miasta.

Ponadto na terenie gminy występują mniejsze cieki i kanały melioracyjne oraz lokalnie stawy.

Do większych jezior na terenie gminy należą  Jez. Wielkie, Jez. Mormin, Jez. Małe.

6) Stan czystości pozostałych wód powierzchniowych

Nie przeprowadzono badań czystości wód Jez. Mormin oraz Jez. Wielkiego. Z wizji lokalnej oraz wywiadów przeprowadzonych we wrześniu 1999 roku wynika, że wody Jez. Wielkiego są znacznie zanieczyszczone. Główne źródło zanieczyszczenia jezio stanowią  spływy powierzchniowe z pól uprawnych, stanowiące główne źródło biogenów, (azotanów i fosforanów).

7) Wody podziemne

Na obszarze gminy eksploatowane są wody dwóch pięter wodonośnych: czwartorzędowego i trzeciorzędowego.

W piętrze czwartorzędowym woda występuje głównie w poziomie wgłębnym, który zalega pod warstwą glin morenowych. Nie występuje on w sposób ciągły na obszarze gminy, ponieważ lokalnie brak zupełnie piasków wodonośnych w osadach czwartorzędowych. Miąższość nadkładu gliniastego nad czwartorzędową warstwą wodonośną jest różna, najczęściej około 20 m., miejscami tylko 15 m i mniej. Natomiast miąższość warstwy wodonośnej waha się w przedziale 5 -10 m. Wydajność tego poziomu wynosi od kilku do około 50 m3/h: wydatki jednostkowe wahają się od 0,5 do około 20 m3/hm, najczęściej 1-3 m3/hm.

W piętrze trzeciorzędowym eksploatuje się wody poziomu mioceńskiego, w którym wyróżnia się trzy warstwy wodonośne: górną, środkową i dolną, związane z występowaniem osadów piaszczystych w miocenie dolnym, środkowym i górnym. Warstwy środkowa i dolna mają w miarę ciągły przebieg, górna występuje fragmentarycznie.

Strop warstwy górnej może wystąpić już na głębokości 60 - 70 m, miąższość jej może dochodzić do 20 m. Warstwy środkowa i dolna posiadają miąższość w granicach 40 - 50 m. każda. Rozdzielone są niewielkiej miąższości warstwą mułków, iłów lub węgli brunatnych, lokalnie łączą się ze sobą. Strop warstwy środkowej zalega na głębokości około 100 m ( rzędna - 20 do 30 m p.p.m). Na obszarze gminy ujmowane są wszystkie warstwy. W zależności od miąższości i wykształcenia warstw, stwierdzona wydajność jednostkowa piętra trzeciorzędowego waha się od 0,3 do 13,0 m3/hm.

8) Ujęcia wód podziemnych i zasady eksploatacyjne

Dokonano inwentaryzacji wszystkich czynnych i nieczynnych ujęć wody oraz dokonano podsumowania udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych (Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wraz z inwentaryzacją stanu zwierciadła wody na terenie Poznańskiego Dorzecza Warty w podziale administracyjnym gminnym - miasto i gmina Ostroróg, wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne ,,PROSCIMA” S. A. we Wrocławiu, Oddział w Poznaniu).

9) Budowle piętrzące

Na ciekach podstawowych i szczegółowych stanowią istotny element sprzyjający zwiększeniu zasobów wodnych w zlewni. Występuje przy tym możliwość wykorzystania zretencjonowanej wody dla celów rolniczych do nawodnień.

Na rzece Ostrorodze (26,0 + 700 km) projektuje się budowę przepustu. Rzędna piętrzenia wynosić będzie 86,20 m n.p.m. Zasięg oddziaływania piętrzenia wynosić będzie 12 ha.

10) Warunki glebowe

Gmina Ostroróg zajmowała 20 miejsce w byłym województwie poznańskim pod względem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ze wskaźnikiem 71,3 pkt.

Charakteryzuje się przewagą gleb kompleksu 4 (żytniego b. dobrego) oraz kompleksu 5 (żytniego dobrego) klasy III - IV z dużym udziałem kompleksu 2 (pszennego dobrego). Przeważają gleby brunatne oraz pseudobielicowe. Natomiast gleby słabe kompleksu 6, 7 klas V, VI (IV b ) występują w części południowej gminy, gdzie wykorzystane zostały na podłożu piasków słabogliniastych oraz piasków luźnych.

Udział poszczególnych kompleksów glebowo - rolniczych w ogólnej powierzchni gruntów ornych oraz użytków zielonych a także bonitację gruntów w gminie przedstawiają poniższe zestawienie:

Udział poszczególnych kompleksów glebowo - rolniczych w gminie w ogólnej powierzchni gruntów ornych:

| Nr kompleksu glebowego | Nazwa kompleksu glebowo-rolniczego | ha | % ogółem gruntów rolnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pszenny bardzo dobry | - | - |
| 2 | pszenny dobry | 833 | 16,4 |
| 3 | pszenny słaby | 88 | 1,7 |
| 4 | żytni bardzo dobry | 1393 | 27,4 |
| 5 | żytni dobry | 1138 | 22,4 |
| 6 | żytni słaby | 853 | 16,8 |
| 7 | żytni bardzo słaby | 405 | 8,0 |
| 8 | zbożowo - pastewny mocny | 86 | 1,7 |
| 10 | zbożowo - pastewny słaby | 287 | 5,6 |
|  | Ogółem: | 5083 | 100,0 |

Przeważają grunty orne predysponowane pod uprawę roślin intensywnych i średni intensywnych. Są to gleby wytworzone z glin i piasków gliniastych mocnych. Do gleb dobrych zalicza się również gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich, płytko podścielonych gliną lekką. Grupę gleb przydatnych pod uprawę roślin intensywnych można przyjąć na  około 47,0  % udziału w całości gruntów ornych.

11) Melioracje

Na terenie gminy zmeliorowanych jest około 4530 ha gruntów ornych - najwięcej w obszarach będących własnością Skarbu Państwa. Melioracje użytków zielonych obejmują powierzchnię 316 ha.

12) Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Gmina Ostroróg pod względem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej ma korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa:

•  przeważają grunty orne bardzo dobre i dobre (około 66,0 % gruntów ornych); obejmują środkową, północną i wschodnią części gminy,

•  gmina posiada dobre warunki pod względem możliwości różnorodnych upraw (dobre warunki rzeźby terenu, agroklimatu, warunków wodnych),

• dla utrzymania produkcyjności dobrych gruntów rolnych (warunków mikro-klimatycznych, wilgotnościowych itp.) wskazane jest utrzymanie i wzbogacanie zadrzewień śródpolnych.

Na ogólną powierzchnię gminy Ostroróg 8 499 ha, użytki rolne to:

a) grunty orne - 4 976 ha

b) łąki i pastwiska - 480 ha.

c) sady -104 ha

W gospodarce rolnej zdecydowaną przewagę własnościową ma sektor prywatny i spółdzielczy. Gospodarstwa indywidualne posiadają zróżnicowaną powierzchnię. Grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych (będącej następcą prawną Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa) w znacznej części są wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym.

Podstawowi właściciele gruntów rolnych na terenie gminy to:

1. Zasób Agencji - l 562 ha

2. Indywidualne gospodarstwa rolne - 2 467 ha

3. Indywidualni właściciele nie prowadzący gospodarstw rolnych - 104 ha

4. Spółdzielnie rolnicze -1 154 ha

Największe ośrodki prywatne rolniczej produkcji zwierzęcej i roślinnej to:

1. Hodowla drobiu - p. Krzysztof Rowiński - Szczepankowo

2. Hodowla drobiu - p. Stanisław Rowiński - Rudki

3. Hodowla trzody - p. Ireneusz Czeszyński - Wielonek

4. Hodowla trzody - p. Roman Napierała - Szczepankowo

5. Produkcja kwiatów (pod szkłem) - p. Juliusz Kubiak - Rudki

6. Produkcja sadownicza - p. Jan Malinowski - Wielonek

7. Produkcja sadownicza - p. Zdzisław Maćkowiak - Wielonek

8. Gospodarstwo Rolne - p. Mieczysław Kobiałkowski - Karolewo

9. Gospodarstwa Rolne – Dobrojewo, Oporowo, Rudki

Spółdzielcze ośrodki rolniczej produkcji roślinnej i zwierzęcej to:

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kluczewie

2. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rudkach

3. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bobulczynie (28 osób zatrudnionych)

Rolnictwo na terenie gminy stanowi ważną gałąź działalności gospodarczej stanowiąc źródło utrzymania wielu rodzin oraz zapewniając dostawy świeżych produktów rolnych na lokalny rynek przetwórstwa i handlu.

13) Lasy

Lasy na terenie gminy Ostroróg zajmują powierzchnię około 2 234 ha, co stanowi około 26,0 % ogólnej powierzchni gminy. Administracyjnie lasy państwowe należą do Nadleśnictwa Pniewy - obręb Pniewy. Zwarte kompleksy leśne występują w części południowej oraz południowo - zachodniej. Dominują siedliska boru mieszanego świeżego (BMśw), lasu mieszanego (LM) i boru świeżego (Bśw). Bór mieszany świeży obejmuje około 60 % lasów. Najmniejszą powierzchnię zajmują olesy. Przeważa drzewostan sosonowy o wieku drzew powyżej 40 - 60 lat. Część lasów na terenie gminy Ostroróg należy do lasów ochronnych. I tak w lasach ochronnych obrębu Pniewy wyróżnia się: lasy glebochronne, lasy wodochronne, lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych.

W lasach ochronnych obowiązuje odmienny sposób gospodarowania drzewostanem np. zręby zupełne zastępuje się zrębami częściowymi (gniazdowymi). Szczególnej ochrony wymagają wydmy zalesione z uwagi na bardzo mało odporne runo oraz dużą podatność na procesy erozyjne. Na terenie gminy przeważają lasy korzystne dla wypoczynku a szczególnie turystyki wzdłuż wyznaczonych szlaków.

Lasy Państwowego Gospodarstwa Leśnego to 2 147 ha. Działalność gospodarcza w tym sektorze prowadzona jest przez Nadleśnictwo Pniewy zatrudniające kilku pracowników administracyjnych oraz małe podmioty współpracujące (drwale, firmy transportowe) jak również osoby prywatne najmujące się dorywczo i polega na hodowli i ochronie lasów, pozysku drewna itp. Lasy stanowiące własność osób fizycznych to 70 ha tj. tylko 3,1 %. Blisko 1/3 lasów gminy tj. ponad 685 ha stanowią lasy ochronne. Nadleśnictwo Pniewy we wniosku do opracowywanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ostroróg zalecało:

- maksymalne zwiększenie lesistości gminy poprzez przeznaczenie na ten cel wszelkich gruntów nieopłacalnych dla produkcji rolnej. Zakłada się do 2020 roku uzyskanie lesistości kraju 33,0 %, przy obecnej średniej krajowej 28,0 %. Lesistość gminy wynosi obecnie 26,6 %.

- nie należy zmieniać przeznaczenia terenów obecnie przeznaczonych pod lasy i zalesienia na inne cele, szczególnie pod zainwestowanie.

- chronić lasy przed zanieczyszczeniami powietrza, wód i gleby.

14) Warunki klimatyczne

Zgodnie z podziałem na rejony klimatyczne Polski E. Reznera, gmina Ostroróg leży w Krainie Wielkich Dolin. Natomiast według regionalizacji klimatycznej Gumińskiego przedmiotowy obszar leży w rolniczo-klimatycznej „Dzielnicy Środkowej”. A. Woś gminę Ostroróg włącza do regionu VIII zachodnio-pomorskiego-północno-wielkopolskiego, subregionu VIII - 3 gorzowsko-poznańskiego.

Charakterystyka:

- około 250 dni ciepłych (temperatura dobowa zawsze powyżej 0° C),

- 32 dni mroźne (temperatura w ciągu doby zawsze poniżej 0° C),

- 80 dni z przymrozkami (temperatura w ciągu doby przechodzi przez 0 °C)

Subregion ten wyróżnia się przewagą dni z bardzo dużym zachmurzeniem, bardzo mało dni bezchmurnych.

Średnie roczne opady wynoszą 498 mm, średnia temp. 8°C.

Gmina Ostroróg znajduje się pod wpływem wiatrów z południowego-zachodu i zachodu. Stanowią one 33,6 % ogólnej liczby notowań wiatru. Natomiast najmniej jest wiatrów pomocnych i północno-wschodnich. Cisze stanowią 11,6 % liczby notowań. Najsilniejsze wiatry notuje się od listopada do marca.

15) Klimat lokalny

Mało urozmaicona rzeźba terenu wpływa na niewielkie zróżnicowanie klimatu lokalnego. Niekorzystny klimat posiada dolina Ostrorogi i jej dopływów, rynien lodowcowych, kanału Kluczewskiego oraz lokalnych obniżeń.

W obniżeniach, dolinach zalegają mgły, powstają zastoiska chłodnego powietrza.

Obszary wysoczyznowe są natomiast dobrze nasłonecznione i przewietrzane. Warunki pogarszają się w miarę płytszego zalegania wody gruntowej.

1.2.4.	Degradacja i zagrożenia środowiska przyrodniczego

W wyniku działalności gospodarczej na terenie gminy Ostroróg nastąpiły przeobrażenia środowiska przyrodniczego. Obserwuje się degradację rzeźby spowodowaną okresową niezorganizowaną eksploatacją kruszywa naturalnego oraz zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wzrost poziomu hałasu wzdłuż głównych tras komunikacji kołowej.

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych wynika z nieuregulowanej gospodarki ściekowej w poszczególnych wsiach, mieście Ostrorogu oraz znacznym wpływie zanieczyszczeń z terenów rolnych, ogrodniczych oraz dróg. Wiąże się to bezpośrednio z niedostatecznym wyposażeniem gminy w kanalizację sanitarną i z dużą podatnością jezior i cieków na wpływy antropogeniczne. Często ścieki komunalne gromadzone są w nieszczelnych szambach lub bezpośrednio zrzucane do rowów melioracyjnych i cieków. Z powierzchni rolniczych zmywane są  środki ochrony roślin i nawozy.

Degradacja lasów przejawia się m.in. obniżeniem przyrostu pierśnicy i wzrostem ilości posuszu .

1.2.5.	Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów szczególnych

Na terenie gminy Ostroróg obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów szczególnych oraz postulowane do ochrony to:

1. Pomniki przyrody, poprzez:

a) ochronę i zapewnienie trwałości obiektów,

b) zakaz niszczenia lub uszkadzania drzew,

c) zakaz zrywania kwiatów, owoców i liści,

d) zakaz wzniecania ognia w pobliżu drzew, umieszczania tablic i innych znaków,

Na terenie gminy znajdują się 4 pomniki przyrody, którymi są okazałe drzewa gatunków modrzew, platan, lipa i sosna.

W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajduje się 6 pomników przyrody. Są to okazałe drzewa przedstawione w poniższej tabeli:

| Nr pomnika | Gatunek drzewa | Obwód pierśnicy | Miejscowość | Zarządzenie Wojewody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/517 | Platan klonolistny | 370 | Szczepankowo | z dnia 3.02.1987 r. |
| 17/518 | Lipa drobnolistna |  | Szczepankowo |  |
| 18/519 | Lipa drobnolistna | 417 | Szczepankowo |  |
| 20/521 | Sosna zwycz. | 245 | Szczepankowo |  |
|  | Sosna zwycz. | 248 | Szczepankowo |  |
| 395 | Modrzew polski | 150 | Wielonek |  |

2. Parki podworskie jako enklawy wysokiej zielem o dużej wartości ekologicznej, historycznej i estetycznej w krajobrazie rolniczym, poprzez:

a) zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych i niszczenia elementów kompozycyjnych parku,

b) uwzględnianie w zagospodarowaniu stref ochrony konserwatorskiej, ekologicznej, widokowej i tp,

c) zakaz lokalizacji obiektów zagrażających czystości wód, powietrza oraz powodujących pogorszenie walorów estetycznych i krajobrazowych.

Ochroną obejmuje się parki zabytkowe we wsiach Dobrojewo, Oporowo, Rudki i Szczepankowo.

3. Obszar chronionego krajobrazu, poprzez:

a) ograniczenie gospodarczej działalności człowieka - zakaz

lokalizacji obiektów uciążliwych i agresywnych dla środowiska i krajobrazu,

b) możliwość lokalizacji ekstensywnych form zainwestowania związanych z wypoczynkiem, turystyką, leśnictwem, mieszkalnictwem,

c) utrzymanie krajobrazu leśno - łąkowego,

d) zwiększenie lesistości i zadrzewień.

Na terenie gminy wyznacza się Lipnicko - Kaźmierzowski Obszar Chronionego Krajobrazu z rynną lodowcową Jez.  Mormin i Jez. Wielkiego. W części zachodniej obszar chronionego krajobrazu łączy się z Sierakowskim Parkiem Krajobrazowym. W obszarze tym przeważaj ą kompleksy leśne należące administracyjnie do Nadleśnictwa Pniewy. Lasy położone w wododziale pagórków czołowo - morenowych strefy marginalnej (Pniewy - Otorowo) pełnią funkcje wodochronne. Projektowany obszar chronionego krajobrazu spełnia funkcję ekologiczną i rekreacyjną (głownie w rejonach Jez. Mormin i Jez. Wielkiego).

Dla wymienionego obszaru obowiązują następujące wskazania:

•  kompleksy leśne utrzymać w dotychczasowym użytkowaniu z uwagi na pełnienie przez nie funkcji regulatora stosunków wodnych (duża zdolność alimentacyjna) i klimatycznych,

•  należy włączyć wszystkie lasy do grupy ochronnych i gospodarować zgodnie z zasadami przyjętymi dla tej grupy lasów,

•  dążyć do przebudowy drzewostanów; w miejsce przeważających drzewostanów sosnowych wprowadzać mieszane o piętrowej strukturze z dobrze rozwiniętą warstwą krzewów i roślin zielnych,

• zachować strefę ochronną wolną od zabudowy wokół jezior,

• zlikwidować źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych, podłączyć zabudowę mieszkaniową w Ostrorogu do kanalizacji.

4. Lasy ochronne, obejmujące na terenie gminy;

- lasy glebochronne,

- lasy wodochronne,

- lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych, poprzez:

• zagospodarowanie lasów ochronnych pod kątem ciągłego utrzymania ich w stanie zapewniającym wypełnianie przez nie funkcji, do jakich zostały wydzielone,

•  zagospodarowanie lasów wodochronnych drzewostanami mieszanymi jedno i dwupiętrowymi z dobrze rozwiniętą warstwą krzewów i roślin zielonych oraz drzewostanami wielopiętrowymi,

5. Gleby chronione, torfowiska, bagna, poprzez:

•  objęcie zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.Nr 16, poz.781 z 1995 r) ochroną gruntów ornych wysokich klas II - III, pozostawiając je w użytkowaniu rolniczym (część północna i północno-wschodnia gminy).

• zachowanie w stanie niezmienionym wszystkich bagien i torfowisk.

6. Łączniki ekologiczne o znaczeniu lokalnym - korytarze ekologiczne (strefy wododziałowe i systemy dolinowe) poza obszarami chronionego krajobrazu poprzez:

•  utrzymanie i ochronę dla zwiększenia powierzchni użytków zielonych, zadrzewień i małej retencji,

•  przestrzeganie zasady ograniczenia dla przerwania ich naturalnych ciągów przez trasy komunikacyjne utrzymywane i realizowane na poziomie terenu,

Łącznikami na terenie gminy są:

a) Dolina Ostrorogi - łączy dwa obszary chronionego krajobrazu, a mianowicie : Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza Notecka” z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Lasy Lipnicko-Kaźmierzowskie”. Dolina stanowi umiarkowanej wartości krajobraz użytkowany jako leśne łąki na podłożu torfowym i murszowym.

b) Dolina kanału Kluczewskiego - łączy dolinę Samy w rejonie Szamotuł z doliną Warty. Dolina stanowi umiarkowanej wartości krajobraz użytkowany jako łąki leśne na podłożu torfowym, urozmaicone licznie zawodnionymi torfiankami.

c) Dolina strugi z Binina - głęboko wcięta dolina o dużych walorach krajobrazowych.

###### ZASADY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

- Zalesienia oraz zadrzewienia śródpolne i przydrożne

Zalesienia oraz zadrzewienia wpływają korzystnie na walory użytkowe i estetyczne krajobrazu gminy. Realizacja zalesień i zadrzewień musi być prowadzona na podstawie projektu i programu gospodarki zadrzewieniowej wg następujących zasad:

a) zalesienia na obszarach słabych gruntów ornych, terenów

powyrobiskowych w ramach rekultywacji, wzdłuż pewnych odcinków obrzeży dolin z uwzględnieniem walorów krajobrazowych - panoram widokowych,

b) zadrzewienia pasmowe, śródpolne, tworzące sieć zadrzewień na kierunkach panujących wiatrów, zadrzewienia rzędowe wzdłuż dróg,

c) zadrzewienia kępowe, punktowe - na granicy użytkowania między polem a łąką..

Studium wskazuje do ochrony wszystkie naturalne i semi-naturalne obszary zielone będące obecnie w użytkowaniu leśnym, łąkowym oraz występujące w formie nieużytków, oczek wodnych, parków, jezior, zadrzewień.

Proponuje się zalesienia na niewielkich powierzchniach, głównie w części południowej gminy w rejonie wsi Zapust i Wielonek; przede wszystkim na gruntach rolnych słabych klasy V,VI a także na terenach powyrobiskowych.

Należy wprowadzać zieleń (zalesienia, zadrzewienia) na zboczach rynny Jez.Mormin i Jez. Wielkiego.

Ważne są zalesienia lub zadrzewienia stref wododziałowych, najbardziej przesuszonych i narażonych na degradację. Lasy i pasy zadrzewień zwiększają retencję i zwalniają odpływ wód ze zlewni. Niewielka powierzchnia dolesień przedstawionych w studium wynika z wysokiej klasy bonitacyjnej gleb. Szczególne ograniczenia dla zalesień stanowią gleby b. dobre i dobre w pomocnej, środkowej i wschodniej części gminy.

Zieleń wzdłuż dróg pełni funkcje izolacyjne - ochronne dla ograniczenia uciążliwości hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Stanowi także element osłaniający krajobrazu i zwiększa stopień jego mozaikowości. Dla zwiększenia odporności i kondycji drzewostanu narażonego na intensywne działanie układu komunikacyjnego wskazane jest dostosowanie składu gatunkowego do wymagań siedlisk i skutków oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych.

2. Zadrzewienia ochronne

Zakłada się na terenie gminy stworzenie systemu zadrzewień ochronnych w celu przywrócenia równowagi ekologicznej, poprawy warunków przyrodniczych produkcji rolnej oraz podniesienia wartości fizjonomicznych krajobrazu rolniczego, a w szczególności dla:

• poprawy zdolności retencyjnych obszaru wysoczyzny,

• poprawy bilansu wodnego gleb odznaczających się trwałym bądź okresowym niedoborem wody,

• przeciwdziałania erozji gleb przesuszonych - zadrzewienia przeciwwietrzne,

• ochrony wód powierzchniowych przed spływem substancji chemicznych z pól uprawnych, sadów i ogrodów - zadrzewienia w roli filtra biologicznego,

• przeciwdziałania erozji gleb położonych na zboczach dolin rzecznych -- zadrzewienia glebochronne,

• poprawy stosunków biologicznych na terenach produkcji rolnej w celu zwiększenia oporu środowiska przyrodniczego w stosunku do masowo pojawiających się szkodników upraw,

• ochrony zagrożonych gatunków zwierząt,

•  ochrony zadrzewień stanowiących miejsce bytowania drobnej fauny, zwalczającej szkodniki pól uprawnych i umożliwiających gniazdowanie chronionych gatunków ptaków,

System zadrzewień ochronnych winien być tworzony na podstawie opracowań projektowych. Projekt zadrzewień na terenach meliorowanych winien być dostosowany do projektu melioracji.

1.2.6. Program Gospodarki Wodno-Ściekowej dla Miasta i Gminy Ostroróg

1.2.6.1. Infrastruktura wodociągowa

Zaopatrzenie miasta i gminy Ostroróg w wodę jest w zasadzie zadawalające; większość miejscowości jest zwodociągowana. Na obecną infrastrukturę wodociągową gminy, znajdującą się w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji składają się:

- 3 studnie głębinowe z pompami Io

- stacja wodociągowa z 3 pompami IIo o mocy po 11 kW, ze zbiornikiem wyrównawczym i zbiornikiem wód popłucznych; średnie zapotrzebowanie dobowe - 500 m3; średni pobór wody -180000 m3/rok, wydajność stacji - do 700 000 m3/rok

- 47,5 km sieci rozdzielczej w 70 % ułożonej przed 1995 r.

- przyłączy wodociągowych:

- do indywidualnych gospodarstw domowych - 630

- do 60 lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowej -1

- do 20 lokali komunalnych –1.

Istniejące w Ostrorogu stacja wodociągowa obsługuje:

- miasto Ostroróg

- wsie - Wielonek, Zapust, Karolewo - Piaskowo, Kluczewo, Szczepankowo, Rudki.

Pozostała infrastruktura wodociągowa gminy składająca się z ujęcia wody, stacji i sieci wodociągowej to:

- wodociąg w Bobulczynie – obsługuje wieś Bobulczyn i pobliskie miejscowości oraz zabudowę zagrodową w gminie Wronki

- wodociąg w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kluczewie - obsługuje wieś Kluczewo

- wodociąg w Dobrojewie - obsługuje wieś Dobrojewo

- wodociąg w Bininie – obsługuje wieś Binino i wieś Bielejewo.

Do najważniejszych zadań w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej należą:

- w mieście Ostrorogu

- budowa dwóch nowych studni głębinowych o wydajności: Nr 4 - 48,0 m3/h i Nr 5 - 70,0 m3/h

- wymiana sieci ulegających awariom

- sukcesywna budowa sieci w nowych terenach zainwestowanych

- na terenach wiejskich

- dążenie do zwodociągowania maksymalnej ilości jednostek wiejskich i gospodarstw

- dążenie do wykonywania dwustronnego zasilania.

Ujęcia wody i uzdatnianie wody:

|  | Ostroróg | Dobrojewo |  | Ostroróg | Dobrojewo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj wody | podziemna | Rzeczywista ilość uzdatnianej wody m3/d | 558 | 178 |
| Typ ujęcia | publiczne | Stan Zakładu Uzdatniania Wody | stan niezadawalający2) | stan zadawalający |
| Warstwa wodonośna | Trzeciorzęd | Awarie Zakładu Uzdatniania Wody | 2 awarie/rok | brak awarii |
| Rodzaj ujęcia | studnia wiercona | Wskaźniki bakteriologiczne wody uzdatnionej | należy uzdatniać |
| Liczba ujęć | 1 | 1 | Fe, Mn w wodzie uzdatnionej | należy uzdatniać |
| Liczba studni | 51) | 2 | Ogólna ocena wody uzdatnionej | należy uzdatniać |
| Przeznaczenie wody | cele pitno-gospodarcze | Stan sieci wodnej | stan niezadawalający2) |
| Dyspozycyjna ilość wody m3/d | 1742 | 298 | Awarie sieci | 2 awarie/rok | 1 awaria/rok |
| Ilość ujmowanej wody m3/d | 558 | 178 |  |  |  |
| Pozwolenie na pobór | istnieje |  |  |  |
| Zasadnicze etapy uzdatniania wody | odżelazianie i odmanganianie, filtracja |  |  |  |

1)  w tym 2 studnie nieczynne

2)  wymagana rozbudowa i modernizacja

Stopień zwodociągowania:

| Miejscowość | Sieć wodociągowa | Zużycie wody |
| --- | --- | --- |
|  | Długość [km] 2002/2003 | Liczba mieszkańców korzystających z wodociągu 2002/2003 | Rok 2003 w tys. m3 | Na dobę w m3 | 2002/2003 |
| Ostroróg | 47 | 664 | 117 | 320 | 129 |
| Dobrojewo | 10 | 108 | 28 | 76 | 29 |

1.2.6.2. Gospodarka ściekowa

1.2.6.2.1. Ogólna charakterystyka

Sieć kanalizacyjna miasta i gminy z podziałem na poszczególne jej przeznaczenie posiada następujące długości:

- kanalizacja sanitarna w Ostrorogu - 4,9 km

- kanalizacja sanitarna w Kluczewie - 0,4 km

- kanalizacja deszczowa w Ostrorogu - około 10,0 km.

Gmina Ostroróg posiada obecnie trzy oczyszczalnie ścieków sanitarnych:

- przy szkole podstawowej „BIOBLOK” -  wydajność 50 m3/dobę

- przy ul. Szamotulskiej „BIOBLOK MU 400” - wydajność 400,0 m3/dobę

- we wsi Kluczewo - oczyszczalnia glebowo-korzeniowa.

Ilość ścieków sanitarnych powstających w mieście w ciągu doby wynosi około 380 m3, z czego tylko około 25 % podlega oczyszczeniu przez dwie oczyszczalnie miejskie. Korzystnym jest fakt, że oprócz Zakładów Drobiarskich, pozostała produkcja w mieście nie jest zupełnie wodochłonna i nie wytwarza ścieków przemysłowych. Zakłady Drobiarskie dokonują wstępnego oczyszczenia ścieków poprodukcyjnych, które następnie zrzucane są do oczyszczalni ścieków przy ul. Szamotulskiej.

Odbiornikami ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach są otwarte rowy melioracyjne a poprzez nie rzeka Ostroroga. W 1991 r. na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Ostrorogu opracowana została przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe POZPROJEKT w Poznaniu koncepcja uporządkowania gospodarki ściekami sanitarnymi w gminie Ostroróg ze specjalnym uwzględnieniem miasto Ostroróg i istniejących w tym mieście obiektów przepompowni i oczyszczalni. W koncepcji tej, sporządzonej w oparciu o ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Ostroróg z 1986 r. roku przyjęto następujące dane wyjściowe do projektowania infrastruktury kanalizacji sanitarnej:

1.2.6.2. 2.Ilość ścieków

| Miejscowość | Liczba mieszkańców | Ilość ścieków: |
| --- | --- | --- |
|  |  | m3/dobę | m3/h |
| Ostroróg | 1800 | 380,0 | 31,2 |
| Binino + Bielajewo | 480 | 96,0 | 8,3 |
| Bobulczyn + Oporowo | 420 | 84,0 | 7,3 |
| Dobrojewo | 530 | 106,0 | 9,2 |
| Kluczewo | 340 | 64,0 | 5,5 |
| Szczepankowo | 450 | 90,0 | 7,8 |
| Rudki | 220 | 44,0 | 3,8 |
| Wielonek | 380 | 72,0 | 6,2 |
| Razem: | 4620 | 916,0 | 79,0 |

Do obliczenia ilości ścieków przyjęto wskaźnik = 0,2 m3/mk/d oraz współczynniki Nd = l,3 i  Nh = l,6.

Dla 4868 mieszkańców miasta i gminy na dzień 31 grudnia 1998 r. ilość ścieków wyliczono na:

Qd = 4868 x 0,20 = 974,0 m3

Qd max = 974,0 m3 x 1,3 = 1266,0 m3

Qgodz max = (1266,0 x 1,6) : 24 = 84,0 m3/h.

1.2.6.2.3. Ogólna koncepcja gospodarki ściekami w m. Ostroróg wraz z wioskami

- Pozostawienie bez rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków MU 50 przy szkole do czasu realizacji docelowej oczyszczalni przy ul. Szamotulskiej.

- Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Szamotulskiej do przepustowości docelowej około 470 m3/dobę przy zapotrzebowaniu mocy elektrycznej około 37,5 kW (moc zainstalowana).

- Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa rurociągów tłocznych oraz przepompowni rejonowych i głównej przepompowni na terenie oczyszczalni.

1.2.6.2.4. Odbiornik ścieków oczyszczonych

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Ostroroga. Z uwagi na ustalone dla niej wskaźniki przepływu SNQ na wysokości Ostroroga  =  0,011 m3/sek i na wysokości Wierzchocina = 0,026 m3/sek, ścieki wprowadzane w ilości przekraczającej 10 % przepływu muszą spełniać następujące wymagania jakościowe:

| Rodzaj zanieczyszczenia | Jakość założona do uzyskania [g/m3] | Jakość dopuszczalna [g/m3] |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | 21 | 30 |
| zawiesina | 33 | 50 |
| azot (N) | 20 | 30 |
| fosfor (P) | 4,6 | 5 |

1.2.6.2.5. Ogólna koncepcja gospodarki ściekami w gminie

- Budowa kanalizacji w mieście.

- Wieś Kluczewo - istnieje oczyszczalnia glebowo-korzeniowa.

- Wieś Szczepankowo - proponuje się budowę kanalizacji i biologicznej oczyszczalnię ścieków o przepustowości około 100 m3/dobę z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez rów do rzeki Samy lub podłaczebnie do aglomeracji Ostyroroga.

- Wieś Rudki - z uwagi na znaczne rozrzucenie zabudowań preferuje się małe przydomowe oczyszczalnie z rozsączkowaniem. Ewentualna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości 50 m3/dobę z usytuowaniem po wschodniej strome wsi z odbiornikiem ścieków oczyszczonych poprzez rów do rzeki Samy lub podłączenie do aglomeracji Ostroroga.

- Wsie Binino i Dobrojewo - proponuje się budowę kanalizacji sanitarnej i zrzut ścieków do oczyszczalni w Dobrojewie.

- Wsie Bobulczyn i Oporowo - proponuje się dwie indywidualne oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne o przepustowości około 50 m3  każda z odbiornikiem rów – krótki  dopływ rzeki Ostrorogi.

Podstawowe zadania w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków sanitarnych w mieście to:

- sporządzenie pełnego bilansu ścieków z uwzględnieniem dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, usługowego i produkcyjnego

- inwentaryzacja istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej wraz z oceną jej stanu technicznego i dalszej przydatności

- opracowanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem wymienionej koncepcji wykorzystując najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne

- bezwzględne poprawienie składu chemicznego ścieków surowych poprzez odcięcie źródeł zanieczyszczeń pochodzących z hodowli zwierząt (gnojowicy) oraz nie rejestrowanych ubojni.

Podstawowe zadania w zakresie zagospodarowania ścieków na terenach wiejskich to:

- zinwentaryzowanie ilości i pochodzenia ścieków

- opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków ( oczyszczalnie wiejskie, rejonowe, przydomowe lub zrzut ścieków do oczyszczalni miejskiej)

- opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków w zespołach domków letniskowych

- szczegółowe ustalenia w zakresie gospodarki ściekami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

1.2.6.3. Najważniejsze zadania w ramach modernizacji i rozbudowy komunalnej infrastruktury technicznej

Gmina znajduje się w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.. bDo zadań związanych z modernizacją i rozbudową komunalnej infrastruktury technicznej należy zaliczyć:

- dalszą rozbudowę sieci wodociągowej z istniejących i projektowanych ujęć wody

- dążenie do stworzenia dwustronnego zasilania miejscowości w wodę

- rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Ostrorogu i budowę nowych oczyszczalni w gminie

- włączenie terenu gminy do systemu kanalizacji miasta – utworzenie dwóch aglomeracji: Ostroróg i Dobrojewo.

1.2.6.4. Budowle piętrzące

Na ciekach podstawowych i szczegółowych stanowią istotny element sprzyjający zwiększeniu zasobów wodnych w zlewni. Występuje przy tym możliwość wykorzystania zretencjonowanej wody dla celów rolniczych.

Na rzece Ostrodze (26,0 + 700 km) projektuje się budowę przepustu. Rzędna piętrzenia wynosić będzie 86,20 m. n.p.m. Zasięg oddziaływania piętrzenia wynosić będzie 12 ha.

Na terenie wsi Kluczewo oraz wsi Rudki planowana jest budowa (w latach 2000 - 2015) stawów rybnych.

W Kluczewie planowana jest budowa zbiornika (stawu) o powierzchni 0,9 ha i pojemności 18 tys. m3 a w Rudkach o powierzchni 0,8 ha i pojemności 16 tys. m3.

Budowa małych stawów wiejskich nie będzie miała zasadniczego wpływu na zwiększenie zasobów wody w pojedynczej zlewni.

1.2.7.	Uwarunkowania wynikające z pozostałej infrastruktury technicznej

1) Infrastruktura ciepłownicza

Podstawowe źródła produkcji ciepła to:

a) kotłownia Spółdzielni Mieszkaniowej o mocy 450 kW obsługująca zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

b) kotłownie indywidualne zrealizowane dla potrzeb zakładów produkcyjnych oraz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, których właścicielami są jednostki gospodarcze, lub osoby prywatne.

Podstawowe problemy w zakresie tej infrastruktury oraz zadania do realizacji to:

a) zbilansowanie potrzeb miasta w zakresie ogrzewania z ustaleniem, optymalnych rozwiązań tych problemów:

• przebudowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu o rachunek ekonomiczny z uwzględnieniem możliwości przekształcenia jej docelowo na ekologiczny nośnik energii - gaz,

•   realizacja lokalnych kotłowni ekologicznych na paliwa - gaz lub olej opałowy w poszczególnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

b) proekologiczne działania samorządu zmierzające do likwidacji w maksymalnym stopniu kotłowni na węgiel i koks w budownictwie jednorodzinnym i zastąpienia tych nośników energii innymi -„przyjaznymi” środowisku,

c) j. w. lecz na terenach wiejskich, głównie z zastosowaniem oleju opałowego lub gazu propan w zbiornikach, szczególnie w zabudowie rozproszonej, gdy doprowadzenie gazu przewodowego jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Emisja niska w Ostrorogu:

| Lokalizacja kotłowni | Moc kotłów [MW] | Rodzaj stosowanego paliwa |
| --- | --- | --- |
| Ostroróg – miasto i gmina | paleniska domowe | węgiel, olej opałowy, gaz w butlach |

2) Infrastruktura gazownicza

Przez tereny gminy Ostroróg przebiega rurociąg gazowniczy w/c DN = 250 mm Binino - Wronki - Szamotuły.

Gmina Ostroróg posiada „Koncepcję programową gazyfikacji miasta i gminy Ostroróg" ze stycznia 1995 roku. Zgodnie z nią przewiduje się gazyfikację miasta i rejonu poprzez wybudowanie odgałęzienia gazociągu w/c do miasta Ostroróg, budowę stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia i w następnej kolejności budowę sieci gazowej w mieście i terenach przyległych, szczególnie tam gdzie doprowadzenie gazu, będzie z uwagi na zapotrzebowanie i odbiór, ekonomicznie uzasadnione.

3) Infrastruktura energetyczna

Gmina Ostroróg posiada dość korzystne położenie w sieci energetycznej regionu zapewniające w miarę wysoką pewność dostaw energii elektrycznej.

Wg wytycznych uzyskanych od Energetyki Poznańskiej S.A. w/w stan zaspakaja w pełni potrzeby miasta i gminy w zakresie dostaw prądu. Nie przewiduje się budowy w najbliższej przyszłości (do 2010 r.) nowych linii ani urządzeń WN-110 kV.

Dla zasilania nowych obiektów lub terenów zainwestowanych będą realizowane linie średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w miejscach określonych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

4) Infrastruktura telekomunikacyjna

Usługami telekomunikacyjnymi sieci przewodowej obsługiwanych jest na terenie miasta 289 abonentów a na terenach wiejskich 193. Przewiduje się wymianę istniejącej centrali telefonicznej na większą. Wszystkie wsie posiadają przynajmniej jeden aparat telefoniczny.

5) Gospodarka odpadami stałymi

Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych stanowi dla gminy Ostroróg problem w części rozwiązany. Odpady komunalne są dostarczane transportem Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz przewoźnikami prywatnymi i przez samych mieszkańców na składowisko odpadów komunalnych we wsi Zapust. Teren ten nie spełnia wymogów sanitarnych i ochrony środowiska.

Oprócz niego w gminie funkcjonują sporadycznie „dzikie wysypiska” powodujących zagrożenie epidemiologiczne i degradację środowiska, głównie lasów.

Gromadzenie nieczystości stałych przez mieszkańców i jednostki gospodarcze odbywa się na terenach wiejskich głównie do śmietników stałych a w mieście w 50 % do pojemników metalowych. lub plastikowych.

Podstawowe zadania w zakresie oczyszczania miasta i wsi z odpadów stałych to:

a) rozwiązanie problemu składowania odpadów komunalnych (opracowany został Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Ostroróg)

b) opracowanie programu gromadzenia, segregacji i wywozu nieczystości stałych dla miasta i poszczególnych wsi, w tym szczególnie ukierunkowanych na agroturystykę.

6) Komunikacja drogowa

Przez gminę Ostroróg przebiegają następujące drogi ponadgminne: Kwilcz-Dobrojewo, Wronki-Przeźmierowo, Ostroróg-Obrzycko.

7) Kierunki rozwoju komunalnej infrastruktury technicznej

W ramach modernizacji i rozbudowy komunalnej infrastruktury technicznej do najważniejszych zadań należą:

- dalsza rozbudowa sieci wodociągowej z istniejących i projektowanych ujęć wody,

- dążenie do stworzenia dwustronnego zasilania miejscowości w wodę,

- rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Ostrorogu i budowa nowych oczyszczalni w gminie

- włączenie wsi do systemu kanalizacji miasta,

- budowa stacji redukcyjnej gazu i sukcesywna budowa sieci gazowniczej,

- modernizacja systemów grzewczych z uwzględnieniem ekologicznych nośników energii tj. gazu i oleju opałowego.

1.3.	Koncepcja Programu i metodyka prac

Konstrukcja Programu oparta jest głównie o zapisy trzech dokumentów, którymi są:

- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, dostosowana do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować:

  - cele średniookresowe do 2010 roku

  - zadania na lata 2003 – 2006

  - monitoring realizacji Programu

  - nakłady finansowe na wdrożenie Programu

Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:

  - cele i zadania o charakterze systemowym,

  - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody,

  - zrównoważone wykorzystanie surowców,

  - jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.

- Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szamotulskiego (Uchwała nr XVI/67?04 Rady powiatu Szamotulskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r.).

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W programie powinny być uwzględnione:

  - zadania własne (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),

  - zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw.

„Program ochrony środowiska Miasta i Gminy Ostroróg” ma formułę otwartą. Obecnie brakuje części aktów wykonawczych do Prawa ochrony środowiska i do kilkunastu ustaw komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie. A więc w miarę wejścia w życie wspomnianych przepisów wykonawczych Program będzie korygowany i uszczegóławiany.

Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto:

- Aktualny stan środowiska (na dzień 31 grudnia 2003 r.)

- Aktualny stan infrastruktury ochrony środowiska (na dzień 31 grudnia 2003 r.)

- Cele i działania zdefiniowane w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” oraz „Programie ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2003 – 2010”

Program był opracowywany w oparciu o tzw. otwarte planowanie. A więc już w początkowych etapach prac zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji i konsultacje z administracją samorządową szczebla gminnego (miejskiego) oraz największymi zakładami pracy.

2.	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU

Założenia wyjściowe do programu ochrony środowiska opierają się na uwarunkowaniach, zarówno tych, które dotyczą wszystkich regionów i są uwarunkowaniami zewnętrznymi jak i tych, które wynikają z zamierzeń rozwojowych miasta, determinujących przyszły kształt rozwoju gospodarczego, społecznego a także środowiskowo-przestrzennego miasta. Uwarunkowania te w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w mieście są podstawą zdefiniowania miejskich priorytetów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

2.1.	Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z polityki ekologicznej państwa

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010" oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010", zostały przyjęte jako podstawa niniejszego Programu.

- Zasady polityki ekologicznej państwa są zasadami, na których oparta jest również polityka ochrony środowiska województwa wielkopolskiego. Oprócz zasady zrównoważonego rozwoju jako nadrzędnej uwzględniono szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.: zasadę prewencji, zasadę zanieczyszczający płaci, zasadę integracji, zasadę regionalizacji, zasadę subsydiarności, zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, zasadę uspołeczniania polityki ekologicznej.

Cele polityki ekologicznej państwa i specyfika obszaru województwa nakreślają konkretne wyzwania i obszary zainteresowania dla programu ochrony środowiska gminy Ostroróg, podobnie jak województwa wielkopolskiego, którymi są.:

- W zakresie jakości wód:

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: miejskich, przemysłowych i wiejskich;

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych (rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (przede wszystkim z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych).

- W zakresie jakości powietrza atmosferycznego:

- Systematyczna poprawa jakości powietrza na obszarach gdzie stwierdza się największe w skali województwa poziomy stężeń zanieczyszczeń powietrza.

- W zakresie gospodarki odpadami:

- Stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającego wzrost odzysku tych odpadów

- Zwiększenie poziomu odzysku odpadów przemysłowych

- Dopasowanie - w perspektywie do 2010 roku - gospodarki odpadami niebezpiecznymi w województwie do krajowego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

- W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:

- Ograniczenie hałasu na obszarach miejskich oraz na odcinkach zamieszkałych wzdłuż głównych dróg i szlaków kolejowych do poziomu równoważnego nie przekraczającego w porze nocnej 55 dB

- Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska (dyrektywa “Seveso II”), zwłaszcza z tytułu poważnych awarii przemysłowych, eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu awarii.

- W zakresie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych:

- Konieczność zaniechania nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele przemysłowe,

- Wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyśle i energetyce w celu zmniejszenia wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska (BAT)

- Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - do 2010 roku, zgodnie z celami określonymi w "Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej", do 7,5% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie zużycia energii pierwotnej.

-	Ochrona ekosystemów leśnych oraz zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo

-	Zachowanie zasobów przyrody, w tym różnorodności biologicznej, dobrego stanu ekosystemów oraz walorów krajobrazu, w tym krajobrazu rolniczego (m.in. poprzez zachowanie tradycyjnych metod gospodarowania).

- Wdrożenie systemu Natura 2000 oraz zapewnienie spójności ekologicznej regionu (miasta na tle regionu) poprzez tworzenie i powiększanie sieci obszarów chronionych (ESOCh – parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu).

- Dostosowanie polityk sektorowych do zadania zrównoważonego gospodarowania i ochrony zasobów naturalnych (ekologizacja polityk sektorowych).

- Kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji i zachowań mieszkańców w duchu zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie dostępu mieszkańców województwa do informacji o środowisku, do udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska, w tym udziału w procedurze opracowywania i wdrażania "Programu ochrony środowiska" (konieczność dalszego rozwoju świadomości ekologicznej szerokich kręgów społeczeństwa, wzrost ich aktywnego uczestnictwa w konkretnych działaniach na rzecz środowiska i poprawa efektywności tych działań).

- Doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem w skali miasta.

2.2.	Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" i "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego"

Strategia rozwoju

Najważniejszym dokumentem będącym podstawą programowania rozwoju województwa jest “Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego”. Wojewódzkie programy, w tym program ochrony środowiska, są realizacją tej strategii.

Zgodnie ze "Strategią ...", racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska wymaga:

- Ochrony przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i podziemnych,

- Dalszego ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza,

- Zwiększenia skuteczności ochrony przeciwpowodziowej,

- Racjonalizacji gospodarki odpadami stałymi,

- Ochrony przyrody, poszerzenia obszarów o wysokich walorach przyrodniczych oraz racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych,

- Wdrożenia europejskich norm ochrony środowiska

W pracach nad Programem wykorzystano przedsięwzięcia sprecyzowane w ramach następujących celów:

Cel główny 1	Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu

Cel operacyjny 1.1.	Zapewnienie sprawnego systemu komunikacyjnego

Cel operacyjny 1.3.	Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej, komunalnej

i społecznej

Cel operacyjny 1.4.	Wszechstronna współpraca transgraniczna i międzyregionalna

Cel operacyjny 1.5.	Osiągnięcie wysokiej umiejętności korzystania ze środków

Unii Europejskiej

Cel główny 2	Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki i gospodarki

Cel operacyjny 2.2.	Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku i uwarunkowań wynikających

z procesu integracji z UE.

Cel główny 3		Rozwój przedsiębiorczości

Cel operacyjny 3.2.	Stworzenie regionalnego systemu wsparcia innowacji

i transferu technologii

Cel operacyjny 3.4.	Poza rolniczy rozwój terenów wiejskich

Cel operacyjny 3.5.	Restrukturyzacja i reorientacja towarowych gospodarstw rolnych

i zakładów przetwórczych żywności.

Cel główny 4		Efektywne wykorzystanie środowiska naturalnego i kulturowego

Cel operacyjny 4.1.	Rozwijanie świadomości ekologicznej

Cel operacyjny 4.2.	Wykorzystanie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego

dla rozwoju turystyki

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego określa zasady organizacji struktury przestrzennej regionu:

- podstawowe elementy sieci osadniczej,

- rozmieszczenie infrastruktury społecznej i technicznej,

- wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury - z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego przyjęto cele główne i operacyjne rozwoju regionu wielkopolskiego, zgodnie z treścią „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Cele te są przestrzennie interpretowane w kierunkach zagospodarowania i w polityce przestrzennej w wymiarach lokalizacyjnych w powiatach i wyjątkowo w gminach o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.

W pracach nad Programem ochrony środowiska wykorzystano zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, dotyczące:

- kierunków i polityki zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, zwłaszcza następujących systemów: transportowego, infrastruktury technicznej, przyrodniczego, ochrony przeciwpowodziowej

- wniosków z Planu kierowanych do gmin grupy ponadregionalnej, regionalnej i lokalnej

- proponowanych zadań rządowych i samorządu województwa służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych

Podsumowując, należy stwierdzić, że istniejące zapisy prawne i dokumenty strategiczne stwarzają dobre podstawy dla wypracowania celów i priorytetów programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i wspierających realizację zobowiązań państwa. Jednocześnie program osadzony w uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych będzie realny i akceptowalny przez poszczególne zainteresowane strony włączone w jego realizację.

2.3.	Wojewódzkie priorytety „Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2003-2010”

2.3.1.	Główne zagrożenia środowiska w województwie wielkopolskim

Zagrożenia antropogeniczne dla środowiska naturalnego wynikają z działalności człowieka, tj. wykorzystywaniem i przetwarzaniem zasobów. Źródłem presji na środowisko są poszczególne dziedziny gospodarki oraz codzienne bytowanie mieszkańców. Obszarami o największym potencjalnym zagrożeniu są obszary uprzemysłowione i zurbanizowane.

Wśród zagrożeń środowiska związanych z gospodarką komunalną należy wymienić:

- Ścieki komunalne nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone. Największe zagrożenie występuje na terenach wiejskich, charakteryzujących się niskim stopniem skanalizowania przy równocześnie wysokim stopniu zwodociągowania.

- Odpady komunalne. Zagrożeniem dla środowiska są składowiska nie odpowiadające wymaganiom ochrony środowiska oraz tzw. dzikie wysypiska, szczególnie poza obszarami miast.

- Niską emisję zanieczyszczeń powietrza, co znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu w powietrzu w sezonie grzewczym. Problem niskiej emisji występuje zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich.

System transportowy stwarzający zagrożenia dla środowiska głównie z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim tranzytowego, a więc emisja spalin, generowanie hałasu i wibracji, degradacja walorów przyrodniczych (w tym fragmentacja korytarzy ekologicznych) i krajobrazowych oraz nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Największe potencjalne zagrożenie hałasem i emisją spalin występuje wzdłuż dróg krajowych, w centrach miast w otoczeniu gęstej zabudowy oraz przejść granicznych gdzie następuje koncentracja ruchu tranzytowego. Występują także zagrożenia wynikające z transportu materiałów niebezpiecznych.

Energetyka zawodowa i przemysł są źródłem zagrożeń dla środowiska w związku z: emisją zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzaniem ścieków, wytwarzaniem odpadów, degradacją powierzchni ziemi, zużywaniem zasobów naturalnych, emisją hałasu i awariami przemysłowymi. Inwestycje określane jako szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia człowieka, zlokalizowane w województwie wielkopolskim to przede wszystkim: zakłady chemiczne, fermy trzody chlewnej, zakłady garbarskie oraz bazy paliw płynnych.

Powstawanie szkód w środowisku wiąże się także z wydobywaniem kopalin, zwłaszcza systemem odkrywkowym, który powoduje degradację powierzchni terenu. W związku z wydobywaniem kruszyw naturalnych występują duże przeobrażenia rzeźby powierzchni Ziemi. W niektórych rejonach województwa, tereny zdegradowane przez eksploatację węgla brunatnego stanowią barierę w rozwoju ośrodków miejskich.

Turystyka i rekreacja. Jej rozwój, zwłaszcza niekontrolowany, skutkuje “dzikim zagospodarowaniem” obszarów cennych przyrodniczo oraz zagrożeniem środowiska w związku z infrastrukturą techniczną nie zabezpieczającą w pełni środowiska (np. system kanalizacji i oczyszczania ścieków) oraz nadmierną liczbą turystów (w tym zmotoryzowanych). Szczególnie niepokojące w województwie wielkopolskim  jest zjawisko masowej zabudowy letniskowej w rejonie szczególnie atrakcyjnych jezior, nie zharmonizowanej w ramach planów zagospodarowania przestrzennego i bez właściwej infrastruktury technicznej.

Rolnictwo jest źródłem odpadów niebezpiecznych (pozostałości po środkach ochrony roślin) oraz zanieczyszczeń obszarowych, będących głównym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych. Istotnym zagrożeniem dla środowiska są też fermy tuczu trzody chlewnej. Ze względu na właściwości gleb i warunki klimatyczne, na terenie województwa lubuskiego istnieją dogodne warunki do rozwoju intensywnej uprawy ziemniaków. Uprawy takie cechują się zazwyczaj bardzo intensywnym nawożeniem i sztucznym nawadnianiem, co ułatwia migrację biogenów do wód pierwszego poziomu wodonośnego i powoduje ich zanieczyszczenie oraz poprzez nadmierny pobór wód do nawodnień, występowanie okresowych deficytów wody.

2.3.2.	Wojewódzkie priorytety programu ochrony środowiska

W oparciu o diagnozę stanu środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne polityki ochrony środowiska oraz wymagania w zakresie jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (określone stosownymi ustawami, aktami wykonawczymi i rozporządzeniami, planami implementacyjnymi dyrektyw UE) - poniżej przedstawiono priorytetowe komponenty środowiska bądź uciążliwości wraz z głównymi kierunkami działań zmierzających do systematycznej poprawy jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody. Są to:

1.	Ochrona wód. Pomimo zauważalnej poprawy jakości wód powierzchniowych, ich stan jest wciąż niezadowalający. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją oraz zabezpieczenie środowiska przed zagrożeniami związanymi z wodą (powódź, susza), wymagają realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych. Główne kierunki działań w tym zakresie, w perspektywie do 2010 roku to:

- Ochrona zlewni Warty,

- Ochrona zlewni jezior,

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, zwłaszcza na obszarach wiejskich,

- Ograniczanie zanieczyszczeń obszarowych,

- Poprawa zabezpieczeń przeciwpowodziowych z uwzględnieniem ochrony ekosystemów wodnych w tym lasów łęgowych.

2.	Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami.. Dotyczy to przede wszystkim większego wykorzystania odpadów komunalnych, które obecnie są głównie składowane. Rozwiązanie tego problemu wymaga wsparcia ze strony samorządu województwa, ponieważ na szczeblu lokalnym możliwości wprowadzenia systemowych rozwiązań są minimalne. Zgodnie z "Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami" głównym celami do 2010 roku są: minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniającej osiągnięcie wyznaczonych limitów i  wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania odpadów powstających w sektorze gospodarczym.

3.	Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem. Wymaga to przede wszystkim kontynuacji działań realizowanych dotychczas dla poprawy jakości powietrza, zwłaszcza intensyfikacji działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania systemu transportu. Główne kierunki działań to:

- Zmniejszenie emisji komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych,

- Zmniejszenie emisji niskiej, w miastach i na terenach wiejskich,

- Dalsze ograniczanie emisji przemysłowej,

- Zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka i środowisko.

4.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Dotyczy to przede wszystkim nowego podejścia do ochrony przyrody, uwzględniającego europejskie wymogi i doświadczenia w tym zakresie. Istotnymi zagadnieniami są również: ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz ochrona gleb. Główne kierunki to:

-	Wdrożenie systemu NATURA 2000

-	Optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność ekologiczną 			województwa oraz ochronę różnorodności biologicznej

-	Realizacja programów rolno-środowiskowych

-	Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych

-	Bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych

-	Rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych

Oprócz wyżej wymienionych zagadnień, należy podkreślić znaczenie działań systemowych, które wspomagają realizację zadań zarówno w zakresie poprawy jakości środowiska, jak i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych oraz zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii. Wśród zadań systemowych należy wymienić zwłaszcza:

- edukację ekologiczną mieszkańców

- współpracę z sąsiednimi województwami i Brandenburgią, zwłaszcza w zakresie ochrony wód, ochrony przed powodzią i ochrony powietrza atmosferycznego

- promowanie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego (np. ISO 14 000, EMAS, itp.)

- uwzględnianie w programach sektorowych zagadnień ochrony środowiska (np. w rozwoju transportu, rozwoju turystyki, itd.)

- doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem w skali województwa.

2.3.3.	Wojewódzkie limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska

Limity krajowe

W "II Polityce ekologicznej państwa", przyjętej przez Sejm RP w sierpniu 2001 roku, zostały ustalone limity krajowe (do osiągnięcia do 2010 roku), związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Limity te nie zostały zmienione w "Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010". Są to:

- Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- Ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i o 25% w stosunku do 2000 r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r,

- Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych,

- Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego - również o 30%,

- Ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu z 1990 r.,

- Do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej (limit nie ma przeniesienia na limit wojewódzki)

Odpady z sektora gospodarczego:

1.	Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2010 roku na poziomie 90% ogólnej ilości odpadów wytworzonych.

2..	Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

3.	STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2010 ROKU

3.1.	Wprowadzenie

Ochrona środowiska nie może być zagadnieniem wyizolowanym od innej problematyki województwa wielkopolskiego i poszczególnych miast i gmin.. Główną zasadą przyjętą w „Programie ...”, mającą odzwierciedlenie w nadrzędnym celu Programu, jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Obowiązek realizacji tej zasady spoczywa na wszystkich obywatelach Polski (art. 5. Konstytucji RP). Zrównoważony rozwój jest także naczelną zasadą polityki państw - członków Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę wojewódzkie priorytety w zakresie ochrony środowiska, strategia ochrony środowiska w województwie wielkopolskim zawiera cele ekologiczne do 2010 roku i strategię ich realizacji (kierunki działań) w zakresie:

- poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: jakość wód, gospodarka odpadami, jakość powietrza atmosferycznego, hałas i pola elektromagnetyczne, awarie przemysłowe,

- ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody: Przyroda i krajobraz, lasy, gleby, zasoby kopalin,

- zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii: wodochłonność i energochłonność gospodarki, wykorzystanie energii odnawialnej, stosunki wodne i ochrona przed powodzią,

- zadań systemowych: włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska, edukacja ekologiczna

W wyniku wdrożenia do 2010 roku szeregu przedsięwzięć mieszczących się w zdefiniowanych kierunkach działań można prognozować docelowy stan środowiska.

3.2.	Nadrzędny cel „Programu ...”

Nadrzędny cel „Programu ochrony środowiska miasta i gminy Ostroróg” można sformułować następująco:

Zrównoważony rozwój gminy, w którym ochrona środowiska ma znaczący wpływ na przyszły charakter gminy i równocześnie wspiera jego rozwój gospodarczy i społeczny.

Cel ten jest zgodny z celami głównymi „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, które wraz z celami operacyjnymi zostały zaadaptowane dla potrzeb programu ochrony środowiska.

3.3.	Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

Poprawa jakości środowiska w aspekcie ochrony zdrowia publicznego jest ważnym elementem procesu integracji Polski z Unią Europejską. Celem strategicznym działań Wspólnoty w obszarze "Środowisko i zdrowie" jest "osiągnięcie takiej jakości środowiska, w którym poziomy zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka nie prowadzą do znaczącego wpływu na zdrowie człowieka lub jego zagrożenia". Mówiąc o bezpieczeństwie ekologicznym w perspektywie najbliższych należy mieć na uwadze jakość powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych, natomiast w perspektywie wieloletniej - gleby, wody podziemne i różnorodność biologiczną. Większość unijnych standardów, którym Polska dotyczy jakości środowiska. Zadania z tego zakresu należą do najistotniejszych i najbardziej kosztownych, ponieważ obejmują tak ważne dziedziny jak ochrona zasobów wodnych, ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarowanie odpadami. Do nich odnosi się również wiele przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych wynikających z podpisanych konwencji i protokołów do konwencji.

3.3.1.	Jakość wód

3.3.1.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku

Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód powierzchniowych,

ochrona wód podziemnych oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom województwa odpowiedniej jakości i ilości wody do picia.

Najważniejsza z punktu widzenia ochrony wód jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, ze zm.). Ustawa ta ostatecznie wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania gospodarką wodną.

Wprowadzenie regionów zlewniowych jest zgodne z duchem i literą prawa przepisów Unii Europejskiej, a w szczególności Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE) oraz dyrektywami:

- 98/ 83/EEC w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- 96/61/EEC dotyczącą zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem

- 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

- 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami, pochodzącymi ze źródeł rolniczych

- 76/464/EEC w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego

Cel podany powyżej jest zgodny z zapisami prawa wodnego. Mówiąc o jakości użytkowej wód (Prawo wodne - art.2.ust.1) należy rozumieć:

- wody powierzchniowe i podziemne, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

- wody powierzchniowe wykorzystywane do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli

- wody powierzchniowe przeznaczone do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków lub innych organizmów w warunkach naturalnych oraz umożliwiających migracje ryb

3.3.1.2.	Kierunki działań do 2010 roku

Osiągnięcie standardów jakości wody obowiązujących w krajach Unii Europejskiej będzie wymagać, oprócz szeregu działań organizacyjnych i programowych w sferze zarządzania zasobami, realizacji wielu kosztownych inwestycji w zakresie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemów kanalizacyjnych. Strategia realizacji celu średniookresowego została więc zogniskowana na następujących zagadnieniach: zarządzanie zasobami wodnymi, zaopatrzenie w wodę, gospodarka ściekowa.

ZAGADNIENIE:	Zarządzanie zasobami wodnymi

Prawo wodne (art.2 ust.2) określa instrumenty zarządzania zasobami wodnymi. Są to: plany gospodarki wodnej, pozwolenia wodno-prawne, opłaty i należności w gospodarce wodnej, kontrola gospodarowania wodą. Wszystkie te instrumenty muszą być powiązane między sobą poprzez Kataster Wodny i system wymiany informacji.

Zadania, jakie na Dyrektora RZGW nałożyła ustawa - Prawo wodne, obejmą również województwo wielkopolskie. Są to:

- Sporządzenie wykazu wód powierzchniowych i podziemnych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (art.114 ust.3, pkt 3; art. 211 ust 2, pkt 1) – w terminie do 31.12.2003 r.

- Sporządzenie wykazu wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli (art.114 ust.3, pkt 4; art. 211 ust.2, pkt 2) – w terminie do 31.12.2003 r.

- Sporządzenie analizy stanu zasobów wodnych w regionie wodnym (art.114 ust.3, pkt 1; art. 211 ust.3, pkt 1) – w terminie do 31.12.2004 r.

- Sporządzenia wykazu obszarów chronionych na terenie regionu wodnego, ustanowionych na podstawie ustawy i przepisów o ochronie przyrody oraz terenów określonych w art. 6 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz załączniku nr IV, pkt 1.5, w terminie do 31.12.2003 r., obejmującego obszary:

- wyznaczone dla ochrony gatunków wodnych o znaczeniu ekonomicznym,

- służące zachowaniu ożywionego środowiska i gatunków bezpośrednio zależnych od wody (w tym odpowiednie miejsca wyznaczone w ramach europejskiej sieci NATURA 2000).

Powyższe wykazy stanowią podstawę opracowania projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Kierunki działań:

- Opracowanie warunków korzystania z wód dorzecza dla poszczególnych zlewni (RZGW)

- Opracowanie całościowego bilansu wodno-gospodarczego województwa

- Wprowadzenie Wojewódzkiego Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ( we współpracy z RZGW)

- Współpraca z województwami położonymi w dorzeczu Odry (wdrażanie Programu Odra 2006) w celu zintensyfikowania działań dotyczących ochrony zasobów wodnych w tych dorzeczach

ZAGADNIENIE:	Zaopatrzenie w wodę

W krajach Unii Europejskiej wymagania odnośnie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ustalone są w Dyrektywie 98/83/EC z 1998 roku. Zalecenia zawarte w ustawodawstwie UE są oparte o wytyczne WHO i obejmują wskaźniki zebrane w następujących grupach:

- parametry organoleptyczne,

- parametry fizyko-chemiczne (dotyczące substancji niepożądanych w nadmiernych ilościach)

- parametry mikrobiologiczne oraz dotyczące substancji toksycznych.

Obecnie obowiązujące akty prawne w tym zakresie to:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji8 wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 2840).

Kierunki działań:

- Wdrażanie programów zaopatrzenia miasta w wodę

- Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

- Modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody

- Likwidacja nieczynnych ujęć wody

ZAGADNIENIE:	Gospodarka ściekowa

# Sektor:	 Mieszkalnictwo

Kolejność realizacji zadań w gospodarce ściekowej w województwie wielkopolskim wynika ze zobowiązań międzynarodowych Polski (stanowisko negocjacyjne w negocjacjach z Unią Europejską w sprawie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG) i zapisów Prawa wodnego oraz aktualnego stanu gospodarki ściekowej w województwie. W perspektywie do 2010 roku (okres docelowy niniejszego Programu) wszystkie aglomeracje o RLM ≥15 000 powinny zostać wyposażone w mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków z usuwaniem biogenów wraz z systemami kanalizacji.

Pochodną krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych będą lokalne programy modernizacji, rozbudowy i budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach, które zostały objęte krajowym programem i zobowiązaniami wynikającymi z Prawa wodnego. Programy te leżą w gestii samorządów lokalnych (zadanie własne gminy). Ważnym kryterium przy ustalaniu hierarchii aglomeracji o tej samej RLM będzie fakt, czy zadanie to jest częścią większego programu (np. w ramach zlewni, powiatu, związku gmin itp.).

Porządkowanie gospodarki ściekowej będzie obejmowało zarówno budowę nowych systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków jak również modernizację istniejących oczyszczalni ścieków w kierunku spełnienia wymagań obowiązującego prawa i dyrektyw Unii Europejskiej, a także optymalizację wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków (w tym dociążenie oczyszczalni), budowę oczyszczalni przydomowych w tych miejscach, gdzie jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego brak będzie kanalizacji w okresie perspektywicznym do 2010 r. oraz sukcesywną modernizację istniejącej i realizację nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi.

Kierunki działań:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach o RLM ponad 100 tys.

Gmina Ostroróg znajduje się w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych: 2 aglomeracje (Ostroróg i Dobrojewo).

Sektor:	Przemysł i energetyka

Kierunki działań:

1.	Wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, w szczególności z wojewódzkiej listy przedsiębiorstw uciążliwych dla środowiska z punktu widzenia gospodarki ściekowej

3.3.2.	Gospodarowanie odpadami

W ramach „Programu ochrony środowiska miasta i gminy Ostroróg na lata 2004 – 2010” opracowano „Plan gospodarki odpadami”, który stanowi osobny dokument.

3.3.3.	Jakość powietrza

3.3.3.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku

##### Systematyczna poprawa jakości powietrza,

##### zwłaszcza na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania i uprzemysłowienia

Powyższy cel jest zgodny z celem zdefiniowanym w dokumencie „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –2010” (poprawa stanu zanieczyszczenia powietrza oraz uzyskanie norm emisyjnych, wymaganych przez przepisy Unii Europejskiej) oraz z zadaniami określonymi w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” i w „Programie ochrony środowiska województwa wielkopolskiego”.

3.3.3.2.	Kierunki działań do 2010 roku

Ocena jakości powietrza i wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza w województwie wielkopolskim w kontekście działań priorytetowych w perspektywie do 2010 roku, nakreślonych w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” dają podstawę do zdefiniowania kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego zarówno w całym województwie, jak i w dużych miastach regionu.

O jakości powietrza decydują głównie:

- emisje zanieczyszczeń z procesów produkcji energii, tj. procesów spalania paliw stałych w zakładach energetyki zawodowej oraz indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

- emisje zanieczyszczeń z ruchu komunikacyjnego

- emisje zanieczyszczeń z procesów przemysłowych

Ustawa - Prawo ochrony środowiska wprowadza ocenę jakości powietrza w strefach i programy ochrony powietrza dla stref, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji.

Biorąc powyższe pod uwagę, kierunki działań zmierzających do osiągnięcia poprawy jakości powietrza w województwie wielkopolskim oparto na następujących zagadnieniach:

- zarządzanie ochroną powietrza

- redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, wg głównych źródeł, tj. sektorów oddziaływania (transport, sektor komunalny, energetyka zawodowa i przemysł),

Z ochroną powietrza łączy się również zagadnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz edukacja ekologiczna.

## Zarządzanie ochroną powietrza

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska (Dział II) zarządzanie ochroną powietrza będzie się odbywało w układzie stref, a strefę stanowią m.in. aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys. (strefa powiatu grodzkiego).

Ocenę jakości powietrza w strefach dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:

- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

- ustanowionych ze względu na ochronę roślin.

Lista zanieczyszczeń, dla których określono wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu w celu ochrony zdrowia obejmuje: benzen C6H6, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, ołów Pb, tlenek węgla CO, ozon O3, pył zwieszony PM10. Do zanieczyszczeń, dla których określono wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu w celu ochrony roślin należą: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozon O3.

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza, zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska stanowią:

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji.

Margines tolerancji stanowi określony procent wartości dopuszczalnej. Jego poziom będzie corocznie, stopniowo redukowany aż do czasu przyjętego jako data wymaganego osiągnięcia stężeń nie wyższych od wartości granicznej.

Poniżej przedstawiono klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji.

| Poziom stężeń | Klasa strefy | Wymagane działania |
| --- | --- | --- |
| nie przekraczający wartości dopuszczalnej* | A | brak |
| powyżej wartości dopuszczalnej * lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji | B | określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych |
| powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji* | C | określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji opracowanie programu ochrony powietrza (POP) |
| możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji* na niektórych obszarach; ocena dla tych obszarów oparta na podstawach uznanych za niewystarczające do zaliczenia strefy do klasy C (do opracowania POP) | B/C | określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz potencjalnych obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (uzyskanych w oparciu o dostępne „niewystarczająco pewne”, lecz wstępnie zaakceptowane, dane i metody) przeprowadzenie dodatkowych badań w celu potwierdzenia potrzeby (lub braku potrzeby) działań na rzecz poprawy jakości powietrza (opracowania POP) |

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów ...

Poniżej przedstawiono klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków, gdy margines tolerancji nie jest określony.

| Poziom stężeń | Klasa strefy | Wymagane działania |
| --- | --- | --- |
| nie przekraczający wartości dopuszczalnej* | A | brak |
| powyżej wartości dopuszczalnej* | C | określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych działania na rzecz poprawy jakości powietrza opracowanie programu ochrony powietrza (POP) |
| możliwość przekroczenia wartości dopuszczalnej* ocena dla tych obszarów oparta na podstawach uznanych za niewystarczające do zaliczenia strefy do klasy C (do opracowania POP) | A/C | określenie potencjalnych obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych (uzyskanych w oparciu o dostępne „niewystarczająco pewne”, lecz wstępnie zaakceptowane, dane i metody) przeprowadzenie dodatkowych badań w celu potwierdzenia potrzeby (lub braku potrzeby) działań na rzecz poprawy jakości powietrza (opracowania POP) |

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów ...

Kierunki działań:

- 1.	Monitoring jakości powietrza zgodnie z wymaganiami ustawowymi

- 2.	Ocena poziomu zanieczyszczeń w powietrzu w strefach co 5 lat

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Sektor oddziaływania: transport drogowy

Kierunki działań:

1. Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych i modernizacja istniejących, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg samochodowych, budowa parkingów dla rowerów, itp.

Sektor oddziaływania: Komunalny

Kierunki działań:

1. Kontynuacja modernizacji zbiorczych i indywidualnych systemów grzewczych: wprowadzanie kotłów nowej generacji, zmiana nośnika energii jakim jest węgiel na bardziej ekologiczny (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, alternatywne źródła energii: energia wodna, z biomasy, słoneczna, wiatrowa, pompy cieplne)

2. Sukcesywna realizacja programu gazyfikacji województwie (zgodnie z planami ujętymi w PZPWL)

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych

4. Preferowanie wprowadzania w budownictwie materiałów energooszczędnych

Sektor oddziaływania: Energetyka zawodowa i przemysł

Kierunki działań:

1. Wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT)

2. Modernizacja i automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle

3. Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach technologicznych oraz poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń.

3.3.4.	Hałas i pola elektromagnetyczne

Hałas i pola elektromagnetyczne są elementami tzw. stresu miejskiego, wpływającymi na jakość życia ludności, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Działania zmierzające do poprawy jakości środowiska tych obszarów powinny zawierać, oprócz działań wyszczególnionych w paragrafach dotyczących jakości wód, gospodarowania odpadami, jakości powietrza, działania ukierunkowane na ochronę przed hałasem oraz ochronę przed polami elektromagnetycznymi.

3.3.4.1.	Hałas

W ostatnich latach obserwuje się korzystne zmiany w zakresie emisji hałasu przemysłowego. Prowadzone od szeregu lat działania przynoszą efekty w postaci coraz to mniejszej liczby zakładów emitujących hałas o poziomach ponadnormatywnych. Niekorzystne trendy występują w zakresie hałasu drogowego; coraz większe tereny zagrożone akustycznie przez ruch samochodowy.

3.3.4.1.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku

Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców miast

na ponadnormatywny poziom hałasu emitowanego przez środki transportu

Kierunki działań:

1. Opracowanie map akustycznych i programów naprawczych dla obszarów położonych wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych.

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

Z charakterystyki stanu wyjściowego wynika, ze ochrona przed hałasem powinna być zogniskowana głównie na hałasie komunikacyjnym. Przez teren miasta przebiegają ważne szlaki drogowe, które w istotny sposób pogarszają klimat akustyczny. Działania w zakresie ochrony przed hałasem drogowym są w znacznej części identyczne z działaniami ukierunkowanymi na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, której źródłem jest transport drogowy (budowa obwodnic, modernizacja dróg, zwiększenie udziału transportu zbiorowego i rowerowego, itd.), co zostało omówione w paragrafie poprzednim.

Oprócz działań ukierunkowanych na redukcję emisji hałasu, równocześnie będzie kontynuowana budowa ekranów akustycznych, co zmniejszy uciążliwość hałasu dla mieszkańców domów leżących wzdłuż głównych tras komunikacyjnych. Właściwe rozpoznanie klimatu akustycznego przyczyni się do wskazania terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu. Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania przestrzennego w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kierunki działań:

1. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, terenów przemysłowych oraz głównych dróg i linii kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest równoważny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej.

Hałas pochodzący z sektora gospodarczego

Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powoduje uciążliwą emisję hałasu dla najbliższego otoczenia. Kontrole instalacji emitujących nadmierny hałas do środowiska przez służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w znacznej mierze wymuszają na podmiotach inwestowanie w urządzenia ograniczające jego emisję (tłumiki, obudowy dźwiękoszczelne, przenoszenie instalacji do innego obiektu, skrócenie czasu pracy urządzeń).

Kierunki działań:

1. Kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej

3.3.4.2.	Pola elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne

W Polsce trwa intensywny rozwój sieci telefonii komórkowej. Zgodnie z dostępną literaturą na temat stacji telefonii komórkowej uważa się, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Anteny stacji bazowych mają charakterystykę poziomą - są skonstruowane tak, by emitować wiązkę fal tylko równolegle do ziemi, a nie pod siebie. Poza tym budowane są w taki sposób by spełniać surowe normy ochronne. Orientacyjnie można przyjąć, że w odległości ponad 50 m w kierunku poziomym od anteny gęstość mocy promieniowanej jest bezpieczna. Na poziomie ziemi w pobliżu anten o mocy 1600 W, umieszczonych na wieżach o wysokości ponad 36 m, gęstość mocy wynosi zaledwie ok. 0,01 W/m2, przy czym największą wartość 0,02 W/m2 wykrywa się w odległości 15-60 m od wieży. Jeśli antena stacji o mocy 1000 W jest umieszczona na maszcie przynajmniej 2 m nad dachem budynku biurowego lub mieszkalnego, to można obliczyć, że pod dachem gęstość mocy wynosi mniej niż 0,01 W/m2. Jest to zatem wielkość bezpieczna, a promieniowanie jest jeszcze dodatkowo tłumione przez dach i płyty sufitowe. Moc aparatów przenośnych nie może przekraczać 4 W w telefonach analogowych i 2 W w telefonach cyfrowych. Obecnie produkowane telefony przenośne mają wbudowane układy mikroprocesorowe sterujące mocą urządzenia tak, aby była najniższa wystarczająca do utrzymania połączenia. Drugim sposobem ograniczenia emisji promieniowania elektromagnetycznego są układy, które czuwają nad tym aby telefon emitował fale radiowe tylko w czasie, w którym mówimy do mikrofonu, a podczas słuchania nie wysyłał ich w ogóle. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu przebywania rozmówcy w polu generowanym przez telefon oraz znacznie wydłuża czas pracy telefonu na akumulatorach przez oszczędzanie energii. Zmieniła się też koncepcja działania anten. Obecnie są one projektowane tak, by wysyłały fale omijając głowę użytkownika. Testy nie wykazały żadnego ujemnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego przez telefon lub stację bazową na rozrusznik serca ani na sam układ sercowo-naczyniowy. Aby zmniejszyć moc generowaną przez telefon w czasie rozmowy należy przestrzegać kilku zasad:

- podczas kupowania telefonu zwracać uwagę na aparaty z zewnętrzną anteną,

- jeśli aparat ma wysuwaną antenę, to należy ją wysunąć podczas rozmowy,

- starać się wybierać miejsca o możliwie najsilniejszym sygnale ze stacji bazowej (każdy telefon ma wskaźnik poziomu sygnału, więc można to określić),

- jeśli rozmawiamy w budynkach, podejść do okna - telefon będzie emitował znacznie mniej energii,

- nigdy podczas rozmowy nie należy dotykać anteny - zmniejsza to znacznie jej efektywność, co zmusza układy sterujące telefonem do podwyższenia jego mocy,

- jeśli to możliwe - należy korzystać z anten zewnętrznych np. w samochodzie i zestawów słuchawkowych.

Pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,3 kHz do 300 000 MHz

Źródła promieniowania elektromagnetycznego z zakresu 0,3 kHz-300 000 MHz:

- nadajniki radiowe i telewizyjne,

- stacje telefonii komórkowej.

3.3.4.2.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku

Monitoring pól  elektromagnetycznych w środowisku

## Kierunki działań do 2010 roku

W dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi za najistotniejsze należy uznać zapisy w Dziale VI ustawy - Prawo ochrony środowiska (Ochrona przed polami elektromagnetycznymi). Polskę czeka szereg prac w zakresie wprowadzenie unormowań w dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, zorganizowanie jednostki referencyjnej (wraz z laboratorium pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku), która będzie zapleczem naukowym i merytorycznym dla organów administracji, w tym inspekcji ochrony środowiska, które to organy mają realizować zadania zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska. W najbliższych latach podstawowym działaniem będzie prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Ponadto, jednym z ważnych zadań służących realizacji celu będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami (II Polityka Ekologiczna Państwa) z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Kierunki działań:

1. Rozwój systemu badań pól elektromagnetycznych.

2.Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego problematyki pól elektromagnetycznych.

3.3.5.	Awarie przemysłowe

Poważne awarie rozpatrywane są z punktu widzenia skutków dla środowiska, jakie mogą mieć miejsce w wyniku awarii przemysłowych i transportowych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. Główne zagrożenia na terenie miasta i gminy mogą powodować awarie powstające podczas transportu oraz magazynowania. Znaczne zagrożenie dla miasta stwarzają szlaki komunikacji samochodowej, którymi tranzytem przewożone są m.in. różnego rodzaju materiały niebezpieczne. Pojazdy przemieszczające się głównymi ulicami miasta, wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku niespodziewanej awarii lub kolizji drogowej wąskie ulice mogą zostać całkowicie zablokowane, zagrożone może być życie i zdrowie osób przebywających w śródmieściu i mieszkańców pobliskich posesji, a także może dojść do skażenia wód powierzchniowych.

3.3.5.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku

Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska

z tytułu poważnych awarii przemysłowych

3.3.5.2.	Kierunki działań do 2010 roku

Ustawa - Prawo ochrony środowiska określa podstawowe zasady zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Aktualne przepisy w dużej mierze są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady Seveso II, natomiast ich praktyczne wdrożenie może napotykać na trudności. Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także Wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje ustawa Prawo ochrony środowiska.  Z punktu widzenia narażenia mieszkańców na skutki ewentualnych awarii przemysłowych, istotne znaczenie mają zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze dla terenów otaczających zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii; plany te leżą w gestii Komendanta Wojewódzkiego PSP i przygotowywane są we współpracy z organami samorządu terytorialnego.

Kierunki działań:

1. Sporządzenie wojewódzkiego planu zarządzania ryzykiem(zgodnie z Programem Wykonawczym do II PEP)

2. Sporządzenie zewnętrznych planów operacyjno-ratownicze dla terenów otaczających zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii

3. Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów niebezpiecznych

3.4.	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

3.4.1.	Przyroda i krajobraz

3.4.1.1.	Cele średniookresowe do 2010 roku

- Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów prawnie chronionych, w tym wdrożenie systemu Natura 2000

- Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt

Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz krajobrazu jest głównym celem ochrony przyrody.

W zakresie ochrony przyrody podstawowymi aktami prawnymi w Unii Europejskiej są Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) i Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków). Mają one na celu utrzymanie różnorodności biologicznej państw członkowskich Unii poprzez ochronę najcenniejszych siedlisk oraz gatunków fauny i flory na ich terytorium. Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez utworzenie europejskiej sieci ekologicznej pod nazwą Natura 2000, złożonej z tzw. Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO), wytypowanych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) wytypowanych na podstawie Dyrektywy Ptasiej.

3.4.1.2.	Kierunki działań do 2010 roku

### Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych

Poznanie zasobów przyrodniczych regionu jest niezbędnym warunkiem do określenia kierunków i form jego ochrony. Warunkiem ich rozpoznania jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gmin. Wynika to z zapisów Programu Wykonawczego do II Polityki Ekologicznej Państwa, który wskazuje na konieczność wsparcia prac badawczych dotyczących stanu polskiej przyrody i bioróżnorodności oraz rozpoznania zagrożeń różnorodności biologicznej. Dla większości gmin województwa nie ma podstawowej inwentaryzacji przyrodniczej a stan zasobów przyrodniczych jest słabo rozpoznany. Prace inwentaryzacyjne dostarczą informacji o środowisku przyrodniczym, niezbędnych dla prac planistycznych (plany zagospodarowania przestrzennego) a jednocześnie do rozpoznania walorów środowiska. Uzyskane w ten sposób dane będą stanowić podstawę objęcia ochroną obszarów i obiektów o wysokich walorach przyrodniczych. Opracowania inwentaryzacyjne stanowić będą również cenną pomoc w kształtowaniu podstaw świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.

Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które podejmują działania w kierunku rozwoju tych terenów. Rygorom ochronnym poddane są parki, zadrzewienia itp.  Tworzenie nowych założeń parkowych oraz kształtowanie zieleni urządzonej wpłynie na poprawę struktury przyrodniczej całej gminy. Szczególnie ważna będzie renowacja parków, gdzie stosować do nasadzeń należy gatunki właściwe dla siedliska ze znacznym udziałem zieleni niskiej i kępami zadrzewień. Wzdłuż szlaków komunikacyjnych w miarę możliwości wprowadzać należy nasadzenia szpalerowe.

Kierunki działań:

1. Objęcie formami ochrony przyrody pełnej reprezentacji zasobów przyrody województwa.

2. Wzmocnienie ciągłości i spójności przestrzennej systemu obszarów chronionych

3. Nowelizacja granic obszarów chronionego krajobrazu

4. Opracowanie i bieżące wdrażanie planów ochrony rezerwatów, parków narodowych, parków krajobrazowych

5. Przygotowanie opracowań ekofizjograficznych gmin z wykorzystaniem dokumentacji dotyczących inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin

6. Rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w odniesieniu do obiektów turystycznych i rekreacyjnych w aspekcie ochrony walorów przyrodniczych

7. Wspieranie gmin w ustanawianiu użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości ekosystemów i cennych fragmentów krajobrazu

8. Wprowadzanie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem

9. Utrzymanie i rozwój śródmiejskich, w tym osiedlowych terenów zieleni

10. Określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt

11. Opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego

Pokrywanie się obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym z obszarami atrakcyjnymi turystycznie stwarza niebezpieczeństwo wzrostu ilości turystów i wzrostu negatywnego oddziaływania turystyki i rekreacji na zasoby przyrodnicze, w tym tereny chronione. Dynamiczny rozwój turystyki wymusza konieczność określenia zasad korzystania z zasobów przyrody. Szczególnie ważna jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa w tym zakresie, która powinna przebiegać na różnych płaszczyznach, obejmując zarówno sferę środowiska przyrodniczego jak i środowiska kulturowego. Rozwój edukacji ekologicznej i wymiany informacji w celu podnoszenia społecznej świadomości celów i potrzeb w dziedzinie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, a także związanych z działaniami w tej sferze nie tylko kosztów, ale również korzyści, jest jednym z zadań określonych w programie wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Państwa. Edukacja ekologiczna, skierowana zarówno do organizatorów turystyki jak i turystów indywidualnych, powinna zwracać uwagę na niebezpieczeństwa związane z dziką turystyką i niekontrolowanym używaniem wielu niebezpiecznych dla środowiska substancji.

Kierunki działań:

1. Promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu

2. Rozwój sieci szlaków turystycznych i przyrodniczych ścieżek dydaktycznych

3. Monitoring ruchu turystycznego, szczególnie na obszarach chronionych

4.Selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych terenów przed zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem

3.4.2.	Lasy

Kierunki działań:

1. Łączenie kompleksów leśnych, zwłaszcza w obszarze korytarzy ekologicznych i na obszarach wododziałów.

2. Zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym, w tym kształtowaniu granicy rolno-leśnej i ochronie krajobrazu

3. Odnowa zieleni dolin rzecznych, w tym ochrona lasów łęgowych.

3.4.3.	Ochrona gleb

3.4.3.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku

Ochrona, rekultywacja i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych.

3.4.3.2.	Kierunki działań do 2010 roku

Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym, powinno polegać na:

- zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom i klasie bonitacyjnej,

- lepszym dostosowaniu do naturalnego, biologicznego potencjału gleb, formy ich zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji,

- rekultywacji obszarów zdegradowanych.

Zgodnie z art. 109 ust. 2 Prawa ochrony środowiska, w zakresie obowiązków Starosty leży prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi. Starosta prowadzi także corocznie aktualizowany rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę (art. 110 Prawa ochrony środowiska). Kolejność realizowania przez starostę zadań w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi określają powiatowe programy ochrony środowiska (art. 112 cytowanej ustawy).

Ochronę gleb należy postrzegać w powiązaniu z ochroną powierzchni ziemi, z włączeniem gospodarki odpadami, ochrony przed powodzią, przeciwdziałania suszy i rozwoju rolnictwa ekologicznego.

## Kierunki działań

1. Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów.

2. Ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych.

3. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej.

4. Opracowanie zintegrowanego programu ochrony powierzchni ziemi i gleb z włączeniem gospodarki odpadami, ochrony przed powodzią, przeciwdziałania suszy i rozwoju rolnictwa ekologicznego..

3.5.	Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii

3.5.1.	Wodochłonność i energochłonność gospodarki

W terminie do 2004 r. wskaźniki zużycia wody, materiałochłonności i energochłonności, zostaną wprowadzone do systemu statystyki publicznej i zostanie określony zakres i sposób wykorzystania tych wskaźników w regionalnych i lokalnych programach ochrony środowiska.

3.5.1.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku

Racjonalizacja zużycia wody i energii

3.5.1.2.	Kierunki działań do 2010 roku

Zmniejszenie zużycia wody, materiałów i energii jest także najbardziej racjonalnym podejściem w dziedzinie poprawy ekonomiki produkcji. Z jednej strony zmniejsza się presja na środowisko, a z drugiej mniejsze są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, mniejsze koszty energii i surowców stosowanych w produkcji. Realizacja powyższego celu ekologicznego zależy przede wszystkim od działań podejmowanych przez przemysł i energetykę zawodową, a także przez sferę komunalną. Na szczeblu zakładu przemysłowego istotne znaczenie będą miały systemy pozwoleń zintegrowanych i w ich ramach najlepsze dostępne techniki (BAT). Znaczącą rolę odgrywa skuteczne zarządzanie środowiskiem w przemyśle (wdrażanie norm ISO 14 000, EMAS, programów „czystszej produkcji”, programu „Odpowiedzialność i troska”).

Działania na rzecz wprowadzenia wskaźników zużycia wody, materiałochłonności i energochłonności do pozwoleń zintegrowanych dla najbardziej wodochłonnych/materiałochłonnych/energochłonnych dziedzin produkcji, a także działalność Krajowego Centrum Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) - przyczynią się do racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

Racjonalizacja zużycia wody

W sferze gospodarki komunalnej wskazane jest zintensyfikowanie działań przedsiębiorstw wodociągowych, ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody w systemach przesyłowych.

Kierunki działań:

1. Zmniejszenie wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych.

2. Kontynuacja wprowadzania zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji w przemyśle.

3. Kontynuacja modernizacji sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesyłowych.

Zmniejszenie energochłonności gospodarki

Założenia polityki energetycznej państwa przewidują, że w związku z urealnieniem cen energii, postępem w modernizacji i restrukturyzacji działalności gospodarczej oraz wzrostem świadomości społeczeństwa, sprzyjającej oszczędzaniu energii, zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu będzie się nadal zmniejszać i w 2010 roku zużycie powinno zmniejszyć się o ok. 25% w stosunku do 2000 r.

Osiągnięcie takiej redukcji zużycia energii będzie wymagało wprowadzenia mechanizmów pozwalających na uwzględnianie w cenach energii jej kosztów środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego paliwa dla środowiska) oraz większego zaangażowania instytucji publicznych/przedsiębiorstw/mieszkańców w działania zmierzające do wprowadzania energooszczędnych technologii. Ograniczenie ogólnego zużycia energii (a więc zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Kierunki działań:

1.Wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle oraz energetyce.

2. Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach przesyłowych, poprawa parametrów energetycznych budynków oraz podnoszenie sprawności wytwarzania energii.

3.5.2.	Wykorzystanie energii odnawialnej

Wykorzystanie energii odnawialnej w Unii Europejskiej, kształtuje się na poziomie 6 %. Do roku 2010 udział ten powinien wzrosnąć do przynajmniej 12 %. W Polsce przewiduje się (wg Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej), że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej w całkowitym bilansie zużycia energii pierwotnej wzrośnie do 7,5 %.

3.5.2.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej

3.5.2.2.	Kierunki działań do 2010 roku

Podobnie jak w całym kraju, głównie ze względów ekonomicznych, (znacznie niższe koszty inwestycyjne, jak również często eksploatacyjne niż w przypadku innych źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych) największe możliwości upatruje się w rozwoju systemów przetwarzających energię biomasy (zrębki drewna, słoma, itp.) na energię użyteczną, głównie cieplną (kotły opalane paliwami stałymi będą zastępowane kotłami opalanymi biomasą). Do celów energetycznych może być wykorzystywana energia takich roślin jak wierzba (Salix viminalis) lub ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita) (promocja plantacji tych roślin) oraz biogaz powstający w wyniku fermentacji odpadów z produkcji zwierzęcej, ścieków komunalnych lub odpadów komunalnych (gaz wysypiskowy). Mimo pozornego niewielkiego wpływu na środowisko energii wiatrowej i wodnej, a nawet z biomasy, taka energetyka może być jednak zagrożeniem dla zasobów krajobrazu i różnorodności biologicznej. Zatem konieczne jest uwzględnianie uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych przy lokalizacji obiektów tych form energetyki.

Kierunki działań:

1. 	Określenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii odnawialnej i niekonwencjonalnej.

2.	Uwzględnianie uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji farm energetyki wiatrowej.

3.	Promowanie oraz popularyzacja najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych.

4.	Wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialne.

3.5.3.	Ochrona przed powodzią

Sprawy związane z ochroną przeciwpowodziową należy prowadzić z uwzględnieniem podziału obszaru na zlewnie (dorzecza). W ustawie Prawo wodne zagadnieniom tym została nadana odpowiednia ranga, a kompetencje w tym zakresie w aspekcie planowania działań przypadły:

- Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie projektu planu ochrony przeciwpowodziowej na obszarze państwa

- Dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej, którzy są odpowiedzialni za opracowanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym.

W regionalnych zarządach gospodarki wodnej powstaną ośrodki koordynacyjno-informacyjne, których zadaniem będzie wspomaganie koordynowania działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, za co odpowiedzialny jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Kierunki działań do 2010 roku:

- Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych

- Naprawa, odbudowa i modernizację urządzeń melioracji wodnych oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, poprawa stabilności obwałowań na odcinkach wysokiego ryzyka

- Zwiększenie przepustowości sekcji mostowych obwałowań

- Przebudowa istniejących polderów i wykonanie nowych

- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni poprzez małą retencję zbiornikową, zalesienia, właściwe zabiegi agrotechniczne i melioracyjne.

3.6.	Zagadnienia systemowe

3.6.1.	Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych

Efektywność działań na rzecz poprawy stanu środowiska, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz zrównoważonego wykorzystania surowców, w coraz większym stopniu zależy od zharmonizowania celów rozwoju gospodarczego i społecznego z celami ochrony środowiska. Oznacza to potrzebę włączenia aspektów ekologicznych do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zarząd województwa odpowiedzialny za przygotowanie polityk sektorowych powinien zadbać o integrację rozwoju danej dziedziny z ochroną środowiska. Dotyczy to energetyki i przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, turystyki i innych dziedzin działalności, które to dziedziny bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na środowisko (generowanie zanieczyszczeń i/lub szkodliwych oddziaływań fizycznych, korzystanie z zasobów środowiska). Ustawa Prawo ochrony środowiska daje instrument wspierający lub wymuszający ekologizację polityk sektorowych - w postaci strategicznych ocen ich oddziaływania na środowisko. Oceny te muszą być wykonywane przede wszystkim dla polityk i programów wymaganych ustawowo.

Kierunki działań:

1. Wprowadzenie do wszystkich programów sektorowych zagadnień ochrony środowiska.

2. Zawarcie w każdym przetargu ogłaszanym przez administrację publiczną wymogów ekologicznych.

3.6.2.	Przyszłościowy rozwój miast w aspekcie ochrony środowiska

3.6.2.1.	System transportowy

Główne zagrożenia środowiska z tytułu systemu transportowego

- Emisja spalin

- Emisja hałasu

- Degradacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w tym fragmentacja korytarzy ekologicznych

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

- Wzrost zagrożenia powodzią

Cel w zakresie rozwoju systemu transportowego do 2010 roku

Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej województwa poprzez optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, modernizację i rozbudowę urządzeń i tras komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zmniejszających lub eliminujących szkodliwy wpływ transportu na środowisko.

Kierunki rozwoju systemu transportowego do 2010 roku

Kierunki rozwoju systemu transportowego w województwie wielkopolskim zostały zdefiniowane w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Kierunki te mają bezpośredni związek ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza i eliminacją uciążliwości transportu drogowego dla otoczenia. Są to:

- Udrożnienie systemu drogowego (budowa obwodnic miast w ciągach najważniejszych dróg, likwidacja tzw. "wąskich gardeł").

Najbardziej newralgicznymi miejscami są miejscowości, przez które przechodzą drogi krajowe i wojewódzkie a zwarta zabudowa miejska uniemożliwia prace modernizacyjne na tych drogach.

- Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg o parametrach dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej zwiększy atrakcyjność komunikacyjną regionu i przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń i hałasu.

- Wykorzystanie warunków do rozwoju transportu lotniczego przyczyni się do zapewnienia przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu.

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia z tytułu rozwoju systemu transportowego

- Zwiększenie płynności i przepustowości sieci drogowej

- Podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej

- Eliminacja ruchu drogowego o charakterze tranzytowym z centów miast (budowa obwodnic)

- Przestrzeganie zasad kwalifikacji pojazdów do ruchu drogowego

- Rozwój transportu kolejowego, lotniczego, wodnego, tramwajowego

- Działania techniczne zabezpieczające mieszkańców przed nadmiernym hałasem (budowa ekranów akustycznych, okien dźwiękoszczelnych)

- Edukacja ekologiczna mieszkańców

3.6.3.	Turystyka i rekreacja

Główne zagrożenia środowiska z tytułu turystyki i rekreacji

- Infrastruktura techniczna nie spełniająca wymogów ochrony środowiska

- Wzrastająca liczba turystów szczególnie zmotoryzowanych

- Zaśmiecanie i dewastacja miejsc cennych przyrodniczo

- „Dzikie zagospodarowywanie” miejsc o dużych walorach przyrodniczych

- Intensywne wykorzystanie szlaków turystycznych, szczególnie turystyki konnej i rowerowej

Cel w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji do 2010 roku

Dalszy rozwój turystyki i rekreacji poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych

i kulturowych województwa zgodnie z zasadami ochrony środowiska

Kierunki rozwoju turystyki i rekreacji do 2010 roku - kierunki działań minimalizujących zagrożenia z tytułu rozwoju turystyki i rekreacji

- Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowo powstających obiektów turystycznych i rekreacyjnych.

- Selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo, w tym ochrona cennych terenów przed przeinwestowaniem.

- Ograniczenie rekreacyjnego wykorzystania terenów o dużych walorach przyrodniczych.

- Odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego eliminujące dzikie zagospodarowanie obszarów cennych przyrodniczo.

- Właściwa “eksploatacja” szlaków turystycznych głównie rowerowych i konnych.

- Edukacja ekologiczna mieszkańców oraz podnoszenie standardów edukacji ekologicznej organizatorów turystyki.

3.6.4.	Energetyka zawodowa i przemysł

Główne zagrożenia środowiska z tytułu rozwoju przemysłu

- emisja zanieczyszczeń do powietrza

- nadzwyczajne zagrożenia środowiska

- degradacja powierzchni ziemi

- emisja hałasu

- zużywanie zasobów naturalnych

- odprowadzanie ścieków

- przerywanie ciągłości ekosystemów rzecznych (brak przepławek)

Cel w zakresie rozwoju przemysłu do końca 2010 roku

Restrukturyzacja istniejących zakładów przemysłowych oraz rozwój nowoczesnych innowacyjnych sektorów przemysłowych o zminimalizowanym wpływie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne oraz tworzenie warunków do dalszego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Kierunki rozwoju przemysłu i energetyki zawodowej do 2010 roku

Restrukturyzacja istniejących zakładów. Zaostrzenie wymogów ekologicznych i wzrost konkurencyjności rynku stawia zakłady przed koniecznością restrukturyzacji. Z punktu widzenia ochrony środowiska ważne będą wszystkie działania zmierzające do zminimalizowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Jak wynika z analizy Strategii rozwoju województwa restrukturyzacji wymagają szczególnie zakłady przemysłu przetwórstwa spożywczego. Szereg zakładów podjęło już lub jest w trakcie podejmowania działań restrukturyzacyjnych. Oprócz usprawnień technicznych istotną rolę będą miały usprawnienia organizacyjne, które są trudniejsze, mniej wymierne w efektach i mniej konkretne od usprawnień technicznych. Istotnym dla rozwoju miast będzie rozwój tzw. „przemysłu czasu wolnego”, który stwarza szansę rozwoju usług obejmujących turystykę, rekreację, usługi kulturalne, gastronomię.

Aktywność zakładów na rzecz ochrony środowiska. Zakłady przemysłowe w coraz większym stopniu ponosić będą odpowiedzialność za ochronę środowiska. Zadania z tym związane nie będą ograniczać się do naprawy zaistniałych szkód i spełnienia wymogów zdefiniowanych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska, ale będą zmierzać do zapobiegania powstawaniu negatywnych oddziaływań i szkód w środowisku. Respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle jest jednym z warunków skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa. Osiągnięcie celów polityki ekologicznej nie będzie możliwe bez aktywnego włączenia się przedsiębiorstw przy jednoczesnym zewnętrznym wsparciu finansowym i merytorycznym w spełnianiu obligatoryjnych wymagań. Jednym z koniecznych działań będzie dostosowanie się zakładów do tzw. zintegrowanych pozwoleń, obejmujących wszystkie elementy środowiska (zgodnie z Dyrektywą IPPC). Istotne będzie podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych działań na rzecz środowiska jak również upowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego.

W systemach zarządzania środowiskowego zwracana jest uwaga na:

- oszczędne korzystanie z surowców,

- stosowanie surowców ekologicznych,

- energochłonność i wodochłonność,

- prewencję odpadów,

- systemy rejestracji emisji i zużywanych surowców,

- efektywne procesy produkcyjne.

Cechą zarządzania środowiskowego jest włączenie środowiska i jego ochrony do celów strategicznych firmy i przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarządu firmy. Idea ta jest realizowana poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (systemy sformalizowane - np. normy ISO 14 000 EMAS, lub niesformalizowane - np. Program Czystszej Produkcji). Powinny być prowadzone działania inspirujące firmy do starań o wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego, wskazujące na niewątpliwe korzyści wynikające z jego wprowadzenia.

W późniejszym etapie należy poszukiwać sposobu jak włączyć system zarządzania środowiskowego w pozwolenia wydawane przez Wojewodę lub Starostę dla zakładów zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Takie podejście jest zgodne z polityką Unii Europejskiej, która poleca systemy zarządzania środowiskowego jako wyraz własnej odpowiedzialności przemysłu za sprawy środowiskowe.

Wspomniane systemy zarządzania środowiskowego polecane są również dla zakładów gospodarki komunalnej oraz instytucji publicznych.

Współpraca. W najbliższych latach wzrastać będzie rola współpracy między zakładami przemysłowymi a instytucjami rządowymi i samorządowymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska). Umożliwi to zakładom przemysłowym podejmowanie działań opartych o ich większą dobrowolność i aktywność. Władze województwa będą zachęcały zakłady do wdrażania systemów zarządzania środowiskiem a zakłady, które rozpoczną nad nimi pracę mogą oczekiwać wsparcia i bardziej elastycznego podejścia do zagadnień pozwoleń. Wsparcie będzie polegało na popieraniu starań tych zakładów przy ubieganiu się o pomoc finansową na realizację zadań ekologicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednocześnie inwestycje te będą traktowane jako priorytety wojewódzkie w zakresie ochrony środowiska.

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia:

- rozwój nowych sektorów przemysłu, przyjaznych środowisku

- wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem

- wprowadzanie technologii mało i bezodpadowych

- właściwe gospodarowanie terenami przemysłowymi

3.6.5.	Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska

Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w rolnictwie, turystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystania odpadów), rozwoju produkcji urządzeń służących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku.

Kierunki działań:

1. Wspieranie powstawania tzw. zielonych miejsc pracy, w tym przygotowanie przez wojewódzkie władze samorządowe programu tworzenia zielonych miejsc pracy

2. Promocja firm polskich produkujących urządzenia ochrony środowiska, zwłaszcza urządzeń wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowania odpadów

3.6.6.	Edukacja ekologiczna

Polityka ekologiczna prowadzona przez Miasto i Gminę Ostroróg winna zakładać, obok podejmowania konkretnych działań inwestycyjnych i rozwiązań systemowych, mających na celu poprawę stanu środowiska, a tym samym zmniejszenie uciążliwości, na które narażeni są mieszkańcy miasta, także inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej. Nakazem chwili jest takie kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym szczególnie dzieci i młodzieży, aby mogło ono z przekonaniem realizować cele zrównoważonego rozwoju. Celowe jest opracowanie oddzielnego Program Edukacji Ekologicznej w Mieście i Gminie Ostroróg, zakładającego przyjęcie trzech form działania:

forma I: teoretyczno-praktyczna - szkolna edukacja ekologiczna,

forma II: poznawcza - czynny udział w kształtowaniu środowiska,

forma III: popularyzacyjna - imprezy, festyny, konkursy itp.

Program winien zakładać przede wszystkim włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta w praktyczne formy edukacji ekologicznej. Celem prowadzonej edukacji ekologicznej jest uwrażliwienie mieszkańców miasta na współczesne problemy ochrony środowiska, uzmysłowienie nieodłącznych związków człowieka z przyrodą, a także zachęcenie do działań i proekologicznych wyborów na co dzień, czyli życia przyjaznego dla środowiska.

3.6.6.1.	Edukacja ekologiczna w formalnym systemie kształcenia

Edukacja ekologiczna, to zadanie, które pozwala przygotować nowe pokolenia, aby w sposób mądry i odpowiedzialny kierowały światem. Edukacja ekologiczna musi wskazywać taką drogę do rozwoju świata, by zachować jego piękno, wartości i zasoby. Osoby podejmujące się edukacji ekologicznej muszą być szczególnie świadomi i dobrze przygotowani. W edukacji ekologicznej podstawową rolę spełniają nauczyciele i wychowawcy. Otwiera się przed nimi zadanie - przekazać następnym pokoleniom nie tylko wiedzę, lecz nauczyć dzieci i młodzież, widzieć, czuć i kochać. To nie tylko wiedza daje bodziec do działania, lecz emocjonalny stosunek do otaczającej nas przyrody. Aby wskazać nauczycielom jak przekazywać informacje, jak nie frustrować tylko budzić zaangażowanie i chęć działania oraz skąd brać pomysły i materiały dydaktyczne, organizowane są szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez doświadczonych w tym zakresie specjalistów.  Celem edukacyjnych warsztatów szkolnych jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na współczesne problemy ochrony środowiska, a także zachęcenie do działań i proekologicznych wyborów, na co dzień, czyli życia przyjaznego dla środowiska.  Niezwykle ważne jest wyposażenie nauczycieli w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Są to publikacje przeznaczone dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne dla uczniów do pracy w czasie lekcji oraz wydawnictwa przeznaczone dla bibliotek ogólnych lub gabinetów przedmiotowych. Celowe jest inicjowanie prowadzenia przez szkoły całorocznych badań środowiska. Prowadzenie przez szkoły badań, obserwacji i doświadczeń - czynne uczestniczenie w tych pracach dzieci i młodzieży - ma znaczny wpływ na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku, skalę jego zanieczyszczenia, zagrożenia i możliwości przeciwdziałania. Poprzez pomoc w wyposażeniu szkolnego minilaboratorium ekologicznego mobilizuje się nauczycieli do prowadzenia cyklicznych, interesujących i użytecznych lekcji. Niezbędna jest Pomoc w organizowaniu wycieczek szkolnych Większość wycieczek ukierunkowana jest na obszary chronione województwa. Każde obcowanie z przyrodą, poznawanie jej tajemnic i uroków, kształtuje proekologiczne postawy i zachowania. Posadzone drzewo, krzew lub inna roślina, a następnie stała ich pielęgnacja przez dzieci, uzmysławia im nie tylko ile pracy i czasu trzeba poświęcić na oczekiwany efekt, ale także jest elementem poznawczym i uwrażliwiającym na potrzebę ochrony całej zieleni. Z tych względów inicjujemy prowadzenie nasadzeń przez szkoły na ich terenie i terenach przyszkolnych pod hasłem „Każde dziecko ma swojego zielonego przyjaciela”. Przeprowadzanie konkursów, konferencji, szkolnych i międzyszkolnych spartakiad wiedzy ekologicznej to formy edukacji, które bezpośrednio organizują i skupiają młodzież do wnoszenia często poważnego wysiłku intelektualnego. Takie też formy bywają przyczyną rodzenia się pasji przyrodniczych, a na pewno kształtują pozytywne postawy i zachowania. Dlatego też program winien zakładać poważny wkład Miasta i Gminy Ostroróg w inicjowanie i pomoc w organizacji tego typu imprez.

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem realizowanym w formalnym systemie kształcenia obejmującym m.in. wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe. Podstawy programowej kształcenia ogólnego określa podstawowe zadania szkoły w zakresie nauczania, umiejętności i pracy wychowawczej uwzględniając w nich działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej uczniów. Jedną ze ścieżek interdyscyplinarnych międzyprzedmiotowych jest edukacja ekologiczna. Tematyka ekologiczna stanowi element wielu przedmiotów a jej właściwa realizacja zależy przede wszystkim od zaangażowania nauczycieli, od ich znajomości najważniejszych problemów z zakresu ochrony środowiska gminy Ostroróg i województwa wielkopolskiego. Ważnym zadaniem jest wprowadzanie do programów szkolnych zagadnień związanych z edukacją ekologiczną szczególnie dotykającą tych problemów, które w danej gminie, mieście czy powiecie są najistotniejsze, np. stosowanie ekologicznych źródeł energii, selektywna zbiórka odpadów, właściwa gospodarka wodno-ściekowa itp. Stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących i poszukujących tj. „burza mózgów”, karty pracy, projekty; zajęcia terenowe oparte na bezpośrednim kontakcie ucznia z przedstawianą problematyką wykształci w uczniu umiejętność obserwacji, logicznego myślenia, kojarzenia, wyciągania wniosków. Zadaniem nauczyciela w szeroko pojętej edukacji ekologicznej jest:

- kształtowanie u ucznia postawy odpowiedzialności za stan środowiska,

- zachęcanie ucznia do prowadzenia własnych obserwacji, badań i analizy środowiska,

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów zgodnie z posiadana wiedzą,

- umożliwienie dzieciom i młodzieży podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska w ich otoczeniu.

Nauczyciele podejmujący się realizacji zagadnień związanych z edukacją ekologiczną powinni zarówno współpracować ze sobą, jak i współpracować z instytucjami/ organizacjami wspierającymi ich działalność:

- Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy – organizowanie i współorganizowanie prelekcji, konkursów, lekcji, festynów, finansowanie nagród,

- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – doradztwo metodyczne, kursy, szkolenia, pokazowe lekcje,

- Centra i ośrodki edukacji ekologicznej – szkolenia, prelekcje, lekcje w terenie, doradztwo,

- Nadleśnictwa – organizacja zajęć terenowych, organizacja prelekcji, szkoleń, finansowanie nagród, wydawanie materiałów informacyjnych,

3.6.6.1.1.	Cel średniookresowy do 2010 roku

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców warunkuje Polsce miejsce w zjednoczonej Europie. Edukacja ekologiczna kształtuje całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą. Ukazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym.

Wykształcenie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności

mieszkańców województwa wielkopolskiego i gmin za stan i ochronę środowiska.

Cel ten wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Istotne jest, aby został on osiągnięty zarówno wśród młodego pokolenia, jak i u ludzi dorosłych.

3.6.6.1.2.	Kierunki działań do 2010 roku

Strategię realizacji ogólnego celu zogniskowano wokół zagadnień:

- edukacja ekologiczna w szkolnictwie,

- edukacja ekologiczna dorosłych.

###### Kierunki działań:

1. Zwiększenie udziału problematyki ekologicznej w szkolnych programach nauczania.

2. Aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w formalnym systemie kształcenia.

3.Wspieranie działań edukacji szkolnej przez instytucje samorządowe i państwowe.

3.6.6.2.	Pozaszkolna edukacja ekologiczna

Jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju jest włączenie do udziału w nim całego społeczeństwa. Dlatego konieczna jest jak najbardziej wszechstronna edukacja ekologiczna skierowana do: osób dorosłych, różnych grup zawodowych (rolników, organizatorów turystyki, przemysłowców). Rozwijanie świadomości proekologicznej mieszkańców jest wpisane jako cel operacyjny w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej osób dorosłych jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a także o możliwościach prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska. Wśród wielu ważnych tematów edukacji ekologicznej znaczące miejsce należy przypisać edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego, oszczędności energii itp. Szczególnie ważną rolę w edukacji ekologicznej mają organy samorządowe. Powinny one współdziałać przy opracowywaniu i realizacji lokalnych programów edukacji ekologicznej oraz z organizacjami, instytucjami, przedstawicielami zakładów pracy i społeczności lokalnych. Nadal w licznych lasach województwa rozwijana będzie edukacja leśna prowadzona przez pracowników Lasów Państwowych przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich itp. Województwo wielkopolskie posiada szerokie możliwości dla rozwoju turystyki i rekreacji. Ponieważ niewłaściwie organizowana masowa turystyka i rekreacja negatywnie oddziałuje na środowisko, konieczne jest obejmowanie edukacja ekologiczną organizatorów turystyki i wypoczynku jak i osób korzystających z oferowanych usług oraz mieszkańców terenów cennych przyrodniczo. Ważną kwestią jest edukacja w miejscu pracy, ponieważ większość czynnych zawodowo osób poprzez podejmowane decyzje, ma mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na stan środowiska. Nowym i ważnym wezwaniem dla edukacji jest zmieniająca się pozycja polskiego rolnictwa i wsi w procesie integracji z UE. Przemianom tym musi towarzyszyć zwiększenie świadomości ekologicznej rolników i zachowanie tradycji przyjaznego dla środowiska rolnictwa (np. poprzez wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych).

Zdecydowanie największy wpływ na poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa mają media. Podkreślić należy, ze istnieje ścisła zależność między wiedzą społeczeństwa z zakresu stanu środowiska i nastawieniem do działań na rzecz jego ochrony, a sposobem ukazywania problemów ekologicznych w mediach. Coraz większego znaczenia nabierają tematyczne programy publicystyczne, filmy popularnonaukowe o tematyce środowiskowej oraz reklama społeczna promująca działania przyjazne środowisku. Kontynuacja współpracy władz województwa, miast i powiatów, organizacji ekologicznych i centrów edukacji ekologicznej z regionalnymi mediami, powinna zaowocować cyklicznym ukazywaniem się artykułów, programów TV, audycji radiowych, w których przybliżałoby się mieszkańcom bieżące problemy i działania w województwie. Efektem współpracy z telewizją lokalną mógłby być cykl programów informacyjnych, wywiadów z politykami, osobami zaangażowanymi w ochronę środowiska, filmów edukacyjnych. Ze względu na możliwość wykorzystania komputerów coraz większe znaczenie będzie miała treść edukacyjna na stronach www oraz możliwość kontaktu i dyskusji z mieszkańcami poprzez internet. Z uwagi na istniejące na terenie województwa ośrodki edukacyjne należałoby zwiększyć ich rolę edukacyjną poprzez poszerzenie działalności edukacyjnej i większy kontakt ze społeczeństwem. Duże znaczenie w edukacji ekologicznej dorosłych mają działania pozaszkolne podejmowane przez uczniów i nauczycieli. Umożliwiają one włączenie do programu edukacji ekologicznej społeczności lokalnych, bez których poparcia żadne działania na rzecz ochrony środowiska nie powiodą się. Równocześnie wspólne działania dzieci i rodziców stwarzają szansę zmiany mentalności społeczeństwa i kształtowania świadomości proekologicznej.

Kierunki działań:

1. Informowanie społeczeństwa nt. stanu środowiska w województwie i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony

2. Współdziałanie władz województwa z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony.

3. Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej na terenach cennych przyrodniczo (ścieżki przyrodnicze i edukacyjne)

4. Tworzenie infrastruktury przyrodopoznawczej w Parkach Narodowych

5. Realizacja treści ekologicznych przez środki masowego przekazu, instytucji kultury i wypoczynku

6. Współpraca władz lokalnych ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego, zakładami pracy i pozarządowymi organizacjami w celu efektywnego wykorzystania różnych form edukacji ekologicznej.

3.7.	Prognozowany stan środowiska w 2010 roku

3.7.1.	Wprowadzenie

Rozwój gospodarczo-społeczny województwa wielkopolskiego i powiatu szamotulskiego oraz zakres podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska będą decydowały o stanie środowiska przyrodniczego także na obszarze gminy Ostroróg. Realizacja działań zgodnych z przyjętą strategią ochrony środowiska pozwala mieć nadzieję, że istnieje duża szansa na zharmonizowanie rozwoju gospodarczo-społecznego z wymogami ochrony środowiska. Sukcesywne wdrażanie strategii ochrony środowiska, w tym przestrzeganie strategii w zakresie działań systemowych doprowadzi do określonego stanu środowiska. Należy jednak podkreślić, że określenie spodziewanego stanu środowiska w ujęciu uwzględniającym zapisy Prawa ochrony środowiska i Prawa wodnego w chwili obecnej jest niezmiernie trudne. Dotyczy to zwłaszcza jakości wód (w miejsce dotychczasowych klas wprowadzenie oceny jakości wód z punktu widzenia ich użytkowania), a także zagrożenia hałasem (brak map akustycznych i programów ochrony przed hałasem). Dodatkowym czynnikiem utrudniającym prognozowanie stanu środowiska jest niepewność, co do rzeczywistego zaangażowania środków finansowych, w tym pomocowych Unii Europejskiej.

Działania ukierunkowane na:

- rozwój infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej (dotyczącej systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, budowę i modernizację systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków)

- zrównoważony rozwój systemu transportowego (ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i emisji hałasu)

- wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami, zgodnie z Planem gospodarki odpadami

- wprowadzanie najlepszych dostępnych technik (BAT) w sektorze energetyki zawodowej (pozwolenia zintegrowane)

- korzystanie z ekologicznych źródeł energii cieplnej (w energetyce zawodowej i indywidualnych gospodarstwach)

- zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym realizacja programów rolno-środowiskowych i wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych

- zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji

- edukację ekologiczną

doprowadzą do widocznej poprawy stanu środowiska.

3.7.2.	Zasoby wodne

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach o RLM powyżej 15 tys. oraz znaczne zaawansowanie działań dotyczących aglomeracji o RLM powyżej 2 tys., a także właściwie prowadzona gospodarka rolna (optymalne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin) i prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi zmniejszy stopień zagrożenia wód podziemnych i znacznie wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych. Równocześnie spodziewane są podobne działania na obszarze sąsiednich województw. W rezultacie zmniejszy się udział wód pozaklasowych i jednocześnie wzrośnie udział wód I klasy.

3.7.3.	Powietrze atmosferyczne i hałas

Jakość powietrza. Stan jakości powietrza będzie ulegał systematycznej poprawie. Przewiduje się zmniejszenie stężeń pyłu zawieszonego, tlenków azotu i tlenków siarki.

Hałas. Zrównoważony rozwój systemu transportowego znacznie ograniczy emisję hałasu, co doprowadzi do osiągnięcia zgodności prawnej w zakresie poziomu hałasu w najbardziej newralgicznych miejscach.

3.7.4.	Powierzchnia ziemi

W wyniku wprowadzenia zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi w 2010 roku zostaną osiągnięte limity w zakresie gospodarowania odpadami z sektora komunalnego i sektora gospodarczego, co będzie skutkowało zmniejszeniem negatywnego oddziaływania składowisk na środowisko. Rozwiązany zostanie problem gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zlikwidowane będzie zagrożenie ze strony mogilników. Tereny zdegradowane, zwłaszcza w rejonie eksploatacji kruszyw i węgla zostaną zagospodarowane w kierunku leśnym i wodnym. Objęcie ochroną prawną terenów cennych przyrodniczo, zwłaszcza wdrożenie systemu NATURA 2000 oraz bieżąca ochrona tych terenów, a także realizacja programów rolno-środowiskowych,  spowoduje wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa wielkopolskiego, w tym powiatu szamotulskiego.

4.	PLAN OPERACYJNY NA LATA 2004 - 2006

Cele ekologiczne do 2010 roku i strategia ich realizacji są bazą dla planu operacyjnego na lata 2004-2006, tj. konkretnych przedsięwzięć (inwestycyjnych i poza inwestycyjnych), które mają priorytet w skali gminy.

4.1.	Priorytety ekologiczne

Kryteria wyboru priorytetów

Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2006 roku rozpatrywano z dwóch punktów widzenia:

- priorytetowe komponenty (lub uciążliwości) środowiska

- priorytetowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska.

Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów w skali województwa, należy wymienić:

- wymogi wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy - Prawo wodne oraz innych ustaw komplementarnych,

- wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe dotyczące implementacji dyrektyw Unii Europejskiej

- dysproporcję pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym

- likwidację lub zmniejszenie oddziaływania tzw. gorących punktów na środowisko i człowieka,

- ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia,

- możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego,

- obecne zaawansowanie inwestycji

- wielokrotna korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia.

Priorytety proekologiczne

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria proponuje się, w perspektywie najbliższych czterech lat, następującą hierarchię potrzeb:

W zakresie poprawy jakości środowiska:

- Poprawa jakości wód. Zasoby wodne są tym komponentem, który wymaga największej liczby przedsięwzięć zarówno do poprawy i ochrony jakości zasobów wodnych jak i ochrony zasobów ilościowych. Przedsięwzięcia priorytetowe w skali województwa wynikają z konieczności spełnienia przez województwo wielkopolskie przyjętych przez Polskę zobowiązań w zakresie wdrażania wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz Dyrektywy 98/83/EEC w zakresie stacji uzdatniania wody i poprawy stanu sieci wodociągowej.

- Racjonalizacja gospodarki odpadami w świetle wymagań określonych w nowych ustawach- wykorzystanie wzrastającej ilości odpadów komunalnych, które obecnie są w większości składowane.

- Ochrona przed hałasem komunikacyjnym i poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zwłaszcza obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych (przedsięwzięcia z zakresu poprawy systemu transportowego przynoszą podwójną korzyść).

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:

Efektywna ochrona przyrody

Ochrona gleb oraz ochrona

W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii

W zakresie zadań systemowych

Rozwój edukacji ekologicznej

Zarządzanie środowiskowe (rozpowszechnianie systemów zarządzania środowiskowego w zakładach przemysłowych, instytucjach publicznych, w tym doskonalenie zarządzania środowiskiem na szczeblu samorządu województwa)

Należy zaznaczyć, że często realizacja konkretnego przedsięwzięcia przynosi wielokrotną korzyść. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska i uciążliwości środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich zwykle skutkuje poprawą lub ochroną pozostałych.

4.2. 	Plan operacyjny

W formułowaniu planu operacyjnego, a więc listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2006, uwzględniono kryteria wyboru przedstawione wyżej. Na liście znalazły się m.in. przedsięwzięcia:

- proponowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2004 - 2006

- ujęte w „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego” jako priorytetowe

- wskazane w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa Wielkopolskiego” jako istotne dla województwa

- wynikające z obowiązku ustawowego (dot. opracowania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami m.in. na poziomie gmin, programów ochrony powietrza, programów ochrony przed hałasem)

- zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami

- niektóre ze zgłoszonych do realizacji w najbliższych czterech latach przez podmioty gospodarcze

4.2.1.	Zadania inwestycyjne miasta i gminy Ostroróg

4.2.1.1.	Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców

Lista zadań na rzecz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców obejmuje:

- zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, drogi),

- stworzenie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu/oferty w zakresie kultury, sportu i rekreacji – budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu,

- budowa świetlic wiejskich,

- działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie gminy, poprzez:

- stworzenie dogodnych warunków inwestowania

- rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

- poprawę stanu środowiska naturalnego

- poprawę stanu środowiska kulturowego

- poprawę warunków i jakości życia mieszkańców

Kolejnym etapem w wyborze projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego był podział 31 projektów, dokonany przez Zespół Koordynacyjny, na projekty podlegające dalszej ocenie (14 projektów) oraz projekty wpisane na listę rezerwową, nie podlegające dalszej ocenie (18 projektów). Następnie Zespół Koordynacyjny dokonał oceny projektów, które zostały przewidziane do realizacji, aby ustalić listę projektów do zrealizowania według hierarchii ważności. Ocena została dokonana przy użyciu kryteriów oceny inwestycji przyjętych przez Radę Miejską w Ostrorogu (uchwała nr XVII/116/2004 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Programu Rozwoju Lokalnego dla Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Ostroróg, załącznik nr 1).

Lista priorytetowa (wraz z ilością punktów przyznanych poszczególnym zadaniom inwestycyjnym) przedstawia się następująco (dotyczy ochrony środowiska):

| Lp. | Nazwa zadania | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Ostrorogu (dokumentacja i wykonanie) | 267 |
| 2 | Wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek urzędu, przedszkola, biblioteki oraz Zespołu Szkół w Ostrorogu – wymiana okien, ocieplenie, zmiana źródła ogrzewania, dokumentacja) | 222 |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej – stara część Ostroroga, ul. Pniewska do końca (dokumentacja i wykonanie) | 196 |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrojewo – cała miejscowość (dokumentacja i wykonanie) | 180 |
| 5 | Budowa wodociągu Ostroróg-Kluczewo-Kluczewo Huby – połączenie (dokumentacja i wykonanie) | 178 |
| 6 | Budowa wodociągu Dobrojewo-Oporowo-Bobulczyn (dokumentacja i wykonanie) | 176 |
| 7 | Budowa sieci wodociągowej Piaskowo-Karolewo (dokumentacja i wykonanie) | 172 |
| 8 | Budowa kanalizacji sanitarnej Piaskowo-Karolewo (dokumentacja i wykonanie) | 166 |
| 9 | Remont generalny hydroforni w mieście Ostroróg | 164 |
| 10 | Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Szamotulska, Kolejowa, Dworcowa (dokumentacja i wykonanie) | 160,5 |
| 11 | Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Zapust (dokumentacja i wykonanie) | 147 |

W ramach Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, stanowiącego załącznik do Planu Rozwoju Lokalnego, realizowane będą projekty/zadania z listy priorytetowej, według hierarchii ważności, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. W przypadkach szczególnych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych lub finansowych (np. brak środków na realizacje inwestycji o dużej wartości, nieprzewidziane okoliczności skutkujące koniecznością przeprowadzenia określonej inwestycji itp.) dopuszcza się realizację zadań z listy priorytetowej z pominięciem hierarchii ważności lub zadań z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa – nie podlegająca ocenie punktowej przez Zespół Koordynacyjny obejmuje następujące zadania (dotyczy ochrony środowiska):

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Mormin-Dobrojewo – ca 3,5 km

- Budowa sieci wodociągowej Mormin-Dobrojewo – ca 3,5 km

- Budowa ścieżki rowerowej

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Zapust

- Gazyfikacja miasta i gminy Ostroróg

- Budowa i rozwój gminy informacyjnej „e-gmina”

- Rekultywacja Jeziora Wielkiego w Ostrorogu.

4.2.1.2.	Planowane zadania inwestycyjne w okresie 2005-2006

W latach 2005-2006 planuje się zrealizować w pierwszej kolejności drugą, czwartą i piątą inwestycję z listy priorytetowej – termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Ostroróg, budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrojewo oraz budowę wodociągu Ostroróg – Kluczewo – Kluczewo Huby. Finansowanie dwóch pierwszych inwestycji zakłada pozyskanie dotacji ze środków unijnych oraz sfinansowanie wkładu własnego po części przez zaciągnięcie kredytów lub pożyczek. Ponadto budowę kanalizacji we wsi Dobrojewo przyjęto do realizacji w pierwszym okresie programowania Unii Europejskiej ze względu na to, że w przypadku nie podjęcia robót w tym zakresie ważność istniejącego pozwolenia na budowę wygasa z końcem 2005 roku. Podobna sytuacja ma miejsce z budową wodociągu Ostroróg – Kluczewo – Kluczewo Huby, która będzie miała pozwolenie na budowę ważne do 2006 roku.

Ponadto zakłada się, że w latach 2005-2006 zostanie wykonany remont hydroforni w Ostrorogu (nr 9 z listy priorytetowej), którego koszty poniesie w całości Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrorogu.

Wszystkie inwestycje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ostroróg” oraz ze „Strategią Ekorozwoju Gminy Ostroróg.”

5.	OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Niniejszy rozdział opisuje instrumenty zarządzania środowiskiem (instrumenty polityki ekologicznej) stosowane w trakcie wdrażania Programu oraz zasady zarządzania środowiskiem wynikające z układu kompetencyjnego. W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni “Program ochrony środowiska”, który to program, z punktu widzenia organów gminy winien być postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska. Dlatego celowe jest przedstawienie procedury wdrażania “Programu ...”, aby właściwe służby administracji publicznej miały czytelny obraz terminów weryfikacji (opracowywania poszczególnych elementów programu i ich zakresów oraz głównych działań w zakresie zarządzania środowiskiem.

5.1.	Instrumenty zarządzania środowiskiem

Instrumentarium służące realizacji zasad rozwoju zrównoważonego wynika z ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o odpadach, ustawy - Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, ustawy - Prawo budowlane. Wśród instrumentów zarządzania ochroną środowiska wyróżnić można instrumenty prawne, finansowe, społeczne, i strukturalne, a także organizacyjne, planistyczno-lokalizacyjne, techniczne (technologiczne), oraz związane z kształtowaniem środowiska. Do tej pory największe znaczenie miały instrumenty prawne i finansowe. Ważny jest jednak także udział instrumentów społecznych i strukturalnych.

5.1.1.	Instrumenty prawne

Do instrumentów prawnych należą:

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia zintegrowane,

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,

- koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych.

Ponadto bardzo ważnym instrumentem służącym właściwemu gospodarowaniu zasobami środowiska są: raport oddziaływania na środowisko oraz plan zagospodarowania przestrzennego.

Należy podkreślić, że wprowadzenie wymogów Dyrektywy IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) do polskiego systemu prawnego ochrony środowiska wpłynie na funkcjonowanie znacznej części przedsiębiorstw. Wdrożenie wymagań tej Dyrektywy spowoduje konieczność stosowania zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania emisji z prowadzonych procesów technologicznych oraz zasady ochrony środowiska jako całości. Oznacza to odejście od stosowanej dotychczas praktyki wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, odnoszących się do poszczególnych mediów (pobór wody, gospodarka odpadami), komponentów środowiska (emisje do powietrza, odprowadzanie ścieków) czy uciążliwości (hałas, pola elektromagnetyczne) na rzecz wydawania pozwoleń zintegrowanych. Zawarte w pozwoleniach ograniczenia emisji będą uwzględniały wymogi BAT.

Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring stanu środowiska. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości zasobów środowiskowych. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów informacyjnych, jako bardzo ważna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu prawnym.  Obowiązek prowadzenia monitoringu środowiska leży w gestii Inspekcji Ochrony Środowiska.

5.1.2.	Instrumenty finansowe

Do instrumentów finansowych należą:

- opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za składowanie odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki,

- administracyjne kary pieniężne,

- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,

- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy, w tym fundusze przedakcesyjne oraz Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności,

- pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych i in.

Należy także wspomnieć o tworzeniu nowych i ulepszaniu istniejących mechanizmów ekonomicznych w dziedzinie ochrony środowiska (wg Programu Wykonawczego do II Polityki Ekologicznej Państwa), takich jak:

- rozszerzenie listy wyrobów objętych opłatami produktowymi i opłatami depozytowymi oraz ustalenie szczegółowych zasad dysponowania wpływami z tych opłat,

- wprowadzenie ubezpieczeń ekologicznych od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane poważnymi awariami przemysłowymi i transportowymi,

- tworzenie rynku uprawnień do emisji zanieczyszczeń (zbywalne pozwolenia),

W skali województwa możliwe jest wykorzystanie istniejących instrumentów poprzez porozumienie się z partnerami, w kompetencjach których znajdują się dane instrumenty. Mogą to być partnerzy wewnątrz województwa (powiaty, gminy) lub na poziomie województwa (wojewoda, samorząd wojewódzki).

5.1.3.	Instrumenty społeczne

Instrumenty społeczne to przede wszystkim edukacja ekologiczna, informacja i komunikacja (porozumiewanie się) oraz współpraca. Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja potęguje proces edukacji. Rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem są niezbędne dla sukcesu realizowanej edukacji ekologicznej. Informacja i komunikacja jest potrzebna do stymulacji wdrażania konkretnych działań.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy - Prawo ochrony środowiska, „... organy administracji są zobowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu ...”.  Mając na uwadze bardzo szeroki zakres informacji wymienionych w Ustawie - Prawo ochrony środowiska (także inne, nowe obowiązki dla administracji wynikające z tej ustawy oraz innych ustaw “środowiskowych”), zwiększającą się ilość gromadzonych informacji, konieczność ich sprawnego przetwarzania oraz przewidywany wzrost ilości osób fizycznych i prawnych, które będą się zwracać o udostępnienie informacji, wydaje się celowe zintensyfikowanie działań zmierzających do stworzenia w urzędach administracji publicznej sprawnego systemu udostępniania i upowszechniania informacji, celem umożliwienia mieszkańcom udziału w ochronie środowiska.

Konieczne będzie stworzenie sprawnych, komputerowych baz danych o środowisku i jego stanie w poszczególnych urzędach gminnych i powiatowych. Niezbędne będzie skoordynowanie działań pomiędzy właściwymi strukturami Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, powiatami i gminami, w celu wypracowania spójnej, ogólnodostępnej bazy danych o środowisku województwa lubuskiego i jego ochronie. Coraz większą rolę w udostępnianiu informacji będą odgrywać media elektroniczne (internet, ogólnodostępne stanowiska komputerowe w urzędach lub ośrodkach informacji i edukacji ekologicznej).

5.1.4.	Instrumenty planistyczne

##### Do instrumentów planistycznych mających znaczenie dla ochrony środowiska na terenie gminy Ostroróg należy zaliczyć:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ostroróg

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta

- Strategia ekorozwoju rozwoju miasta i gminy Ostroróg

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego

##### Programy sektorowe

Programami sektorowymi w relacji do strategii rozwoju miasta  są np. program rozwoju turystyki, program rozwoju transportu, itp. Należy wyraźnie podkreślić, iż te programy, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, powinny być zintegrowane z ochroną środowiska.

Dla realizacji zadań inwestycyjnych podstawowe znaczenie ma Program Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ostroróg wraz z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

5.2.	Zarządzanie Programem

5.2.1.	Uczestnicy wdrażania Programu

Z punktu widzenia programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem.

- podmioty realizujące zadania programu.

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu.

- społeczność miasta i gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Włączanie do procesu realizacji zrównoważonego rozwoju szerokiego grona partnerów zapewnia jego akceptację i przyjmowanie odpowiedzialności tak za sukcesy jak i porażki. Stąd ważnym elementem jest uspołecznienie procesu planowania i podejmowania decyzji, przejrzystość procedur włączających szerokie grono partnerów. Istotny jest również rozwój partnerstwa ze wszystkimi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi programami działającymi w regionie, w celu zapewnienia maksymalnej synergii i efektów zwielokrotnienia pomiędzy tymi programami, jak również skupienia zasobów technicznych i finansowych. Ustanowienie międzynarodowego partnerstwa i współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, lokalnymi i regionalnymi władzami Unii Europejskiej oraz działaczami prywatnymi i publicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi umożliwia skorzystanie z doświadczeń innych obszarów lokalnych (regionalnych), które zostały już zrestrukturyzowane lub są w trakcie procesu różnicowania i modernizowania swojej gospodarki.

5.2.2.	Struktura zarządzania Programem

Głównym wykonawcą programu jest Gmina Ostroróg. Gmina współdziała z organami administracji samorządowej (Starosta, Marszałek) oraz rządowej, w szczególności z wojewodą i podległymi mu służbami zespolonymi, organami administracji niezespolonej i instytucjami działającymi w ramach zdefiniowanych podsystemów: społecznego, gospodarczego i technicznego oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

5.2.3.	Monitoring wdrażania Programu

Zakres monitoringu. Monitoring wdrażania Programu oznacza, że regularnie oceniane i analizowane będą:

- stopień wykonania działań

- stopień realizacji przyjętych celów

- rozbieżność pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem

- przyczyny tych rozbieżności.

Gmina, poprzez wyznaczonego koordynatora wdrażania programu, będzie oceniał każdego roku stopień wdrożenia Programu i corocznie będzie przygotowywał raport z wykonania programu. Cele i kierunki działań w perspektywie do 2010 roku powinny być weryfikowane co 2-3 lata. Procedura ta pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie- Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany wojewódzki program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu. Zatem główne działania to:

- ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie raportu

- aktualizacja planu operacyjnego

- aktualizacja celów i kierunków działań.

Wskaźniki wdrażania Programu. Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej zaproponowano istotne wskaźniki efektywności Programu, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i może być sukcesywnie modyfikowana.

Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów programu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do wojewody.

W oparciu o analizę wskaźników będzie można oceniać skuteczność realizacji „Programu ochrony środowiska”, a wnioski z tej oceny brać pod uwagę przy cyklicznej weryfikacji Programu.

Tabela 5.1. Wskaźniki efektywności Programu

| Lp. | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko |
| 1 | Ocena ogólna jakości wód podziemnych: udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości |
| 2 | Jakość wód powierzchniowych: udział wód pozaklasowych |
| 3 | Zużycie wody na 1 mieszkańca |
| 4 | Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % wymagających oczyszczania |
| 5 | Dobowy ładunek BZT5 odprowadzony w ściekach do odbiorników (kg/dobę) |
| 6 | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej |
| 7 | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków |
| 8 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca/rok |
| 9 | Udział odpadów komunalnych składowanych na składowiskach |
| 10 | Udział odpadów przemysłowych gospodarczo wykorzystanych |
| 11 | Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii pierwotnej |
| 12 | Ilość zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągników (bez motorowerów) |
| 13 | Lesistość gminy (% ogólnej powierzchni województwa) |
| 14 | Powierzchnia terenów objęta formami prawnej ochrony obszarowej (% ogólnej powierzchni województwa) |
| 16 | Powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających rekultywacji |
| 17 | Ilość zużytych nawozów sztucznych i wapniowych na 1 ha użytków rolnych |
| 18 | Liczba gospodarstw ekologicznych posiadających certyfikat i powierzchnia upraw |
| 19 | Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gosp. wodną |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska wg oceny jakościowej |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, |

5.2.4.	Harmonogram wdrażania Programu

Harmonogram ten ujmuje cyklicznie prowadzone wymienione wyżej działania. Możliwe są modyfikacje tego harmonogramu w zależności od oceny postępów w zakresie osiągania celów i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Tabela 5.2. Harmonogram wdrażania „Programu ochrony środowiska miasta i gminy Ostroróg na lata 2005 – 2010”

| Lp. | Rok Zadania | 2005 | 2006 | 2007 | ........ | ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. Cele średniookresowe do 2010 roku i kierunki działań |  |  | do 2014 |  |  |
|  | b. Plan operacyjny (lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2006 | 2005 |  |  |  |  |
| 2.1. | Monitoring stanu środowiska |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Monitoring polityki środowiskowej |  |  |  |  |  |
|  |  Mierniki efektywności Programu |  |  |  |  |  |
|  |  Ocena realizacji planu operacyjnego (listy przedsięwzięć) |  |  |  |  |  |
|  |  Raporty z realizacji Programu |  |  |  |  |  |
|  |  Ocena realizacji celów średniookresowych do 2010 roku (2014, itd.) i kierunków działań |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizacja Programu ochrony środowiska |  |  |  |  |  |

5.2.5.	Główne działania w ramach zarządzania środowiskiem

Przedstawiono najważniejsze działania w ramach następujących zagadnień: wdrażanie „Programu ochrony środowiska” (koordynacja, współpraca z różnymi jednostkami, weryfikacja celów średniookresowych i kierunków działań oraz planu operacyjnego), edukacja i komunikacja ze społeczeństwem (w tym system informacji o środowisku), systemy zarządzania środowiskiem, plan gospodarki odpadami, monitoring stanu środowiska. Dla każdego zagadnienia wskazano instytucje uczestniczące w realizacji wyszczególnionych działań.

Tabela 5.3.	Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem

| Lp. | Zagadnienie | Główne działania w latach 2005 – 2008 | Instytucje uczestniczące |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie Programu | - Koordynacja wdrażania "Programu ..." - Współpraca z różnymi jednostkami - Ocena wykonania planu operacyjnego i przygotowanie nowego planu na następne 4 lata - Raporty z realizacji Programu - Aktualizacja Programu: weryfikacja celów średniookresowych i kierunków działań (1x w 2006r.) | Jednostki wdrażające Program Gmina Ostroróg |
| 2. | Edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem, | Rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej Szersze włączenie organizacji pozarządowych w proces edukacji ekologicznej i komunikacji ze społeczeństwem Większe wykorzystanie mediów (prasa, telewizja, internet) w celu informowania społeczeństwa o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska, w tym realizacji programów Stosowanie systemu "krótkich informacji" o środowisku (wydawanie ulotek i broszur informacyjnych) | Gmina Ostroróg Organizacje pozarządowe |
| 3. | Systemy zarządzania środowiskowego | Wspieranie zakładów/ instytucji wdrażających system zarządzania środowiskowego | fundusze celowe |
| 5. | Monitoring stanu środowiska | Zgodnie z wymaganiami | WIOŚ, RZGW WSSE |

6.	ASPEKTY FINANSOWE WDRAŻANIA PROGRAMU

6.1.	Koszty realizacji Programu w latach 2005 - 20010

Szacunek kosztów realizacji przedsięwzięć w latach 2004 – 2010 należy opracować w oparciu o analizę:

-	nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w latach ubiegłych (ogółem i wg kierunków inwestowania),

-	przedsięwzięć zgłoszonych przez gminy i powiaty w ramach ankietyzacji (katalog inwestycji zgłoszonych przez gminy / powiaty

-	przedsięwzięć zgłoszonych przez zakłady przemysłowe (ankietyzacja)

-	przedsięwzięć proponowanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej

-	wielkości nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć, ujętych w projekcie "Programu wykonawczego do II PEP na lata 2002 - 2010)

-	kosztów realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania programem

6.2.	Struktura finansowania Programu

Wdrażanie niniejszego Programu będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska.

Środki finansowe na realizację programu będą pochodziły także z budżetu Wojewody i z budżetów samorządowych, tj. województwa, powiatu i gmin. Niektóre inwestycje będą pokrywane ze środków własnych różnych podmiotów gospodarczych, inwestorów prywatnych.

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział środków budżetu jest mała.

W poprzednich latach przeciętny udział funduszy ochrony środowiska oraz dopłat do kredytów uruchamianych przez Bank Ochrony Środowiska w skali wynosił około 30% wartości inwestycji. W najbliższych latach rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinna polegać na koncentrowaniu środków na wspieranie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie oczekuje się spadku udziału funduszy ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę stanu środowiska, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych. Natomiast oczekuje się większego niż dotychczas zaangażowania środków pomocowych, w tym z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Inwestycje przewidywane do realizacji w sektorze energetyki zawodowej i przemysłu będą finansowane ze środków własnych i kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, pod warunkiem uznania danego zadania za priorytetowe w skali województwa.

Jak wspomniano wcześniej, istotny ciężar finansowania inwestycji komunalnych pozostanie na barkach gmin, często poprzez zaciąganie długu w bankach i w międzynarodowych instytucjach. Coraz częściej gminy podejmują decyzje o udzieleniu praw inwestorowi zewnętrznemu do wykonywania działań z zakresu ochrony środowiska poprzez spółki z udziałem gminy, który to udział jest gwarancją jej wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę oraz na jakość świadczonych usług.

Plan finansowy, zawierający analizę sytuacji budżetu gminy z uwzględnieniem inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2005-2009, przedstawia Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Ostroróg Analiza przedstawiona w tabeli oparta jest na prognozie dochodów i wydatków budżetowych oraz uwzględnia zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek, które będą zaciągnięte na sfinansowanie wkładu własnego inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. Szczegółowa analiza danych zawartych w tabeli znajduje się z Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

# Footnotes

Zrównoważony rozwój oznacza taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych, nie ograniczając możliwości realizacji potrzeb przyszłych pokoleń.