Załącznik nr 9

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów

gm. Padew Narodowa

nr. ew. 165/4

Inż. Krzysztof Kopeć

Projekt zawiera:

1. mapa poglądowa

2. opis techniczny

3. mapa ewidencyjna

4. mapa zasadnicza

5. rysunek konstrukcyjny

6. przedmiar robót

Wielkości  podstawowe:

1. długość drogi                       630 mb

2. szerokość korony drogi          4.0m

3. podbudowa z żużla gr. 7 cm                    - 2520m2

4. nawierzchnia z tłucznia dr. 5.0 cm           - 2520m2

5. karczowanie krzaków                               -     2.0 ar

OPIS TECHNICZNY

Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów, nr. ew. 165/4 gm. Padew Narodowa

- Podstawa opracowania

  - Opracowanie projektu „ Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości Zachwiejów o nr. ew. 165/4 gm. Padew Narodowa”  został zlecony przez Gminę Padew Narodowa.

- Dane wyjściowe

  - Mapa ewidencyjna

  - Mapa zasadnicza

  - Wniosek o dofinansowanie

  - Pomiary terenowe

  - Dane inwestora dotyczące oczekiwanych efektów

- Stan istniejący

  - Droga Nr.165/4 w miejscowości Zachwiejów

Przedmiotowa droga o dł.630 mb. jest typową drogą

dojazdową do gruntów rolnych i do monitorowania stanów

wody  rzeki Babulówki, oraz do prowadzenia akcji

powodziowej  w miejscowości  Zachwiejów

Droga ta posiada nawierzchnię gruntową a jej szerokość wynosi od 4.0  m. Nawierzchnia w km 0+000-0+630 jest nawierzchnią gruntową która jest zadarniona  a w części zarośnięta ostrężyną.   Przez lata eksploatacji i prowadzenie akcji powodziowej została zniszczona, występują liczne wyboje w których po opadach lub roztopach stagnuje woda. Jej stan stanowi poważne utrudnienie przy uprawie przylegających do niej pól, oraz przy prowadzeniu akcji powodziowej

4.    Rozwiązania projektowe

Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy trasę

wytyczyć geodezyjnie.

Remont drogi w km 0+000-0+630 przewiduje wykonanie koryta gł. 10 cm poprzez wykop koparką a pozyskany urobek załadować na środki transportu i odwieźć na miejsce wskazane przez inwestora. Następnie wykonać podbudowę z żużla   o gr. 7 cm.  Po wykonaniu podbudowy wykonana zostanie nawierzchnia z tłuczniowej mieszanki sortowanej 0-32mm o gr.5.0 cm.

Szerokość nawierzchni na tym odcinku wynosi 4.0m. .

Nawierzchnię tłuczniową zagęścić i wyprofilować ze spadkami poprzecznymi obustronnymi 5%.

Inż. Krzysztof Kopeć