Padew Narodowa, 06.09.2012

IZP.271.16.2012

# MODYFIKACJA TREŚCI

# OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.271.16.2012. Nazwa zadania: „Modernizacja drogi powodziowej w miejscowości  Zachwiejów, 
nr ewid 165/4”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

Rozdział  IV otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z:

modernizacją drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zachwiejów o długości 630 mb i szer. 4,0 m.

Zakres prac obejmował będzie:

-	geodezyjne wytyczenie drogi – 1 kpl.

-	mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia – 0,02 ha

--	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – wykonanie koryta 
o głębokości 10 cm, szer.4,0 m – 252 m3

-	wykonanie nawierzchni z żużla paleniskowego (dolna warstwa jezdni) 
o grubości po zagęszczeniu 7 cm – 2 520 m2

- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego (górna warstwa jezdni) 
o grubości po zagęszczeniu 5 cm – 2 520 m2

szczegółowy zakres i ilość określają: projekt wykonawczy, STWIOR, przedmiar robót 
(nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

Kod CPV:

45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Pozostała treść ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

____________________________________

Kierownik Zamawiającego