RGR/J/2227/30/2006

Padew Narodowa, 2006-11-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Padew Narodowa na potrzeby Gminy Padew Narodowa. Nr sprawy: RGR/J/2227/30/2006.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp Gmina Padew Narodowa zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Padew Narodowa

Padew Narodowa 212

39-340 Padew Narodowa

Strona WWW.padewnarodowa.biuletyn.net

E-mail: zusugp@ptc.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

- Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

- Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.padewnarodowa.biuletyn.net

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: za zaliczeniem pocztowym lub osobiście w Urzędzie Gminy Padew Narodowa, pokój nr 8.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:

28580000-1, 29122110-4, 31120000-3, 29821200-2, 28112250-7, 285800-6, 32236000-6

# 1. – 4 sztuki pomp szlamowych o parametrach:

# I. Pompa

- Typ pompy: szlamowa, wirnikowa, samozasysająca

- Wydajność: nie mniejsza niż 1200 l/min

- Wysokość ssania: nie mniejsza niż 8 m

- Wysokość tłoczenia: nie mniejsza niż 27 m

- Przetłaczanie zanieczyszczeń: o średnicy nie mniejszej niż 30 mm

- Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny i tłoczny 3”

# II. Silnik

- Rozruch: ręczny

- Moc silnika: nie mniejsza niż 5,9 kW

- 4 – suwowy, jednocylindrowy

- Pojemność zbiornika paliwa: nie mniejsza niż 6 l

- Czas pracy na pełnym zbiorniku: nie mniejszy niż 3 h

# III. Gabaryty

- Masa: nie większa niż 60 kg

Wymiary:	Długość – nie większa niż 66 cm

Szerokość – nie większa niż 50 cm

Wysokość – nie większa niż 52 cm

# IV. Gwarancja: minimum 24 miesiące

Typu Honda WT30X lub równoważne

# 2. – 2 sztuki pilarek spalinowych do drewna o parametrach:

- Ciężar bez prowadnicy: nie więcej niż 4,8 kg

- Moc: nie mniej niż 3,5 KM

- Długość prowadnicy: 37 mm

- Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące

Typu Stihl MS 260 lub równoważne

# 3. – 1 sztuka agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:

# I. Prądnica

- Napięcie znamionowe: 230 V

- Natężenie znamionowe: nie mniej niż 7,5 A

- Moc znamionowa: nie mniejsza niż 1,7 kW z możliwością przeciążenia agregatu o 10 %

- Częstotliwość: 50 Hz

- Ilość gniazd: 2

# II. Silnik

- Rozruch: ręczny

- 4 – suwowy, jednocylindrowy

- Pojemność zbiornika paliwa: nie mniejsza niż 3,5 litrów

- Czas pracy na pełnym zbiorniku: nie mniejszy niż 3,5 h

# III. Gabaryty

- Masa sucha: nie większa niż 38 kg

Wymiary:	Długość – nie większa niż 61 cm

Szerokość – nie większa niż 46 cm

Wysokość – nie większa niż 46 cm

# IV. Gwarancja: minimum 24 miesiące

# Typu Honda EA 2200 lub równoważne.

# 4. – 1 sztuka – maszt oświetleniowy

# I. Podstawowe parametry:

- Przeznaczony jest do oświetlania akcji ratunkowej, miejsca wypadku, itp.

- Moc najaśnic: 3x 500 W

- Kąt oświetlenia: co najmniej 300 stopni.

- Wysokość masztu złożonego: maksymalnie 1,2 m

- Maksymalna wysokość masztu po rozłożeniu: nie mniejsza niż 3 m

- Waga masztu: nie większa niż 5 kg

- Przewód zasilający o długości min. 10 m.

# 5. – 16 sztuk węża tłocznego W 52

# I. Podstawowe parametry:

- średnica przekroju:   52 mm

- długość:       20 m ± 0,5

- łącznik: aluminiowy

- mocowanie łącznika: zakucie

- ciśnienie robocze: 1,2 MPa

- ciśnienie rozrywające: 4,0 MPa

# 6. – 8 sztuk węża tłocznego W 75

# I. Podstawowe parametry:

- średnica przekroju:   75 mm

- długość:       20 m ± 0,5

- łącznik: aluminiowy

- mocowanie łącznika: zakucie

- ciśnienie robocze: 1,2 MPa

- ciśnienie rozrywające: 4,0 MPa

# 7. – 8 sztuk aluminiowych prądownic wodnych Pw 52 bez zaworu o średnicy pyszczka 12 mm

# 8. Radiotelefon nasobny o parametrach:

- ilość kanałów: nie mniej niż 200

- zasilanie: 7,5 V

- gabaryty:	długość: nie więcej niż 138 mm

szerokość: nie więcej niż 58 mm

wysokość: nie więcej niż 40mm

waga: nie więcej niż 500 g

Typu Motorolla GP 360 lub równoważne.

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Termin wykonania zamówienia: 15.12.2006 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-3, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy o zamówieniach publicznych. Ocena spełniania warunków, o których mowa w w/w artykułach będzie się odbywać na podstawie dostarczonych oświadczeń. Składanie fałszywych informacji i dokumentów będzie podlegało sankcjom prawnym określonym w polskich przepisach prawnych

- Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | waga |
| --- | --- |
| cena | 100 % |

- miejsce i termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

Gmina Padew Narodowa

Padew Narodowa 212

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 5 - sekretariat

do dnia 2006-11-27 do godz. 10.00

- Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.padewnarodowa.biuletyn.net

- miejsce i termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego Gmina Padew Narodowa

Padew Narodowa 212

39-340 Padew Narodowa

Pokój nr 1 - sala konferencyjna

dnia 2006-11-27 o godz. 10.15.

- termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-27

- informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

- informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

..............................

- informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej

____________________________________

Nazwa zamawiającego