# Załącznik nr 4

# 1. – 4 sztuki pomp szlamowych o parametrach:

# I. Pompa

- Typ pompy: szlamowa, wirnikowa, samozasysająca

- Wydajność: nie mniejsza niż 1200 l/min

- Wysokość ssania: nie mniejsza niż 8 m

- Wysokość tłoczenia: nie mniejsza niż 27 m

- Przetłaczanie zanieczyszczeń: o średnicy nie mniejszej niż 30 mm

- Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny i tłoczny 3”

# II. Silnik

- Rozruch: ręczny

- Moc silnika: nie mniejsza niż 5,9 kW

- 4 – suwowy, jednocylindrowy

- Pojemność zbiornika paliwa: nie mniejsza niż 6 l

- Czas pracy na pełnym zbiorniku: nie mniejszy niż 3 h

# III. Gabaryty

- Masa: nie większa niż 60 kg

Wymiary:

Długość – nie większa niż 66 cm

Szerokość – nie większa niż 50 cm

Wysokość – nie większa niż 52 cm

# IV. Gwarancja: minimum 24 miesiące

Typu Honda WT30X lub równoważne

# 2. – 2 sztuki pilarek spalinowych do drewna o parametrach:

- Ciężar bez prowadnicy: nie więcej niż 4,8 kg

- Moc: nie mniej niż 3,5 KM

- Długość prowadnicy: 37 mm

- Gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące

Typu Stihl MS 260 lub równoważne

# 3. – 1 sztuka agregatu prądotwórczego o następujących parametrach:

# I. Prądnica

- Napięcie znamionowe: 230 V

- Natężenie znamionowe: nie mniej niż 7,5 A

- Moc znamionowa: nie mniejsza niż 1,7 kW z możliwością przeciążenia agregatu o 10 %

- Częstotliwość: 50 Hz

- Ilość gniazd: 2

# II. Silnik

- Rozruch: ręczny

- 4 – suwowy, jednocylindrowy

- Pojemność zbiornika paliwa: nie mniejsza niż 3,5 litrów

- Czas pracy na pełnym zbiorniku: nie mniejszy niż 3,5 h

# III. Gabaryty

- Masa sucha: nie większa niż 38 kg

Wymiary:

Długość – nie większa niż 61 cm

Szerokość – nie większa niż 46 cm

Wysokość – nie większa niż 46 cm

# IV. Gwarancja: minimum 24 miesiące

# Typu Honda EA 2200 lub równoważne.

# 4. – 1 sztuka – maszt oświetleniowy

# I. Podstawowe parametry:

- Przeznaczony jest do oświetlania akcji ratunkowej, miejsca wypadku, itp.

- Moc najaśnic: 3x 500 W

- Kąt oświetlenia: co najmniej 300 stopni.

- Wysokość masztu złożonego: maksymalnie 1,2 m

- Maksymalna wysokość masztu po rozłożeniu: nie mniejsza niż 3 m

- Waga masztu: nie większa niż 5 kg

- Przewód zasilający o długości min. 10 m.

# 5. – 16 sztuk węża tłocznego W 52

# I. Podstawowe parametry:

- średnica przekroju:   52 mm

- długość:       20 m ± 0,5

- łącznik: aluminiowy

- mocowanie łącznika: zakucie

- ciśnienie robocze: 1,2 MPa

- ciśnienie rozrywające: 4,0 MPa

# 6. – 8 sztuk węża tłocznego W 75

# I. Podstawowe parametry:

- średnica przekroju:   75 mm

- długość:       20 m ± 0,5

- łącznik: aluminiowy

- mocowanie łącznika: zakucie

- ciśnienie robocze: 1,2 MPa

- ciśnienie rozrywające: 4,0 MPa

# 7. – 8 sztuk aluminiowych prądownic wodnych Pw 52 bez zaworu o średnicy pyszczka 12 mm

# 8. Radiotelefon nasobny o parametrach:

- ilość kanałów: nie mniej niż 200

- zasilanie: 7,5 V

- gabaryty: długość: nie więcej niż 138 mm

szerokość: nie więcej niż 58 mm

wysokość: nie więcej niż 40mm

waga: nie więcej niż 500 g

Typu Motorolla GP 360 lub równoważne.