Załącznik  nr 2

OPIS     PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia :

Dostawa  samochodu ciężarowego , używanego – wywrotki sztuk jeden .

Oferowany pojazd winien spełniać wymagania określone w :

- Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku „ Prawo o ruchu drogowym „ ( Dz. U. z 2005 r. , poz. 908

z póż. zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 roku , nr 32

poz. 262 z póż. zmianami )

Dostawa  samochodu ciężarowego , używanego – wywrotki  sztuk jeden .

Minimalne wymagania

PARAMETRY  TECHNICZNE  SILNIKA

| Rodzaj silnika | Diesel ( paliwo ON ) |
| --- | --- |
| Moc silnika | Od 140 KM |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Norma emisji spalin | Obecnie dopuszczalna |
| NADWOZIE |  |
| Typ pojazdu | Ciężarowy , wywrotka , 3 stronna |
| Wymiary skrzyni ładunkowej | Standartowe |
| Dopuszczalna masa całkowita | Do 7 ton |
| Dopuszczalna ładowność | Do 4 tony |
| Ilość miejsc w kabinie | 1+2 , dzienna |
| Kolor pojazdu | Wszystkie poza białym |
| Układ kierowniczy | Wspomaganie układu |
| Ilość osi | Dwie osie , napęd na oś tylną |

DODATKOWE  WYMAGANIA

| Data produkcji | Wyprodukowany po 1995 roku |
| --- | --- |
| Gwarancja | Minimum 6 miesięcy |
| Ogumienie | Nadające się do dalszej eksploatacji |
| Stan techniczny pojazdu | Używany ,sprawny technicznie, zarejestrowany na terenie RP, bezwypadkowy, nienaganny stan powłoki lakierniczej ( bez śladów rdzy) kabiny i zabudowy ,pojazd kompletny, bez ukrytych wad fizycznych i prawnych , karta pojazdu , aktualne badania techniczne |

Przed podpisaniem umowy samochód winien być udostępniony do oględzin w miejscu wskazanym

przez Wykonawcę wraz z dokonaniem próby sprawności pojazdu

Wszystkie zbiorniki pojazdu oraz jego układy  powinny być napełnione płynami eksploatacyjnymi

umożliwiając użytkowanie pojazdu bezpośrednio po jego przekazaniu Zamawiającemu.

Zbiornik paliwa winien  być napełniony w całości.