PRZEDMIAR ROBÓT

przebudowa drogi gminnej Kacperków (Zachatka)

| Lp. | Nr specyfikacji technicznej | Opis i wyliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| - | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1. d.1. | KNNR 1 0111-0100 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a) tyczenie jezdni i innych elementów drogi b) sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c) sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d) przeniesienia wszystkich kolidujących punktów geodezyjnych 2) Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót. =0,625 | km | 0,625 |
| - | D 01.02.04 | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2. d.1. | KNNR 1 0816-0300 | Rozbiórka budowli inżynieryjnych – rozebranie części przelotowej z rur betonowych Ø600mm, z uprzednim odkopaniem przepustu. =8,0 | mb | 8,00 |
| - | D 01.02.03 | Usunięcie zadrzewień i krzaków |  |  |
| 3. d.1. 4. d.1. | KNR-1 0104-1400 0104-1200 | Karczowanie pni drzew o średn. 16-25cm. =10,0 Karczowanie pni drzew o średn. 26-35cm. =5,0 | szt szt | 10,00 5,00 |
| 2. | D 02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| - | D 02.01.01 | Wykopy /przekopy/ w gruntach nieskalistych |  |  |
| 5. d.2. 6. d.2. | KNNR 1 0209-0300 KNNR 1 0318-0100 | Wykopy oraz przekopy bez transportu wykonywane mechanicznie na odkład w gr. kat. I-II, poj łyżki 0,25m³ / przepust/. =8,0*1,0*1,2=9,60 Mechaniczne zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, obiektowych budowli wodno- inżynieryjnych, grunt kat.I-II. =8,0*1,0*0,5=4,80 | m³ m³ | 9,60 4,80 |
| 3. | D 03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| - | D 03.01.01 | Przepusty drogowe średnicy Ø600mm |  |  |
| 7. d.3. 8. d.3. | D 03.01.03a KNR 2-33 0605-0600 KNR 2-33 0606-0100 | Część przelotowa przepustów drogowych jednootworowych o średnicy Ø 600mm, z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych, na ławie z kruszywa naturalnego 0/31,5mm grub.20cm. =8,0 Obudowy wlotów dla przepustów drogowych rurowych Ø600mm prefabrykowane, na wa-wie ulepszonego podłoża z CBGM 0/11,2mm (C 1,5/2,0) =2,0 | mb szt | 8,00 2,00 |
| 4. | D 04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| - | D 04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |
| 9. d.4. | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-II. =4,66*625,00=2912,50 | m² | 2912,50 |
| - | D 04.03.01/02 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc. |  |  |
| 10. d.4. | KNNR 6 01005-0400 01005-0700 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją drogową asfaltową /podbudowy i między warstwowe/. =4,66*625,00=2912,50 | m² | 2912,50 |
| - | D 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łaman. stab. mechan. |  |  |
| 11. d.4. | KNNR 6 0113-0200 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechan. dolomitowego, frakcji 0/63mm, grubości 20cm po zagęszczeniu. =4,66*625,00=2912,50 | m² | 2912,50 |
| 5. | D 05.03.00 | NAWIERZCHNIA |  |  |
| - | D 05.03.05a,b | Nawierzchnie ulepszone |  |  |
| 12. d.5. | KNNR 6 0309-0213 0309-0218 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 5cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-1 . =4,50*625,00=2812,50 | m² | 2812,50 |
| 6. | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| - | D 06.03.01a | Umocnienie poboczy |  |  |
| 13. d.6. | KNNR-6 0204-0500 | Umocnienie poboczy kruszywem łaman. 0/31,5mm, grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu. =(625,00*0,50)*2 | m² | 625,00 |
| 7. | D 07.01.00 | URZĄDZENIA BEZP. RUCHU |  |  |
| - | D 07.02.00 | Znaki drogowe pionowe |  |  |
| 14. d.7. 15. d.7. 16. d.7. 17. d.7. | KNNR-6 0702-0100 KNNR-6 0702-0500 KNNR-6 0702-0600 KNNR-6 0702-0600 | Ustawienie słupków z rur stalowych Ø500mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu =3,0 Przymocowanie do gotowych słupków tablice znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny), folia odblaskowa I generacji - mały. =1,0 j. w lecz tablice znaków informacyjnych typ D 42/43(prostokątny), folia odblaskowa I generacji obustr. – małe. =2,0 j. w lecz tabliczki typ T-1 =0,3*2=0,6 | szt szt szt m² | 3,00 1,00 2,00 0,60 |
| - | D 07.05.01 | BARIERY OCHRONNE |  |  |
| - | D 07.05.01 | Bariery stalowe |  |  |
| 18. d.7. | 0703-0100 | Ustawienie bariery ochronnej stalowej, jednostronnej bez przekładkowej, typ U-14a. =12,0*2=24,0 | mb | 24,00 |