# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Parametry techniczno-użytkowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

|  | Wymagania Zamawiającego | Propozycja Oferenta |
| --- | --- | --- |
| Marka samochodu | Marka samochodu - bez wymagań |  |
| Model samochodu | Model samochodu - bez wymagań |  |
| Rok produkcji | 2013 rok |  |
| Rozstaw osi | min. 3200 cm |  |
| Rodzaj silnika | DIESEL wysokoprężny, turbodoładowany |  |
| Norma spalania | EURO 5 |  |
| Kolor | w odcieniu: granatowego, bordowego, czerwonego, ciemnej zieleni |  |
| Moc silnika | min. 110 KM |  |
| Skrzynia biegów | mechaniczna, min. 6-stopniowa w tym bieg wsteczny |  |
| Hamulce | tarczowe przód i tył |  |
| Bezpieczeństwo | System ABS, ASR, ESP |  |
|  | poduszka powietrzne kierowcy i pasażera |  |
|  | wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie |  |
| Wyposażenie | immobilliser |  |
|  | centralny zamek |  |
|  | izolacja dźwiękowo-termiczna |  |
|  | autoalarm |  |
|  | światła przeciwmgielne z przodu i tyłu pojazdu |  |
|  | trzecie światło STOP z tyłu pojazdu |  |
|  | czujniki parkowania z tyłu pojazdu |  |
|  | lusterka boczne regulowane, podgrzewane elektrycznie |  |
|  | pasy bezpieczeństwa z napinaczami |  |
|  | zagłówki z regulacja wysokości |  |
|  | fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
|  | szybkie mocowanie rzędów siedzeń |  |
|  | radioodtwarzacz z CD/MP3 i zestawem głośników |  |
|  | oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie |  |
|  | przesuwane prawe drzwi boczne |  |
|  | tylne drzwi z ogrzewaną szybą |  |
|  | wycieraczki przedniej szyby z regulacja prędkości i spryskiwaczem |  |
|  | klimatyzacja kabiny z nawiewem na część pasażerską |  |
|  | całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne |  |
|  | przyciemniane szyby w części pasażerskiej |  |
|  | elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |
|  | pokrowce na siedzenia |  |
|  | komplet dekli ozdobnych na koła |  |
| Wyposażenie eksploatacyjne | 2 komplety kół (opona + felga) letnie/zimowe |  |
|  | koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
|  | komplet narzędzi min. podnośnik samochodowy i klucz do kół |  |
|  | atestowana gaśnica |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | apteczka |  |
| Gwarancja | min. 2 lata na mechanizmy bez limitu kilometrów |  |
|  | min. 2 lata na lakier |  |
|  | min. 6 lat na perforacje nadwozia |  |
| Oznakowanie | oznakowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych z przodu i tyłu |  |
| Dokumenty | Komplet dokumentacji do rejestracji pojazdu |  |
| Dostosowanie do przewozu wózka inwalidzkiego – wymagany atest | szyny mocujące wózek |  |
|  | najazdy do wprowadzenia wózka z tyłu pojazdu, |  |
|  | pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawna na wózku |  |
|  | Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |
|  | komplet pasów do mocowania wózka |  |

| Wymagane |  |
| --- | --- |
| wielkość zużywanej energii [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 36[MJ/l] mniejsza lub równa 288 [MJ/km], |  |
| wielkość emisji dwutlenku węgla [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)] mniejsza lub równa 200 [g/km], |  |
| wielkość łączna emisji: tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodanów [obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 96 poz. 559)] mniejsza lub równa 0,220[g/km]. |  |

Opcjonalne wyposażenie dodatkowo proponowane przez Wykonawcę, nie będące przedmiotem wymagań niniejszej SIWZ Oferowane przez Wykonawcę

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

- .………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA !

*Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego.

.......................................                  		      ......................................................................................

(data)           		                                          (imię i nazwisko,  podpis  osoby/osób  uprawnionych )