| L.p. | Opis robót | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - |
| 1 | Montaż Kamery IP min. 2 Mpx, D/N, zasilanie PoE, zewnętrzna z oświetlaczem podczerwieni, obiektyw regulowany 2,8-12mm, wysięgnik, adapter ścienny, montaż na elewacji budynku UM od strony podwórka | szt | 1 |
| 2 | Montaż kamery IP min. 2 Mpx,D/N, zasilanie PoE, zewnętrzna z oświetlaczem podczerwieni, obiektyw regulowany 2,8-12mm, wysięgnik, adapter masztowy, montaż na słupie energetycznym przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Dąbrowskiego | szt | 1 |
| 3 | Montaż swicha 16 portów 10/100/100Mbs , 8 portów PoE, obudowa Rack, montaż w serwerowni UM pok.23 | szt | 1 |
| 4 | Montaż monitora 24'' Full HD , wejście HDMI, kabel HDMI 2m, montaż w pomieszczeniu monitoringu pok.nr 8 | szt | 1 |
| 5 | Komputer - stacja robocza z oprogramowaniem do systemu monitoringu wizyjnego IP . Min. wymagane parametry określono w załączniku nr 1. | kpl | 1 |
| 6 | Montaż dysku 4TB przeznaczony do pracy ciągłej w rejestratorach cyfrowych | szt | 1 |
| 7 | Montaż koryt PCV 60x40 | mb | 4 |
| 8 | Montaż koryt PCV 25x15 | mb | 30 |
| 9 | Ułożenie kabla typu ,,skrętka" UTP 4x2x0,5 kat. 5 w korytach PCV 60x40 | mb | 4 |
| 10 | Ułożenie kabla typu ,,skrętka" UTP 4x2x0,5 kat. 5 w korytach PCV 25x15 | mb | 30 |
| 11 | Kabel skrętka UTP 4x2x0,5 kat. 5 z zapasami technologicznymi | mb | 16 |
| 12 | Montaż kabla skrętka żelowana UTPw z liną nośną 4x2x0,5 kat. 5 (m) | mb | 12 |
| 13 | Uchwyty do zamocowania kabla UTPw z liną nośną oraz naciągi kablowe (kpl) | szt | 2 |
| 14 | Rura PCV osłonowa do ułożenia kabli w przestrzeni nad sufitem podwieszanym | mb | 50 |
| 15 | Ułożenie kabla „skrętka” UTP 4x2x0,5 kat. 5 w przestrzeni pod sufitem podwieszanym w pomieszczeniach : biblioteka, korytarze UM w rurze osłonowej | mb | 50 |
| 16 | Listwa zasilania 8 gniazd - wyposażenie stołu operatora | szt | 1 |
| 17 | Przewierty budynkowe zewnętrze i wewnętrzne celem wprowadzenia kabli typu ,,skrętka'' : śc. zewn. 50cm - 2szt, śc. wewn 25÷43cm - 3szt, śc. wewn. 15cm - 5szt | szt | 10 |
| 18 | Uruchomienie systemu, szkolenie. | kpl | 1 |