Zapytanie ofertowe

z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2017 Burmistrza Przasnysza z dnia 30.01.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie

sportowo - rekreacyjnym przy ul. Orlika w Przasnyszu

Opis techniczny:

Część I) Monitoring

Wykonanie monitoringu polega na montażu na istniejących słupach 5 szt. kamer (lokalizacja pokazana na załączonej mapce – zał. Nr 1).

Kamera K-1, szafka kamerowa SK 1 i radiolinia RL-2 będą zamontowane na istniejącym słupie oświetleniowym  SL-1. W szafce kamerowej SK-1 zainstalowane będą: zasilacz PoE radiolinii, 4 portowy switch PoE, bezpiecznik nadmiarowy 6A i gniazda zasilające. Do szafki kamerowej SK-1 i zamontowanych na słupie SL-1 urządzeń będą przesyłane i odbierane sygnały ethernetowe  i zasilania PoE  z wykorzystaniem kabli YTPw 4x2x05 5e. Kable na słupach ułożone będą w rurze osłonowej.

Kamery K-2, K-3 i K-4  i szafka kamerowa SK-2 zamontowane będą na istniejącym słupie oświetleniowym SL-2. W szafce kamerowej SK-2 zainstalowane będą: zasilacz PoE radiolinii, 4 portowy switch PoE, bezpiecznik nadmiarowy 6A i gniazda zasilające. Do szafki kamerowej SK-2 i zamontowanych na słupie SL-2 urządzeń będą przesyłane i odbierane sygnały ethernetowe  i zasilania PoE  z wykorzystaniem kabli YTPw 4x2x05 5e. Kable na słupach ułożone będą w rurze osłonowej.

Kamera K-5 i szafka kamerowa SK-3 zamontowane będą na istniejącym słupie oświetleniowym SL-3. W szafce kamerowej SK-3 zainstalowane będą: zasilacz PoE radiolinii, 4 portowy switch PoE, bezpiecznik nadmiarowy 6A i gniazda zasilające. Do szafki kamerowej SK-2 i zamontowanych na słupie SL-2 urządzeń będą przesyłane i odbierane sygnały ethernetowe i zasilania PoE z wykorzystaniem kabli YTPw 4x2x05 5e. Kable na słupach ułożone będą w rurze osłonowej.

W celu doprowadzenia sygnałów ethernetowych kamer do radiolinii RL-2 w istniejącym orurowaniu doziemnym na trasie od słupa SL-1 do słupa SL-4 a następnie do słupów SL-2 i SL-3 zostanie wciągnięty kabel Utkw 4x2x0,5.

Szafki kamerowe charakteryzują się klasą szczelności IP66 i wymiarami orientacyjnymi 380x320x210.

Zasilanie 230V AC dla szafek zostanie doprowadzone z wydzielonej linii zasilania oświetlenia terenu.

Radiolinia

Na dachu budynku przy ul. Osiedlowej 1 w odległości około 200 metrów od słupa SL-1 będzie zainstalowany maszt antenowy z anteną sektorową S1 odbierającą sygnały z radiolinii RL-2.

Do skrzynki antenowej SA-01 zamontowanej na korytarzu 4-go piętra budynku w miejsce szafki zasilacza obecnie pracującej obrotowej kamery analogowej i z wykorzystaniem istniejącego orurowania oraz kabla Utkw 4x2x0,5 5e, zostanie skierowany sygnał Ethernetowi z anteny sektorowej.

Sygnał kamer IP odebrany droga radiową zostanie przesłany linią światłowodową LS-B bezpośrednio do serwerowi w budynku Urzędu Miasta.

W skrzynce antenowej SA-02 zostaną zainstalowane: 5-portowy switch PoE anten sektorowych, modem światłowodowy Ethernet z zasilaczem, panelowa przełącznica światłowodowa, gniazda zasilające  i bezpiecznik nadmiarowy 6A.

W skrzynce na przełącznicy światłowodowej będzie rozszytych 20 włókien światłowodu 
Z-XOTKtsdD24J linii  swiatłowodowej LS-b.

Zasilanie 230VAC do SA-01 zostanie doprowadzone z wykorzystaniem istniejącego okablowania.

Część II) Oświetlenie

Na wykonanie oświetlenia terenu wokół skate parku (załącznik nr 2) składają się dwa etapy robót finansowane z oddzielnych pozycji budżetowych.

1 etap (przedmiar robót poz. od 1 do 13)

Doprowadzenie linii zasilającej od istniejącego złącza ZK- 1 (do przebudowy) przy trafo-stacji przy ul. Orlika do projektowanej szafki sterowania oświetleniem  przy ogrodzeniu skate parku z ułożeniem bednarki.

Etap ten obejmuje:

- poprowadzenie ziemnego kabla YAKXS 4x35mm w rurze ARDT DVR 75,

- przystosowanie istniejącego złącza ZK-1 do potrzeb oświetlenia,

- wybudowanie szafki oświetleniowej,

- sterowanie systemem zapalania i gaszenia układu powinno odbywać się za pośrednictwem wielokanałowego sterownika oświetlenia zewnętrznego programowanego za pośrednictwem internetu,

- badania i pomiary,

- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz trawników.

2 etap (przedmiar robót poz. od 14 do 28)

Wykonanie oświetlenia wokół skate parku.

Etap ten obejmuje:

- demontaż istniejącego słupa ażurowego ŻN10,

- montaż słupa wirowego E 10,5/2,5,

- montaż 3 lamp oświetleniowych LED na wysięgnikach,

- ułożenie w wykopie kabla ziemnego oświetleniowego  w rurze osłonowej DVK 75 z bednarką,

- wciąganie przewodów w słupy,

- ułożenie w wykopie rury osłonowej RHDP40/3,7 OPTO dla kabla monitoringu,

- badania i pomiary,

- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz trawników.

W kosztach całego zadania należy uwzględnić kierowanie budową przez uprawnioną osobę oraz wykonanie dokumentacji odbiorowej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Termin wykonania zamówienia:  30 dni od daty podpisania umowy.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wykonane jednorazowo po zakończeniu inwestycji i bezusterkowym odbiorze.

Ofertę cenową na załączonym formularzu oraz kosztorysy ofertowe należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Przasnysz, przy  ul. J. Kilińskiego 2, lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: im@przasnysz.um.gov.pl do dnia 04.08.2017r. do godz. 1530.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Osoba do kontaktu: Mariusz Brodziński, tel. 29 756 49 19, 29 756 49 30

Załączniki:

- załącznik nr 1 (schemat instalacji monitoringu)

- załącznik nr 2 (schemat linii oświetleniowej)

- projekt umowy

- formularz oferty cenowej

- przedmiar robót dot. oświetlenia

- przedmiar robót dot. monitoringu