Przasnysz, dnia 22.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:

montaż urządzeń małej architektury w Parku Miejskim
im. T. Kościuszki w Przasnyszu

Zamawiający: Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

NIP 761-15-25-385     REGON 550667876

Tel (029) 756 49 00    Fax (029) 756 49 39

zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów małej architektury w parku miejskim w Przasnyszu.

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa placu z urządzeniami do gier towarzyskich  oraz uzupełnienie ławek i koszy na śmieci  na terenie parku miejskiego im. T. Kościuszki w Przasnyszu przy ul. 3 Maja. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń oraz ławek
i koszy na śmieci  na nawierzchni trawiastej.

Teren przeznaczony na lokalizację placu zabaw i siłowni pokazano na załączonej mapce 
w skali 1:500 stanowiącej zał. Nr 1 do zapytania.

2.Zamówienie realizowane jest w oparciu o pozwolenie na budowę. Niezbędne jest ustanowienie kierownika budowy z uprawnieniami w odpowiedniej branży i przynależnością do izby inżynierów budownictwa.

Do realizacji i odbioru inwestycji niezbędna jest obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą urządzeń.

3.Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do urządzeń:

Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w normach PN-EN 1176:2009, PN-EN 13198:2005, PN-EN 1510:2006, oraz posiadać odpowiednie atesty
i certyfikaty.

Wykaz urządzeń:

| lp. | nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | stół do gry w tenisa stołowego (ping-pong) | 1 |
| 2. | stół do piłkarzyków | 1 |
| 3. | stół do gier towarzyskich (szachy) z 4 stołkami | 1 |
| 4. | stół do gier towarzyskich (chińczyk) z 4 stołkami | 1 |
| 5. | Ławka z oparciem | 6 |
| 6. | Ławka bez oparcia | 7 |
| 7. | kosz na śmieci | 19 |
| 8. | Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza | kpl |

Opis urządzeń do gier towarzyskich:

Stół do tenisa stołowego (ping-pong) – urządzenie przeznaczone do gry na wolnym powietrzu

Betonowy z betonu zbrojonego wkopany. Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu wibrowanego i zbrojonego. Powierzchnia blatu szlifowana i lakierowana. Obrzeże blatu chronione listwą aluminiową zaokrągloną. Siatka stalowa z blachy ocynkowanej gr. min.  5mm.

Stół piłkarzyki - urządzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu.

Konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego.

Blat stołu gładki pokryty kilkoma warstwami farby wysoce odpornej na uderzenia oraz szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Pręty sterujące piłkarzykami wykonane ze stali chromoniklowej odpornej na działanie

warunków atmosferycznych zakończone są gumowymi uchwytami,

Postacie piłkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwóch kolorach,

Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i

odbiciem,

Stoliki: do gry w chińczyka z 4 stołkami, do gry w szachy z  4 stołkami – urządzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu,

Konstrukcja stołu do gry wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego.

Blat o grubości min 8cm w całości szlifowany i wygładzony oparty na konstrukcji betonowej  wkopanej w grunt zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych  poprzez pokrycie kilkoma warstwami farby wysoce odpornej na uderzenia , obrzeża blatu wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych krawędziach.

Plansze do gier wykonane z płyty granitowej wtopionej w blat stołu.

Siedziska stołków wykonane z drewna liściastego o gr. listew 4cm, impregnowane oraz malowane lakierobejcą oparte na konstrukcji betonowej z betonu wibrowanego wkopanej w grunt.

Ławka parkowa z oparciem do wkopania zewnętrznego.

Ławka stanowi uzupełnienie istniejących w parku ławek, których zdjęcie pokazuje załącznik    nr 2 do zapytania.

Siedzisko i oparcie z listew drewnianych gr. 4cm impregnowanych i malowanych dwukrotnie lakierobejcą.

Podstawa siedziska – element betonowy z fakturą z kruszywa płukanego.

Montaż – wkopanie w grunt o nawierzchni trawiastej.

Ławka parkowa bez oparcia do wkopania zewnętrznego

Ławka stanowi uzupełnienie istniejących w parku ławek., których zdjęcie pokazuje  załącznik Nr 2 do zapytania.

Siedzisko z listew drewnianych gr. 4cm impregnowanych i malowanych dwukrotnie lakierobejcą.

Podstawa siedziska – element betonowy z fakturą z kruszywa płukanego nawiązujący wyglądem do ławki z oparciem.

Montaż – wkopanie w grunt o nawierzchni trawiastej.

Kosz na śmieci

Kosz stanowi uzupełnienie istniejących w parku koszy, którego zdjęcie stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

Kosz betonowy o fakturze z kruszywa płukanego jak ławki z wkładem z blachy cynkowanej z popielnicą. Kształt kosza nawiązujący do kosza na załączonym zdjęciu.

Wysokość kosza około 55cm.

UWAGA!

Wykonawca załączy do oferty wizualizację w postaci kolorowych zdjęć lub rysunków w wersji papierowej bądź elektronicznej proponowanych urządzeń.

Dopuszcza się zastosowanie nieznacznych zmian w stosunku do zaproponowanych. Zmiany te będą uwzględniane w kryterium oceny parametrów proponowanych urządzeń.

- Wspólny słownik zamówień (CPV)

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

- Podwykonawstwo

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania przy udziale podwykonawcy

- Pozostałe zasady w zakresie podwykonawstwa regulują postanowienia umowy.

- Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

- Forma wynagrodzenia: ryczałt

- Sposób obliczenia ceny oferty

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o dostępne w branży źródła wyceny   z uwzględnieniem specyfiki prac  związanych z realizacją przedmiotu zamówienia

- Cena ofertowa brutto jest ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy. Zamawiający będzie zobowiązany wyłącznie do zapłacenia wskazanej w ofercie ceny brutto , a Wykonawca nie będzie mógł podnosić skutecznie roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia tej ceny w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty brutto musi zawierać wszystkie koszty których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

- W cenie brutto należy uwzględnić VAT odpowiednim wskaźnikiem procentowym zgodnie z   obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia

Urząd Miasta Przasnysz

ul. J. Kilińskiego 2

06-300 Przasnysz

Osoba do kontaktów: Mariusz Brodziński

Numer telefonu (029) 756 49 19, fax (029) 756 49 39

e-mail:   im@przasnysz.um.gov.pl

Forma korespondencji:

Pytania, wyjaśnienia – fax, e-mail

Oferty – w formie pisemnej lub e-mail z obowiązkiem pisemnego potwierdzenia.

- Kryteria oceny ofert i zasady oceny oferty:

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

- Cena – waga kryterium 70%

- Projekt proponowanych urządzeń siłowni zewnętrznej (Zamawiający oceni  parametry techniczne urządzeń proponowanych przez Wykonawcę ich kształt i kolorystykę).

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą zsumowaną liczbę punktów w powyżej wskazanych dwóch kryteriach.

- Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów w następujący sposób:

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 70 punktów, natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

C=(Cmin/Cx)x70

gdzie

C = liczba punktów za kryterium „cena”

Cmin = cena najtańszej oferty

Cx = ceny oferty badanej

- Miejsce sposób i termin składania ofert

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób zgodny z treścią formularza załączonego do zapytania i złożyć do dnia 30.08.2017r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Przasnysz 
ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w Biurze Obsługi Interesanta, bądź przesłać pocztą na w/w adres lub elektronicznie na adres im@przasnysz.um.gov.pl.

Oferta powinna zawierać:

- formularz oferty cenowej.

- mapę lokalizacji urządzeń wraz z ich strefami bezpiecznymi

- wizualizację w postaci zdjęć lub rysunków w wersji papierowej bądź elektronicznej proponowanych elementów wyposażenia ich karty techniczne uwzględniając uwagi zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Załączniki do zapytania:

                - zagospodarowanie terenu

                - zdjęcie istniejącej ławki i kosza

                - wzór oświadczenia wymaganego przy odbiorze robót

                - projekt umowy

                - formularz oferty cenowej