Znak sprawy: IT.2213/09/07

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60 000 euro

# I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Nazwa: Gmina Radomyśl nad Sanem

Adres pocztowy:  ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, województwo podkarpackie, powiat stalowowolski

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Radosław Dyl

Marynowska Ewa tel. 0158454302 wew. 29,34

Adres internetowy na którym umieszczona jest SIWZ : www.radomysl.pl

e-mail: ug_inwest_radomysl@poczta.onet.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 101331R Wola Rzeczycka – Kępa Rzeczycka na odcinku od km 0+006 do km 1+494.

2. Określenie  przedmiotu i zakresu zamówienia:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe),

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu (zjazdy),

- wyrównanie podbudowy (istniejącej nawierzchni tłuczniowej) tłuczniem i klińcem kamiennym,

- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości min 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej),

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej min 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 6%).

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

3. Rodzaj oraz miejsce wykonania zamówienia.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Miejsce wykonania zamówienia: miejscowości: Wola Rzeczycka, Kępa Rzeczycka.

4. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

45100000-8    - Roboty przygotowawcze

# 45233000-9    - Podbudowy

45233000-9    - Nawierzchnie

45100000-8    - Roboty wykończeniowe

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

### II.1 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Termin wykonania zamówienia: 30.07.2007 r.

2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 44  i  określone przepisami art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (Zamawiający uzna, że Wykonawca ma wystarczające doświadczenie jeżeli w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie byli głównym Wykonawcą co najmniej 3 robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia),

- spełniają wymagania określone ustawą Pzp oraz niniejszą specyfikacją,

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymaganych przez Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykaz dokumentów, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zawiera rozdział VII SIWZ.

3. Wadium nie jest wymagane.

4. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

### III. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Kryterium oceny oferty i jej znaczenie:

### Cena 100%

# IV INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem,

sekretariat urzędu , w terminie do 31.05.2007 r. do godz. 12.30

2. Termin otwarcia ofert:  31.05.2007 r.  o godz. 13.00  pok. nr 22

3. Termin związania ofertą wynosi:  30 dni

Wójt Gminy

mgr Jan Pyrkosz