## Załącznik nr 3

## OPIS TECHNICZNY

## Przebudowa drogi gminnej nr 101331R Wola Rzeczycka – Kępa Rzeczycka na odcinku od km 0+006 do km 1+494

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Umowa z Zamawiającym,

  - Wizja i pomiary w terenie,

  - Uzgodnienia z Zamawiającym,

  - Obowiązujące przepisy i normy,

  - Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- LOKALIZACJA:

Odcinek drogi gminnej nr 101331R Wola Rzeczycka – Kępa Rzeczycka objęty niniejszym opracowaniem położony jest na terenie gminy Rodomyśl n / Sanem, Powiat Stalowowolski.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Projektowana do przebudowy droga gminna, jako droga klasy D, posiada obecnie   na przedmiotowym odcinku następujące parametry:

- od km 0+000 (dr. woj. Nr 856) do km 0+876 (przejazd kolejowy) nawierzchnia bitumiczna szer. 4,6 – 4,7 m, pobocza gruntowe szer. 0,8 – 1,1 m, miejscami zdeformowana, lokalne ubytki, przebieg przez teren zabudowany,

- od km 0+876 (przejazd kolejowy) do km 1+494 (most) nawierzchnia tłuczniowa szer. 4,2 – 4,6 m, pobocza gruntowe szer. 0,6 – 1,0 m, grubość 16 – 20 cm – może służyć jako dolna warstwa podbudowy, przebiega przez teren zabudowy oraz pola uprawne.

Dojazdy do przejazdu kolejowego (z obu stron) zaniżone wymagają wyprofilowania tłuczniem na długości po 20 m. Droga wojewódzka nr 856 obecnie jest zaniżona             w stosunku do drogi gminnej, a jej nawierzchnia wymaga remontu.

Celem uniknięcia dalszej degradacji konstrukcji nawierzchni jezdni, poprawy przepustowości, bezpieczeństwa i warunków ruchu projektuje się przebudowę drogi na w/w odcinku poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni.

Droga obecnie obciążona jest ruchem o natężeniu KR-1 i stanowi funkcję drogi dojazdowej (klasy D) przenosząc ruch docelowy do zabudowy jednorodzinnej, oraz pół uprawnych.

Przebieg drogi w planie jest prawidłowy, ukształtowane obecnie parametry krzywizn nie ulegają zmianom.

- STAN PROJEKTOWANY:

Ze względu na wzrost natężenia ruchu i obciążenia drogi powodujące spadek przepustowości oraz pogarszanie się warunków ruchu, a przede wszystkim znaczny stopień wyeksploatowania się istniejącej nawierzchni projektuje się przebudowę drogi gminnej na odcinku od km 0+006 (granica pasa drogi wojewódzkiej) do km 1+494 polegającą na wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz nowych warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) i regulacji poboczy.

Planowane w niemniejszym opracowaniu wykonanie warstw konstrukcyjnych, jak też regulacji geometrycznej jezdni stanowi pierwszy etap przebudowy.                     W dalszym etapie, nie przewidzianym w niniejszej dokumentacji (dokumentacja opracowana zostanie osobno) zaprojektowane będą docelowe rozwiązania geometryczne dla drogi klasy D oraz rozwiązania konstrukcyjne dla prognozowanej kategorii obciążenia ruchem. (zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi zawartymi w warunkach technicznych dla dróg publicznych).

Planowana obecnie przebudowa pozwoli na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4.1. Parametry geometryczne:

Projektuje się przebudowę drogi przy zachowaniu następujących parametrów geometrycznych:

- nawierzchnia jezdni o szer. 4 – 4,5 m o przekroju daszkowym ze spadkiem                       o wartości 2 % - na odcinkach prostych, oraz o przekroju jednospadowym, ze spadkiem 2 – 4 % – na łukach poziomych,

- przejścia z przekroju daszkowego na jednospadowy po istniejących krzywych, ewentualnie po prostych przejściowych o długości min. 20 m.

- pobocza wyregulowane pospółką o szerokości 0,75 – 1,00 m ze spadkiem 6 %                     w przekroju daszkowym, ze spadkiem o 2 % większym niż spadek nawierzchni jezdni - po wewnętrznej stronie łuków poziomych, oraz takim samym spadku jak nawierzchnia jezdni po zewnętrznej stronie łuków poziomych,

- ukształtowanie osi jezdni w planie bez zmian (po istniejącej trasie), po wytyczeniu przed rozpoczęciem robót za pomocą tyczek oraz palików,

- niweleta osi jezdni podniesiona o całkowitą grubość projektowanych warstw konstrukcyjnych na poszczególnych odcinkach, poza tym bez zmian.

Szczegółowe parametry geometryczne na poszczególnych odcinkach zawarte w przedmiarze robót.

  - Parametry konstrukcyjne:

Dla projektowanej przebudowy drogi gminnej jako drogi klasy D przyjęto następujący układ warstw konstrukcyjnych:

Km 0+006 – 0+876:

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o strukturze częściowo - zamkniętej                w ilości śr. 25 kg / m 2

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, grubość warstwy                    po zagęszczeniu 3 cm,

- pobocza uzupełnione pospółką na szer. 1,0 m z nadaniem spadku 6 %                   oraz zagęszczeniem.

Km 0+876 – 1+494:

- profilowanie mechaniczne i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,

- warstwa wyrównawcza podbudowy z materiału kamiennego stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o strukturze częściowo - zamkniętej, w ilości średnio 50 kg / m 2,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,

- pobocza uzupełnione pospółką na szerokości 0,75 m z nadaniem spadku 6 % oraz zagęszczeniem.

Szczegółowe parametry konstrukcyjne na poszczególnych odcinkach zawarte w przedmiarze robót.

  - Odwodnienie:

Odwodnienie nawierzchni jezdni jak w stanie istniejącym, poprzez spadki podłużne i poprzeczne.

- ROBOTY ZIEMNE:

Na projektowanym odcinku przebudowy drogi nie występują roboty ziemne.

- WPŁYW NA ŚRODOWISKO:

Projektowana przebudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczeń, wibracji, hałasu, nie wytwarza odpadów i nie ma wpływu na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywołuje negatywnego wpływu na środowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.

W efekcie projektowanej przebudowy ulegną zmniejszeniu negatywne skutki oddziaływania ruchu drogowego. Poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, zwiększy się płynność ruchu, a co za tym idzie zmniejszą się ilości emitowanych spalin. Zmniejszeniu ulegną również wibracje, drgania i hałas.

- URZĄDZENIA OBCE:

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi nie występuje kolizja                       z urządzeniami obcymi.

- DANE INFORMACYJNE:

  - Tereny na których projektuje się przebudowę drogi nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Nie występują wpływy eksploatacji górniczej. Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników sąsiednich.