Załącznik nr 4

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 101331R Wola Rzeczycka – Kępa Rzeczycka na odcinku od km 0+006 do km 1+494

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

## D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

## D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 - 5 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 6 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 7 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): km 0+006 – 1+494 = 1,488 km | km | 1,488 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV: a) zjazdy w ciągu naw. bit.: 0+116; 5 m x 2 m = 10 m 2 0+231; 4 m x 5 m R5 = 35 m 2 0+257; 4 m x 5 m R4 = 30 m 2 0+316; 5 m x 2 m = 10 m 2 0+344; 4 m x 10 m R5 = 55 m 2 0+422; 4 m x 5 m R3 = 25 m 2 0+842; 4 m x 10 m R5 = 55 m 2 Razem 220 m 2 b) zjazdy w ciągu naw. tłuczn.: 0+896; 3 m x 10 m R3 = 35 m 2 0+924; 3 m x 5 m R3 = 20 m 2 1+356; 3 m x 10 m R3 = 35 m 2 1+479; 5,5 m x 10 m R6 = 80 m 2 Razem 170 m 2 c) km 0+876 – 1+494; 618 m x 4,0 m = 2.472 m 2 Łącznie 2.862,00 m 2 | m 2 | 2.862 |
| 3 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu (zjazdy): Poz. 2 a; 220,00 m 2 | m 2 | 220 |
| 4. | D-04.08.04 011 | Wyrównanie podbudowy (istniejącej nawierzchni tłuczniowej) tłuczniem i klińcem kamiennym: - nawierzchnia; 0+876 – 1+494; 618 m x 4 m = 2.472 m 2 - zjazdy poz. 2 b; 170 m 2 Razem 2.642,00 m 2 x 0,05 m = 132,10 m 3 - wjazdy na przejazd kolejowy: 4,5 m x (0,3 m + 0,04 m) // 2 x 20 m x 2 = 30,6 m 3 Łącznie 162,70 m 3 | m 3 | 162,7 |
| 5 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości min 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej) a) w ilości śr. 25 kg / m 2: km 0+006 – 0+876; 870 m x 4,5 m = 3.915,00 m 2 poszerz. naw.; 0+350 – 0+420; 70 m x 1,3 m = 91,00 m 2 Razem 4.006,00 m 2 x 25 kg / m 2 = 100,00 t b) w ilości śr. 50 kg / m 2: km 0+876 – 1+494; 618 m x 4,0 m = 2.472,00 m 2 zjazdy: 220 m 2 + 170 m 2 = 390,00 m 2 Razem 2.862,00 m 2 x 50 kg / m 2 = 143,00 t Łącznie 243,00 t | t | 243 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 6 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości min 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Jak poz. 5 – 6.868,00 m 2 | m 2 | 6.868 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 7 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 6 %): Km 0+006 – 0+876; 870 m x 1 m x 2 x 0,03 m = 52 m 3 Km 0+876 – 1+494; 618 m 0,75 m x 2 x 0,08 m = 74 m 3 Łącznie 126,00 m 3 | m 3 | 126 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione                                   w specyfikacjach technicznych.