Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa drogi gminnej nr 101300R Chwałowice- Popowice-Grudza w km 0+000 do km 0+230( km roboczy) – istniejąca nawierzchnia tłuczniowa oraz w km 0+000 –0+600 (km roboczy) –  istniejąca nawierzchnia bitumiczna o dużej deformacji poprzecznej (m. Popowice)”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

## D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

## D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 2 - 4 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 5 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 6 |

Przebudowa drogi gminnej nr 101300R Chwałowice- Popowice-Grudza w km 0+000 do km 0+230( km roboczy) – istniejąca nawierzchnia tłuczniowa.

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): km 0+000 – 0+230 =0,230 km | km | 0,230 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) 0+000- 0+230; 230m×3,5m= 805,0m² | m 2 | 805,0 |
| 3 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubości 10 cm po zagęszczeniu: Jak poz. 2 = 805,0 | m 2 | 805,0 |
| 4 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości 15 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości 75 kg/m 2 Jak poz. 2 = 805,0×75 kg/m2 =~ 60t | t | 60,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 5 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Jak poz. 2; 805,0m² | m 2 | 805,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 6 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 230,m×0,75m×2×6(średnio)=20,7m³ | m 3 | 20,7 |

Przebudowa drogi gminnej nr 101300R Chwałowice- Popowice-Grudza           w km 0+000 –0+600 (km roboczy) –  istniejąca nawierzchnia bitumiczna            o dużej deformacji poprzecznej (m. Popowice).

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w tereni równinnym (roboty pomiarowe): km 0+000 – 0+600 =0,6 km | km | 0,6 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 2 | D-04.08.05 011 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie przygotowany w miejscu wbudowania z dodatkiem cementu wraz z pielęgnacją, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm -lokalne miejsca zaniżone oraz krawędzie jezdni na łukach i prostej 230m²×0,07m(średnio)= 7,0m³ | m 3 | 7,0 |
| 3 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości 15 km Lokalne miejsca do wyrównania do 5cm | t | 15,0 |
| 4 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, dowożoną z odległości 15 km Warstwa wyrównawcza na całej dł. i szer. nawierzchni średnio 75kg/m² 0+000-0+030; (3,9m+3,5m)/2×30,0m= 111,0m² 0+030-0+600; 570,0m×3,5m=1995,0m² 2106,0m² 2106,0m²×75kg/m²=~158,0 | t | 158,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 5 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: Jak poz. 4; 2106,0m² | m 2 | 2106,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 6 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 600,m×0, 5m×2×5(średnio)=30,0m³ | m 3 | 30,0 |

* w pozycji Nr 3 w zakresie robót ujęto remont cząstkowy odcinka drogi od drogi powiatowej do miejscowości Grudza

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione                                   w specyfikacjach technicznych.