Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

I.  „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pniów”

oraz

II. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola

Rzeczycka”.

I.  „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pniów w km 0+010 – 0+150; nawierzchnia tłuczniowa szer. 3,6m”.

Kody:

## D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-6 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): km 0+010 – 0+150 = 0,14km | km | 0,14 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy 140m× 0,15m³ /m=21,0m³ | m 3 | 21,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) 0+010 – 0+150;140m×3,6m =504,0m² zjazd w prawo na drogę gruntową w km0+130 Dł. 10m szer.3,5m R =5m = 50,0m² Razem= 554,0m² | m² | 554,0 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm, celem osiągnięcia nawierzchni szer. 3,6m z przerzutem urobku na poszerzenia poboczy. Str. L 0+010 – 0+040; 30,0m×((0,2m+0,6m)/2)=12,0m² 0+040 – 0+060 20m×0,6m=12,0m² 0+060 – 0+090; 30m×((0,6m+0,2m)/2)=12,0m² RAZEM = 36,0m² | m² | 36,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 20cm po zagęszczeniu: jak w poz. 4 = 36,0m² | m² | 36,0 |
| 6 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm jak w poz. 3 = 554,0m² | m² | 554,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

II. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola

Rzeczycka w km 0+000 – 0+355,  nawierzchnia tłuczniowa szer. 3,6m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-4 |

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): km 0+000 – 0+355 = 0,355km | km | 0,355 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Opaska gruntowa szer. 0,5m 355m× 0,5m×2×10cm=35,5m³ | m 3 | 35,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) 0+000 – 0+355;355m×3,6m =1278,0m² Rozjazd do drogi wojewódzkiej RL=6 i RP =8m = 35,0m² RAZEM 1313,0m² | m² | 1313,0 |
| 4 | D-04.04.02 022 024 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm jak w poz. 3 = 1313,0m² | m² | 1313,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.