Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

- „Remont drogi gminnej Nr 101330 R Kępa Rzeczycka – Dąbrowa Rzeczycka  w km  0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną bit.) - 0+730, dł. 730,0m”.

- 1. „Remont drogi gminnej w m. Rzeczyca Okrągła w km  0+310-

0+637   (skrzyżowanie z drogą gminną bit.), dł. 327,0m”.

2. „Remont drogi gminnej w m. Rzeczyca Okrągła w obrębie

mostu  w km  0+000- 0+264, dł.264m + zjazd do mostu

dł. 38,0m”.

- „Remont drogi gminnej Nr 101300 R  Chwałowice – Popowice -

Grudza  w km  0+000 - 0+435,  dł.435m”.

- „Remont drogi gminnej Nr 101330 R Kępa Rzeczycka – Dąbrowa Rzeczycka  w km  0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną bit.) - 0+730, dł. 730,0m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

## D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101330 R                                                                   Kępa Rzeczycka – Dąbrowa Rzeczycka                                                                w km  0+000(skrzyż. z drogą gminną bit.) - 0+730, dł.730m nawierzchnia szer. 3,5m – 4,0m, pobocza 0, 75m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+730= 0,73km Oś włączenia 21,0m od główki szyny kolejowej. | km | 0,73 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy W km 0+000 – 0+200 200,0m×0,20m3/m=40,0m3 W km 0+200 – 0+730 530,0m×0,10m3/m=53,0m3 Razem = 93,0m3 | m 3 | 93,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do dr. gminnej bit.RP=10,0m i RL=6m = 40,0m2 Km 0+000 – 0+400; 400,0m×3,6m=1440,0m2 Km 0+400 – 0+420; 20,0m× =77,0m2 Km 0+420 – 0+727; 307,0m×4,1m=1258,7m2 Razem = 2815,7m2 | m² | 2815,7 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia nawierzchni 3,5m Urobek na poszerzenie korpusu drogi Wyrównanie krawędzi wraz z przesunięciem od wału przeciwpowodziowego oraz korekta łuków poziomych Km 0+000-0+200; 200m×0,5m(średnio) =100,0m² Krawędziowo na dalszym odcinku+ łuk poziomy 70m×0,5m(średnio) =35,0m² RAZEM= 135,0m2 | m² | 135,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 135,0m² | m² | 135,0 |
| 6 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna ,grubość warstwy 15cm Rozjazd do dr. gminnej bit. RP=10,0m i RL=6m = 40,0m2 Km 0+000 – 0+400; 400,0m×3,6m=1440,0m2 Razem = 1480,0m2 | m2 | 1480,0 |
| 7 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Wyrównanie zagłębienia podłużnego w km 0+655- 0+685 30,0m×4,2m=126,0m2 Km 0+400 – 0+420; 20,0m× =77,0m2 Km 0+420 – 0+727; 307,0m×4,1m=1258,7m2 RAZEM= 1461,7m2 | m² | 1461,7 |
| 8 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz.3 = 2815,7m² 2815,7m² × 50kg/m²=~140,8t | t | 140,8 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. gminnej bit. RP=10,0m i RL=6m = 40,0m2 Km 0+000 – 0+400; 400,0m×3,5m=1400,0m2 Km 0+400 – 0+420; 20,0m× =75,0m2 Km 0+420 – 0+730; 310,0m×4,0m=1240,0m2 Razem = 2755,0m2 | m² | 2755,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 10 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+000 – 0+730 ; 730,0m×0, 75m×2×8cm= 87,6m³ Zjazdy do posesji i pól szt. 18 ×10,0m2×8cm = 14,4m3 Razem = 102,0m3 | m³ | 102,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

II       1. „Remont drogi gminnej w m. Rzeczyca Okrągła w km  0+310-

0+637   (skrzyżowanie z drogą gminną bit.), dł. 327,0m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-5 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 6 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 7 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Rzeczyca Okrągła w km  0+310- 0+637        (skrzyż. z drogą gminną bit.), dł.327,0m nawierzchnia szer. 3,5m – 2,5m,               pobocza 0, 75 – 0,5m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+310 – 0+637= 0,327km | km | 0,327 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy W km 0+310 – 0+480; 170,0m×0,10m3/m=17,0m3 | m 3 | 17,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Km 0+310 – 0+475; 165,0m×3,6m=594,0m2 Km 0+475 – 0+485; 10,0m× =31,0m2 Km 0+485 – 0+637; 152,0m×2,6m=395,2m2 Zjazdy w km 0+475 po str. P dł. 5,0m , szer.3,0m R=4m =25,0m2 Rozjazd w km 0+ 637 do drogi gm. Bit. RLiP-6,0m =25m2 Razem = 1070,2m2 | m² | 1070,2 |
| 4 | D-04.04.01 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Obmiar jak w poz. 3 = 1070,2m2 | m2 | 1070,2 |
| 5 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz.3 = 1070,2m² 1070,2m² × 50kg/m²=~53,5t | t | 53,5 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 6 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+310 – 0+475; 165,0m×3,5m=577,5m2 Km 0+475 – 0+485; 10,0m× =30,0m2 Km 0+485 – 0+637; 152,0m×2,5m=380,0m2 Zjazdy w km 0+475 =25,0m2 Rozjazd w km 0+ 637 =25m2 Razem = 1037,5m2 | m² | 1037,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 175,0m×0,75m×2×8cm=21,0m2 152,0m×0,5m×2×8cm=~12,2m2 Zjazdy do posesji szt. 12 ×5,0m2×8cm = 4,8m3 Razem = 38,0m3 | m³ | 38,0 |

#### Objaśnienia:

##### D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

###### UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

II    2. „Remont drogi gminnej w m. Rzeczyca Okrągła w obrębie

mostu  w km  0+000- 0+264, dł.264m + zjazd do mostu

dł. 38,0m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

### D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Rzeczyca Okrągła w obrębie mostu  w km  0+000- 0+264, dł.264m + zjazd do mostu dł. 38,0m                               nawierzchnia szer. 3,5m – 2,8m, pobocza 0, 75m – 0,5m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+264= 0,264km zjazd do mostu = 0,038km RAZEM= 0,302km | km | 0,302 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy Km 0+000 – 0+190; 190,0m+zjazd do mostu 38,0m 228,0m ×0,10m3/m=22,8m3 | m 3 | 22,8 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Km 0+000 – 0+010; 10,0m× =33,5m2 Km 0+010 – 0+190; 180,0m×3,6m=648,0m2 Km 0+190 – 0+210; 20,0m× =65,0m2 Km 0+210 – 0+264; 54,0m×2,9m=156,6m2 Zjazdy do mostu W km 0+145 str. P dł.10,0m ,szer. 3,0m ,R = 4 = 40,1m2 W km 0+190 str. P dł.38,0m ,szer. 3,6m ,R = 6 =136,8m2 Razem = 1080,0m2 | m² | 1080,0 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia nawierzchni 2,8m Urobek na poszerzenie korpusu drogi Km 0+210-0+250; 40m×0,4m =16,0m² | m² | 16,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 16,0m² | m² | 16,0 |
| 6 | D-04.04.01 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna ,grubość warstwy po zagęszczeniu10cm Km 0+000 – 0+010; 10,0m× =33,5m2 Km 0+010 – 0+190; 180,0m×3,6m=648,0m2 Razem = 681,5m | m2 | 681,5 |
| 7 | D-04.04.02 022 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm Km 0+190 – 0+210; 20,0m× =65,0m2 Km 0+210 – 0+264; 54,0m×2,9m=156,6m2 Zjazdy do mostu w km 0+145 i 0+190 ; 40,1m2+136,8m2=176,9m2 RAZEM= 398,5m2 | m² | 398,5 |
| 8 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz.3 = 1080,0m² 1080,0m² × 50kg/m²=54,0t | t | 54,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+000 – 0+010; 10,0m× =32,5m2 Km 0+010 – 0+190; 180,0m×3,5m=630,0m2 Km 0+190 – 0+210; 20,0m× =63,0m2 Km 0+210 – 0+264; 54,0m×2,8m=151,2m2 Zjazdy do mostu W km 0+145 str. P dł.10,0m ,szer. 3,0m ,R = 4 = 40,1m2 W km 0+190 str. P dł.38,0m ,szer. 3,6m ,R = 6 =136,8m2 Razem = 1053,6m2 | m² | 1053,6 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 10 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+000 – 0+210 ; 210,0m×0, 75m×2×8cm= 25,2m³ Zjazdy w km 0+190 ; 38,0m×0, 75m×2×8cm=~ 4,6m³ Km 0+210 – 0+264 ; 54,0m×0, 5m×2×8cm=~ 4,3m³ Zjazdy do posesji szt. 13 ×10,0m2×8cm = 10,4m3 Razem = 44,5m3 | m³ | 44,5 |

*W ramach zadania należy dokonać regulacji 3 zaworów wodnych teleskopowych

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

III. „Remont drogi gminnej Nr 101300 R  Chwałowice – Popowice -

Grudza  w km  0+000 - 0+435,  dł.435m”.

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101300 R                                                                   Chwałowice – Popowice - Grudza  w km  0+000 - 0+435,                       dł.435m, nawierzchnia szer. 3,5m, pobocza 0, 75m

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+435= 0,435km | km | 0,435 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy W km 0+000 – 0+435 435,0m×0,1m3/m=43,5m3 | m 3 | 43,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Km 0+014 – 0+430; 416,0m×3,6m=1497,6m2 Skrzyżowanie z drogą gm. w km 0+430 str. L dł. 10,0m szer. 3,5m, R =6m =60,0m2 RAZEM= 1557,6m2 | m² | 1557,6 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20cm celem osiągnięcia nawierzchni 3,5m Urobek na poszerzenie korpusu drogi Km 0+014-0+364; 350m×0,4m =140,0m² | m² | 140,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni , warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 140,0m² | m² | 140,0 |
| 6 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna ,grubość warstwy 15cm -wyrównanie zagłębienia podłużnego w km 0+390- 0+ 425 35,0m ×3,6m = 126,0m2 w km 0+014 – 0+200 ; 186,0m×3,6m=669,6m2 Razem = 795,6m2 | m2 | 795,6 |
| 7 | D-04.04.01 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm w km 0+200- 0+430 230,0m×3,6m=828,0m2 skrzyż. Z dr. gm. w km 0+430 str. L dł. 10m ,szer. 3,5m ,R =6m = 60,0m2 RAZEM= 888,0m2 | m² | 888,0 |
| 8 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 km/ m² Obmiar jak w poz.3 = 1557,6m² 1557,6m² × 50kg/m²=~78,0t | t | 78,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm w km 0+000- 0+435 435,0m×3,5m=1522,5m2 skrzyż. Z dr. gm. w km 0+430 str. L dł. 10m ,szer. 3,5m ,R =6m = 60,0m2 RAZEM= 1582,5m2 | m² | 1582,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 10 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym Km 0+000 – 0+435 ; 435,0m×0, 75m×2×6cm= 39,15m³ Zjazdy do posesji i pól szt. 5×10,0m2×6cm = 3,00m3 Razem = ~42,0m3 | m³ | 42,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.