Załącznik nr 5

PRZEDMIARY ROBÓT

I. Remont drogi gminnej Rzeczyca Długa – Podleśna w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+380 (koniec zabudowy)

II. Remont drogi gminnej Nr 101327R Wola Rzeczycka – Turki                      w km 0+000 – 0+510

III. Remont drogi gminnej Kępa Rzeczycka wieś w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną bitumiczną) – 0+ 300

IV. Remont drogi gminnej w m. Nowiny wieś w km 0+005 (skrzyżowanie z drogą woj.) – 0+225 (skrzyżowanie z drogą powiatową)

V. Remont drogi gminnej Antoniów – Brzeźnik w km 0+000 – 0+180

VI. Remont drogi gminnej Dąbrówka – San  w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+100 (koniec zabudowy)

VII. Remont drogi gminnej Chwałowice – Rakówka w km 0+000 – 0+190

VIII. Remont drogi gminnej Łążek Chwałowski - Łążek Zaklikowski  km 0+000 – 0+350 (granica gminy)

I. Remont drogi gminnej Rzeczyca Długa – Podleśna w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+380 (koniec zabudowy)

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-8 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 9 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 10 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Rzeczyca Długa – Podleśna                                           w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+380 (koniec zabudowy)

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+380= 0, 38km | km | 0,38 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+100 ; 100,0m×0,25m3/m=25,0m3 km 0+100 – 0+380 ; 280,0m×0,10m3/m=28,0m3 Razem = 53,0m2 | m 3 | 53,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do dr. pow. bit.RPiL=6,0m = 25,0m2 Km 0+000 – 0+020; 20,0m×3,6m=72,0m2 Km 0+020 – 0+040; 20,0m× =67,0m2 Km 0+040– 0+380; 340,0m×3,1m=1054,0m2 Razem = 1218,0m2 | m2 | 1218,0 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV głębokość koryta 20cm Km 0+000 – 0+030; 30,0m×0,5m=15,0m2 Km 0+000 – 0+030 w miejscach zawężonych o łącznej dł. 50,0m ×0,3m=15,0m2 Razem = 30,0m2 | m2 | 30,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna , grubość warstwy 20cm Na poszerzeniu jak w poz. 4 = 30,0m2 | m2 | 30,0 |
| 6 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna ,grubość warstwy po zagęszczeniu10cm Rozjazd do dr. pow. bit.RPiL=6,0m = 25,0m2 Km 0+000 – 0+020; 20,0m×3,6m=72,0m2 Km 0+020 – 0+040; 20,0m× =67,0m2 Km 0+040– 0+190; 150,0m×3,1m=465,0m2 Razem = 629,0m2 | m2 | 629,0 |
| 7 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm Km 0+190– 0+380; 190,0m×3,1m=589,0m2 | m2 | 589,0 |
| 8 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.3 = 1218,0m² 1218,0m² × 50kg/m2=~61,0t | t | 61,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 9 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. pow. bit.RPiL=6,0m = 25,0m2 Km 0+000 – 0+020; 20,0m×3,5m=70,0m2 Km 0+020 – 0+040; 20,0m× =65,0m2 Km 0+040– 0+340; 340,0m×3,0m=1020,0m2 Razem = 1180,0m2 | m² | 1180,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 10 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 380,0m×0,75m×2×8cm= 45,6m³ Zjazdy do posesji i pól = 7,4m3 Razem = 53,0m3 | m³ | 53,0 |

- W zadaniu należy uwzględnić karczowanie 2 pni

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

II. Remont drogi gminnej Nr 101327R Wola Rzeczycka – Turki                      w km 0+000 – 0+510

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-9 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 10 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 11 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Nr 101327R Wola Rzeczycka – Turki

w km 0+000 – 0+510

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+510= 0,51km | km | 0,51 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy km 0+080 – 0+510 ; 430,0m×0,1m3/mb=43,0m3 | m 3 | 43,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Km 0+000 – 0+060; 60,0m×2,9m=174,0m2 Km 0+060 – 0+080; 20,0m× =65,0m2 Km 0+080 – 0+510; 430,0m×3,6m=1548,0m2 Razem = 1787,0m2 | m² | 1787,0 |
| 4 | D-04.01.01 022 | Koryto wykonane na poszerzeniach jezdni ręcznie w gruncie kat. II – IV gł. 20 cm celem osiągnięcia nawierzchni 3,5m . Urobek na poszerzenia korpusu drogi Km 0+370 – 0+510; 140,0m×0,5m=70,0m2 | m2 | 70,0 |
| 5 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego na poszerzeniu jezdni, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm Obmiar jak w poz. 4 = 70,0m2 | m2 | 70,0 |
| 6 | D-04.08.04 011 | Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym , średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm Km 0+000 – 0+060; 60,0m×2,9m=174,0m2 Km 0+060 – 0+080; 20,0m× =65,0m2 Razem = 239,0m2 239,0m2×6cm =~14,3m3 | m3 | 14,3 |
| 7 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego , warstwa górna , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Km 0+080 – 0+240; 160,0m×3,6m=576,0m2 | m2 | 576,0 |
| 8 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm w km 0+240 – 0+ 510; 270,0m×3,6m=972,0m2 | m2 | 972,0 |
| 9 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.3 = 1787,0m² 1787,0m² × 50kg/m2=~89,5t | t | 89,5 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 10 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+000 – 0+060; 60,0m×2,8m=168,0m2 Km 0+060 – 0+080; 20,0m× =63,0m2 Km 0+080 – 0+510; 430,0m×3,5m=1505,0m2 Razem = 1736,0m2 | m² | 1736,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 11 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym W km 0+000 – 0+060; 60,0m×0, 5m×2×8cm= 4,8m3 W km 0+060 – 0+510; 450,0m×0, 75m×2×8cm= 54,0m3 Zjazdy do pól i posesji = 9,2m3 Razem = 68,0m3 | m³ | 68,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

III. Remont drogi gminnej Kępa Rzeczycka wieś w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną bitumiczną) – 0+ 300

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Kępa Rzeczycka -wieś                                                                  w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną bitumiczną) – 0+ 300

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+300= 0,3km | km | 0,3 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+300 300,0m×0,10m3/mb=30,0m3 | m 3 | 30,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do dr. gminnej bit.RP=7,0m i RL=7m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+015; 15,0m×4,1m=61,5m2 Km 0+015 – 0+040; 25,0m× =90,0m2 Km 0+040 – 0+300; 260,0m×3,1m=806,0m2 Zjazd na drogę gm. wew. w km 0+032 RPiL=5,0m i dł.=5m, szer.3,0m =30m2 Razem = 1022,5m2 | m² | 1022,5 |
| 4 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna ,grubość warstwy po zagęszczeniu10cm Rozjazd do dr. gminnej bit.RP=7,0m i RL=7m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+015; 15,0m×4,1m=61,5m2 Km 0+015 – 0+040; 25,0m× =90,0m2 Km 0+040 – 0+150; 110,0m×3,1m=341,0m2 Zjazd na drogę gm. wew. w km 0+032 RPiL=5,0m i dł.=5m, szer.3,0m =30m2 Razem = 557,5m2 | m2 | 557,5 |
| 5 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm Wyrównanie obniżenia : w km 0+005 – 0+ 020; 20,0m×4,1m=82,0m2 w km 0+150 – 0+300 ;150,0m×3,1m=465,0m2 Razem = 547,0m2 | m² | 547,0 |
| 6 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.3 = 1022,5m² 1022,5m² × 50kg/m2=~51,0t | t | 51,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. gminnej bit.RP=7,0m i RL=7m = 35,0m2 Km 0+000 – 0+015; 15,0m×4,0m=60,0m2 Km 0+015 – 0+040; 25,0m× =87,5m2 Km 0+040 – 0+300; 260,0m×3,0m=780,0m2 Zjazd na drogę gm. wew. w km 0+032 RPiL=5,0m i dł.=5m, szer.3,0m =30m2 Razem = 992,5m2 | m² | 992,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 8 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 300,0m×0, 75m×2×8cm= 36,0m³ Zjazdy do posesji i pól = 8,0m3 Razem = 44,0m3 | m³ | 44,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

IV. Remont drogi gminnej w m. Nowiny wieś w km 0+005 (skrzyżowanie z drogą woj.) – 0+225 (skrzyżowanie z drogą powiatową)

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-7 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 8 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 9 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Nowiny wieś                                                            w km 0+005 (skrzyżowanie z drogą woj.) – 0+225 (skrzyżowanie z drogą powiatową)

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+005 – 0+225= 0, 22km | km | 0,22 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy km 0+005 – 0+150 ; 145,0m×0,10m3/mb=14,5m3 km 0+150 – 0+225 ; 75,0m×0,15m3/mb=~11,0m3 Razem = 25,5m2 | m 3 | 25,5 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Km 0+005 – 0+025; 20,0m×4,6m=92,0m2 Km 0+025 – 0+035; 10,0m× =43,5m2 Km 0+035 – 0+225; 190,0m×4,1m=779,0m2 Rozjazd do dr. pow. bit.RPiL=6,0m = 25,0m2 Razem = 939,5m2 | m2 | 939,5 |
| 4 | D-04.02.01 011 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku na całej szerokości drogi mechanicznie , grubość warstwy 10cm Wykonanie warstwy odsączającej Km 0+150 – 0+225; 75,0m×4,1m=307,5m2 Rozjazd do dr. pow. bit.RPiL=6,0m = 25,0m2 Razem = 332,5m2 | m2 | 332,5 |
| 5 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna ,grubość warstwy po zagęszczeniu10cm Km 0+005 – 0+025; 20,0m×4,6m=92,0m2 Km 0+025 – 0+035; 10,0m× =43,5m2 Km 0+035 – 0+150; 115,0m×4,1m=471,5m2 Razem = 607,0m2 | m2 | 607,0 |
| 6 | D-04.04.01 011 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna , grubość warstwy 20cm Obmiar jak w pozycji 4 =332,5m2 | m2 | 332,5 |
| 7 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.3 = 939,5m² 939,5m² × 50kg/m2=~47,0t | t | 47,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 8 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+005 – 0+025; 20,0m×4,5m=90,0m2 Km 0+025 – 0+035; 10,0m× =42,5m2 Km 0+035 – 0+225; 190,0m×4,0m=760,0m2 Rozjazd do dr. pow. bit.RPiL=6,0m = 25,0m2 Razem = 917,5m2 | m² | 917,5 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 9 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 220,0m×1, 0m×2×8cm= 35,2m³ Zjazdy do posesji i pól = 4,8m3 Razem = 40,0m3 | m³ | 40,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

V. Remont drogi gminnej Antoniów – Brzeźnik w km 0+000 – 0+180

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Antoniów – Brzeźnik w km 0+000 – 0+180

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+180= 0,18km | km | 0,18 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+080; 80,0m×0,1m3/mb=8,0m3 km 0+080 – 0+180; 100,0m×0,3m3/mb=30,0m3 Razem = 38,0m2 | m 3 | 38,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do drogi gm. bit. R L=8,0m i RP = 9,0m = 50,0m2 Km 0+000 – 0+020; 20,0m×4,1m =82,0m2 Km 0+020 – 0+040; 20,0m× =72,0m2 Km 0+040 – 0+180; 140,0m×3,1m =434,0m2 Razem = 638,0m2 | m² | 638,0 |
| 4 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna ,grubość warstwy po zagęszczeniu10cm Rozjazd do drogi gm. bit. R L=8,0m i RP = 9,0m = 50,0m2 Km 0+000 – 0+020; 20,0m×4,1m =82,0m2 Km 0+020 – 0+040; 20,0m× =72,0m2 Km 0+040 – 0+100; 60,0m×3,1m =186,0m2 Razem = 390,0m2 | m2 | 390,0 |
| 5 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm w km 0+100 – 0+ 180; 80,0m×3,1m=248,0m2 | m² | 248,0 |
| 6 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.3 = 638,0m² 638,0m² × 50kg/m2=~32,0t | t | 32,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do drogi gm. bit. R L=8,0m i RP = 9,0m = 50,0m2 Km 0+000 – 0+020; 20,0m×4,0m =80,0m2 Km 0+020 – 0+040; 20,0m× =70,0m2 Km 0+040 – 0+180; 140,0m×3,0m =420,0m2 Razem = 620,0m2 | m² | 620,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 8 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 180,0m×0, 75m×2×8cm= 21,6m³ Zjazdy do pól i posesji = 6,4m3 Razem = 28,0m3 | m³ | 28,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

VI. Remont drogi gminnej Dąbrówka – San  w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+100 (koniec zabudowy)

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-5 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 6 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 7 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Dąbrówka – San w km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową) – 0+100 (koniec zabudowy)

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+100= 0,1km | km | 0,1 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+100 100,0m×0,1m3/mb=10,0m3 | m 3 | 10,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Zjazd do drogi powiatowej R LiP 6m = 25m2 Km 0+000 – 0+100; 100,0m×3,6m =360,0m2 Razem = 385,0m2 | m² | 385,0 |
| 4 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm Obmiar jak w pozycji 3 = 385,0m2 | m² | 385,0 |
| 5 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Rozjazd do drogi powiatowej RPiL- 6,0m = 25,0m2 Km 0+000 – 0+100 ; 100,0m×3,6m=360,0m2 Razem = 385,0m2 385,0m2×50kg/m2=~19,0t | t | 19,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 6 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do drogi powiatowej RPiL- 6,0m = 25,0m2 Km 0+000 – 0+100 ; 100,0m×3,5m=350,0m2 Razem = 375,0m2 | m² | 375,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 100,0m×0, 75m×2×8cm= 12,0m³ Zjazdy do posesji i pól = 2,0m3 Razem = 14,0m3 | m3 | 14,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

VII. Remont drogi gminnej Chwałowice – Rakówka w km 0+000 – 0+190

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Chwałowice – Rakówka                                                          w km 0+000 – 0+190

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+190= 0, 19km | km | 0,19 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+190 ; 190,0m×0,1m3/m=19,0m3 | m 3 | 19,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Rozjazd do dr. gminnej bit.RP=7,0m = 20,0m2 Km 0+000 – 0+095; 95,0m×3,1m=294,5m2 Km 0+095 – 0+105; 10,0m× =28,5m2 Km 0+105 – 0+190; 85,0m×2,6m=221,0m2 Razem = 564,0m2 | m2 | 564,0 |
| 4 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna ,grubość warstwy po zagęszczeniu10cm Rozjazd do dr. gminnej bit.RP=7,0m = 20,0m2 Km 0+000 – 0+095; 95,0m×3,1m=294,5m2 Razem = 314,5m2 | m2 | 314,5 |
| 5 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm Km 0+095 – 0+105; 10,0m× =28,5m2 Km 0+105 – 0+190; 85,0m×2,6m=221,0m2 Razem = 249,5m2 | m2 | 249,5 |
| 6 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.3 = 564,0m² 564,0m² × 50kg/m2=~28,0t | t | 28,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Rozjazd do dr. gminnej bit.RP=7,0m = 20,0m2 Km 0+000 – 0+095; 95,0m×3,0m=285,0m2 Km 0+095 – 0+105; 10,0m× =27,5m2 Km 0+105 – 0+190; 85,0m×2,5m=212,5m2 Razem = 545,0m2 | m² | 545,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 8 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 190,0m×0, 75m×2×8cm= 22,8m³ Zjazdy do posesji i pól = 4,2m3 Razem = 27,0m3 | m³ | 27,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

VIII. Remont drogi gminnej Łążek Chwałowski - Łążek Zaklikowski  km 0+000 – 0+350 (granica gminy)

Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8

D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8

D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9

D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9

D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8

| Elementy | Nr pozycji |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | 1 |
| D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 | 2 |
| D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | 3-6 |
| D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | 7 |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | 8 |

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Remont drogi gminnej Łążek Chwałowski - Łążek Zaklikowski  km 0+000 – 0+350 (granica gminy)

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednost. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 1 | D-01.01.01 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) km 0+000 – 0+350= 0,35km | km | 0,35 |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 2 | D-02.03.01 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I i II z trans. urobku na nasyp samochodami na odległość 6km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Poszerzenie korpusu lub uzupełnienie poboczy km 0+000 – 0+350 350,0m×0,1m3/mb=35,0m3 | m 3 | 35,0 |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 3 | D-04.01.01 041 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV (istniejąca nawierzchnia) Obniżenie istniejącej nawierzchni w celu złagodzenia wzniesienia w szczycie o 20cm w km 0+060 – 0+090 Km 0+000 – 0+020; 20,0m× =67,0m2 Km 0+020 – 0+350; 330,0m×3,1m =1023,0m2 Mijanka w km 0+080 dł. 20m szer. 2,0m 10,0m×2,0m+10m2 (wjazd i wyjazd)= 30,0m2 Razem = 1120,0m2 | m² | 1120,0 |
| 4 | D-04.04.02 022 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego warstwa górna ,grubość warstwy po zagęszczeniu10cm Km 0+000 – 0+020; 20,0m× =67,0m2 Km 0+020 – 0+100; 80,0m×3,1m =248,0m2 Mijanka w km 0+080 = 30,0m2 Razem = 345,0m2 | m2 | 345,0 |
| 5 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna , grubość warstwy 15cm w km 0+070 – 0+ 350; 280,0m×3,1m=868,0m2 | m² | 868,0 |
| 6 | D-04.08.01 021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanka mineralno – asfaltową , dowożoną z odl.15km - wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 50 kg/ m² Obmiar jak w poz.3 = 1120,0m² 1120,0m² × 50kg/m2=56,0t | t | 56,0 |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie -kod CPV 45233000-9 |  |  |
| 7 | D-05.03.05 052 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm Km 0+000 – 0+020; 20,0m× =65,0m2 Km 0+020 – 0+350; 330,0m×3,0m =990,0m2 Mijanka w km 0+080 = 30,0m2 Naprawa uszkodzonej nawierzchni = 15,0m2 Razem = 1100,0m2 | m² | 1100,0 |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 |  |  |
| 8 | D-06.03.01 031 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki (regulacja poboczy do wysokości projekt. warstwy ścieralnej, spadek poprzeczny 4-6 %): po uprzednim uzupełnieniu gruntem dowiezionym 350,0m×0, 75m×2×8cm= 42,0m³ Zjazdy = 2,0m3 Razem = 44,0m3 | m³ | 44,0 |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

....  – kod roboty podstawowej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.